Nr sprawy D25M/251/N/27-52rj/19

Gdynia, dnia 09.10.2019 r.

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczenia w ramach projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z .o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. pozycji 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawiają odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1 - Dotyczy: p. 293 „Zestawienia parametrów wymaganych”

Ze względu na bardzo wysoki koszt rozbudowy macierzy dyskowej (ponad 130 tys. zł NETTO), wnosimy o wykreślenie tego wymogu. W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający wymaga dostawy dużego serwera aplikacyjnego który u każdego z producentów tego typu rozwiązań zapewnia ok 1 TB przestrzeni na archiwizację danych obrazowych. W pragmatyce badań metodą rezonansu (wielkość nawet bardzo dużego wielosekwencyjnego badania nie przekracza 100 MB), daje to pojemność archiwizacyjną na poziomie 10 tys. badań. Przekłada się to na ponad dwuletnią pracę dobrze obciążonej pracowni rezonansu magnetycznego.

Odp.:

Zamawiający planując rozbudowę zasobu macierzowego systemu PACS musiał brać pod uwagę proces zapewnienia gromadzenia kopii zapasowych (w tym kopii przyrostowych) wszystkich zobrazowań generowanych przez nabywany rezonans magnetyczny, do czego obligują go przepisy i procedury wewnętrzne z zakresu bezpieczeństwa systemów IT. Zamawiany i dostarczany serwer aplikacyjny dysponujący przestrzenią dyskową o wielkości 1TB zapewni przechowywanie i archiwizację danych obrazowych generowanych przez dostarczane urządzenie, jednak wg wszelkich procedur i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa, Zamawiający musi zastosować mechanizmy wymuszające kopiowanie wszelkich danych w wydzielone i bezpieczne miejsce składowania danych, celem ich zabezpieczenia (poza rodzimym systemem obsługującym dane urządzenie). Stąd konieczność rozbudowy systemu macierzowego Zamawiającego.

Dokonując analizy pytania oferenta, Zamawiający postanawia zmienić zapisy opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie i dopuszcza konieczność rozbudowy swojej macierzy (wskazanej w OPZ) w oparciu o dostawę, rozbudowę i konfigurację wymagalnej ilości dysków twardych dla zapewnienia potrzebnej przestrzeni bazowej macierzy o wartość co najmniej 1TB.

Oferent (i wyłoniony wykonawca) będzie zobowiązany do dostarczenia i rozbudowy macierzy o odpowiednią ilość dysków twardych (o odpowiedniej specyfikacji i konfiguracji), dla macierzy dyskowej HPE 3PAR model serii 7400 [S/N: CZ33159415], tak aby zapewnić dodatkową przestrzeń o wielkości 1TB (RAID6). Zamawiający w tym zakresie dysponuje wolnymi przestrzeniami (slotami) w posiadanej półce dyskowej macierzy. Zamawiający posiada również podpisaną aktualną umowę serwisową dla tej macierzy w Hewlett-Packard Enterprise Polska Sp. z o.o. (nr umowy L6P2251C). Wszelkie prace z tym związane po podpisaniu umowy wykonawca poprzedzi wykonaniem analizy wdrożeniowej z zakresu rozbudowy macierzy, uzgadniając z Zamawiającym sposób przeprowadzenia rekonfiguracji macierzy.

Wobec powyższego Zamawiający zmienia zapisy OPZ w tym zakresie:

Było:

|  | WYMAGANIA KOŃCOWE I ZAKRES SZKOLEŃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 293. | Podłączenie do systemu RIS/PACS posiadanego przez zamawiającego, związane z rozbudową obecnie użytkowanej dla tych celów macierzą dyskową HPE 3PAR model serii 7400 [S/N: CZ33159415]. Wykonawca rozbuduje posiadaną przez Zamawiającego macierz dyskową, o co najmniej jedną półkę dyskową (Drive Enclosure) o minimalnym wolumenie danych min. 3TB (RAID6) oraz wymagane i niezbędne elementy konfiguracyjne oraz licencyjne, dokonując stosownej rekonfiguracji macierzy. Wszelkie prace z tym związane po podpisaniu umowy wykonawca poprzedzi wykonaniem analizy wdrożeniowej z zakresu rozbudowy macierzy, uzgadniając z Zamawiającym sposób przeprowadzenia rekonfiguracji macierzy. | Tak | Bez punktacji |  |

Jest:

|  | WYMAGANIA KOŃCOWE I ZAKRES SZKOLEŃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 293. | Podłączenie do systemu RIS/PACS posiadanego przez zamawiającego, związane z rozbudową obecnie użytkowanej dla tych celów macierzą dyskową HPE 3PAR model serii 7400 [S/N: CZ33159415]. Wykonawca rozbuduje posiadaną przez Zamawiającego macierz dyskową, o co najmniej minimalny wolumen danych 1TB (RAID6), dostarczając, konfigurując i uruchamiając odpowiednią ilość dysków twardych, zgodnych z ww. macierzą (Zamawiający posiada wolne przestrzenie (sloty) do montażu tak dostarczonych dysków w posiadanej konfiguracji przez siebie macierzy HPE 3PAR). Dostarczone dyski twarde muszą posiadać wykupioną opcję pozostawienia ich u Zamawiającego w przypadku ich awarii w okresie gwarancyjnym (opcja DMR [Defective Media Retention]). Wszelkie prace z tym związane po podpisaniu umowy wykonawca poprzedzi wykonaniem analizy wdrożeniowej z zakresu rozbudowy macierzy, uzgadniając z Zamawiającym sposób przeprowadzenia rekonfiguracji macierzy. Zamawiający posiada podpisaną aktualną umowę serwisową dla tej macierzy w Hewlett-Packard Enterprise Polska Sp. z o.o. (nr umowy L6P2251C). | Tak | Bez punktacji |  |

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Przewodnicząca

Komisji Przetargowej

Beata Martyn-Mrozowska