OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLASYFIKACJA wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45330000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych

50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

INWESTOR: 		ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI

Al. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47, 90-514 ŁÓDŹ

OPRACOWAŁ:

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Jarosław Kusiak

Łódź, 19 kwiecień 2024

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest:

Zapewnienie całodobowej gotowości do usuwania przyczyn zakłóceń w pracy węzłów i kotłowni dla utrzymania ciągłości dostawy ciepła do odbiorców. W przypadku wystąpienia zakłóceń dostawy ciepła, podjęcie czynności prowadzących do przywrócenia dostawy ciepła w terminie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu uzyskania informacji o zaistnieniu zakłóceń oraz przypadku stwierdzenia wystąpienia zakłóceń dostawy ciepła do węzła lub gazu do kotłowni, dokonanie zgłoszenia i współpraca ze służbami dostawcy gazu lub ciepła w usunięciu zakłóceń z powiadomieniem Zamawiającego. Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu szczegółowych raportów
z interwencji awaryjnych prowadzonych w sytuacjach określonych w punkcie b i c, z opisem zastanej sytuacji oraz wniosków co do przyczyn zakłócenia i działań zaradczych. Prowadzenie bieżącego dozoru nad eksploatacją oraz wykonywanie bieżącej konserwacji urządzeń węzłów i kotłowni w sposób zapewniający właściwe i zgodne
z przeznaczeniem ich wykorzystanie oraz racjonalne i oszczędne użytkowanie paliw i energii.

Ilość węzłów – 235 szt.

Ilość kotłowni – 29 szt.

Wymagane uprawnienia:

Uprawnienia do eksploatacji i dozoru G2 i G3

Zakres robót do wykonania:

Wykonywanie bieżącego dozoru i konserwacji instalacji w celu zapewnienia utrzymania warunków komfortu cieplnego,
w szczególności:

- sprawdzania szczelności instalacji,

- konserwacji i kontrolowania prawidłowości działania układów automatycznej regulacji różnicy ciśnień
i pozostałej armatury na instalacji,

- sprawdzanie ciśnienia i stanu wody w instalacji i odpowietrzanie instalacji oraz uzupełnianie w przypadku wystąpienia ubytków wody w obiegu grzewczym,

- usuwanie nieszczelności armatury i instalacji,

- wymiany uszczelek przy armaturze,

- czyszczenia filtrów,

- wykonywanie oględzin stanu izolacji i jej naprawa,

- uzupełnianie ubytków malowania rurociągów, armatury, urządzeń itp.

- wykrywanie i usuwanie innych usterek i nieprawidłowości w pracy instalacji,

- zgłaszanie Zamawiającemu i Administratorowi budynku wystąpienia awarii lub stwierdzenia wad lub usterek instalacji.

- ustawianie i korygowanie krzywych grzania tak by zapewnić wymagany komfort cieplny dla odbiorców, mając
na uwadze minimalizowanie kosztów wytwarzania ciepła,

- konserwacji i kontroli pracy armatury,

- konserwacji silników i siłowników elektrycznych,

- kontroli pracy i konserwacji pomp,

- kontroli i konserwacji układu przygotowania c.w.u.,

- sprawdzanie ciśnienia i stanu wody w instalacji i odpowietrzanie instalacji oraz uzupełnianie w przypadku wystąpienia ubytków wody w obiegu grzewczym,

- kontroli i konserwacji naczyń ciśnieniowych,

- konserwacji oraz kontroli sprawności działania zaworów bezpieczeństwa i innych urządzeń zabezpieczających do ich wymiany włącznie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania,

- dokonywanie odczytów wskazań i kontrola prawidłowości działania przyrządów pomiarowych,

- kontrola i konserwacja obwodów elektrycznych w węzłach i kotłowniach,

- uzupełniania szczeliwa w armaturze,

- wymiany uszczelek przy armaturze (których właścicielem jest Zamawiający),

- czyszczenia filtrów i filtroodmulników (których właścicielem jest Zamawiający),

- wykonywanie oględzin stanu izolacji i jej naprawa,

- uzupełnianie ubytków malowania rurociągów, armatury, urządzeń itp.

- wykonywanie drobnych prac w pomieszczeniach węzłów i kotłowni w zakresie uzupełniania ubytków
w malaturze, likwidacji śladów korozji, wymiany żarówek

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przestrzegania przepisów, w tym BHP.

- Potwierdzania, co miesiąc prawidłowej pracy, dokumentowaniem parametrów eksploatacyjnych, określania bieżącego stanu technicznego urządzeń, prowadzonych napraw i konserwacji urządzeń oraz wykonanych czynności kontrolnych zgodnie z wymaganymi terminami.

- Przygotowanie urządzeń ciśnieniowych do przeglądu technicznego dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Wymianę części zużywających się (m. in. filtry, dysze, elektrody zapłonowe, czujniki).

- Kontrolowania i zapewnienie sprawności działania instalacji nawiewnej i wywiewnej, współpraca z podmiotami dokonującymi okresowych przeglądów zgodnie przepisami Ustawy Prawo Budowlane.

- Utrzymywanie na bieżąco kontaktu z dostawcą czynnika grzewczego w celu zapewnienia odpowiednich parametrów dostawy i odbioru mediów.

Płatności: Zgodnie z zawartą umową.