Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 22/2019

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH O PEŁNEJ PRZEZIERNOŚCI I OBCIĄŻENIU MIN. 350 KG  - 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej o obciążeniu min. 350 kg umożliwiający prowadzenie procedury FAST . Wózek z materacem przeciwodleżynowy min. 8 cm umożliwiający długotrwałe leżenie pacjenta. | Podać /model typ/ dołączyć dokument potwierdzający |  |
|  | Wózek fabrycznie nowy rok produkcji 2019. Wózek umożliwiający opiekę i terapię do VI kategorii stanu zdrowia pacjenta SOR oraz IV stopnia IP. | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka ze wzmocnionymi spawami w systemie MIG i TIG. Rama leża pokryta powłoką epoksydową. Wszystkie ruchome części i oś, wyposażone w tuleje samosmarujące. Obciążenie maksymalne min. 350 kg | Tak |  |
|  | Ultra wzmocnienie konstrukcji stalowej poprzez pokrycie epoksydem polimeryzowanym w temperaturze 220 ° C i dodatkowej obróbce chemicznej przez utlenianie i pasywacje fosforanem chromu (nie dopuszcza się wyłącznie podstawowego pokrycia lakierem proszkowym) | Tak – opisać |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne wózka max– 2085mm /835 mm. Wózek umożliwia wykorzystanie procedur przyłóżkowych z wykorzystaniem promieniowania RTG oraz pełnej współpracy na całej powierzchni a aparatem RTG Ramię C. Wózek umożliwia wykonanie diagnostyki skriningowej serca z wykorzystaniem CW, TDI i TVI oraz badań transkranialnych, lokalizacji płynu w płucach oraz badania jamy brzusznej z CD/PW . | Tak- Podać |  |
|  | Regulacja wysokości dostosowana do wysokości stołów operacyjnych, łóżek szpitalnych i pełnej współpracy z ramieniem C : minimalna wysokość max 570 mm, maksymalna wysokość min. 880 mm | Tak- Podać |  |
|  | Leże wózka 2– sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch niecylindrycznych kolumnach. Oparcie leża gwarantujące wysoką stabilność przy obciążeniu maksymalnym min. 350 kg oraz łatwiejszą dezynfekcję w porównaniu z rozwiązaniem pantografowym, nożycowym, korbowym lub kolumnami cylindrycznymi. Kolumny w łatwo dezynfekowalnych, tworzywowych, teleskopowych osłonach. | Tak |  |
|  | Wymiary platformy leża max. 1900 mm x 650 mm. Materac znajdujący się na platformie leża z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym zsunięciem poprzez zabezpieczenie wzdłużne za pomocą taśmy mocowanej do wyprofilowanego uchwytu oraz zabezpieczenie boczne poprzez po przez rzepy pozycjonujące. | Tak |  |
|  | Regulacja hydropneumatyczna wysokości i przechyłów wzdłużnych ze sterowników nożnych znajdujących się z boku podstawy wózka | Tak |  |
|  | Odbojnice boczne- autonomiczne znajdujące się poza obrysem leża włącznie z elementami barierek chroniącymi cały bok wózka wykonane ze stali pokrytej tworzywem PVC i chroniące również system składania barierek przed jego uszkodzeniem | Tak |  |
|  | Krążki odbojowe znajdujące się we wszystkich rogach wózka z tworzywa ABS | Tak |  |
|  | Regulacja części plecowej w zakresie 80º +/- 5º, wspomagana min. dwoma sprężynami gazowymi | Tak- Podać |  |
|  | Podstawa wózka wykonana z mocnej stalowej ramy epoksydowej pokrytej łatwo dezynfekowalną osłoną wykonaną z formowanego ABS, z miejscem na butle tlenową i rzeczy pacjenta | Tak-Podać |  |
|  | Leże w pełni przezierne dla promieniowania RTG wykonane w technologii TC na całej długości leża. Pełna współpraca z ramieniem C na całej długości leża. | Tak |  |
|  | Barierki boczne po obu stronach łóżka wykonane: długość min 1250 mm, wysokość min. 360 mm. | Tak |  |
|  | Regulacja hydrauliczna pozycji Trendelenburga 20 º +/- 5 º – dźwignią nożną | Podać |  |
|  | regulacja hydrauliczna pozycji anty-Trendelenburga 20 º +/- 5 º – dźwignią nożną | Podać |  |
|  | Szczyty wózka wykonane ze stali nierdzewnej z uchwytami w kolorze czerwonym z blokadami chroniącymi przed przypadkowym wypadnięciem | Tak |  |
|  | Centralna blokada kół z blokadą we wszystkich rogach podstawy | Tak |  |
|  | Koła o średnicy min. 200 mm w obudowie ABS | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - zintegrowany fabrycznie w wózku teleskopowy wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej z 2 hakami chowany pod leżem od strony głowy - materac przeciwodleżynowy ( do II stopnia odleżyn) min. 8 cm | Tak – dołączyć dokument (lub broszurę) wydaną przez producenta potwierdzająca że materac jest przeciwodleżynowy |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub  wartości parametru)

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 22/2019

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – urządzenie do ogrzewania pacjenta – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| L.p. | Parametry i warunki graniczne | Warunek | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem | TAK |  |
| 2. | Minimum 4 zakresy temperatury: - temperatura otoczenia - 32°C - 38°C - 43°C | TAK |  |
| 3. | Podstawa jezdna do aparatu (wózek , koszyk na koce, 2 koła z blokadą) | TAK |  |
| 4. | Możliwość zamocowania aparatu na stojaku do kroplówek i ramie łóżka | TAK |  |
| 5. | Waga urządzenie do 6 kg, urządzenie łatwe do przenoszenia wyposażone w uchwyt | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Wymiary max: 30 cm x 35 cm x 40 cm | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Przewód grzewczy łączący urządzenie z kocem giętki i łatwy do przemywania i dezynfekcji | TAK |  |
| 8. | Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem | TAK |  |
| 9. | Przewód grzewczy długości min 1,8 m Przewód zasilający długości min. 4 m | TAK |  |
| 10. | Duża wydajność – szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza max 1400 l/min | TAK |  |
| 11. | Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA. Jeden filtr w urządzeniu oraz jeden filtr w kocyku grzewczym. | TAK |  |
| 12. | Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym | TAK |  |
| 13. | Wbudowany licznik godzin przepracowanych, automatycznie informujący (wizualnie i dźwiękowo) o konieczności dokonania przeglądu urządzenie | TAK |  |
| 14. | Poziom hałasu max 50dB | TAK PODAĆ |  |
| 15. | Zasilanie 230 V, 50/60 Hz | TAK |  |
| 16. | Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej latexu, materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych RTg. Niepalny zgodnie z normą NFPA 99 Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. | TAK |  |
| 17. | Dostępne koce ogrzewające pacjenta pacjenta w min. 5-ciu rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb, typu: - koce na dolną część ciała - koce na górną część ciała - koce na całe ciało - koce pediatryczne - koce pod pacjenta | TAK |  |
| 18. | Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenie ogrzewającego | TAK |  |
|  | Dodatkowo |  |  |
| 19. | Jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych ze zintegrowanym filtrem powietrza– do każdego urządzenia: - koc na całe ciało (wymiar: min. 230 x 120 cm) - 20 szt | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 22/2019

Zadanie nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – Respirator transportowy – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wymogi graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane * | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – | Wymagania ogólne respiratora | – | – | – |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Waga respiratora do 4 kg. | TAK PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Respirator odporny na wstrząsy . | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Respirator o stopniu ochrony przed wnikaniem ciał stałych oraz wody: min. IP34. | TAK PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Respirator z możliwością zasilania z zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12 do 24 V umożliwiające zastosowanie respiratora w ambulansie oraz transporcie lotniczym. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa poprzez pokrętło i ekran dotykowy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa i komunikaty w języku polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolorowy, pojedynczy ekran o przekątnej min. 8” rozdzielczość min. 640x 480 px. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System testów sprawdzających działanie respiratora. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany składany uchwyt/rączka do przenoszenia. | TAK |  | Bez punktacji |
| – | Zasilanie Pneumatyczne | – | – | – |
|  | Własne zasilanie w powietrze z wbudowanej w aparat turbiny. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie w tlen z sieci szpitalnej o ciśnieniu min. 2,8 do 6 bar oraz wejście niskociśnieniowe od 0 do 1,5 bar i przepływie do 15 l/min. | TAK |  | Bez punktacji |
| – | Zasilanie Elektryczne | – | – | – |
|  | Zasilanie AC 220-240 V, 50/60Hz. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania pracy respiratora na minimum 2 godziny. | TAK PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego podczas stand-by max. 2,5 godziny. | TAK |  | Bez punktacji |
| – | Tryby wentylacji | – | – | – |
|  | Wentylacja objętościowa wymuszona i asystująca z przepływem: stałym oraz opadającym. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja ciśnieniowa wymuszona i asystująca. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | SIMV z PS. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja PSV. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | CPAP. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość programowania westchnięć. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja bezdechu z regulacją objętości, częstości oddechowej oraz czasu reakcji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pauza wdechowa oraz wydechowa. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2 | TAK PODAĆ |  | Spełnienie wymagań – 0 pkt. Regulacja przepływu powyżej 60 l/min – 10 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, Duo Levels | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji PRVC, tryb wentylacji ze zmiennym ciśnieniem i docelową objętością oddechową | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb CPV – tryb łączący w wentylację i funkcje przystosowane do resuscytacji krążeniowo – oddechowej, mający zastosowanie u pacjentów z zawałem serca. Pomiar min. - częstotliwość uścisków obliczona przez respirator - Maksymalne wahania ciśnienia wywołanego uściskami klatki piersiowej (cmH2O) | TAK/NIE PODAĆ |  | NIE – 0 pkt. TAK – 20 pkt. |
|  | Parametry regulowane | – | – | – |
|  | Częstość oddechów min.: 1-80 odd./min. | TAK PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min.: 20 – 2000 ml. | TAK PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,3 do 5,0 sek. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulowany stosunek I:E min. 1:9 do 1:1 lub stosunek Ti:Ttot min. 10% - 50%. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja stężenia tlenu w zakresie od 21 do 100 %O2. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie wspomagania min. od 5 do 40 cmH2O. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. 1-10 l/min. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulowane kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach spontanicznych min. 20-80% przepływu szczytowego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie PEEP min. od 0 do 20 cmH2O. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie wdechowe min. 5 – 50 cmH2O. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przepływ szczytowy min. 220 l/min. | TAK/NIE PODAĆ |  | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |
|  | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji | – | – | – |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rzeczywista całkowita częstość oddechowa. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Objętość pojedynczego oddechu (wdechowa i wydechowa). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej (wydechowa). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie szczytowe. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie średnie. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie Plateau. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie PEEP. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | % Przeciek. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar stosunku I:E lub Ti:Ttot. |  |  | Bez punktacji |
|  | Trendy mierzonych parametrów z min. 60 godz. Zapisywane parametry min.: RR, VTi, VMi, VTe, VMe, Pplat, Pszczyt, Pśred, PEEP, TI/Ttot, Przeciek, FiO₂. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość automatycznego nastawienia granic alarmowych względem bieżących parametrów wentylacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja graficzna | – | – | – |
|  | Prezentacja na ekranie parametrów nastawianych i mierzonych, oraz krzywych dynamicznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczesne wyświetlanie min. 2 krzywych dynamicznych z pośród: przepływ/czas, ciśnienie/czas, objętość/czas. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okno monitorowania: możliwość przejścia w jednym kroku do okna monitorowania pozwalającego na obserwację powiększonych krzywych dynamicznych oraz podstawowych parametrów wentylacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zamrożenia krzywych do ich analizy (pozwala min. na pomiar różnicy wartości między dwoma wybranymi przez użytkownika punktami wyświetlanych krzywych). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarmy | – | – | – |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Niskiego ciśnienia lub rozłączenia pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stężenia tlenu min/max. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Za wysokiej częstości oddechowej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm bezdechu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Awaria zasilania w tlen. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozładowanie akumulatora. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dziennik zdarzeń i alarmów zapamiętujący min. 200 ostatnich zdarzeń wraz z opisem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Inne wymagania | – | – | – |
|  | Możliwość konfigurowania jasności ekranu, poziomu głośności alarmów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany w respiratorze pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Respirator wyposażony w protokół pozwalający na przysłanie parametrów wentylacji, alarmów i pomiarów do systemów HIS po integracji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja obrotu obrazu ekranu o 180° ułatwiająca obsługę podczas transportu. | TAK/NIE PODAĆ |  | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawianych parametrów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cicha praca urządzenia: poniżej 55 dB (A) - w odległości 1 m od urządzenia | TAK/NIE PODAĆ |  | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |
|  | Wyposażenie | – | – | – |
|  | Wielorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu wydechowego - 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Torba transportowa - 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielorazowy obwód oddechowy dla pacjentów dorosłych x 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub  wartości parametru)

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 22/2019

Zadanie nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat - Asystor kaszlu – 1 szt

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | 3. | 4. |
|  | Certyfikaty jakości i bezpieczeństwa wymagane polskim prawem dot. sprzętu medycznego będącego przedmiotem przetargu (CE, ISO, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych) | TAK PODAĆ |  |
|  | Aparat do wspomagania w sposób nieinwazyjny ewakuacji i usuwania wydzieliny z drzewa oskrzelowego (sztuczny kaszel) | TAK |  |
|  | Zastosowanie w terapii nieinwazyjnej techniki wspomagania w odrywaniu, przemieszczaniu i usuwaniu wydzielin. | TAK |  |
|  | Sposób nieinwazyjnego podłączenia pacjenta do aparatu: - uszczelniona maska ustno-nosowa - ustnik oraz - możliwość podłączenia urządzenia do zaintubowanego pacjenta - możliwość podłączenia urządzenia do pacjenta z uszczelnioną rurką tracheostomijną | TAK PODAĆ |  |
|  | Sposób pracy urządzenia: Jednoczesne naprzemiennie podawanie powietrza pod ciśnieniem dodatnim (wdech) i ujemnym (wydech) z gwałtownym przejściem z jednego na drugie oraz zapewnienie wibracji oscylacyjnych zarówno podczas wdechu jak i wydechu | TAK PODAĆ |  |
|  | Aparat działający w oparciu o powietrze zasysane z atmosfery | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia drgań oscylacyjnych dla poszczególnych faz wdechu i wydechu | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia częstości i amplitudy drgań oscylacyjnych w zakresie min. częstość 1-20 Hz i amplitudy 1-10 Cm H2O | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość stosowania aparatu u dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania mniejszego ciśnienia dla wdechu w stosunku do ciśnienia dla wydechu. Chodzi o taką możliwość ustawiania ciśnień by w efekcie uzyskać asymetryczność wskazań dla wdechu i wydechu. | TAK |  |
|  | Aparat monitorujący w czasie rzeczywistym wartości stosowanego ciśnienia na wdechu i wydechu, czas trwania wdechu, wydechu i pauzy, | TAK |  |
|  | Aparat monitorujący wartości szczytowego przepływu kaszlowego oraz objętości oddechowej po każdym cyklu kaszlowym | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania SpO2 oraz akcji serca | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania w pamięci urządzenia, co najmniej 3 profili terapii i stosowania ich zamiennie bez konieczności ponownego programowania nastaw. | TAK |  |
|  | Tryb pracy min. : - ręczny - automatyczny | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość zaprogramowania pełnej sesji terapeutycznej uwzględniającej min.: -ilość cykli w serii - ilości serii w sesji terapeutycznej - ilości oddechów przed każdą serią - ciśnienia dla wdechu - ciśnienia dla wydechu - czas trwania wdechu - czas trwania wydechu - czas pauzy po cyklu wdech/wydech - automatycznego triggera / wyzwalania terapii w odpowiedzi na wysiłek oddechowy pacjenta | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość stosowania terapii automatycznej zsynchronizowanej z naturalnym oddechem pacjenta - automatyczny trigger wyzwalający terapię, reagujący na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta bez konieczności manualnego dostosowania | TAK PODAĆ |  |
|  | Parametry ustawiane w trybie pracy ręcznym: - ciśnienie dla wdechu - ciśnienie dla wydechu - ręczne sterowanie długością trwania wdechu i wydechu | TAK PODAĆ |  |
|  | Parametry ustawiane w trybie pracy automatycznym: - ciśnienie dla wdechu - ciśnienie dla wydechu - czas trwania wdechu - czas trwania wydechu - czas pauzy po cyklu wdech/wydech - automatyczny trigger / wyzwalanie terapii w odpowiedzi na wysiłek oddechowy pacjenta | TAK PODAĆ |  |
|  | Dla obu trybów pracy możliwość ustawienia poziomu przepływu podczas wdechu na co najmniej jednym z trzech poziomów: szybki, średni, niski – do wyboru. | TAK PODAĆ |  |
|  | Minimalny zakres możliwych do ustawienia ciśnień: od – 65 do + 65 cm H2O | TAK PODAĆ |  |
|  | Zasilanie w zakresie min. 100-240 V AC, 50/60 Hz | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość podłączenia zintegrowanej baterii | TAK |  |
|  | Waga urządzenia wraz ze zintegrowaną baterią poniżej 5 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Aparat dostosowany do pracy na dedykowanym wózku do jego przewożenia. Możliwość zabezpieczenia przed przypadkowym przemieszczaniem, upadkiem etc. | TAK |  |
|  | Brak konieczności kalibracji urządzenia | TAK |  |
|  | Zmiana wszystkich parametrów za pomocą przycisków umieszczonych na przednim panelu urządzenia | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w duży kolorowy ciekłokrystaliczny ekran przeznaczony do prezentacji parametrów pracy urządzenia i intuicyjnej obsługi w czasie programowania parametrów terapii. | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do urządzenia kompatybilnego pulsoksymetru. Przy zastosowaniu pulsoksymetru, prezentacja SpO2 i akcji serca na ekranie urządzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia pedału nożnego umożliwiającego sterowanie urządzeniem w trybie ręcznym | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną oraz kartę pamięci umożliwiającą zapis i odczyt danych terapeutycznych (nastawy, szczytowy przepływ kaszlowy, saturacja itp.) | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Kompletny układ pacjenta (filtr antybakteryjny, rura karbowana 180 cm , maska pacjenta , łącznik tracheo) - 10 kompletów | TAK |  |
|  | Dedykowana torba przenośna – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Bateria zewnętrzna zintegrowana | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub  wartości parametru)

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 22/2019

Zadanie nr 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do wspomagania terapii oddechowej – 2 szt

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Aparat do terapii HFNC (High-Flow Nasal Cannula) - generator wysokich przepływów ze zintegrowanym nawilżaczem, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samoczynnie oddychającym, poprzez łączniki: donosowe, tracheostomijne oraz maski. Fabrycznie nowe urządzenie. | TAK |  |
| 1.1. | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu. | TAK PODAĆ |  |
| 1.2. | 3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 stop. C | TAK PODAĆ |  |
| 1.3. | 2 zakresy ustawień przepływów: 2-25 l/min oraz 10-60 l/min | TAK PODAĆ |  |
| 1.4. | Stężenie tlenu w zakresie od 21 % do 95 %. | TAK PODAĆ |  |
| 1.5. | Zintegrowane mieszanie tlenu | TAK PODAĆ |  |
| 1.6. | Wbudowany sensor tlenu | TAK PODAĆ |  |
| 1.7. | Przycisk wyciszania alarmu | TAK PODAĆ |  |
| 1.8. | Waga: 2,1 kg (sam aparat) 3,4 kg (aparat w opak. z akcesoriami) | TAK PODAĆ |  |
| 1.9. | Wymiary urządzenia : 29,5 cm x 17 cm x 17,5 cm | TAK PODAĆ |  |
| 1.10. | Zasilanie: 50-60Hz 100-115 V ~ 2.1 A (2.2 A max) / 220-240 V ~ 1.5 A (3.2 A max | TAK PODAĆ |  |
| 1.11 | Pompa wewnętrzna - nie wymaga podłączenia do sprężonego powietrza. | TAK |  |
| 1.12 | Deklaracja CE potwierdzająca zgodność oferowanego wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42 EWG. | TAK |  |
| 2. | Statyw medyczny do aparatu HFNC wyposażony w uchwyt jezdny, - 1 uchwyt mocujący o nośności < 8 kg, - 1 uchwyt mocujący < 40 kg, zakończony uchwytem o nośności < 5 kg posiadającym 2 wieszaki na kroplówki i mocowanie układu oddechowego. | TAK PODAĆ |  |
| 2.1. | Statyw wyposażony w półkę, koszyk składany, oraz podstawę jezdną z 4 kółkami cichobieżnymi - w tym 2 kółka z hamulcami. | TAK |  |
| 2.2. | Półka o wymiarach 30,5 cm x 17,5 cm wyposażona w 2 bolce mocujące aparat do HFNC | TAK PODAĆ |  |
| 2.3. | Koszyk na akcesoria jednorazowe o wymiarach 31 cm x 23 cm. | TAK PODAĆ |  |
| 2.4. | Wysokość statywu 162 cm, szerokość podstawy jezdnej 63,5 cm | TAK PODAĆ |  |
| 3. | 900 PT 561 Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą MR290. Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego eliminujący skropliny w układzie w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 60 L/min. Zakończenie układu o kształcie zapewniającym prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych serii OPT942, OPT944, OPT946 i interfejsu do tracheostomii OPT 970, firmy Fisher&Paykel lub równoważny. Zapewnia bezpieczne połączenie kaniul donosowych serii OPT firmy Fisher&Paykel, charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem” podczas montażu. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – 60 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Układ oddechowy z czasem użytkowania przez 14 dni – 5 kpl | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii 900PT561 firmy Fisher&Paykel lub równoważny. Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na główę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Kaniula wyposażona jest w dwie miękkie, wyprofilowne wyściółki przy policzkach pacjenta, zwiększające stabilność dopasowania i zmniejszące nacisk na twarz. Kolorystyczne oznaczenia 3 różnych rozmiarów umożliwiają błyskawiczny dobór właściwego rozmiaru. Dren kaniuli wykonany jest z elastycznego, oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Kaniula posiada dwa miękkie, elastyczne noski. Kształt nosków jest dopasowany do budowy nosa pacjenta i występuje w trzech rozmiarach: S, M, L. OPT942 rozmiar S (przepływ gazów 10-50 L/min) - wyściółka koloru pomarańczowego OPT944 rozmiar M (przepływ gazów 10-60 L/min) - wyściółka koloru niebieskiego OPT946 rozmiar L (przepływ gazów 10-60 L/min) - wyściółka koloru zielonego Produkt zalecany do użytku przez 14 dni – po 5 szt z każdego rozmiaru | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Łącznik tracheo do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowany do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii 900PT561 firmy Fisher&Paykel lub równoważny. - 5 szt | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Filtr do urządzenia typu AIRVO II, filtr zapewniający dopływ czystego powietrza, zalecany do wymiany co 3 m-ce - 3 szt | TAK PODAĆ |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub  wartości parametru)

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.6 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 22/2019

Zadanie nr 6 – Pozycja nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy,

wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji

pacjenta – 3 szt

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry wymagane | tak/ nie | parametry oferowane * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego wytwórcy. | tak |  |
| 2 | Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni. | tak |  |
| 3 | System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny. | tak |  |
| 4 | Komory rurowe proste umieszczone w rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie. Komory w sekcji głowy winny być stale napełnione powietrzem. | tak |  |
| 5 | Dostępne czasy regulacji cyklu pracy materaca: -dwa czasy -trzy czasy i więcej | 0 pkt 10 pkt |  |
| 6 | Materac zbudowany z 18 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne. | tak |  |
| 7 | Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Kąt przechyłu/rotacji regulowany w zakresie do 30 stopni. Czas przechyłu/rotacji regulowany w zakresie co najmniej 10-80 minut modułem nie większym niż 5 minut. Funkcja przechyłu/rotacji pracująca zarówno w trybie zmiennociśnieniowym jak i statycznym. | tak |  |
| 8 | Maksymalny czasu przechyłu/rotacji: - do 80 minut włącznie - od 81 d0 89 min - 90 minut i więcej | 0 pkt 5pkt 10pkt |  |
| 9 | Materac o wymiarach 200cm x 90cm x 21cm± 1cm. | tak |  |
| 10 | Materac wyposażony w komory boczne służące do zabezpieczenia pacjenta w czasie stosowania przechyłów bocznych i/lub rotacji. Komory boczne z możliwością niezależnego napełniania i opróżniania. | tak |  |
|  | Wysokość w/w komór bocznych: - powyżej 11 cm -do 5 cm włącznie - powyżej 5 do 11 cm włącznie | 0 pkt 5 pkt 10 pkt |  |
| 11 | Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki. | tak |  |
| 12 | Materac wyposażony w funkcję rozpoznającą obciążenie wywierane na materac przez pacjenta. Możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu. | tak |  |
| 13 | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. Możliwość mycia i dezynfekcji. | tak |  |
| 14 | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaźnikami sygnalizującymi: pracę materaca brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową - przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją świetlną i dźwiękową konieczność przeprowadzenia czynności serwisowych | tak |  |
| 15 | Materac kładziony na ramę łóżka | tak |  |
| 16 | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR. | tak |  |
| 17 | Limit wagi pacjenta nie mniej niż 250kg | tak |  |
| 18 | Limit wagi pacjenta: - do 250 kg włącznie - powyżej 250 kg | 0 pkt 10 pkt |  |
| 19 | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 12 godz. | tak |  |
| 20 | Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 20 minutach | tak |  |
| 21 | Zasilanie 230V 50Hz | tak |  |
| 22 | Przewód elektryczny odłączalny od pomy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem | tak 10 pkt nie 0 pkt |  |
| 23 | Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy | tak 10 pkt nie 0 pkt |  |
| 24 | Do każdej sztuki materaca dodatkowy półprzepuszczalny pokrowiec zapasowy - przepuszczający parę wodną, a zatrzymujący ciecze, wykonany z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. Możliwość mycia i dezynfekcji. | tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub  wartości parametru)

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.6 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 22/2019

Zadanie nr 6 – Pozycja nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Materace przeciwodleżynowy z pompą – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | parametr / warunek żądany | tak/ nie | oferowane parametry * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego wytwórcy. | tak |  |
| 2 | Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni. | tak |  |
| 3 | System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryby statyczne. | tak |  |
| 4 | Jeden tryb statyczny Więcej niż jeden tryb statyczny | 0 pkt 10 pkt |  |
| 5 | Komory umieszczone w rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25/30 minut. Komory w sekcji głowy winny być stale napełnione powietrzem. | tak |  |
| 6 | Materac zbudowany z 18 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne. | tak |  |
| 7 | Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Możliwość regulacji czasu rotacji w zakresie co najmniej 10-30 minut modułem nie większym niż 5 minut. | tak |  |
| 8 | Funkcja rotacji pracująca w trybie statycznym Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym | 0 pkt 10 pkt |  |
| 9 | Materac o wymiarach 200cm x 90cm x 21cm± 1cm. | tak |  |
| 10 | Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki. | tak |  |
| 11 | Materac wyposażony w funkcję rozpoznającą obciążenie wywierane na materac przez pacjenta. Możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu. | tak |  |
| 12 | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. Możliwość mycia i dezynfekcji. | tak |  |
| 13 | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaźnikami sygnalizującymi: pracę materaca brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową - przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją świetlną i dźwiękową konieczność przeprowadzenia czynności serwisowych | tak |  |
| 14 | Materac kładziony na ramę łóżka | tak |  |
| 17 | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR. | tak |  |
| 16 | Limit wagi pacjenta nie mniej niż 255kg | tak |  |
| 17 | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 12 godz. | tak |  |
| 18 | Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 20 minutach | tak |  |
| 19 | Zasilanie 230V 50Hz | tak |  |
| 20 | Przewód elektryczny odłączalny od pomy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem | tak 10 pkt nie 0 pkt |  |
| 21 | Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy | tak 10 pkt nie 0 pkt |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub  wartości parametru)

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 7 – Pozycja nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Element pracujący do resektoskopu, bipolarny, bierny – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

Element pracujący resektoskopu, bipolarny, bierny, wykorzystujący elektrody i technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu 
HF.

Element wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki.

Kompatybilny z posiadanymi dwubiegunowymi bipolarnymi elektrodami firmy Karl Storz.

Parametry określone powyżej są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 7 – Pozycja nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Element pracujący do resektoskopu, monopolarny, bierny – 5 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

Element pracujący resektoskopu, monopolarny, bierny.

Element wyposażony w zamknięte uchwyty na palce.

Kompatybilny z posiadanymi monopolarnymi elektrodami z dwoma drutami prowadzącymi firmy Karl Storz.

Kompatybilny z płaszczami resektoskopu o rozm.: 27 Fr., 26 Fr. i 24 Fr.

Element kompatybilny z elementem 27050E firmy Karl Storz.

Parametry określone powyżej są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 7 – Pozycja nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Optyka Hopkins 30º – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

Optyka cystoskopowa, długość 30 cm, średnica 4 mm, kąt patrzenia 30°, wyposażona w:

- system soczewek wałeczkowych,

- szkiełko szafirowe w okularze odporne na zarysowania,

- oznaczenie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu,

- oznaczenie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach.

Optyka kompatybilna z posiadanymi resektoskopami firmy Karl Storz,

Parametry określone powyżej są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 7 – Pozycja nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Optyka nefroskopu z płaszczem – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

Optyka nefroskopowa o szerokim kącie widzenia,

Kąt patrzenia 6°,

Autoklawowalna,

Kompatybilna z płaszczem 24 i 26 Fr.,

Wyposażona w:

- system soczewek wałeczkowych Hopkinsa,

- równoległy okular,

- kanał roboczy do instrumentów i sonotrod o śr. 3,5 mm; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę oraz rozbieralny kranik,

- oddzielne przyłącze LUER-Lock do podłączenia płukania,

Parametry określone powyżej są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 7 – Pozycja nr 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Przetwornik ultradźwiękowy – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

Przetwornik kompatybilny z Litotrypterem Calcuson Firmy Kalr Storz

Parametry określone powyżej są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 8

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Tor wizyjny – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | parametr / warunek żądany | tak/ nie | oferowane parametry * | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | MEDYCZNA KAMERA ENDOSKOPOWA Full HDTV |
| 1 | Medyczna kamera endoskopowa pracująca w standardzie pełnego HDTV (1080p) umożliwiająca współpracę kamery z min. 3 głowicami ( 3 CCD, 1 CCD, głowica pendularna) | TAK |  |  |
| 2 | Możliwość współpracy z sensorycznym videocystoskopem giętkim – 1 szt | TAK |  |  |
| 3 | Rozdzielczość min. 1920X1080 pikseli | TAK |  |  |
| 4 | Skanowanie progresywne | TAK |  |  |
| 5 | Obsługa funkcji kamery poprzez programowalne przyciski na głowicy kamery. Przycisk na głowicy umożliwiający wykonanie balansu bieli, głowica wyposażona min. w 2 dowolnie programowalne przyciski sterujące umożliwiające zaprogramowanie min po 2 funkcje do każdego przycisku dostępne jednoczasowo | TAK |  |  |
| 6 | Sterownik kamery wyposażony w ekran dotykowy LCD | TAK |  |  |
| 7 | Menu ekranu dotykowego na sterowniku kamery w języku polskim | TAK |  |  |
| 8 | Obsługa kamery możliwa również z menu wyświetlanego na monitorze z użyciem pilota | TAK |  |  |
| 9 | Automatyczny balans bieli aktywowany naciśnięciem klawisza | TAK |  |  |
| 10 | Zakres temperatury kolorów - 2300-7000K | TAK |  |  |
| 11 | Funkcja „obraz w obrazie” z dodatkowym wejściem 3G-SDI do jednoczesnego wyświetlania drugiego źródła video | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość archiwizacji obu wyświetlanych sygnałów video jednocześnie | TAK |  |  |
| 13 | Kamera wyposażona w system SIM (Special Imaging Mode) dla różnicowania tkanek, doświetlania, kontrastowania lub poprawy widoczności (HDR) | TAK |  |  |
| 14 | Kamera wyposażona w wyjścia 2x HDMI out / 2x 3G-SDI out / PIP in, 2xRemote, 2xUSB, oraz 1xUSB na przednim panelu sterownika do zapisu obrazu | TAK |  |  |
| 15 | Min. 9 specjalistycznych programów pracy ( w tym program do URS giętkiego), min. 15 trybów użytkownika | TAK |  |  |
| 16 | Port USB 2.0 na sterowniku kamery umożliwiający bezpośrednią archiwizację na nośnikach zewnętrznych w postaci zdjęć i sekwencji wideo w rozdzielczości Full Hd | TAK |  |  |
| 17 | Pamięć zewnętrzna USB o pojemności min. 2 GB | TAK |  |  |
| 18 | Możliwość sterowania funkcjami zapisu z przycisków na głowicy kamery | TAK |  |  |
| 19 | Czułość głowicy kamery < 0,5 Lux / f = 1,2 | TAK |  |  |
| 20 | Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi | TAK |  |  |
| 21 | Głowica 1/3" CCD, Format 16:10 - min. 2 przyciski funkcyjne - zoom optyczny min. X2 | TAK |  | Głowica autoklawowalna – 10 pkt Głowica nieautoklawowalna – 0 pkt |
| 22 | Waga głowicy kamery max 150 g | TAK |  |  |
| II | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LEDOWE |
| 1 | Ledowe źródło światła o potwierdzonej przez producenta mocy odpowiadającej 180W dla źródła światła ksenonowego, | TAK |  |  |
| 2 | Temperatura barwowa 6500K | TAK |  |  |
| 3 | Natężenie światła regulowane od 0-100% | TAK |  |  |
| 4 | Żywotność minimum 30.000 godzin | TAK |  |  |
| 5 | Uniwersalne, obrotowe przyłącze światłowodowe - możliwość podłączenia światłowodów różnych producentów w tym firm Olympus, Storz, Wolf - bez konieczności zastosowania przejściówek lub/i adapterów | TAK |  |  |
| 6 | Poziom głośności nie wyższy niż 25 dB | TAK |  |  |
| III | PANORAMICZNY MONITOR MEDYCZNY LCD 27” |
| 1 | Monitor medyczny min. 27" LCD | TAK |  |  |
| 2 | Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli (Full HD) | TAK |  |  |
| 3 | Czas reakcji matrycy 14 ms | TAK |  |  |
| 4 | Jasność min. 800 cd/m2, | TAK |  |  |
| 5 | Kąt widzenia: 178 ° (góra/dół), 187 ° (lewo/prawo) | TAK |  |  |
| 6 | Kontrast min. 1000:1 | TAK |  |  |
| 7 | Wejścia sygnałowe 2 x DVI-D 1 x VGA (D-sub) 1 x SD/HD/3G‐SDI (BNC) 1 x C-Video (BNC) 2 x S-Video (Y/C) (BNC) 1 x Component (RGBS, YPbPr) (5 x BNC) | TAK |  |  |
| 8 | Wyjścia sygnałowe 1 x DVI‐D 1 x SD/HD/3G‐SDI (BNC) | TAK |  |  |
| 9 | Aktywna matryca LCD (IPS) | TAK |  |  |
| 10 | Podświetlenie LED backlight | TAK |  |  |
| 11 | Podstawa do monitora | TAK |  |  |
| IV | WÓZEK ENDOSKOPOWY DO ZESTAWU |
| 1 | Kółka jezdne z możliwością blokady | TAK |  |  |
| 2 | Drzwiczki perforowane z tyłu wózka | TAK |  |  |
| 3 | 4 półki w tym min. 3 regulowane | TAK |  |  |
| 4 | Szerokość półek nie większa niż 370 mm | TAK |  |  |
| 5 | Uchwyty ułatwiające przemieszczanie | TAK |  |  |
| 6 | Bazowy zestaw elektryczny, napięcie znamionowe 230V do przyłączenia min.8 urządzeń | TAK |  |  |
| 7 | Trzymadło do butli infuzyjnej, z regulowaną wysokością | TAK |  |  |
| 8 | Trzymadło kamery | TAK |  |  |
| V | POMPA SSĄCO - PŁUCZĄCA |
| 1 | System do zarządzania płynami, udostępniający funkcje płukania dla trzech dyscyplin: • Histeroskopia • Endourologia • Laparoskopia | TAK |  |  |
| 2 | Obsługa poprzez duży ekran/panel dotykowy – obsługa w języku polskim | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość zmiany ustawień ciśnienia i przepływu zadanego za pomocą przycisków na panelu dotykowym lub suwakiem na panelu | TAK |  |  |
| 4 | Pompa wyposażona w funkcję identyfikacji instrumentów producenta tego samego, co pompa | TAK |  |  |
| 5 | Gotowe ustawienia dla następujących instrumentów i procedur urologicznych: Endourologia TUR Endourologia Cystoskopia Endourologia URS (w tym specjalny program do URS giętkiego) Endourologia PCNL | TAK |  |  |
| 6 | Maksymalne podciśnienie odsysania: -60 kPa | TAK |  |  |
| 7 | Zakres przepływu zadanego Histeroskopia: 800 ml/min Endourologia: 10-800 ml/min (max. przepływ) Laparoskopia: 0,1-1,8 l/min (max. przepływ) | TAK |  |  |
| 8 | Wydajność ssania max. 2 l/min | TAK |  |  |
| 9 | Wyjściowy zakres ciśnienia zadanego: Histeroskopia: 15-200 mmHg Endourologia: 15-90 mmHg / 20-120 cmH2O Laparoskopia: 300 mmHg (ustawione na stałe) | TAK |  |  |
| 10 | Zakres pomiarowy ciśnienia: 0-300 mmHg | TAK |  |  |
| 11 | Zestaw drenów płuczących z kolcem do nakłucia, ze złączem luer-lock, możliwość sterylizacji w autoklawie 20x, z 10 membranami zapasowymi – 2 szt | TAK |  |  |
| VI | RESEKTOSKOP PLAZMOWY BIPOLARNY 8 MM – 2 SZTUKI |  |  |  |
| 1 | Optyka HD śr. 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. robocza 305 - 310 mm, z uniwersalnym okularem – 2 SZT | TAK |  |  |
| 2 | Kosz do sterylizacji optyki - 2 szt | TAK |  |  |
| 3 | Płaszcz zewnętrzny, obrotowy z ciągłym przepływem, o średnicy 26 Fr., z dziurkami irygacyjnymi oraz bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem” oraz portami odpływ/dopływ medium, z kranikami regulacji przepływu – 2 sztuki | TAK |  | Kraniki regulacji przepływu wymienne/wyjmowane, wykonane z plastiku – 10 pkt Kraniki metalowe – 0 pkt |
| 4 | Płaszcz wewnętrzny o średnicy 24 Fr, z systemem zapięcia zatrzaskowego, końcówka ścięta bocznie, prosta u szczytu - 2 szt | TAK |  |  |
| 5 | Obturator 24Fr – 2 szt | TAK |  |  |
| 6 | Napęd roboczy bipolarny, pasywny, do resektora bipolarnego, z zamkniętym uchwytem, do optyk 4 mm,30°. - 2 szt | TAK |  | Możliwość pracy napędu również w trybie monopolarnym po zmianie kabla i medium – 10 pkt Brak takiej możliwości – 0 pkt |
| 7 | Elektroda tnąca, pętlowa, bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 30°, pętla okrągła o śr. 0,3 mm, do płaszczy z ciągłym przepływem 26 Fr. - Elektroda pojedyncza (bez tzw ”daszka”)- 8 sztuk | TAK |  |  |
| 8 | Elektroda koagulująca bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 30°, do płaszczy z ciągłym przepływem 26 Fr - 6 szt | TAK |  |  |
| 9 | Elektroda pętlowa tnąca do guzów pęcherza bipolarna, pętla 0,25 mm pakowana sterylnie , do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 30°, do płaszczy z ciągłym przepływem 26 Fr - 3 szt | TAK |  |  |
| 10 | Elektroda waporyzująca plazmowa bipolarna w kształcie uciętego stożka, pakowana sterylnie, do optyk o kącie patrzenia 30º do płaszczy 26 Fr – 12 szt | TAK |  |  |
| 11 | Elektroda plazmowa bipolarna do enukleacji prostaty, pakowana sterylnie, do optyk o kącie patrzenia 30º do płaszczy 26 Fr – 6 szt | TAK |  |  |
| 12 | Elektroda bipolarna hakowa wielorazowa – 2 szt | TAK |  |  |
| 13 | Kabel bipolarny do resektoskopu i diatermii o dł. min. 3 m – 2 szt. | TAK |  |  |
| 14 | Strzykawka urologiczna 150ml z adapterem giętkim – 2 szt | TAK |  |  |
| 15 | Światłowód średnica wiązki 3,5mm, długość 3m – 2 szt | TAK |  |  |
| 16 | Pojemnik do sterylizacji instrumentarium – 2 szt Wymiary wewnętrzne: - długość 400 - 420 mm, - szerokość 200 – 220 mm, - głębokość 60 – 70 mm Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika | TAK |  |  |
| VII | DIATERMIA CHIRURGICZNA – 1 szt. |  |  |  |
|  | Praca w wersji monopolarnej i bipolarnej | TAK |  |  |
|  | W aparacie zainstalowana funkcja bipolarnego zamykania naczyń i struktur naczyniowych o śr. do 7 mm włącznie. Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń powinna opierać się na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu w.cz. w określonym czasie (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10” | TAK |  |  |
|  | System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, wielkość aktywnej powierzchni kontaktowej, symetria obciążenia połówek elektrody) | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 40 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Ilość gniazd przyłączeniowych wymiennych: Monopolarne / uniwersalne – 2 Bipolarne – 1 Multifunkcyjne mono/bipolarne – 1 Elektrody biernej – 1 Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów) Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek jedno i dwupinowych o rozstawie 22 i 28,5 mm (bez dodatkowych adapterów) Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie kabli elektrody biernej w systemie jednopinowym oraz w standardzie Valleylab | TAK |  |  |
|  | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych przez użytkownika bez zdejmowania obudowy | TAK |  |  |
|  | Program do urologicznej elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 400W | TAK |  |  |
|  | Moc maksymalna dla cięcia monopolarnego i bipolarnego min. 400 W | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego – co najmniej 3 rodzaje: delikatny, osuszający- hemostatyczny i intensywny | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego – co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji intensywności prądu cięcia każdego w/w rodzaju w skali min. 10-stopniowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej między: delikatną-niekarbonizującą, intensywną-iskrową, preparującą i natryskową | TAK |  |  |
|  | Aparat powinien umożliwić regulację intensywności koagulacji każdego w/w rodzaju w skali min. 10-stopniowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia aktywacji Auto Start dla instrumentów do zamykania dużych naczyń do zabiegów otwartych | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany programów manualnie – przez panel diatermii, przez przycisk na włączniku nożnym oraz przez uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami | TAK |  |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z aparatem – np. do celów serwisowych | TAK |  |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w jęz. polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | TAK |  |  |
|  | Włącznik podwójny nożny z przyciskiem do zmiany programów, przystosowany do mycia w myjce | TAK |  |  |
|  | Kabel wielorazowy do przyłączania elektrod jednorazowych neutralnych – 1 szt. | TAK |  |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub  wartości parametru)

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)