Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 3

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Stacjonarny miernik pH, potencjału oksydoredukcyjnego i temperatury – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | pH: Zakres pomiaru, co najmniej od -0,00 do 14,00 pH Rozdzielczość nie gorsza niż ±0,01 Dokładność względna nie gorsza niż ±0,02 | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Potencjał oksydoredukcyjny: Zakres pomiaru, co najmniej ±1999 mV Rozdzielczość nie gorsza niż 0.1 mV (±199.9 mV), 1 mV (ponad ±200 mV) Dokładność względna nie gorsza niż ±0,2 mV (±199.9 mV), ±2 mV (ponad ±200 mV) | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Temperatura pomiaru: 1) Zakres pomiaru, co najmniej od 0,00 do 100oC 2) Rozdzielczość nie gorsza niż 0,1oC 3) Dokładność względna nie gorsza niż ±0,3oC | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy: Jednoczesna prezentacja wartości mierzonej oraz temperatury Wartość mierzona: pH, mV, R.mV (górna część wyświetlacza) Temperatura (dolna część wyświetlacza) | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Funkcjonalne przyciski membranowe opatrzone piktogramami | TAK |  |  |
|  | Kalibracja: 1-5 punktów kalibracyjnych Automatyczne rozpoznawanie buforów | TAK TAK/NIE |  | TAK = 15 pkt NIE = 0 pkt |
|  | Automatyczna lub manualna kompensacja temperatury | TAK |  |  |
|  | Pamięć, co najmniej 100 wyników | TAK/NIE |  | TAK = 15 pkt NIE = 0 pkt |
|  | Wyposażenie: Uniwersalna elektroda pH zakres pomiaru pH 0–14 złącze BNC trzon o długości 90 mm kabel o długości co najmniej 1 m Czujnik temperatury zakres pomiaru temperatury 0°C–80°C kabel o długości co najmniej 1 m Ruchome ramię (połączenia zawiasowe) wyposażone w głowicę z uchwytami na elektrodę oraz czujnik temperatury Zasilacz uniwersalny (90-240V, 50/60 Hz) Zestaw startowy buforów do kalibracji (pH, redoks, 3 poziomy) | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Kubatura: Wymiary urządzania (bez ramienia) nie większe niż 300 × 200 × 100 mm Masa urządzenia nie większa niż 2 kg | TAK TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK/ podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |