Interferometr Mach-Zehndera powinien być ustawiony na stabilnej płycie montażowej do optyki laserowej na podstawie umożliwiającej tłumienie drgań. Do zasilenia interferometru wymagany jest laser He-Ne spolaryzowany liniowo. Interferometr powinien posiadać płaskie lustra z precyzyjną regulacja ustawienia.

W celu wyznaczenia współczynnika załamania światła w powietrzu, interferometr powinien być wyposażony w komorę próżniową umieszczoną dla jednej składowej wiązki światła z możliwością powolnego kontrolowanego opróżniania wraz z pomiarem ciśnienia.

Wymagana jest pełna instrukcja w języku polskim.

Zestaw powinien zawierać między innymi:

- płyta montażowa do optyki laserowej,

- laser He-Ne-Laser, spolaryzowany liniowo,

- mocowanie lasera,

- soczewka,

- rozdzielacze wiązki światła na dwie równe części, czyli po 50%, wraz z uchwytami,

- płaskie lustra z precyzyjną regulacją,

- komora próżniowa,

- ręczna pompa próżniowa z możliwością odczytu ciśnienia,

- półprzezroczysty ekran,

- elementy mocowania: podstawy, uchwyty, statywy, zaciski itd.