Załącznik nr 5

do SWZ

OR-VIIII.272. 41.2023.MT

Zarząd Powiatu Sokólskiego

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

Specyfikacja techniczna

1.	Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie podstawowe i dodatkowe stawiane przez zamawiającego:

2.	Należy sugerować się jedynie funkcjami i wymiarami podanymi w wyszczególnionych parametrach.

3.	Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt  musi spełniać minimalne wymagania postawione w tabeli formularza specyfikacji technicznej.

Macierz dyskowa wraz z dedykowanymi dyskami:

| Procesor | Jeden 4-rdzeniowy/4-wątkowy Intel Celeron N5095 lub równoważny procesor osiągający w testach PassMark - CPU Mark wynik nie gorszy niż 4000 pkt. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net |
| --- | --- |
| Obudowa | Rack 2U o wymiarach nie większych niż, 87× 483 × 347 mm (wys. x szer. x gł.); w zestawie szyny wysuwane do instalacji w szafie RACK |
| Pamięć RAM | 8 GB SODIMM DDR4 |
| Ilość obsługiwanych dysków | 8 dysków 3,5-calowych 3,5/2,5 dyski SATA |
| Ilość zainstalowanych dysków | 8 dysków o pojemności min 6TB o parametrach minimalnych: Pojemność: 6TB Cache: 256MB Prędkość: 5640 RPM Zużycie W w spoczynu: 3,1 |
| Interfejsy sieciowe | 2 porty 2,5Gigabit sieci Ethernet (RJ45) |
| Porty | 2 gniazda typu A USB 2.0 2 gniazda typu A USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s 1 gniazdo HDMI 1.4b |
| Porty PCIe | Co najmniej: 1x gniazdo Gen3 x2 |
| Wskaźniki LED | Dyski, stan, LAN, stan portów rozszerzenia pamięci masowej |
| Obsługa RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Funkcje RAID | Dodanie grupy RAID do puli magazynu, wymiana wszystkich dysków w danej grupie RAID na większe, podłączanie jednostek rozszerzających JBOD. |
| Szyfrowanie | 256-bitowe szyfrowanie AES folderów oraz szyfrowanie dysków zewnętrznych. |
| System Operacyjny | Apple Mac OS 10.10 lub nowszy Linux and UNIX Microsoft Windows 7, 8, 10 i 11 Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 I 2019 |
| Stacja monitoringu | Tak, w standardzie 8 darmowych licencji na podłączenie kamer. |
| Protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, FC, Telnet, SSH, SNMP |
| Usługi | Stacja monitoringu Windows ACL Integracja w Windows ADS Serwer WWW Serwer plików Manager plików przez WWW Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI Replikacja w czasie rzeczywistym Serwer RADIUS Klient LDAP Serwer Syslog Container Station |
| Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów. |
| Język GUI | Polski |
| Gwarancja i serwis | 36 miesięcy gwarancji na macierz i dyski |
| Waga | Nie więcej niż 12 kg (netto) |
| System plików | Dyski wewnętrzne EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |
| iSCSI | Obsługa MPIO, MC/S i SPC-3 Persistent Reservation |
| Liczba kont użytkowników | 4096 |
| Liczba grup | 512 |
| Liczba udziałów | 512 |
| Max ilość połączeń (CIFS) | 1500 |
| Zasilanie | 2x 300W, 100–240 V |
| Wentylatory | 3 x 60mm, 12VDC |
| UPS | Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS. |

Orogramowanie do backupu danych

| Opis funkcjonalności | Pełne wsparcie dla systemów rodziny Microsoft Windows Server: Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Storage Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 Foundation z SP2 lub wyższy. Pełne wsparcie dla systemów rodziny Windows Small Business Server: Windows Server 2012 R2 (Essentials, Foundation), Windows Server 2012 (Essentials, Foundation), Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (Standard i Premium), Windows Server 2008 R2 Foundation. Pełne wsparcie dla środowisk wirtualnych: VMware Workstation, VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Microsoft Virtual PC, Microsoft Virtual Server, Oracle VirtualBox, Citrix XenServer, Linux KVM, ProxMox, Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV), Stratos everRun. Wsparcie dla 32 i 64-bitowych systemów Microsoft. Wsparcie systemów plików: FAT16, FAT16X, FAT32, FAT32X, NTFS. Wsparcie dla dysków z tablicą partycji MBR oraz GPT Pełne wsparcie dla systemów Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04, 20.04, CentOS 7, Red Hat Enterprise Linux 7, Red Hat Enterprise Linux 8, Oracle Linux (wszystkie systemy 64-bitowe). Wsparcie systemów plików: ext2, ext3, ext4, XFS. Program i wsparcie techniczne dostępne w języku polskim Wsparcie dla 32 i 64-bitowych systemów Microsoft: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 Tworzenie kopii zapasowych (backupu) Backup obejmuje kopie całego systemu operacyjnego wraz z konfiguracją oraz zainstalowanymi aplikacjami i plikami. Program umożliwia skonfigurowanie różnych schematów wykonywania backupu: w trybie pełnym, backupy przyrostowe lub tryb mieszany. Harmonogram przyrostowy powinien umozliwiać backup z częstotliwością min. co 15 minut. Istnieje możliwość wykonywania backupów pełnych i przyrostowych na dyski lokalne, dyski sieciowe, SAN, NAS, dyski USB, Firewire. Program wykonuje kopie zapasowe (backupy) na poziomie sektorów czyli backup przyrostowy zawiera tylko zmienione sektory na dysku a nie np. całe pliki. Program nie wymaga oddzielnego serwera zarządzającego backupem, a harmonogram zadań tworzenia backupów dla danej maszyny jest przechowywany bezpośrednio na tej maszynie. Możliwe jest tworzenie kopii zapasowej w automatycznym trybie hot backupu (bez korzystania ze skryptów zamykających i uruchamiających bazy czy programy). Hot backup powinien pozwalać na backup systemu, aplikacji i baz danych takich MS SQL, MS Exchange, Active Directory, Share Point, Oracle od wersji 11g. Do wykonywania kopii zapasowej wykorzystywana jest technologia Microsoft VSS oraz certyfikowany sterownik Microsoftu. Program umożliwia wykonywanie kopii zapasowej dysku bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego za pomocą bootowalnej płyty lub pendrive’a z systemem i oprogramowaniem dostarczanym przez producenta rozwiązania backupowego. Rozwiązanie pozwala na okresową weryfikacje, konsolidację oraz retencję łańcucha backupu przyrostowego z możliwością konfiguracji po jakim czasie mają się one wykonać. Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie backupu przez łącze 3G i WiFi. Podczas tworzenia kopii zapasowej program generuje plik sumy kontrolnej (md5) dla pliku backupu w celu kontroli plików backupu. Program posiada narzędzie pozwalające na automatyczną weryfikację tworzonych plików backupu za pomocą okresowego uruchamiania backupowanego systemu operacyjnego w maszynie wirtualnej, oraz wysłanie zrzutu ekranu z tak uruchomionego systemu do administratora za pomocą wiadomości email. Program umożliwia konwersje kopii zapasowej do plików dysków maszyn wirtualnych w formacie VHD, VMDK, VHDX. Program umożliwia replikację wykonanych plików kopii zapasowych na dyski lokalnie, dyski sieciowe lub do lokalizacji zdalnych na serwer FTP. Przywracanie z kopii zapasowych Możliwość przywrócenia backupu całego obrazu dysku/partycji na takim samym sprzęcie, jak ten który był backupowany jak również na zupełnie innym komputerze lub serwerze z automatycznym dopasowaniem sterowników do nowego sprzętu lub możliwość dodania sterowników przez użytkownika. Komputer powinien zostać uruchomiony z bootowalnej płyty CD lub pendrive’a, z którego bezpośrednio zostaje uruchomiony proces odzyskiwania obrazu dysku z backupu. Program pozwala na dowolne odtwarzanie maszyn fizycznych na inną fizyczną lub do maszyny wirtualnej, oraz z maszyny wirtualnej do innej maszyny wirtualnej lub na fizyczną. Bez względu na rozmiar backupu, program umożliwia automatyczne uruchomienie systemu z backupu jako maszyny wirtualnej w środowiskach VirtualBox, VMware vSphere lub Hyper-V bez konieczności wcześniejszej konwersji pliku backupu do postaci wirtualnej. Program umożliwia zamontowanie pliku backupu jako dysku wirtualnego w trybie odczyt/zapis lub tylko do odczytu. Tak podłączony dysk logiczny umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie plików, folderów a także modyfikowanie zawartości. Podczas przywracania obrazu dysku/partycji z kopii zapasowej, program umożliwia: uaktywnienie wybranej partycji, przywrócenia sektora MBR, przywrócenie sygnatur dysku, przywrócenie ukrytych ścieżek na dysku, dezaktywację licencji systemu Windows. Program pozwala na zdefiniowanie procesu tworzenia kolejnych backupów przyrostowych, które w sposób automatyczny będą odtwarzane po określonym przez administratora czasie na innej maszynie fizycznej lub wirtualnej (VMDK, VHD, VHDX). Musi istnieć możliwość zdefiniowania opóźnienia z jakim kopie przyrostowe będą przenoszone na nowy wolumin w zakresie od 1 godziny do 30 dni. Zdalne zarządzanie Program musi umożliwiać pełną konfigurację i pełne zarządzanie zadaniami wykonywania kopii zapasowej na innych komputerach w sieci lokalnej, w zakresie identycznym jak z lokalnej konsoli administracyjnej. Musi być dostępne narzędzie dające możliwość tworzenia zadań backupu za pomocą polityk dla grup stacji z poziomu konsoli webowej. Konsola webowa musi umożliwiać instalację oraz aktualizację zdalną oprogramowania na punktach końcowych. Konsola webowa musi umożliwiać podgląd dzienników zdarzeń na stacjach końcowych. Program musi umożliwiać wysłanie powiadomień w postaci wiadomości e-mail gdy: zadanie backupu zakończyło się niepowodzeniem, po zakończeniu zadania tworzenia backupu, oraz podsumowanie aktywności dziennej, tygodniowej i miesięcznej. Musi istnieć możliwość pobrania ze strony producenta konsoli zarządzającej w postaci pliku ISO. |
| --- | --- |
| Licencja | Serwis dla 1 serwera fizycznego na 12 m-cy z możliwością kontynuacji |