Nr postępowania: DI-Z.26.37.2023

Załącznik A do Formularza oferty_ZMIANA

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe pojazdu elektrycznego do obsługi gospodarczej

| Lp. | Parametry/cechy - wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” – jeżeli jest zgodne z parametrem/cechą wymaganą lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| Warunki ogólne |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022). (Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa kontroli jakości oraz zgodności wykonania z normami i ustawą o ruchu drogowym.) |  |
|  | Homologacja, typ certyfikatu N1 N1 – auta zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t; (auta dostawcze) |  |
| Podwozie z kabiną |
|  | Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia nie starsze niż 2023 r. |  |
|  | Napęd 4 x 4 |  |
| 3 | Pełne oświetlenie "drogowe" |  |
| 4 | Dopuszczalna masa całkowita: od 1900 do 2600 kg |  |
|  | Maksymalna ładowność: od 1 000 do 1 200 kg |  |
|  | Rama stalowa |  |
|  | Dwuobwodowy hamulec roboczy + hamulec ręczny |  |
|  | Hamulec przedni tarczowy, tylny bębnowy lub tarczowy |  |
| 5 | Silnik indukcyjny prądu przemiennego AC / asynchroniczny |  |
| 6 | Maksymalny moment obrotowy: do 76 Nm |  |
| 7 | Moc nominalna silnika: do 10 kW |  |
| 8 | Sterownik o napięciu nominalnym między 36-48 V |  |
| 9 | Baterie litowe min. 14 kWh |  |
|  | Zasięg (WLPT): minimum 120 km |  |
|  | Prędkość maksymalna: minimum 45 km/h |  |
|  | Szklane drzwi z centralnym zamkiem |  |
|  | Ogrzewanie olejowe lub bioetanolem o mocy nie mniejszej niż 1200W |  |
|  | Elektryczne wspomaganie kierownicy |  |
|  | Ogrzewanie elektryczne |  |
|  | Przedłużacz do ładowania baterii o długości minimum 5 m |  |
|  | Zaczep z gniazdem do przyczepy |  |
|  | Szerokość kabiny: minimum 1 200 mm |  |
| Zabudowa: |
|  | Wywrotka z otwieranymi burtami (30cm), o powierzchni zabudowy min 2000 x 1000 mm + 4 obręcze do mocowania ładunku |  |
|  | Podwyższane boczne burty z metalowej siatki (80cm) |  |
| 1 | Podwyższana tylna burta z metalowej siatki (80cm) |  |
|  | Górna siatka zabezpieczająca (tworzywo) na podwyższane burty |  |
| 1 | Plandeka do zakrycia tylnej zabudowy |  |
| Pozostałe wymogi |
|  | Komplet opon zimowych (dodatkowo) |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące | Podać ilość miesięcy |
|  | Autoryzowany serwis w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego | Podać adres |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowany pojazd musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe, a także wyposażenie nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowany pojazd któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowany pojazd nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa/typ pojazdu: ………………………………………………………………  (wpisać)

Rok produkcji: ……………………………… (wpisać)

Miejscowość, data ………………………………………