spółka z o.o. w Katowicach

40 - 619 KATOWICE, ul. Prusa 42						      Centrala: 32 202-79-60, 32 202-77-61

NIP - 634-013-25-19							   	                FAX : 32 206-13-20

Pracownia Inżynieria Ruchu :  32 608-84-71

e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl						            Pracownia Drogowa :  32 608-84-63

ZAMIERZENIE  BUDOWLANE: Wykonanie pasów dla rowerów na ul. Sokolskiej na

odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej w

Katowicach w ramach Budżetu Obywatelskiego

# STADIUM  PROJEKTU :  PRZEDMIAR ROBÓT – ROBOTY OPCJA

# Zakres drogowy

# INWESTOR :    	MZUiM Katowice

# ul.Kantorówny 2a

# 40-381 Katowice

# NAZWY I KODY CPV :

| 45233000-9 | Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg |
| --- | --- |

OPRACOWAŁ :

mgr inż. Rafał Wójcik		.................................

Katowice, sierpień 2023

# PRZEDMIAR ROBÓT

| 1. Roboty rozbiórkowe. |
| --- |
| 1 | Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni asfaltowej na śr gł 15 cm | 170,00 m |
| 2 | KNR 2-31 0813-01-040 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej | 275,00 m |
| 3 | KNR 2-31 0813-05-040 Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 20,00 m |
| 4 | KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | 35,40 m3 |
| 1. | 295*0,4*0,3 |  |  |  | 35,40 |
| 5 | KNR 2-31 0810-02-050 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin | 600,00 m2 |
| 6 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 600,00 m2 |
| 7 | KNR 2-31 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | 340,00 m |
| 8 | KNR 2-31 0803-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | 330,00 m2 |
| 9 | KNR 2-31 0803-02-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | 7 260,00 m2 |
| 1. | 330*22 |  |  |  | 7 260,00 |
| 10 | KNR 2-31 0802-05-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 330,00 m2 |
| 11 | KNR 2-31 0802-06-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | 4 950,00 m2 |
| 1. | 330*15 |  |  |  | 4 950,00 |
| 12 | KNR 2-31 0818-01-040 Rozebranie poręczy ochronnych rurowych | 20,00 m |
| 13 | KNR 4-05 0411-01-090 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem | 2,00 kpl |
| 14 | KNR 2-31 0806-05-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 20,00 m2 |
| 15 | Kalkulacja własna Frezowanie nawierzchni asfglatobetonowej na śr gł10 cm | 675,00 m2 |
| 1. | 450*1,5 |  |  |  | 675,00 |
| 16 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko | 427,74 m3 |
| 1. | 255*0,15*0,3 |  |  |  | 11,48 |
| 2. | 20*0,2*0,25 |  |  |  | 1,00 |
| 3. | 33 |  |  |  | 33,00 |
| 4. | 600*0,08 |  |  |  | 48,00 |
| 5. | 600*0,15 |  |  |  | 90,00 |
| 6. | 340*0,08*0,3 |  |  |  | 8,16 |
| 7. | 280*0,03 |  |  |  | 8,40 |
| 8. | 6160*0,01 |  |  |  | 61,60 |
| 9. | 280*0,15 |  |  |  | 42,00 |
| 10. | 4200*0,01 |  |  |  | 42,00 |
| 11. | 10 |  |  |  | 10,00 |
| 12. | 20*0,18 |  |  |  | 3,60 |
| 13. | 675*0,1 |  |  |  | 67,50 |
| 14. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 15. |  |  |  |  | ------------- |
| 16. | Suma |  |  |  | 427,74 |
| 17 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | 3 849,66 m3 |
| 1. | 427,74*9 |  |  |  | 3 849,66 |
| 18 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku | 427,74 m3 |
| 2. Roboty ziemne. |
| 19 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. | 0,80 km |
| 20 | KNR 2-01 0201-05-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km na wysypisko.Kategoria gruntu III 70 % powierzchni | 392,00 m3 |
| 1. | 560 |  |  | 560,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 560,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,7 |  |  |  | 392,00 |
| 21 | KNR 2-01 0301-03-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km na wysypisko .Grunt kategorii IV. 30 % powierzchni | 168,00 m3 |
| 1. | 560 |  |  | 560,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 560,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,3 |  |  |  | 168,00 |
| 22 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) | 10 080,00 m3 |
| 1. | 560*18 |  |  |  | 10 080,00 |
| 23 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku | 560,00 m3 |
| 24 | KNR 2-01 0310-02-060 Ręczne wykonanie przekopów kontrolnych .Grunt kategorii III. | 50,00 m3 |
| 25 | KNR 2-01 0320-02-060 Ręczne zasypywanie wykopów j.w. | 50,00 m3 |
| 26 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 70 % pwoeierzchni | 889,00 m2 |
| 1. | 120+620+140+390 |  |  | 1 270,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 1 270,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,7 |  |  |  | 889,00 |
| 6. |  |  |  |  | 0,00 |
| 27 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 30 % powierzchni | 381,00 m2 |
| 1. | 120+620+140+390 |  |  | 1 270,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 1 270,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,3 |  |  |  | 381,00 |
| 28 | KNR 2-01 0510-01-050 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. | 250,00 m2 |
| 3. Krawężniki i obrzeża |
| 29 | KNR 2-31 0401-06-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV | 518,00 m |
| 1. | 208+270+40 |  |  |  | 518,00 |
| 30 | KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV | 715,00 m |
| 31 | KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III | 90,76 m3 |
| 1. | 518*0,3*0,4 |  |  |  | 62,16 |
| 2. | 715*0,2*0,2 |  |  |  | 28,60 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 90,76 |
| 32 | KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | 816,84 m3 |
| 1. | 90,76*9 |  |  |  | 816,84 |
| 33 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku | 90,76 m3 |
| 34 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 208,00 m |
| 35 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 270,00 m |
| 36 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki kamienne najazdowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 40,00 m |
| 37 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki | 46,62 m3 |
| 1. | (208+270+40)*0,09 |  |  |  | 46,62 |
| 38 | KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 715,00 m |
| 39 | KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod obrzeża | 46,48 m3 |
| 1. | 715*0,065 |  |  |  | 46,48 |
| 4. Ścieżka |
| 40 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 390,00 m2 |
| 1. | 50+340 |  |  |  | 390,00 |
| 41 | KNR 2-31 0114-04-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm | 5 460,00 m2 |
| 1. | 390*14 |  |  |  | 5 460,00 |
| 42 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej | 950,00 m2 |
| 43 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 950,00 m2 |
| 44 | KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny | 95,00 t |
| 1. | 950*0,04*2,5 |  |  |  | 95,00 |
| 45 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej | 950,00 m2 |
| 46 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 950,00 m2 |
| 47 | Kalkulacja własna Warstwa ścieralna z asfaltobetonu koloru czerwonego -gr warstwy 4 cm | 950,00 m2 |
| 5. Jezdnia |
| 48 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 140,00 m2 |
| 49 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm | 1 400,00 m2 |
| 1. | 140*10 |  |  |  | 1 400,00 |
| 50 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 140,00 m2 |
| 51 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm | 2 380,00 m2 |
| 1. | 140*17 |  |  |  | 2 380,00 |
| 52 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej | 140,00 m2 |
| 53 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 140,00 m2 |
| 54 | KNR 2-31 0110-01-050 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | 140,00 m2 |
| 55 | KNR 2-31 0110-02-050 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | 1 400,00 m2 |
| 1. | 140*10 |  |  |  | 1 400,00 |
| 56 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu | 140,00 m2 |
| 57 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 140,00 m2 |
| 58 | KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm | 140,00 m2 |
| 59 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu | 140,00 m2 |
| 60 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 140,00 m2 |
| 61 | KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm | 140,00 m2 |
| 62 | KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych jw. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm | 280,00 m2 |
| 6. Chodnik, wyspy i opaska |
| 63 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 620,00 m2 |
| 64 | KNR 2-31 0114-04-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm | 8 680,00 m2 |
| 1. | 620*14 |  |  |  | 8 680,00 |
| 65 | KNR 2-31 0511-03-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej | 420,00 m2 |
| 66 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - opaska | 130,00 m2 |
| 67 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - kostka integracyjna | 80,00 m2 |
| 7. Wjazdy i parkingi |
| 68 | KNR 2-31 0106-03-050 Warstwa odsączajaca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm | 120,00 m2 |
| 69 | KNR 2-31 0106-04-050 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | 480,00 m2 |
| 1. | 120*4 |  |  |  | 480,00 |
| 70 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 120,00 m2 |
| 71 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm | 1 800,00 m2 |
| 1. | 120*15 |  |  |  | 1 800,00 |
| 72 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 120,00 m2 |
| 73 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm | 240,00 m2 |
| 1. | 120*2 |  |  |  | 240,00 |
| 74 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej | 120,00 m2 |
| 8. Odwodnienie |
| 75 | KNR 2-01 0301-03-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km na wysypisko.Grunt kategorii IV. | 100,50 m3 |
| 1. | 1,5*1*1*7 |  |  |  | 10,50 |
| 2. | 120*1,5*0,5 |  |  |  | 90,00 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 100,50 |
| 76 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) | 2 814,00 m3 |
| 1. | 100,5*28 |  |  |  | 2 814,00 |
| 77 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku | 100,50 m3 |
| 78 | KNR 2-18 0625-01-020 Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem - przykrawężnikowe | 7,00 szt |
| 79 | KNR 2-18 0501-02-050 Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich | 144,00 m2 |
| 1. | 120*1,2 |  |  |  | 144,00 |
| 80 | KNNR 1 0318-010-060 Obsypka rur piaskiem gr 30 cm | 70,00 m3 |
| 81 | KNR 2-18W 0408-03-040 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk | 120,00 m |
| 82 | KNNR 1 0603-010-149 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające. Średnice otworów od 150 do 500 mm | 150,00 r-g |
| 83 | KNR 2-01 0610-06-060 Zasypanie wykopu piasiem | 100,00 m3 |
| 84 | KNR 2-01 0236-01-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 100,00 m3 |
| 85 | KNR 2-18W 0527-02-020 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości ściany 20 cm,średnicy nominalnej otworu 260 mm | 14,00 szt |
| 9. Roboty różne |
| 86 | KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych | 19,00 szt |
| 87 | KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych | 17,00 szt |
| 88 | KNR 2-31 1406-05-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych | 11,00 szt |
| 89 | KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm | 14,00 m3 |
| 1. | 280*0,05 |  |  |  | 14,00 |
| 90 | KNR 2-31 1206-03-050 Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 280,00 m2 |
| 91 | Kalkulacja własna Rury ochronne śr 110 mm | 90,00 m |
| 92 | KNR 2-31 0315-06-040 Wypełnienie szczelin o głębokości 14 cm masąazalewową. Szerokość szczeliny 4 cm | 186,00 m |
| 93 | Kalkulacja własna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | 1,00 kpl |