Załącznik nr 1 do SWZ

Zam.105/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa pomieszczeń 107, 126, 127 Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w budynku przy Pl. Łódzkim 3 UWM w Olsztynie

Przebudowa pomieszczeń 107, 126, 127 Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w budynku przy Pl. Łódzkim 3 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

- Rozbiórka istniejących posadzek z wykładzin

- Rozbiórka zabudów

- Rozbiórka istniejących tynków

- Zamurownie istniejących otworów

- Likwidacja istniejących elementów wentylacji machanicznej

- Wykonanie nowych tynków

- Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

- Malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności

- Wykonanie nowych posadzek z płytek gress 60/60 antypoślizgowość R11

- Wykonanie nowych okładzin ścian z płytek ceramicznych

- Montaż wykładzin pcv (panele podłogowe LVT) o parametrach: Heterogeniczna wykładzina PVC w panelach do zastosowania obiektowego, klejone do podłoża, dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR, klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 33/42 grubość panela min 2,2 mm, grubość warstwy użytkowej min 0,55mm, waga min 3150g/m2, antypoślizgowość R10, odporność na krzesła z kółkami, Reakcja na ogień Bfl-s1, klasa ścieralności EN 660-2 – grupa T). Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym

- Cyklinowanie parkietu

- Wymiana kratek wentylacyjnych we wszystkich pomieszczeniach

- Montaż listew przypodłogowych z mdf wys. min. 8 cm

- Wykonanie nowych półek zgodnie z opisem w przedmiarach

- Wymiana i przebudowa instalacji i osprzętu sanitarnego

- Montaż i uruchomienie klimatyzacji zgodnie z opisem zawartym w przedmiarach wraz z przeglądami serwisowymi w okresie gwarancji

- Wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

Materiały rozbiórkowe należy gromadzić w specjalistycznych kontenerach (należących do wykonawcy). Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych. Remont pomieszczeń należy prowadzić sukcesywnie (po zakończeniu remontu jednego pomieszczenia należy rozpocząć remont kolejnego)