Załącznik nr 1 do SWZ

Postępowanie nr 328/2022/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania pn: Dostawa dysków serwerowych oraz tabletu do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wykonawca wypełnia w części, na którą składa ofertę

Część nr 1: dostawa tabletu (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego:1 41 T)

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
|  | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 3208 punktów, na dzień 06.07.2022 (Załącznik nr 7 do SWZ- PassMark CPU Benchmarks - High Mid Range CPUs) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność dysku min. 128 GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć ram min. 6GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekran min.: 11,5'', rozdzielczość 256 x 1600 pix, OLED |  |  |  |  |  |  |
|  | Format ekranu 16:10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcje ekranu: Multi-touch 10-punktowy, matryca Oled, Dolby Vision, HDR10, Technologia sRGB 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Karta WiFi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa Asystenta Google |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat przedni min.8 Mpix Aparat tylny min.13 Mpix Dodatkowy aparat min.5 Mpix Funkcje aparatu nagrywanie filmów |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujniki akcelerometr, czujnik Halla, czujnik oświetlenia, czujnik zbliżeniowy, G-sensor |  |  |  |  |  |  |
|  | Multimedia: wbudowany głośnik i mikrofon |  |  |  |  |  |  |
|  | Wbudowany moduł GPS |  |  |  |  |  |  |
|  | WEJŚCIA/WYJŚCIA Czytnik kart pamięci microSD/SDHC do 1 TB Złącze USB USB typ C |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność baterii/akumulatora 8400 mAh Maksymalny czas pracy do 15 h |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga max.: 485 g |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące Typ gwarancji door to door |  |  |  |  |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE Wyposażenie ładowarka sieciowa, rysik, klawiatura |  |  |  |  |  |  |
|  | System operacyjny min. Android 10 lub równoważny |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część 2: dostawa dysków serwerowych (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego:2 26 C):

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Dyski do posiadanego serwera DELL PowerEdge R740xd |  |  | szt. | 4 |  |  |
|  | Pojemność min.: 8TB |  |  |  |  |  |  |
|  | Format 3,5'' |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejs SATA |  |  |  |  |  |  |
|  | Prędkość interfejsu min. 6 Gbps |  |  |  |  |  |  |
|  | Prędkość obrotowa min. 7200 obr/min |  |  |  |  |  |  |
|  | Klasa dysku min. Enterprise |  |  |  |  |  |  |
|  | Standard dysku Advanced Format 512e |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagana funkcjonalność Hot Swap |  |  |  |  |  |  |
|  | Stan dysku fabrycznie nowy |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostarczone dyski muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego serwerem DELL PowerEdge R740xd o oznaczeniu Service Tag: 3XMPX53. |  |  |  |  |  |  |
|  | Serwer, do którego mają być dostarczone dyski, objętą jest gwarancją producenta. W związku z powyższym zainstalowanie dostarczonych dysków nie może ograniczać posiadanej gwarancji. |  |  |  |  |  |  |
|  | Warunek równoważności: za „równoważne” Zamawiający uzna produkty, które posiadają podstawowe parametry techniczne i funkcjonalności, nie gorsze niż produkty wskazane w SWZ, w szczególności opisane w wymaganiach minimalnych parametrów technicznych zawartych w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania „równoważne” co do przedmiotu zamówienia, wskazanego w SWZ przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać poprzez przedstawienie stosownych dowodów w postaci specyfikacji technicznej producenta, zawierającej zestawienie parametrów proponowanego Sprzętu równoważnego, iż oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, jak również dostarczyć oświadczenie producenta serwera potwierdzające, że oferowany Sprzęt jest kompatybilny z serwerami DELL PowerEdge R740xd i jego instalacja nie spowoduje utraty uprawnień gwarancyjnych dla tych serwerów. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja wg. producenta min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część 3: dostawa dysków serwerowych (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego:3 28 C)

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Pojemność min.16TB |  |  | szt. | 56 |  |  |
|  | Format 3.5” |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejs SAS (Serial Attached SCSI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Prędkość interfejsu minimum 12 Gbps |  |  |  |  |  |  |
|  | Prędkość obrotowa minimum 7200 obr/min |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimalny MTBF (godziny) 2500000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cache min. 512 MB |  |  |  |  |  |  |
|  | Standard dysku Advanced Format 512e |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagana funkcjonalność Hot Swap |  |  |  |  |  |  |
|  | Stan dysku: fabrycznie nowy |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanki montażowe dysku: dyski muszą być dostarczone razem z sankami montażowymi oraz wszelkimi wymaganymi częściami umożliwiającymi montaż dysku w trybie Hot Plug we wskazanej macierzy. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostarczone dyski muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego macierzą DELL EMC PowerVault ME4084 o oznaczeniu Service Tag: 7KD78K3. |  |  |  |  |  |  |
|  | Macierz, do której mają być dostarczone dyski, objęta jest gwarancją producenta. W związku z powyższym zainstalowanie dostarczonych dysków nie może ograniczać posiadanej gwarancji. |  |  |  |  |  |  |
|  | Warunek równoważności: za „równoważne” Zamawiający uzna produkty, które posiadają podstawowe parametry techniczne i funkcjonalności, nie gorsze niż produkty wskazane w SWZ, w szczególności opisane w wymaganiach minimalnych parametrów technicznych zawartych w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania „równoważne” co do przedmiotu zamówienia, wskazanego w SWZ przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać poprzez przedstawienie stosownych dowodów w postaci specyfikacji technicznej producenta, zawierającej zestawienie parametrów proponowanego Sprzętu równoważnego, iż oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, jak również dostarczyć oświadczenie producenta macierzy potwierdzające, że oferowany Sprzęt jest kompatybilny z macierzami Dell EMC ME4084 i jego instalacja nie spowoduje utraty uprawnień gwarancyjnych dla tych macierzy. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja wg. producenta min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ