Dotyczy paragrafu 4  – Wymagania techniczne dla autobusów kategorii M3 klasa III i autobusów wzmocnionych kategorii M3 klasa III przeznaczonych do przewozu uczniów.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu autobusy z rozstawem osi kół 3,385m?

Nie

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu autobusy, w których poszycia boczne nadwozia i dachu wykonane są ze stali ocynkowanej?

Nie.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu autobusy, w których światła obrysowe oraz światła do jazdy dziennej wykonane są w technologii LED a pozostałe nie są w technologii LED?

Tak

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu autobusy wyposażone tylko w nagrzewnice w ilości niezbędnej do utrzymania komfortu ciepłego?

Tak

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu autobusy z manualną skrzynią biegów bez retardera ale ze skrzynią z hamulcem silnikowym?

TAK. Przy spełnieniu wymagań Regulaminu nr 13 EKG ONZ dla autobusów kategorii M3 klasa III

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu autobusy wyposażone w manualny separator kondensatu?

Tak

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu autobusy otwierane na pilota lecz bez centralnego zamka?

Tak

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu autobusy wyposażone tylko w przedni zaczep holowniczy?

Nie

Dotyczy paragrafu 5  – Wymagania techniczne dla autobusów i autobusów wzmocnionych kategorii M3 klasa III przeznaczonych do przewozu uczniów.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu autobusy z rozstawem osi kół 3,385m?

Nie

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu autobusy w których poszycia boczne nadwozia i dachu wykonane są ze stali ocynkowanej?

Nie

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu autobusy w których światła obrysowe oraz światła  do jazdy dziennej wykonane  są w technologii LED a pozostałe nie są w technologii LED?

Tak

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu autobusy wyposażone tylko w nagrzewnice w ilości niezbędnej do utrzymania komfortu ciepłego?

Tak

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu autobusy z manualną skrzynią biegów  bez retardera ale ze skrzynią z hamulcem silnikowym ?

Tak. Przy spełnieniu wymagań Regulaminu nr 13 EKG ONZ dla autobusów kategorii M3 klasa III

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu autobusy wyposażone w manualny separator kondensatu?

Tak

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu autobusy otwierane na pilota lecz bez centralnego zamka?

Tak

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu autobusy wyposażone tylko w przedni zaczep holowniczy?

Nie

- Czy Zamawiający zaakceptuje i uzna za wzmocniony układ zawieszenia przedniego zaprojektowany i wykonany w oparciu o układ standardowy, wyposażony we wzmocnione amortyzatory hydrauliczne oraz resory i stabilizator stateczności poprzecznej?

Tak

- Czy Zamawiający zaakceptuje i uzna za wzmocniony układ zawieszenia tylnego zaprojektowany i wykonany w oparciu o układ standardowy, wyposażony we wzmocnione amortyzatory hydrauliczne i resory?

Tak

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę oferującego autobusy, których rama i nadwozie wykonane są ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości i odporności na korozję, których konstrukcja spełnia wymagania Regulaminu Nr 66.02 EKG ONZ, co potwierdza świadectwo homologacji typu oferowanego autobusu?

Nie

--------------------------------------------