Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2021/2022 r.

- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.*

Część nr 1 – Miernik

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miernik: Pomiar tlenu w zakresie: 0 - 60 ppm, 0 - 600% nasycenia - Dokładność: powyżej ±1% odczytu - Dokładność temperatury: ±0.2°C - zasolenie: 0 - 59 ppt zasolenia (set manually). - Gotowość odczytu: 90% w krótszym czasie niż 20 sekund - Zasilanie: AA alkaliczne bateriw, dłużej niż 1,000 godzin. - Dimensions: Meter - 98mm x dia. 36mm (3.86" x dia. 1.42") Probe - 159mm x dia. 22mm (6.26" x dia. .87") - Akcesoria standardowe: 10 membran i O-ring, 50mm electrolyte, cathode cleaning pad, tool, and storage pouch. - Długość przewodu mierniczego (meter): krótka imersja do 5 mgłebokości - Jeden znacznik Cobalii |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 2 – Mikroskop

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statyw. Konstrukcja ażurowa umożliwiająca prowadzącym ćwiczenia stałą kontrolę poprawności prowadzenia obserwacji z pozycji „vis a vis”. Mechanizm ogniskujący ze współosiowymi, podwójnymi, pełnowymiarowymi z obu stron statywu, śrubami: zgrubną z regulacją siły nacisku i precyzyjną, Dokładność ogniskowania 2,5um, Zakres przesuwu 15mm, Wbudowany układ blokady wybranej wysokości stolika z możliwością łatwego powrotu do płaszczyzny ostrości; układ blokady zamontowany w górnej części statywu, a nie współosiowo z śrubami zgrubną i precyzyjną, Ergonomiczne, oznaczone innym kolorem niż baza mikroskopu, dwa uchwyty do przenoszenia mikroskopu umieszczone na górze bazy mikroskopu, Zamontowany z tyłu bazy schowek do umieszczenia przewodu sieciowego, Wbudowany w bazę mikroskopu z tyłu schowek na zasilacz AC, Wbudowane gniazdo, umożliwiające zamocowanie zabezpieczenia przed kradzieżą, Stabilna baza wykonana z metalu o wadze nie więcej niż 6kg z możliwością łatwego i wygodnego przenoszenia. Optyka. Mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności, długość optyczna obiektywów nie większa niż 45mm. Oświetlenie. wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz typu LED o żywotności min. 20 000h, ekonomiczna dioda LED o poborze mocy nie większym niż 0,5W, regulator natężenia światła wbudowany w bazę mikroskopu po prawej stronie. Nasadka okularowa. nasadka dwuokularowa o kącie nachylenia 30 stopni, obrotowa o 360 stopni, regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 48-75mm, regulowane położenie okularów od płaszczyzny podstawy w zakresie 370-432,9 mm, fabrycznie zamontowana dodatkowa ochrona przed niepożądanym demontażem nasadki Okulary. Okulary o powiększeniu 10x i numerze pola co najmniej FN=20, wyposażone w zwijane, wymienne osłonki gumowe, zablokowane w tubusie wbudowanymi śrubami, okulary z zabezpieczeniem antygrzybiczym, regulacja dioptryjna w zakresie co najmniej +5 do -5 dioptrii w dwóch okularach, możliwość montażu wkładek mikrometrycznych, możliwość zamontowania okularów o powiększeniu 15x i polu widzenia co najmniej FN=12. Uchwyt rewolwerowy. Wbudowany w statyw uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu dla 4 obiektywów. Stolik mechaniczny: bez szyny zębatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu stolika, z pokrętłem po prawej stronie, wymiary stolika 174mm x 89mm (+/- 5mm) zakres przesuwu stolika 76mm x 30mm (dopasowany do standardowych szkiełek mikroskopowych) uchwyt na preparat zabezpieczony przed niepożądanym demontażem. Kondensor. Kondensor Abbego o aperturze NA 1,25 z regulacją wysokości, wbudowana, regulowana i wyskalowana przesłoną aperturowa, fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów. Obiektywy plan achromatyczne z elementami optycznymi wykonanymi z ekologicznego szkła bezołowiowego, z uszczelnieniem antybakteryjnym, o długości optycznej 45mm: powiększenie 4x, apertura numeryczna 0.10, odległość robocza 27.8mm, powiększenie 10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza 8mm, powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.65, odległość robocza 0.6mm, powiększenie 100x, apertura numeryczna 1,25, odległość robocza 0,13mm Wyposażenie uzupełniające: przewód sieciowy, pokrowiec antystatyczny, Dostarczone przewody zasilające muszą posiadać czytelne oznaczenia gwarantujące ich bezpieczeństwo wydane przez właściwą agendę (wymagane min. VDE, D, N, S) Mikroskop posiada certyfikaty: a) Certyfikat ISO 9001:2008 dla producenta sprzętu dotyczący sprzedaży i obsługi systemów optycznych w tym mikroskopii wydany przez upoważnioną agendę b) Certyfikat RoHS zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU dla producenta sprzętu z jednoznacznym określeniem, że dotyczy oferowanego sprzętu c) Certyfikat IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/EC dla oferowanego sprzętu. |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 3 – Igły do mikroskopu sił atomowych

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły do mikroskopu sił atomowych kompatybilne z Multimode 8 Tryb obrazowania: Standard-tapping, zgodny ze ScanAsyst Pokrycie: Pokrycie refleksyjne strony odbijającej wiązkę laserową Promień krzywizny ostrza: Nie większy niż 8 nm Stała sprężystości: 45 N/m Częstotliwość rezonansowa: 190 kHz Długość belki: Większa niż 200 µm |  | 1 opakowanie (50 sztuk) |  |  |
| 2. | Igły do mikroskopu sił atomowych kompatybilne z Multimode 8 Tryb obrazowania : Soft-tapping, zgodny ze ScanAsyst Pokrycie: Pokrycie refleksyjne strony odbijającej wiązkę laserową Promień krzywizny ostrza: Nie większy niż 8 nm Stała sprężystości: 0.18 N/m Częstotliwość rezonansowa:13 kHz Długość belki: Większa niż 400 µm |  | 1 opakowanie (50 sztuk) |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| 1.Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. 2.Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 4 – Zestaw do napawania plazmowego

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do napawania plazmowego z możliwością zastosowań ręcznych, półautomatycznych oraz zrobotyzowanych o mocy minimum 350A Przedział spawania min - maks. : 5-300 A / 10-22V Ustawienie prądu : Płynne Kształt charakterystyk : Opadające Prąd spawania przy ED 100% (DC / AC_DC): 230/200 A Prąd spawania przy ED 60% (DC / AC_DC): 270/230 A ED przy maksymalnym prądzie spawania: 30 % Oprogramowanie sterujące procesem spawania Wyposażenie w chłodnicę włączaną automatycznie i sterowaną z urządzenia Puls i szybki Puls : 2 kHz Możliwością spawania punktowego cienkich elementów Pamięć wewnętrzna urządzenia z możliwością zapisu programów użytkownika Możliwością spawania elektrodą otuloną MMA Zajarzeniem łuku prądem stałym i automatyczne utrzymywanie zaostrzonego końca elektrody wolframowej Podajnik drutu wbudowany w urządzenie z prędkością podawania drutu: 0,2 - 6,0 m/min Program umożliwiający kontrolę ilości wprowadzanego ciepła podczas łączenia elementów o różnej grubości Spawane druty : Stal, Al., CuSi |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 5 – Laser diodowy do zabiegów endoskopowych

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ zastosowanego lasera: GaAlA laser diodowy Moc wyjściowa : 1 - 15 Wat Długość fali: 810 nm, 980 nm, dopuszczalna odchyła to +/- 10 nm Zakres szerokości impulsu : 25 μs-10 s Szybkość powtórzenia impulsu: 0,05 Hz-20 kHz Tryb roboczy: impuls ciągły, pojedynczy, powtarzany Zakres czasu ekspozycji: 1-900 sekund System transmisji: włókna 400 pm i 600 pm Wiązka nakierowująca: laserowa 635 nm, maks. 5 mW Zasilanie: 230 VAC, 5 A, 50 Hz Chłodzenie: powietrzem Klasa lasera:IV Maksymalna waga: do 5 kg Ekran dotykowy, kolorowy System wyposażony w poręczny kontener transportowy Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa CE 0197 |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |