Załącznik nr 1 do SWZ

Zam.78/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczenia 344 Szkoły doktorskiej oraz sali 099 w budynku przy ul. Oczapowskiego 5 UWM w Olsztynie

Remont pomieszczenia 344 Szkoły doktorskiej w budynku przy ul. Oczapowskiego 5 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

- Rozbiórka istniejących posadzek z wykładziny

- Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich

- Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

- Malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności

- Wykonanie mas samopoziomujących pod wykładziny

- Montaż wykładzin pcv (panele podłogowe LVT) o parametrach: Heterogeniczna wykładzina PVC w panelach do zastosowania obiektowego, klejone do podłoża, dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR, klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 33/42 grubość panela min 2,2 mm, grubość warstwy użytkowej min 0,55mm, waga min 3150g/m2, antypoślizgowość R10, odporność na krzesła z kółkami, Reakcja na ogień Bfl-s1, klasa ścieralności EN 660-2 – grupa T). Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym

- Wymiana kratek wentylacyjnych

- Montaż listew przypodłogowych z mdf wys. min. 8 cm

- Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych na led o parametrach nie gorszych niż np. PANEL LED 60W Blingo KANLUX lub równoważne

- Wymiana włączników światła oraz gniazd elektrycznych

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

Sala 099

- Zabezpieczenie podług

- Odbicie fragmentów zagrzybionych tynków

- Odgrzybienie ścian

- Uzupełnienie tynków

- Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich

- Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

- Malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności

- Wymiana kratek wentylacyjnych

- Montaż listew przypodłogowych z mdf wys. min. 8 cm

- Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych na led o parametrach nie gorszych niż np. PANEL LED 60W Blingo KANLUX lub równoważne

- Wymiana włączników światła oraz gniazd elektrycznych

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych