Kompletny zestaw doświadczalny umożliwiający pomiar stałej Plancka za pomocą efektu fotoelektrycznego. Długość światła wybierana ma być poprzez filtry interferencyjne z linii widmowych światła lampy rtęciowej.

Układ powinien umożliwiać odczyt aktualnego natężenia prądu w funkcji napięcia na fotokatodzie oraz posiadać przesłonę regulującą natężenie światła padającego na fotokatodę.

Powstający na fotokatodzie prąd ma być mierzony z dużą czułością w zakresie od 0 do 1μA z dokładnością 0,01μA.

Wymagana jest pełna instrukcja w języku polskim.

Zestaw powinien zawierać między innymi:

- fotokomórka do określania stałej Plancka,

- uchwyt do fotokomórki,

- przesłona irysowa,

- ławka optyczna,

- koniki optyczne, mocowanie poszczególnych elementów do ławy optycznej,

- filtr kołowy z irysową przesłoną

- filtr interferencyjny 578 nm

- filtr interferencyjny 546 nm

- filtr interferencyjny 436 nm

- filtr interferencyjny 405 nm

- filtr interferencyjny 365 nm,

- lampa rtęciowa wysokociśnieniowa,

- zasilacz do lampy rtęciowej,

- soczewka,

- mierniki uniwersalne,

- okablowanie, przewody, włączniki itd.

- wzmacniacz pomiarowy,

- element regulujący napięcie hamowania na fotokatodzie.