Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne), | Spełnia (Tak) | Nie spełnia (Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Interaktywne urządzenie wspomagające mechaniczne odtwarzanie funkcji ruchowych kończyn górnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego – szt. 1 |  |  |
|  | Urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji kończyny górnej w zakresie rotacji – za pomocą oporu elastycznego |  |  |
|  | Możliwości: - pomiar zakresu ruchomości, - ćwiczenia dynamiczne, - ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym, -obiektywizacja procesu rehabilitacji, - dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta. |  |  |
|  | Korzyści: - zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy, - zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej, - poprawa koordynacji mięśniowej. |  |  |
|  | Oprogramowanie: - łatwe w obsłudze, - w pełni parametryzowalne, - możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości, - zintegrowane z kartoteką pacjenta, - możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów. |  |  |
| Interaktywne urządzenie wspomagające mechaniczne odtwarzanie funkcji ruchowych kończyn dolnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego – szt. 1 |  |  |
|  | Urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji kończyny dolnej – za pomocą oporu elastycznego |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w fotel z regulowanym oparciem |  |  |
|  | Możliwości: - pomiar zakresu ruchomości, - ćwiczenia dynamiczne, - ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym, -obiektywizacja procesu rehabilitacji, - dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta. |  |  |
|  | Korzyści: - zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy, - zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej, - poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną, - poprawa koordynacji mięśniowej. |  |  |
|  | Oprogramowanie: - łatwe w obsłudze, - w pełni parametryzowalne, - możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości, - zintegrowane z kartoteką pacjenta, - możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów. |  |  |
| Zestaw osprzętu – 2 szt. |  |  |
|  | Stabilny stojak na kółkach |  |  |
|  | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką |  |  |
|  | Monitor dla pacjenta minimum 40 cali |  |  |
|  | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z NVidia - Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) |  |  |
|  | Standardowe wyposażenie: - urządzenie wraz z nowoczesnym czujnikiem do pomiaru kąta x 1, - moduł odbiornika radiowego do PC, - oprogramowanie PC, - zestaw gum oporowych, - niezbędne do poprawnego działania przewody i zasilacz. |  |  |
| Interaktywne urządzenie wspomagające mechaniczne odtwarzanie funkcji ruchowych kończyny górnej w obrębie nadgarstka w warunkach rzeczywistości wirtualnej – szt. 1 |  |  |
|  | Możliwości: - pomiar zakresu ruchomości, - ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym, -obiektywizacja procesu rehabilitacji, - dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta. |  |  |
|  | Oprogramowanie: - łatwe w obsłudze, - w pełni parametryzowalne, - możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości, - zintegrowane z kartoteką pacjenta, - możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów. |  |  |
| Zestaw osprzętu – 1 szt. |  |  |
|  | Monitor dla pacjenta minimum 20 cali |  |  |
|  | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką |  |  |
|  | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z NVidia - Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) |  |  |
| Stacja terapeuty do zarządzania urządzeniami – 1 szt. |  |  |
|  | Stabilny stojak na kółkach dla stacji centralnej |  |  |
|  | Monitor dotykowy dla terapeuty lub administratora |  |  |
|  | Możliwość obsługi komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką |  |  |
|  | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z NVidia - Karta sieciowa Wi-Fi - Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) |  |  |
|  | Dołączony router Wi-Fi pozwalający na połączenie stacji centralnej z innymi stacjami i sterowanie nimi z poziomu stacji centralnej |  |  |
|  | Dożywotnia licencja oprogramowania do zbierania, przechowywania i administrowania danymi oraz administrowania połączonymi i kompatybilnymi urządzeniami |  |  |
| Zestaw do aktywnej rehabilitacji kończyny górnej z oprogramowaniem i funkcją biofeedback’u wykorzystujący koncepcję sprzężenia zwrotnego – 1 szt. |  |  |
|  | Klamry z wbudowanymi czujnikami położenia i prędkości odtwarzający ruch 3D. |  |  |
|  | Wbudowany ogranicznik ruchu – wyznaczenie dynamicznych i pasywnych zakresów ruchu wyprostu i zgięcia stawu łokciowego. |  |  |
|  | Możliwość stosowania dla osób lewo- i praworęcznych. |  |  |
|  | Uniwersalny rozmiar |  |  |
|  | Mocowanie za pomocą wytrzymałych taśm Velcro |  |  |
|  | Wkładki wykonane z wyjmowanej gąbki. |  |  |
|  | Oprogramowanie wykorzystujące koncepcję Biofeedback. |  |  |
| Innowacyjny system informatyczny wspierający pracę z pacjentem – do 3 stanowisk |  |  |
|  | System umożliwiający zbieranie informacji o przebiegu postępu rehabilitacji pacjenta |  |  |
|  | Posiada zabezpieczenie przed dostępem do danych ze strony osób niepożądanych |  |  |
|  | Pozwala na generowanie zbiorczych raportów z uwzględnieniem preferencji generowanych danych |  |  |
|  | Umożliwia porównywanie wyników postępów rehabilitacji pacjenta na każdym etapie, w tym z badania początkowego i końcowego |  |  |
| Jednokanałowy aparat EEG – 1 szt. |  |  |