Załącznik nr 1 do SIWZ

Postępowanie nr 209/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dostawa i montaż 10 urządzeń nawigacyjno-informacyjnych (beacon) wspierających osoby z niepełnosprawnością wzroku w orientacji przestrzennej.

| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane | Oferowane parametry* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=G*H |
| 1. | System urządzeń zwanych dalej znacznikiem (beacon), który emituje dźwięki i komunikaty głosowe umożliwiające lokalizację i identyfikację słuchem miejsc, w których zostało zamontowane, oraz udostępnia opisy informacje tekstowe dla tych miejsc. Znaczniki, do montażu wewnątrz i zewnątrz budynku o zasilaniu bateryjnym, wraz z taśmami klejącymi do montażu o jakości zapewniającej najwyższą możliwą trwałość montażu, wraz z aplikacją dla użytkownika instalowaną na urządzeniach mobilnych, dostępną bezpłatnie dla systemów obsługujących smartfony wraz z aplikacją dla użytkownika instalowaną na urządzeniach mobilnych, dostępną bezpłatnie ze szczególnym uwzględnieniem systemu Android i IOS wraz z oprogramowaniem do zarządzania, konfigurowania i diagnozowania stanu znaczników instalowanym na serwerze Zamawiającego. Montaż możliwy jest na zewnątrz i we wnętrzach, do gładkich ścian tynkowanych, malowanych, kamiennych, po termomodernizacji oraz do szyb, a także do gładkich konstrukcji metalowych płaskich i okrągłych (słupy, latarnie) bez wiercenia otworów. | Wymiary obudowy muszą wynosić nie więcej niż 65 x 65 x 145 mm. Typowy montaż zakłada największy wymiar w pionie a wylot głośnika od dołu. W przypadku montażu na zewnątrz obudowa zapewnia ochronę urządzenia przed deszczem, śniegiem, wiatrem i silnym nasłonecznieniem w taki sposób, że urządzenie pracuje bez konieczności instalacji dodatkowych osłon, daszków itp. Znaczniki w obudowie do stosowania wewnątrz budynku z możliwością zamocowania na taśmie klejącej, dwustronnej. Znaczniki w obudowie do stosowania na zewnątrz budynku z możliwością zamocowania poprzez przykręcenie lub plastikowe opaski zaciskowe. Urządzenia posiadają autonomiczne zasilanie bateryjne. Bateria zasilająca [litowa, 3,6V, wysokoprądowa (obciążalność >= 2A), pojemność nie mniej niż 12Ah, rozmiar D (R20).] pozwala na nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie czuwania przez okres nie krótszy, niż 36 miesięcy bez jej wymiany. Bateria musi być dostępna na rynku, a jej wymiana musi być możliwa bez specjalistycznej wiedzy i specjalistycznych narzędzi. Dostarczone urządzenia muszą być wyposażone w baterie. Znaczniki zainstalowane we wskazanych punktach emitują dźwięk pozwalający na skuteczne zlokalizowanie miejsca słuchem. Dźwięk składa się z 2 sekcji, odtwarzanych w sekwencji: sygnału tonowego oraz słownego komunikatu głosowego. Komunikat słowny w bardzo zwartej formie ma nazywać oznakowane miejsce. Sygnał tonowy wskazuje rodzaj miejsca, tzn. urządzenie będzie emitowało inne, specjalnie dobrane dźwięki charakterystyczne dla wind, toalet, schodów, wejść do budynków itp. Dźwięki te powinny posiadać kilka wersji wariantowych niezmieniających jednak ich charakteru. Komunikaty słowne (głosowe) emitowane przez urządzenie powinny być dostępne w nie mniej, niż 4 wersjach językowych. Wersję językową może wybrać Użytkownik według własnych preferencji. Istnieje możliwość nastawienia głośności emitowanych przez urządzenie sygnałów w procesie konfiguracji znaczników przez administratora (ustawienia domyślne). Użytkownik może dodatkowo korygować głośność komunikatów dźwiękowych według własnych potrzeb zarówno zwiększając jak i zmniejszając jej poziom. Urządzenie posiada zdolność automatycznego dostosowywania głośności emitowanych dźwięków do poziomu głośności tła akustycznego zmieniającego się czasowo w miejscu zainstalowania urządzenia. Zdolność ta powinna być elementem konfiguracji urządzenia. Odległość z jakiej urządzenie jest wykrywane jest parametrem konfiguracji przez administratora (tzw. ustawienia domyślne). Dystans ten powinien być ustawialny w procesie konfiguracji w zakresie od dziesiątków centymetrów to nie mniej, niż 15 metrów z zachowaniem racjonalnych wartości pośrednich. Użytkownik może samodzielnie skorygować (zwiększyć lub zmniejszyć) odległość z jakiej urządzenie zostanie wykryte według własnych preferencji. Wykrywanie urządzenia i aktywowanie sygnału dźwiękowego jest realizowane automatycznie (bez działania Użytkownika) lub na żądanie. Komunikacja ze znacznikiem jest realizowana w oparciu o komunikację w standardzie Bluetooth. Użytkownik może ustawić ignorowanie wybranych urządzeń, które nie są dla niego istotne (np. aby mężczyzna nie otrzymywał informacji od urządzenia zainstalowanego przy damskiej toalecie). Użytkownik może wyłączyć według swojego uznania emitowanie sygnałów akustycznych przez wybrane urządzenie. Użytkownik otrzyma w takiej sytuacji na przyrządzie do osobistego użytku jedynie powiadomienie o bliskości urządzenia w formie wibracji lub powiadomienia tekstowego. Osobistym przyrządem służącym do wykrywania i aktywowania urządzeń powinien być telefon komórkowy, smartfon pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Android oraz systemu operacyjnego iOS. Aplikacja przygotowana na telefony musi być dostępna bezpłatnie. Wykonawca udostępnia alternatywną możliwość wykrywania i aktywowania urządzeń udostępniając przyrząd do osobistego użytku, tzw. aktywator, w postaci dostosowanej do montażu na białej lasce jaką posługują się osoby niewidome. Aplikacja umożliwia wprowadzanie korekt ustawień domyślnych zdefiniowanych przez administratora (głośność, dystans wykrywania znaczników, sposób aktywacji) dla wszystkich znaczników (ustawienia ogólne) oraz dla wybranego znacznika o dowolnej lokalizacji, niezależnej od lokalizacji Użytkownika; Aplikacja prezentuje na ekranie telefonu opisy tekstowe przypisane do danego znacznika (punktu), w formie hipertekstu (tekstu formatowanego zawierającego elementy aktywne); Aplikacja umożliwia osadzanie w kontencie hipertekstowym multimediów; Aplikacja umożliwia aktywowanie znacznika/znaczników poprzez elementy aktywne zawarte w opisie innego znacznika; Aplikacja umożliwia dynamiczne tworzenie prezentowanej treści w oparciu o pobieranie treści z serwerów zewnętrznych, w tym należących do Zamawiającego, na podstawie specjalnych tagów umieszczonych w definicji treści przez administratora; Aplikacja umożliwia prezentację opisów tekstowych wielu miejsc jednocześnie o ile użytkownik jest w pobliżu wielu znaczników oraz na aktywowanie dźwięku na wybranym znaczniku; Aplikacja umożliwia sortowanie informacji w kolejności dystansu do poszczególnych wykrytych znaczników; Aplikacja umożliwia przeglądanie listy wszystkich punktów (miejsc wyposażonych w znaczniki), również tych nienależących do Zamawiającego, oraz wskazywać odległość i kierunek go dych punktów, udostępnia przyporządkowane do nich opisy, oferuje wygodne mechanizmy ich wyszukiwania; Aplikacja posiada narzędzia do tworzenia, zapamiętywania, modyfikacji i aktywowania grup znaczników, dla których określony zostanie sposób wykrywania i aktywacji dźwięku oraz pozwala aplikacji współpracować wyłącznie ze znacznikami należącymi do aktywnych grup (ignorując znaczniki nienależące do aktywnych grup). Aplikacja użytkownika (kliencka) jest bezpłatna, w pełni dostępna osób z niepełnosprawnościami (zgodność z WCAG 2.1 AA), w co najmniej dwóch wersjach: dla systemu iOS (poprzez m.in. sklep AppStore) oraz dla systemu Android (poprzez m.in. sklep Google Play). Aplikacja posiada deklarację dostępności zgodną z wymogami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Aplikacja posiada możliwość wprowadzenia informacji kontaktowych wraz z logiem Zarządzającego pobieranych dla wszystkich znaczników będących w zarządzaniu zamawiającego oraz konfigurowalnych w systemie administrowania. Aplikacja umożliwia wyświetlenie informacji w aplikacji użytkownika następuje wg schematu: a) pobranie wersji treści ze znacznika; b) pobranie wersji treści z serwera centralnego (przy dostępnym połączeniu on-line aplikacji klienckiej); c) jeśli treść z serwera centralnego jest nowsza, jest ona prezentowana użytkownikowi oraz jest przesyłana (wgrywana) do znacznika (wgranie musi być bezpieczne, z zabezpieczeniem przed usunięciem starego komunikatu przy przesłaniu niepełnej, lub uszkodzonej nowej treści); d) jeśli treść na serwerze centralnym jest taka sama jak treść zawarta w znaczniku lub brak połączenia on-line, lub czas odpowiedzi serwera jest zbyt długi prezentowana jest treść ze znacznika. Aplikacja kliencka posiadając połączenie on-line przekazuje na serwer informacje diagnostyczne i statystyczne dotyczące pracy znacznika, w tym: a) stan baterii b) parametry pracy c) licznik wywołań, Aplikacja kliencka posiadając połączenie on-line przekazuje z serwera do znacznika: a) zmienione parametry pracy ustawione w centralnym systemie zarządzania, b) aktualizacje komunikatów tekstowych, c) aktualizacje komunikatów głosowych. Informacje tekstowe są prezentowane przez znaczniki jako działanie równoległe dla emisji sygnałów akustycznych. Informacje tekstowe służą do przekazania użytkownikowi szerszego, bardziej szczegółowego opisu miejsca, w którym znacznik został zainstalowany. Opisy mają formę hipertekstu prezentowanego w aplikacji klienckiej zainstalowanej na telefonie komórkowym, który używany jest do wykrywania i aktywacji znacznika. Musi istnieć możliwość udostępnienia opisów w nie mniej, niż 4 wersjach językowych (podobnie jak to ma miejsce w przypadku komunikatów głosowych). Opisy tekstowe posiadają strukturę, która umożliwia użytkownikowi decydowanie czy z danej informacji będzie chciał skorzystać. Struktura opisów musi umożliwiać dzielenia informacji opisowych na części, o cechach i właściwościach treści stron internetowych, zgodnie ze standardami W3C. Opisy tekstowe umożliwiają rozszerzenie informacji poprzez odnośniki do zewnętrznych serwisów internetowych. Opisy pozwalają sprawnie wezwać pomoc lub asystę przypisaną do miejsca, w którym znajduje się urządzenie poprzez nawiązanie połączenia telefonicznego inicjowanego mechanizmem wbudowanym w aplikację kliencką. Opisy pozwalają sprawnie wysłać wiadomości e-mail mechanizmem wbudowanym w aplikację kliencką. Wykonawca udostępni oprogramowanie zarządzające wraz ze znacznikami do monitorowania, diagnozowania i konfigurowania znaczników będących w posiadaniu Zamawiającego, w sposób scentralizowany. Oprogramowanie zarządzające będzie instalowane na serwerze Zamawiającego. Oprogramowanie zarządzające ma postać serwisu internetowego uruchamianego na serwerze Zamawiającego. Zamawiający otrzymuje wszelkie prawa do korzystania z oprogramowania zarządzającego, za wyjątkiem jego odsprzedawania czy udostępniania innym podmiotom. Dostęp do panelu administracyjnego oprogramowania zarządzającego ograniczony jest w sposób bezpieczny dla administratora wyznaczonego przez Zamawiającego. Panel administracyjny umożliwia co najmniej: a) przeglądanie listy znaczników w posiadaniu Zamawiającego; b) wprowadzanie opisu każdego znacznika umożliwiającego łatwe jego identyfikowanie; c) wprowadzanie i modyfikację danych lokalizacyjnych znacznika (miejsca montażu); d) poznanie danych diagnostycznych – stanu baterii; e) poznanie danych statystycznych – liczby aktywacji poszczególnych urządzeń wraz z datą pobrania tych danych; f) tworzenie i modyfikację opisów miejsc w sposób umożliwiający formatowanie tekstu, umieszczanie w nim elementów aktywnych (łączy, przycisków), dzielenia opisów na rozdziały i wstawianie dodawanie odnośników łączących je; g) tworzenie w/w opisów w przynajmniej 4 wersjach językowych; h) modyfikację komunikatów głosowych urządzeń (w wersjach językowych) oraz rodzaju i głośności emitowanych dźwięków; i) modyfikację dystansu wykrywania urządzeń i sposobu ich aktywacji. Wszystkie zmiany dotyczące znaczników mogą być przesyłane do znaczników poprzez aplikacje mobilne posiadające dostęp on-line do serwera Zarządzającego. Oprogramowanie zarządzające udostępnia API umożliwiające pobieranie z bazy centralnej informacji o indywidualnych znacznikach. Wykonawca przedstawi działanie panelu administracyjnego oprogramowania zarządzającego najpóźniej wraz ze złożoną ofertą. Panel administracyjny do zarządzania znacznikami będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z WCAG2.1 AA. Wykonawca udostępni wszystkie lokalizacje zainstalowanych znaczników w obiektach i na terenie zamawiającego na stronie internetowej w taki sposób, aby użytkownik mógł zapoznać się z emitowanymi przez urządzenia dźwiękami oraz udostępnianymi opisami tekstowymi w sposób zdalny. Na stronie internetowej użytkownik będzie mógł odnaleźć ewentualne lokalizacje innych znaczników wspomagających nawigację niewidomych pracujących w tym samym lub kompatybilnym systemie, które nie należą do Zamawiającego, a także znaczniki już będące w posiadaniu Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie warianty znaczników będące przedmiotem zamówienia jako w pełni funkcjonalne, sprawdzone i spełniające wskazane wymogi. Wskazane warianty znaczników oraz ich cechy muszą być rozwiązaniami istniejącymi a nie dopiero konstruowanymi. Znaczniki posiadają możliwość zdalnego uruchamiania siłownika drzwi lub zdalnego „naciśnięcia” przycisku przywoławczego. Wykonawca zaprezentuje inne, nieujęte w opisie przedmiotu zamówienia, pracujące już w przestrzeni publicznej możliwości wykorzystania urządzeń działających w standardzie zgodnym z oferowanymi znacznikami. Zamawiający rozważy zastosowanie tych funkcjonalności w przeprowadzanej na terenie Uniwersytetu instalacji. Konfiguracje i montaż zainstalowanych urządzeń przeprowadzi Zamawiający na podstawie informacji i po przeszkoleniu przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia standardową dwuletnią gwarancję na funkcjonowanie systemu oraz przedstawi warunki rozszerzenia jej do lat 6 (sześciu lat) wraz z wariantem obejmującym gwarancję na zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, w szczególności dotyczącej wymiany zużytych baterii. Wykonawca w ofercie określi zakres i warunki wsparcia pogwarancyjnego w szczególności dotyczącej dostarczenia baterii w celu ich wymiany. Urządzenie fizyczne aktywuje znaczniki tj. aktywuje wywołanie komunikatów dźwiękowo-głosowych w sposób analogiczny jak dla aplikacji. Urządzenie może posiadać możliwość dodatkowej konfiguracji parametrów pracy. Urządzenie posiada możliwość instalacji na lasce osoby niewidomej. Urządzenie o zasilaniu akumulatorowym, którego zasilanie przy normalnym użytkowaniu (do kilku wywołań dziennie) jest wystarczające na min. 1 tydzień. Ładowanie urządzenia jest realizowane standardową ładowarką 5V ze złączem USB. Najpóźniej w okresie 2 tygodni od daty złożenia oferty Wykonawca zaprezentuje w siedzibie Zamawiającego urządzenia, metodę montażu i konfiguracji spełniające warunki niniejszej specyfikacji. Dokładny. czas i miejsce tej prezentacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Przedstawi całkowitą ilość działających urządzeń opisanych w specyfikacji jakie zainstalował najpóźniej w dniu złożenia oferty. Zaproponuje oraz wykaże się metodą instalacji i doświadczeniem w montażu swoich urządzeń na zewnątrz i wewnątrz budynków znajdujących się pod ochroną konserwatora zabytków, Przedstawi przynajmniej 5 (pięć) miejsc, w których dokonał instalacji swoich urządzeń w tym przynajmniej wskaże dwie lokalizacje w których urządzenia są zainstalowane i pracują minimum przez okres 2 (dwóch) lat. Urządzenia zamontowane we wskazanych lokalizacjach, muszą posiadać cechy odpowiadające opisowi zamówienia. Należy podać liczbę miejsc i liczbę zainstalowanych urządzeń niezależnie. Przedstawi rekomendacje przynajmniej 3 (trzech) instytucji publicznych, uczelni lub organizacji społecznych, najchętniej wspierających osoby z niepełnosprawnością wzroku, na terenie których zainstalował przynajmniej kilka urządzeń. Przedstawi opis urządzeń i ich cech nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu. Do strony internetowej, na której są prezentowane lokalizacje wszystkich znaczników jakie zainstalował wraz z możliwością zapoznania się z emitowanymi dźwiękami oraz komunikatami tekstowymi. Do Panelu Administracyjnego oprogramowania zarządzającego, w wersji demonstracyjnej, przynajmniej dla jednego znacznika, w którym Zamawiający będzie mógł się zapoznać z możliwością ustawień konfiguracyjnych oraz diagnostyki opisanymi powyżej. Do internetowych sklepów umożliwiające instalację opisanej w powyższej specyfikacji aplikacji dla systemów Android oraz iOS Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć: dokumentację eksploatacyjno - techniczną przedmiotu zamówienia z instrukcją obsługi karty gwarancyjne deklaracje zgodności CE lub równoważne |  |  | szt | 10 |  |  |
| Wymagania dodatkowe: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 5 lat |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………….……….