Załącznik nr 11.6

Formularz parametrów oferowanych Część 6 –  Treningowy zestaw do nauki wkłuć doszpikowych.

(dołączyć do oferty)

| l.p. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
|  | Treningowy zestaw do nauki wkłuć doszpikowych |
|  | Zestaw treningowy do nauki wkłuć doszpikowych – 5 sztuk, dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia, a także dla dzieci w wieku 3-12 lat. Zestaw wyposażony w ładowarkę, gąbkę, instrukcję. Jedyny zestaw umożliwiający realny trening wkłuć doszpikowych. Specjalna konstrukcja automatycznego wkłucia treningowego. Umożliwia naukę wyznaczania prawidłowego miejsca wkłucia. W zestawie zapasowe igły do nauki wkłuć doszpikowych dla dzieci i dorosłych. Igły do wkłuć doszpikowych dla dzieci 10 szt. Igły do wkłuć doszpikowych dla dorosłych 10 szt. |  |
|  | Napęd do wprowadzania igieł doszpikowych (wiertarka) – 2 sztuki, z wbudowanym akumulatorem litowym, wielokrotnego użytku; Masa napędu: do 350 gram; o wymiarach maksymalnych 18 x 13 x 8 cm; Posiada diodowy wskaźnik poziomu energii akumulatora. Magnetyczne złącze pozwala na bezpieczne i zgodne z zasadami aseptyki, wyjęcie igły ze sterylnego opakowania. Temperatura środowiska pracy: od -20°C do +50°C; Temperatura środowiska przechowywania: od -20°C do +50°C. W zestawie zapasowe igły do nauki wkłuć doszpikowych dla dzieci i dorosłych. Igły do wkłuć doszpikowych dla dzieci 10 szt. Igły do wkłuć doszpikowych dla dorosłych 10 szt. |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*wypełnia wykonawca – dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości.

..........................................

Podpis