przedsiębiorstwa”, z oddzielnym plikiem zawierającym uzasadnienie objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.

8.19. Wykonawca może do upływu terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób  wycofania oferty został opisany w instrukcji dla wykonawców znajdującej się na platformie. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.

8.20. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawcy w postępowaniu.

9. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

9.1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 na odcinku Chróścina - Wawelno”” zgodnie z warunkami niniejszej specyfikacji.

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:

71.32.20.00-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

9.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla budowy drogi dla pieszych i rowerów o długości ok. 2,15 km w ciągu  drogi wojewódzkiej nr 435 w km 20+050÷22+200 na odcinku Chróścina - Wawelno wraz z budową/przebudową obiektów inżynierskich, przebudową zjazdów, budową kanału technologicznego i budową odwodnienia pasa drogowego na przedmiotowym odcinku drogi, przebudową sieci uzbrojenia terenu i urządzeń kolidujących z inwestycją.

9.2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- prace geodezyjne:

- opracowanie mapy do celów projektowych,

- wykonanie podziału działek,

- stabilizacja granic pasa drogowego.

- prace projektowe:

- opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) dla budowy drogi dla pieszych i rowerów w km 20+050÷22+200, budowy/przebudowy obiektów inżynierskich przebudową zjazdów, budową kanału technologicznego, budową odwodnienia pasa drogowego, przebudową sieci uzbrojenia terenu i urządzeń kolidujących z inwestycją

- opracowanie wniosku o wydanie decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji,

- opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693 – tekst jednolity z późn zm.), jeżeli będzie wymagany. W przypadku braku obowiązku sporządzenia audytu, wartość umowna zostanie pomniejszona, o kwotę audytu wskazaną w formularzu cenowym złożonym wraz ofertą Jednostki Projektującej

- opracowanie projektu wykonawczego

- sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ)

- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, kalkulacja cen jednostkowych)

- wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska w tym raport ooś jeżeli będzie wymagany  wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

- opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych w min. dwóch wariantach

- opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem wymaganych zgód wodnoprawnych osobno. Jednostka Projektująca winna uzyskać wymagane przepisami prawa zgody wodnoprawne, o których mowa w art. 388 ustawy Prawo wodne, m.in.: pozwolenia wodnoprawne w wymaganym zakresie  (m.in. w zakresie usługi wodnej, szczególnego korzystanie z wód, wykonania urządzeń wodnych w tym tymczasowych obiektów mostowych/przepustów jeżeli będą wymagane,

- uzyskanie oceny wodnoprawnej – jeżeli będzie wymagana

Opłaty związane z uzyskaniem zgód wodnoprawnych oraz wszelkich niezbędnych załączników do uzyskania ww. zgód  pokrywa Jednostka Projektująca.

W gestii Wykonawcy będzie uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii od właściwych jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie niezbędnych do realizacji inwestycji.

- wykonanie badań gruntu w śladzie projektowanej ścieżki - min. 5 odwiertów o gł. min. 3,0 m. Ostateczną ilość odwiertów ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu.

Wykonawca pozyska wszelkie uzgodnienia w szczególności zgody właścicieli nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie pasa drogowego umożliwiające wejście w teren celem wykonania odwiertów

- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu

- uzyskanie uzgodnień z gestorami sieci znajdujących się na terenie przedsięwzięcia. 
W obszarze inwestycji występuje  sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia.

- inne elementy niezbędne do realizacji zadania.

- przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej, w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

- Opracowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej ze środków Unii Europejskiej

- sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Jednostkę Projektującą.

9.3. Informacje dotyczące zamówienia.

9.3.1. W zakresie przedmiotowego zadania Jednostka Projektująca zobowiązana jest uwzględnić oraz zaprojektować i opracować:

- Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 435 o dł. ok. 2,15 km (od km 20+050 na odcinku Chróścina do km 22+200 w m. Wawelno)

- Budowa obiektów inżynierskich w obrębie drogi dla pieszych i rowerów, ewentualna przebudowa obiektów inżynierskich pod koroną drogi wojewódzkiej - zinwentaryzowanych przez Jednostkę Projektową (doprowadzić do klasy I obciążenia pojazdami),