OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLASYFIKACJA wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

71000000 – 8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

71200000 – 0 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE

71220000 – 6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

INWESTOR: 		ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI

Al. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47, 90-514 ŁÓDŹ

ADRES

INWESTYCJI: 	Piotrkowska 68 w Łodzi

[działka nr 44/8, obręb S-6, nr budynku w obrębie 167]

OPRACOWAŁ:

St. Specjalista

Artur Rosiński

Łódź, wrzesień 2021

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie:

- Inwentaryzacji konsrtukcyjno – budowlanej do celów projektowych (w zakresie niezbędnym dla opracowania ekspertyzy konstrukcyjno – budowlanej oraz projektu w zakresie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zgodnie z postanowieniem PINB);

- Ekspertyzy technicznej (budowlano-konstrukcyjnej) dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych, usytuowanych w prawej oficynie nr budynku w obrębie 167.  Ekspertyza techniczna powinna zawierać analizę możliwości podłączenia lokali do istniejących w budynku przewodów kominowych z uwzględnieniem obowiązujących norm, a w przypadku ich braku, winna zawierać jednoznaczny sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (projekt techniczny dobudowy brakujących przewodów kominowych).

- Projektu [PB+PW] technicznego w zakresie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego przewodów kominowych zgodnie z Postanowieniem nr 694/2021 z dnia 18.08.2021 r. PINB (dobudowa brakujących przewodów kominowych).

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót;

- Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest obiektem zabytkowym.

Rodzaj zamówienia: usługi projektowe

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Podstawa opracowania: Postanowienie 694/2021 z dnia 18.08.2021 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Zakres robót do wykonania:

- Inwentaryzacji konsrtukcyjno – budowlanej do celów projektowych (w zakresie niezbędnym dla opracowania ekspertyzy konstrukcyjno – budowlanej oraz projektu w zakresie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zgodnie z postanowieniem PINB);

- Ekspertyzy technicznej (budowlano-konstrukcyjnej) dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych, usytuowanych w prawej oficynie nr budynku w obrębie 167.  Ekspertyza techniczna powinna zawierać analizę możliwości podłączenia lokali do istniejących w budynku przewodów kominowych z uwzględnieniem obowiązujących norm, a w przypadku ich braku, winna zawierać jednoznaczny sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (projekt techniczny dobudowy brakujących przewodów kominowych).

- Projektu [PB+PW] technicznego w zakresie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego przewodów kominowych zgodnie z Postanowieniem nr 694/2021 z dnia 18.08.2021 r. PINB (dobudowa brakujących przewodów kominowych).

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót;

- Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest obiektem zabytkowym.

dla budynku mieszkalnego (nr budynku w obrębie 167), wielorodzinnego (prawej oficyny) przy ul. Piotrkowskiej 68 w Łodzi (działka nr 44/8 w obrębie S-6) zgodnie z Postanowieniem nr 694/2021 z dnia 18.08.2021 r.

Inwentaryzację Konstrukcyjno – Budowlaną do celów projektowych należy sporządzić w zakresie niezbędnym dla wykonania dokumentacji technicznej (projektowej), obejmuje np:

- rzuty kondygnacji z trzonami kominowymi – nadziemne i podziemne;

- rzut konstrukcji dachu – więźby dachowej, dachu;

- przekroje: podłużne i poprzeczne przez klatki schodowe;

- elewacje, inwentaryzacja elewacji budynku frontowego;

- szczegółowa inwentaryzacja detali architektonicznych;

- dokumentacja fotograficzna;

- szczegółowe opisanie i zwymiarowanie elementów konstrukcji, detali konstrukcyjnych i architektonicznych;

Ekspertyza budowlano - konstrukcyjna obejmuje m.in:

- oględziny i badanie stanu technicznego obiektu a w szczególności jego elementów konstrukcyjnych,

- opis i analizę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku oraz określenie rodzaju i stopnia zużycia,

- obliczenia statyczne sprawdzające wytrzymałość i nośność elementów konstrukcji budynku wraz z ich analizą,

- analizę ekonomiczną opłacalności wykonania remontu.

- wnioski końcowe i zalecenia dotyczące pozostawienia, naprawy lub wymiany poszczególnych elementów budynku czy przeznaczenie do rozbiórki.

Ekspertyzę budowlano – konstrukcyjną należy przygotować w zakresie wymaganym Postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi.

Przykładowy zakres ekspertyzy:

- przedmiot i zakres opracowania,

- opis badanego budynku (obiektu), kubatura, powierzchnia zabudowy, użytkowa, rok budowy, opis architektoniczny,

- opis posadowienia budynku (obiektu), rozwiązania konstrukcyjne,

- szkice, rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna,

- opis badanych elementów, rozwiązań, odkrywek, przeprowadzonych badań,

- wyniki badań, obliczenia i ich analiza, rysunki,

- analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń,

- zalecenia koniecznych zabezpieczeń, napraw, wzmocnień, osuszenia, odgrzybienia, wyłączenie z eksploatacji, przeznaczenie do rozbiórki, sposób postepowania w stosunku do elementów konstrukcyjnych znajdujących się w złym (słabym) stanie technicznym, itp.,

- wnioski końcowe,

- wykonanie niezbędnych odkrywek (stropy, fundamenty, itp…);

Zakres i zawartość projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzących w skład projektu budowlanego zostały określone w rozporządzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 września 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z póżn. zm.)

Zakres projektu wykonawczego (PW) zgodnie z postanowieniami zawartymi
w Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (jedn. tekst Dz.U. z dnia 24 września 2013 r. z późn. zm.) stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

Wykonać czynności związane z prowadzeniem nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu.

- Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadające wymaganie przygotowanie zawodowe.

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym oraz ŁWKZ.

Forma opracowania dokumentacji:

- Wersja papierowa: Ekspertyza, Projekt [PB+PW] – 6 egz. STWIOR, Kosztorys Inwestorski i przedmiar robót – 2 egz.

- Wersja elektroniczna: 3egz. płyty CD (plik w formacie źródłowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie źródłowym [Word] oraz pliki w formacie źródłowym [.ath] dla kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robot. Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczenie ich na stronie internetowej [.pdf].

Płatności: Zgodnie z zawartą umową.