Szp/ZP – 264/       /2022                                                                               Wrocław, dnia  16.08.2022 r.

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa lasera do fotokoagulacji siatkówki”

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści laser do fotokoagulacji siatkówki o parametrach:

| Typ lasera | Laser do fotokoagulacji siatkówki |
| --- | --- |
| Długość fali | 577 nm |
| Moc | 3000 mW ograniczona do 1500 mW |
| Zastosowanie | Laserowa fotokoagulacja, terapia retinopatii, neowaskularyzacji, AMD, odwarstwień siatkówki, zwyrodnień zlokalizowanych na peryferiach siatkówki, irydektomia, trabekuloplastyka. |
| Cechy bezpieczeństwa: | Filtr bezpieczeństwa, chroniący operatora przed promieniowaniem lasera |
|  | Brak możliwości przypadkowej zmiany stolika w trybie „ready” |
|  | Kontrola bezpiecznej odległości od markera plamkowego |
|  | Cyfrowa kontrola parametrów |
|  | Wzorzec plamkowy ze światłem fiksacyjnym dla pacjenta |
|  | Automatyczne zmniejszanie energii do bezpiecznego poziomu w przy zmianie wielkości ogniska |
|  | Przeliczanie gęstości energii z uwzględnieniem wpływu soczewki na wielkość ogniska |
|  | Projekcja parametrów mocy zarówno na ekranie jak i na siatkówce ( za pomocą lasera celowniczego) |
|  | Brak trybu repetycji w trybie multispot |
| Czas trwania Pulsu dla trybu monospot | 10-650 ms dla trybu pojedynczego ogniska |
| Czas trwania Pulsu dla trybu multispot | 10-30 ms w trybie wieloogniskowym |
| SubPulse | Opcja leczenia SubTreshold , 1-55% duty cycle |
| Tryby pracy | CW, Shortpulse |
| Tryb leczenia | Punktowy, wielopunktowy |
| Średnica ogniska | 50, 100, 200, 300 i 400 µm |
| Wiązka celownicza | 635 nm, możliwość dostosowania jasności wiązki |
| Dostępne patterny | Kwadrat, sektor, okrąg, łuk, linia, pojedyncze ognisko |
| Interfejs | Dotykowy monitor LCD min 15”ułatwiający wybór czasu trwania pulsu, odstępu między ogniskami, trybu pracy lasera celowniczego |
| Wielofunkcyjny joystick | Intuicyjne sterowanie bez odrywania oczu od biomikroskopu z możliwością kontroli: wyboru wzorca, rozmiaru wzorca, mocy lasera, rotacji wzorca, położenia wzorca na siatkówce (mikromanipulator) |
| Lampa szczelinowa | Lampa typu Haag Streit |
| Oświetlenie lampy szczelinowej | LED |
| Ilość powiększeń lampy szczelinowej | 5 (6x, 10x, 16x, 25x, 40x) |
| Rotacja szczeliny | 0° -180° |
| Zasilanie | 230 V 50 Hz |
| Stolik elektryczny | Stolik w pełni mobilny, umożliwiający prace z pacjentami na wózkach inwalidzkich, |
| Dodatkowe wyposażenie | Okulary ochronne, pokrowiec na laser |
| Soczewki do laseroterapii | - soczewka Area Centralis Volk - soczewka do SLT Volk |

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.