Załącznik nr 1.1  do SWZ

Nr sprawy Szp/ZP – 264/2022

Zadanie 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia:

Laser do fotokoagulacji siatkówki

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Laser okulistyczny zintegrowany z lampą typu Haag-Streit do laseroterapii siatkówki |  |
| 2. | Światłowodowe źródło lasera o długości fali 577nm |  |
| 3. | Tryb pracy lasera: podprogowy, impulsowy, ciągły |  |
| 4. | Zakres regulacji mocy wyjściowej lasera 50-2000mW |  |
| 5. | Średnica ogniska koagulacji w zakresie min. 50 - 400 μm, zmieniana w sposób ciągły |  |
| 6. | Czas trwania impulsu w trybie pracy impulsowej min.: od 0,01 s do 45,0 s |  |
| 7. | Czas trwania impulsu w trybie podprogowym min.: od 0,1ms do 1,00 ms; cykl pracy w zakresie min.: 5-100% |  |
| 8. | Przerwa między impulsami w zakresie min.: od 0,1 s do 1 s |  |
| 9. | Dostępne wzorce w trybie pattern: kwadrat, koło, łuk |  |
| 10. | Kwadrat regulowany w zakresie: min. 8x8 ognisk laserowych |  |
| 11 | Powierzchnia górnej pokrywy wykonana z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia i zarysowania |  |
| 12 | Wymiary urządzenia przy zamkniętej pokrywie 500 szer x 1042 wys x 600 gł mm (+/- 5%). |  |
| 13 | Wymiary urządzenia przy otwartej pokrywie 500 szer x 1500 wys x 600 gł mm (+/- 5%). |  |
| 14 | Załadunek od góry - zapewniając ergonomiczną i wygodną pracę. |  |
| 15 | Waga netto maksimum 81 kg. |  |
| 16 | Moc generatora pary maksimum 2,5 kW. |  |
| 17 | Moc pompy wody minimum 0,75 kW. |  |
| 18 | Moc całkowita urządzenia maksimum 2,55 kW. |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 jako wymagane są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.