Zał. nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 5 do UMOWY nr __/__/ZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wytyczne do zadania inwestycyjnego

pn. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SPZOZ MSWiA W KRAKOWIE − DOBUDOWA BUDYNKU DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWEGO”

30 – 053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 25

- Opis stanu istniejącego

Cały teren inwestycji obejmuje działki o numerze: 454/3, 453 i 454/2, obręb 3, Krowodrza

Działki położone są pomiędzy ulicami: Leopolda Staffa, Kronikarza Galla, a ulicą Juliusza Lea.

W skład istniejącej zabudowy wchodzi:

- Budynek ”A” polikliniki (przychodni)

- Budynek „B” szpitala

- parterowy łącznik łączący poliklinikę ze szpitalem

- Budynek „C” administracyjno – socjalny

- garaże dla pojazdów służby zdrowia

- śmietnik komunalny

- portiernia

- stacja trafo

- rezerwowa rozprężalnia tlenu

Główne wejście i wjazd do kompleksu budynków znajduje się w centralnej części budynku „A” od ulicy Kronikarza Galla.

Ponadto istnieją dwa wjazdy na teren szpitala od strony ulicy Leopolda Staffa i jeden od strony Juliusza Lea.

Budynek Przychodni „A”

Budynek przychodni jest obiektem murowanym czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym z dwoma czterokondygnacyjnymi skrzydłami. Skrzydła boczne są wysunięte od strony ulicy Kronikarza Galla.

Pomieszczenia zlokalizowane w skrzydłach bocznych są dostępne z półpięter klatek schodowych 
i w związku z tym poziom posadzki w skrzydłach bocznych jest przesunięty o ½ kondygnacji w stosunku do poziomu posadzki budynku środkowego.

Oprócz wejścia głównego budynek posiada dwa boczne wejścia.

Od strony północno – zachodniej dobudowana jest kotłownia częściowo wystająca ponad otaczający teren.

Budynek w konstrukcji ceglanej w układzie podłużnym, trójtraktowy z dwoma skrzydłami bocznymi.

Budynek Szpitala „B”

Budynek szpitala jest obiektem murowanym pięciokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym.

Budynek w konstrukcji ceglanej w układzie podłużnym, trójtraktowy.

Do budynku szpitala dobudowany jest parterowy łącznik łączący budynek przychodni z budynkiem szpitala.

Do północnej i południowej ściany szczytowej dobudowano klatkę schodową z dźwigiem szpitalnym. Budynek posiada dwa boczne wejścia poprzez nowe, dobudowane klatki schodowe.

## Obecna powierzchnia zabudowy

| Budynek „A” | 755,00 m2 |
| --- | --- |
| Budynek „B” | 870,00 m2 |
| Budynek „C” | 720,00 m2 |
| Projektowany budynek „D” | 1 330,00 m2 |
| Łącznik | 195,00 m2 |
| Razem | 3 870,00 m2 |

- Opis planowanej rozbudowy

Budynek diagnostyczno – zabiegowy „D”, objęty programem funkcjonalno −użytkowym, zlokalizowany jest na działce nr 454/3, obręb 3.

W wyniku inwestycji powstanie obiekt medyczny połączony z istniejącymi budynkami w skład którego wchodzić będą:

- na poziomie piwnic - pomieszczenia techniczne i magazynowe, szatnie personelu

- na poziomie parteru – Szpitalny Oddział Ratunkowy z ciepłą sienią dla dwóch karetek

- na poziomie I piętra – Poradnie Medycyny Pracy oraz Pracownia Endoskopii

- na poziomie II piętra – Pracownia Diagnostyki Obrazowej

- na poziomie III piętra – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- na poziomie IV piętra – Blok Operacyjny

- na poziomie V piętra – pomieszczenia techniczne

W ramach inwestycji planuje się budowę wielokondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku kubaturowego połączonego projektowaną przewiązką z istniejącym budynkiem Szpitala wraz z zagospodarowaniem terenu, budową dróg dojazdowych, zjazdów, parkingów, ciągów pieszych oraz aranżacją zieleni jak i rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej.

Nowy budynek „D” usytuowany jest względem obiektów istniejących i granic działki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Budynek „D” zlokalizowano równolegle do ul. Leopolda Staffa w nawiązaniu do zabudowy istniejącej jako obiekt 7-kondygnacyjny z jedną kondygnacją podziemną.

Przyjęte rozwiązania materiałowe oraz kolorystyczne nawiązują do wyrazu plastycznego istniejących obiektów - transponując je na współczesny język architektury.

W głównej bryle budynku dominuje część środkowa ze ścianą osłonową i elementem przestrzennym akcentującym wejście i podkreślająca monumentalny charakter budynku.

Budynek „D” przylega do szczytowej ściany budynku „B” oraz połączony jest łącznikiem z budynkiem „A”. Takie połączenie umożliwi transport pacjentów pomiędzy budynkami bez konieczności korzystania z transportu samochodowego.

Dojazd dla karetek do ciepłej sieni od strony ul. Juliusza Lea i od strony ul. Leopolda Staffa. Dojazd gospodarczy i dla personelu dwustronny: od strony ul. Staffa i ul. Lea.

W części zachodniej działki znajdą się nowe parkingi dla personelu.

Wokół budynku „A” biec będzie droga pożarowa, wzdłuż której znajdą się: druga stacja trafo, agregat prądotwórczy oraz agregaty chłodnicze.

Dostępność i główne wejście dla pacjentów SOR−u i pacjentów z przyjęć planowych od strony ul. Leopolda Staffa. Wejście dla odwiedzających oraz wejście do poradni szpitalnych - wejściem głównym od strony ul. Kronikarza Galla. Wejście dla personelu całego szpitala – bocznym wejściem do budynku „D” na parterze przy ciepłej sieni.

Dostawa materiałów czystych i sterylnych, odbiór materiałów brudnych i odbiór zwłok, odbiór odpadów medycznych  – z projektowanego podcienia od strony ul. Staffa.

Drogę biegnącą wzdłuż budynku „B” – odsunięto ją 5 m od budynku „B” (tak, aby mogła pełnić funkcję drogi pożarowej) i poprowadzono nową trasą do istniejącego wjazdu.

## Podstawowe dane liczbowe projektowanego budynku „D”

|  | pow. netto m² |
| --- | --- |
| Rzut piwnic | 1 058,92 |
| Rzut parteru | 1 193,62 |
| Rzut I piętra | 1 442,39 |
| Rzut II piętra | 1 159,07 |
| Rzut III piętra | 1 118,64 |
| Rzut IV piętra | 1 122,46 |
| Rzut V piętra | 1 048,30 |
| Razem | 8 143,40 m2 |

- Zakres zadania inwestycyjnego:

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest:

budowa budynku diagnostyczno – zabiegowego „D” dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie łączącego istniejące dwa budynki: Szpitala „B” i Przychodni „A” mieszczącego Blok Operacyjny z czterema salami operacyjnymi, Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii ,

skomunikowanie istniejących budynków poprzez nowy budynek „D”,

budowa dźwigów szpitalnych obsługujących chorych i personel medyczny,

budowa zbiornika podziemnego do zbierania wody deszczowej z systemem recyklingu wody szarej dla budynku „D”,

przebudowa źródeł zasilania (węzeł cieplny, wod-kan) oraz budowa nowych (stacja trafo, agregat prądotwórczy),

wyposażenie budynku w zintegrowany system zarządzania i monitorowania urządzeniami i systemami w budynku (BMS) w zakresie funkcji alarmowej, dostępowej, informacyjnej i automatycznej regulacji oraz powiązanie do systemu istniejącego cząstkowego w budynku Szpitala „B”,

zlokalizowanie w nowym budynku, oprócz wymienionych powyżej, pomieszczeń takich jak: Diagnostyka Obrazowa, Szpitalny Oddział Ratunkowy z systemem dekontaminacji, części diagnostycznej, części technicznej, części socjalnej

wyposażenie nowego budynku w inteligentny system sterowania termiką budynku i oświetleniem pomieszczeń,

dostosowanie zamierzenia inwestycyjnego do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie inwestycji,

przebudowy istniejącego budynku „A” Szpitala w zakresie zaprojektowania dźwigu osobowego łączącego istniejące półpiętra z projektowanym łącznikiem oraz zaprojektowanie wydzieleń ppoż w budynku „A” w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy,

przebudowy istniejącego budynku „B” w zakresie połączenia komunikacyjnego z projektowanym budynkiem ”D”,

przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na działce szpitala zapewniającego wymaganą ochronę ppoż dla projektowanych i istniejących budynków,

zaprojektowanie nowych miejsc parkingowych,

zaprojektowanie ciągów pieszych,

przebudowa istniejącego wjazdu od ul. Leopolda Staffa zapewniającego wjazd gospodarczy,

zaprojektowanie nowego wjazdu od ul Staffa dla projektowanej ciepłej sieni oraz dla dostawy towarów do budynku „D”,

przeprojektowanie istniejącego chodnika od ul. Leopolda Staffa,

nową aranżację zieleni i nasadzenia kompensacyjne na terenie całej działki,

demontaż istniejącego zadaszenia nad wjazdem do budynku „A” od ul. Kronikarza Galla oraz zaprojektowanie nowego,

zainstalowanie nowego agregatu prądotwórczego z automatycznym rozruchem i zbiornikiem paliwa o pojemności wystarczającej na minimum 8 godzin ciągłej pracy przy obciążeniu znamionowym dla potrzeb budynku „D” oraz zapewniającego zasilanie odbiorów istniejących,

wyburzenie istniejącego i budowa nowego śmietnika komunalnego przylegającego do budynków garaży,

wyburzenie istniejącego, parterowego, podpiwniczonego budynku archiwum oraz przeniesienie archiwum na poziom 3,5 piętra w budynku „A”,

powiązania zewnętrzne inwestycji oraz nawiązanie do istniejącego systemu sieci i przyłączy,

zaprojektowanie małej architektury,

malowanie elewacji budynku „B” w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem.

Przebudowa infrastruktury nie może pogorszyć istniejących warunków funkcjonowania Szpitala.

- Zakres przedmiotu zamówienia:

W zakresie Dokumentacji, tj. w zakresie opracowań i prac, których wykonanie obejmuje przedmiot zamówienia są:

  - wykonanie Projektu Budowlanego,

  - sporządzenie inwentaryzacji, analiz, badań, ekspertyz i wszelkich wymaganych prawem opracowań, lub weryfikacja, uaktualnienie dotychczasowych analiz, badań, pomiarów, odkrywek i ekspertyz niezbędnych do wykonania Projektu Budowlanego oraz poniesienie związanych z tym kosztów,

  - opracowanie map, tyczeń i opracowań geodezyjnych, geologicznych, archeologicznych, innych wymaganych prawem opracowań i uzgodnień koniecznych do zrealizowania zamówienia (bądź aktualizacji i ponownych uzgodnień),

  - uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, niezbędnych zgłoszeń administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń, innych decyzji administracyjnych niezbędnych w celu wykonania całego zadania inwestycyjnego we właściwych urzędach oraz poniesienie związanych z tym kosztów

  - opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej:

  - stanu obiektów istniejących stwierdzającej jego stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania, uwzględniającą oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego obiektu,

  - stanu konstrukcji i elementów budynków istniejących z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego, uwzględniającej oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego obiektu,

  - bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; zabezpieczeń przeciwpożarowych; przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,

  - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

  - opracowanie powiązań do istniejącego systemu sieci i przyłączy,

  - wykonania wizualizacji: wszystkich elewacji projektowanego budynku, jednej sali operacyjnej, wraz z zagospodarowaniem przestrzennym, małą architekturą oraz układem ergonomicznym traktów komunikacyjnych i pomieszczeń na poszczególnych piętrach zgodnie z dedykowana funkcją (PFU strona 15 pkt 4.3),

  - przewidziane rozwiązanie niwelacji różnic poziomów pomiędzy budynkami Przychodni „A” 
i Szpitala „B” – rzuty obrazujące powierzchnię dedykowaną na komunikację w budynku wraz 
z krótkim opisem,

  - projekt wyburzeń,

  - projekt zagospodarowania działki lub terenu: opracowania i uzgodnienia, wymagane przez stosowne akty prawne (ZIKIT itp., niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia) w zakresie ochrony zieleni (projekt zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem drzew i krzewów ozdobnych, których wiek przekracza 10 lat, a w przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią – wystąpienie z wnioskiem do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz uzyskanie zgody na ich wycinkę tych drzew).

Oprócz wykonania Dokumentacji, przedmiot zamówienia obejmuje:

  - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę opatrzonej klauzulą ostateczności,

  - świadczenie usług starannego działania w postaci nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, w oparciu o sporządzony Projekt Budowlany – od dnia zawarcia z wykonawcą robót budowlanych umowy na ich realizację, do dnia ich zakończenia i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu,

wykonania i wydrukowania w 3 egzemplarzach, oprócz rysunków wymaganych przepisami prawa, części rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego w skali 1:100.

Zaleca się odbycie wizji na terenie szpitala oraz w jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia prac projektowych i docelowo robót budowlanych.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w pełnej problematyce, zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, uzgodnioną przez Zamawiającego koncepcją, uzgodnieniami lokalizacyjnymi, wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm i przepisów branżowych oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w języku polskim.

Projekt budowlany wraz z dodatkowymi opracowaniami, będącymi przedmiotem zamówienia, musi zostać pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego pod względem funkcjonalnym i jakości proponowanych rozwiązań.

- Etapy realizacji:

Zamawiający wymaga, aby Dokumentacja została wykonana z podziałem zakresu robót budowlanych, na roboty objęte w zamówieniu podstawowym obejmującym:

budowę budynku „D” w stanie surowym zamkniętym,

wykończenie budynku „D” na poziomie kondygnacji podziemnej, parteru, III, IV oraz V piętra do stanu użytkowego, wykończenie i wyposażenie ciepłej sieni,

wyposażenie w sprzęt techniczny, użytkowy i medyczny pomieszczeń, o których mowa w pkt b),

budowę obiektów pomocniczych, małej architektury oraz zagospodarowania terenu,

oraz roboty objęte zamówieniem uzupełniającym:

wykończenie budynku „D” na poziomie kondygnacji piętra I i II do stanu użytkowego oraz wyposażenie w sprzęt techniczny, użytkowy i medyczny.

- Termin realizacji:

## Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w trzech częściach, nie dłużej jednak niż do 01.06.2020 dla części 1 – 2  oraz w  części 3 w okresie trwania robót budowlanych – od daty zawarcia umowy na roboty budowlane do daty uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

## Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac w terminie:

- dla części 1 − nie później niż do 12.03.2020r.,

- dla części 2 – nie później niż do 01.06.2020r.,

- dla części 3 – od dnia zawarcia umowy z wykonawcą na roboty budowlane do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

KODY CPV:

CPV - 71242000-6 	Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

CPV - 71320000-7 	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV - 71220000-6 	Usługi projektowania architektonicznego

CPV – 71248000-8	Nadzór nad projektem i dokumentacją