Załącznik Nr 2/1a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 1 – dostawa aparatu do terapii ultradźwiękowej i terapii LIPUS

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Wyświetlacz z panelem dotykowym 5" (+/- 0,5"). | tak |  |
| 2. | Emisja ciągła i impulsowa. | tak |  |
| 3. | Max. natężenie fali ultradźwiękowej 2-3 W/cm². | tak |  |
| 4. | Głowica GU-1-(1cm²), GU-5-(5cm²), SnG-17,3cm² - całkowita powierzchnia czoła głowicy. | tak |  |
| 5. | Możliwość wykonania terapii LIPUS (ultradźwięków o niskiej intensywności – do 0,1 W/cm². | tak |  |
| 6. | Zegar zabiegowy 30sek. – 30min. | tak |  |
| 7. | Zasilanie, pobór mocy: 100 240 VAC, 50/60Hz, 24 VDC, 2,5A. | tak |  |
| 8. | Częstotliwość pracy: 1 MHz i 3 MHz. | tak |  |
| 9. | Wodoszczelne głowice, kontrola przylegania czoła głowicy (mierzony efektywny czas zabiegu). | tak |  |
| 10. | Kontrola temperatury głowic UD. | tak |  |
| 11. | Kalibracja czułości głowicy wg potrzeb. | tak |  |
| 12. | Wbudowane programy terapii UD + jednostki chorobowe. | tak |  |
| 13. | Wymiary: 25,0cm x 27,0cm x 16,5cm (+/- 1cm). | tak |  |
| 14. | Waga 3 kg (+/-20dag). | tak |  |
| 15. | Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia zabiegu. | tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 16. | Przewód sieciowy z filtrem. | tak |  |
| 17. | Żel do UD 500g – 1 szt. | tak |  |
| 18. | Rysik i ścierka do ekranu. | tak |  |
| 19. | Bezpieczniki zapasowe. | tak |  |
| 20. | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu. | tak |  |
| 21. | Nakładki maskujące na głowicę. | tak |  |
| Inne: |
| 22. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 23. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 24. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 25. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 26. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 27. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 28. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 29. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | tak |  |
| 30. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 31. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 24 i 30 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/2a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 2 – dostawa stołów rehabilitacyjnych dwusekcyjnych

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Elektryczna regulacja wysokości: 48-100cm (+/- 2cm) – rama sterująca. | tak |  |
| 2. | Wymiary stołu: 200cm x 70cm (+/- 2cm), długość zagłówka 44cm (+/- 2cm), długość leżyska 153cm (+-/ 2cm). | tak |  |
| 3. | Kąt zagłówka regulowany sprężynowo (-70° do 30-40°). | tak |  |
| 4. | Wycięcie na twarz z zatyczką (w podgłówku). | tak |  |
| 5. | System jezdny 2-4 kółka. | tak |  |
| 6. | Max. obciążenie 160kg (+/- 10kg). | tak |  |
| 7. | Kolor konstrukcji i tapicerki – do wyboru przez Zamawiającego. | tak |  |
| 8. | Tapicerka wytrzymała, odporna na środki do dezynfekcji, łatwa w utrzymaniu czystości, atestowana. | tak |  |
| 9. | Gumowe stopki antypoślizgowe umożliwiające wypoziomowanie stołu. | tak |  |
| 10. | System zabezpieczający przed zmianą wysokości stołu. | tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 11. | Przewód zasilający. | tak |  |
| 12. | Pilot do regulacji wysokości stołu. | tak |  |
| Inne: |
| 13. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 14. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 15. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 16. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 17. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 18. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 19. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 20. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | tak |  |
| 21. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 22. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 15 i 21 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/3a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 3 – dostawa stołów rehabilitacyjnych trzysekcyjnych

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Elektryczna regulacja wysokości: 48-100cm (+/- 2cm) – rama sterująca. | tak |  |
| 2. | Wymiary stołu: 200cm (+/- 2cm) x 65cm (+ 5cm), trzy sekcje: podgłówek, lędźwiowa, nożna o wymiarach długości 44cm (+/- 2cm) x 50cm (+-/ 2cm), 102cm (+/- 2cm). | tak |  |
| 3. | Zmiana kąta podgłówka (-70 do 30-40 stopni) oraz każdej sekcji, regulowana sprężyną gazową, kąt oparcia fotela: 0-85 stopni (+ 5cm). | tak |  |
| 4. | System jezdny 4 kółka. | tak |  |
| 5. | Max. obciążenie 160kg (+/- 10kg). | tak |  |
| 6. | Wycięcie na twarz z zatyczką (w podgłówku). | tak |  |
| 7. | Kolor konstrukcji i tapicerki – do wyboru przez Zamawiającego. | tak |  |
| 8. | Tapicerka wytrzymała, odporna na środki do dezynfekcji, łatwa w utrzymaniu czystości, atestowana. | tak |  |
| 9. | Gumowe stopki antypoślizgowe umożliwiające wypoziomowanie stołu. | tak |  |
| 10. | System zabezpieczający przed zmianą wysokości stołu. | tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 11. | Uchwyty, relingi na pasy stabilizujące. | tak |  |
| 12. | Przewód zasilający. | tak |  |
| 13. | Pilot do regulacji wysokości stołu. | tak |  |
| Inne: |
| 14. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 15. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 16. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 17. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 18. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 19. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 20. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 21. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | tak |  |
| 22. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 23. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 16 i 22 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/4a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 4 – dostawa UGUL wraz z osprzętem

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | UGUL z drabinką o wymiarach: dł. 200cm x szer. 200cm x wys. 200cm (+/- 5cm). | tak |  |
| 2. | Waga 114kg (+/- 2kg). | tak |  |
| 3. | Kolor – stalowy. | tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 4. | Linka do zawieszeń – 1600mm (8 szt.). | tak |  |
| 5. | Linka 2450mm – do ćwiczeń kończyn górnych i samowspomaganych, z regulacją wysokości, posiadająca drewniane uchwyty i 2 bloczki (1 szt.). | tak |  |
| 6. | Linka do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych, posiadająca 2 bloczki, karabińczyk i regulator długości (2 szt.). | tak |  |
| 7. | Podwieszka ramion i ud 145x840mm, wyposażona w zaczepy metalowe, pikowana (4 szt.). | tak |  |
| 8. | Podwieszka pod miednicę 230x750mm (1 szt.). | tak |  |
| 9. | Podwieszka stóp 75x610 (4 szt.). | tak |  |
| 10. | Podwieszka dwustawowa – pelota 160x80, pas: 40x350mm (z regulowaną długością i 2 peloty, zaczep metalowy). | tak |  |
| 11. | Ciężarki miękkie: 0,5kg – 2 szt., 1kg – 2 szt., 1,5kg – 2 szt., 2kg – 1 szt., 2,5kg – 1 szt., 3kg – 1 szt. | tak |  |
| 12. | Esik – 20 szt. | tak |  |
| Inne: |
| 13. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 14. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 15. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 16. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 17. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 18. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 19. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 20. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | tak |  |
| 21. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 22. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 15 i 21 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/5a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 5 – dostawa aparatów do sekwencyjnego masażu uciskowego

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Zasilanie 230V. | tak |  |
| 2. | Max. pobór mocy 110vA. | tak |  |
| 3. | Czytelny panel sterowania. | tak |  |
| 4. | Regulowane elektronicznie ciśnienie w mankietach i jego stały pomiar 20mmHg - 140mmHg. | tak |  |
| 5. | Niezależna regulacja ciśnienia, tempa masażu i korekcja ciśnienia dla każdej komory osobno. | tak |  |
| 6. | Obsługiwana liczba komór: min. 12 – max. 24. | tak, podać |  |
| 7. | Awaryjne odsysanie wszystkich komór jednocześnie. | tak |  |
| 8. | Różne algorytmy masażu (min. 10), przede wszystkim do drenażu limfatycznego (wg Voddera). | tak |  |
| 9. | Waga: 10kg (+/- 1kg). | tak |  |
| 10. | Wymiary: 41cm x 43cm x 15cm (+/- 2cm). | tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 11. | Kabel zasilający. | tak |  |
| 12. | Zapasowe bezpieczniki. | tak |  |
| 13. | Mankiet 12-komorowy na rękę prawą. | tak |  |
| 14. | Mankiet 12-komorowy na rękę lewą. | tak |  |
| 15. | Mankiet 12-komorowy na nogę prawą. | tak |  |
| 16. | Mankiet 12-komorowy na nogę lewą. | tak |  |
| 17. | Poszerzacz do kończyny dolnej – 2 szt. | tak |  |
| 18. | Poszerzacz do kończyny górnej – 1 szt. | tak |  |
| Inne: |
| 19. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 20. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 21. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 22. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 23. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 24. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 25. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 26. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | tak |  |
| 27. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 28. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 21 i 27 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/6a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 6 – dostawa ROTOR-u do terapii kończyn górnych i dolnych

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Kolorowy ekran dotykowy 7" – 10", łatwy w obsłudze. | tak |  |
| 2. | Przebieg terapii na ekranie, widoczny w języku polskim: dystans, symetria, kalorie, zaangażowanie mięśni. | tak |  |
| 3. | Uchwyty do kończyn górnych o regulowanej wysokości, stabilne, ergonomiczne. | tak |  |
| 4. | Pedały regulowane (mogą być ręcznie, ale bez użycia narzędzi). | tak |  |
| 5. | Komplet mocowań na stopy (bezpieczne zapięcie stóp z paskami), mocowanie dla rąk. | tak |  |
| 6. | Wbudowane programy, protokoły treningowe. | tak |  |
| 7. | Analiza treningów, podsumowanie, statystyka. | tak |  |
| 8. | Opcja treningów dla kończyn górnych i dolnych jednocześnie. | tak |  |
| 9. | Trening aktywny, pasywny. | tak |  |
| 10. | Możliwość regulacji prędkości, oporu. | tak |  |
| 11. | Programowanie czasu treningu. | tak |  |
| 12. | Kółka transportowe. | tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 13. | Pasy, prowadnice stabilizujące podudzia, ramiona. | tak |  |
| 14. | Oprogramowanie wraz z licencją. | tak |  |
| Inne: |
| 15. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 16. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 17. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 18. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 19. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 20. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 21. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 22. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | tak |  |
| 23. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 24. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 17 i 23 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/7a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 7 – dostawa aparatów do elektroterapii

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Ekran dotykowy 4,3" (+/- 0,1"). | tak |  |
| 2. | Wymiary: 38cm x 19cm x 26cm (+/- 2cm). | tak |  |
| 3. | Waga: max. 3kg (+/- 10dag). | tak |  |
| 4. | Zasilanie 100-240 V/AC, 50-60Hz. | tak |  |
| 5. | Liczba kanałów: 2 niezależne. | tak |  |
| 6. | Dostępne prądy: elektrodiagnostyka, prąd galwaniczny, diadynamiczne, Träberta, faradyczny i neofaradyczny, rosyjska stymulacja, impulsy ze wzrostem eksponencjalnym, prostokątne, eksponencjalne, stymulujące, trapezoidalne, łączone, prądy Tens, NPHV, 2 i 4-polowa interferencja, izopolarne pole wektorowe, impulsy przerywane, prąd Leduca, fale H, mikroprądy, fale o śr. częstotliwości, stymulacja spastyczna – metoda Hufschmidta i Jantscha, HVT, impulsy IG, modulowany prąd impulsowy, prąd VMS, Kotza, EPIR. | tak |  |
| 7. | Protokoły terapeutyczne z uwzględnieniem jednostek chorobowych. | tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 8. | Elektrody silikonowo-węglowe 70 x 50mm (4 szt.), 120 x 80mm (4 szt.), elektroda punktowa kulista – 6mm wraz z uchwytem (1 szt.). | tak |  |
| 9. | Przewody do elektrod. | tak |  |
| 10. | Klasa bezpieczeństwa II (wg IEC 536). | tak |  |
| 11. | Opis terapii i ułożenia aplikatorów. | tak |  |
| Inne: |
| 12. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 13. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 14. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 15. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 16. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 17. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 18. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 19. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | tak |  |
| 20. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 21. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 14 i 20 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/8a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 8 – dostawa lampy do naświetleń

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Emisja światła spolaryzowanego 385-1700 nm (z wyłączeniem promieni UV i IR). | tak |  |
| 2. | Napięcie 230V 50Hz. | tak |  |
| 3. | Moc max. 60VA. | tak |  |
| 4. | Intensywność promieniowania min. 40mW/cm² (na 1min.). | tak |  |
| 5. | Stopień polaryzacji pow. 95% z polaryzatorem. | tak |  |
| 6. | Długość wysięgnika ok. 60cm (+/- 2cm), statyw mobilny wys. 80cm – 1,5m. | tak |  |
| 7. | Rodzaj ochrony IP 30. | tak |  |
| 8. | Średnica naświetlania regulowana od 5-20cm. | tak |  |
| 9. | Waga statywu 5kg (+/- 0,5kg), waga głowicy 1,20kg (+/- 10g) o wymiarach: 26,0cm x 15,8cm x 17,3cm (+/- 1-0,5cm). | tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 10. | Elektroniczny timer. | tak |  |
| 11. | Zasilacz. | tak |  |
| 12. | Filtry medyczne: niebieski, zielony, czerwony, pomarańczowy. | tak |  |
| 13. | Specjalistyczne moduły programowe do różnych terapii (na ból, zaburzenia skórne, odleżyny, rany i neurodermatozy. | tak |  |
| 14. | Statyw jezdny. | tak |  |
| Inne: |
| 15. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 16. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 17. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 18. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 19. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 20. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 21. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 22. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | tak |  |
| 23. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 24. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 17 i 23 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/9a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 9 – dostawa aparatu do laseroterapii

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Wbudowane moduły laserowe o długości fali 808nm/8W i 980nm/10W. | tak |  |
| 2. | Szczytowa moc wyjściowa max. 18W, średnia – 10W. | tak |  |
| 3. | Tryb emisji: ciągły, impulsowy oraz superpuls. | tak |  |
| 4. | Tryb impulsowy 1-10000Hz. | tak |  |
| 5. | Wypełnienie w trybie pulsacyjnym 1-90%, impuls 50us. | tak |  |
| 6. | Współpraca z aplikatorami: punktowymi i prysznicowymi. | tak |  |
| 7. | Regulacja mocy promieniowania. | tak |  |
| 8. | Możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu. | tak |  |
| 9. | Regulacja wypełnienia lub czasu impulsu. | tak |  |
| 10. | Automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych – dawki, mocy, wypełnienia i pola zabiegowego. | tak |  |
| 11. | Możliwość jednoczesnego wykorzystania 2 modułów o różnych długościach fal. | tak |  |
| 12. | Regulacja głośności sygnalizatora. | tak |  |
| 13. | Niezależne ustawienia parametrów do obu źródeł. | tak |  |
| 14. | Przycisk bezpieczeństwa przerywający emisje promieniowania. | tak |  |
| 15. | Zasilanie, pobór mocy: 230V, 50Hz, 150VA, 130W. | tak |  |
| 16. | Zegar zabiegowy – 1s do max. 100 min. | tak |  |
| 17. | Wymiary: 36cm x 30cm x 15cm (+/- 5cm), waga 6kg (+/- 0,5kg). | tak |  |
| 18. | Wyświetlacz dotykowy 7" (+/- 2"). | tak |  |
| 19. | Sondy punktowe i aplikator prysznicowy (do laserów biostymulujących i wysokoenergetycznych). | tak |  |
| 20. | Praca w trybie manualnym lub programowym (baza wbudowanych programów). | tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 21. | Rysik do ekranu, ściereczka. | tak |  |
| 22. | Przewód sieciowy 1 szt. | tak |  |
| 23. | Okulary ochronne. | tak |  |
| 24. | Etykiety ostrzegawcze. | tak |  |
| 25. | Bezpieczniki zapasowe – 2 szt. | tak |  |
| 26. | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegów. | tak |  |
| Inne: |
| 27. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 28. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 29. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 30. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 31. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 32. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 33. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 34. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | tak |  |
| 35. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 36. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 29 i 35 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/10a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 10 – dostawa aparatu do terapii polem elektromagnetycznym 
o wysokiej częstotliwości

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Praca w trybie ciągłym i impulsowym. | tak |  |
| 2. | Tryb impulsowy-atermiczny max. 400W, 50-60Hz. Tryb ciągły-termiczny max. 200W, 50-60Hz. | tak |  |
| 3. | Współpraca z aplikatorami kondensatorowymi i indukcyjnymi. | tak |  |
| 4. | Ekran dotykowy 5,7" (+/- 0,2"). | tak |  |
| 5. | 6-przegubowe ramię – rotacja 360 stopni. | tak |  |
| 6. | Długość fali elektromagnetycznej – 11,06m. | tak |  |
| 7. | Częstotliwość generatora pola elektromagnetycznego 27,12Hz. | tak |  |
| 8. | Aplikatory indukcyjne i kondensatorowe: aplikator kondensatorowy o śr. 8,5cm – 2 szt., śr. 13cm – 2 szt., zestaw aplikatorów płaskich: 12 x 18cm – 2 szt., aplikator indukcyjny z kablem o śr. 14cm – 1 szt. | tak |  |
| 9. | Możliwość manualnego sterowania dawkami i czasem. | tak |  |
| 10. | Kable do aplikatorów kondensatorowych – 2 szt. | tak |  |
| 11. | Wbudowany zegar sterowany automatycznie i manualnie 0-99 min. | tak |  |
| 12. | Częstotliwość impulsu: 50-1500Hz. | tak |  |
| 13. | Czas trwania impulsu: 50-2000 usek. | tak |  |
| 14. | Wymiary: 560 x 980 x 560mm (+/- 10mm). | tak |  |
| 15. | Waga 38kg (+/- 3kg). | tak |  |
| 16. | Zasilanie 230V AC, 50-60Hz (115V AC, 50-60Hz). | tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 17. | Rysik do ekranu. | tak |  |
| 18. | Podstawa do aparatu na kółkach. | tak |  |
| 19. | Kabel sieciowy. | tak |  |
| 20. | Gotowe programy terapeutyczne. | tak |  |
| Inne: |
| 21. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 22. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 23. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 24. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 25. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 26. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 27. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 28. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | tak |  |
| 29. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 30. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 23 i 29 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/11a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 11 – dostawa stołu rehabilitacyjnego stacjonarnego do metody Bobath

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 60-88cm (+/- 2cm). | tak |  |
| 2. | Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego. | tak |  |
| 3. | Wymiary stołu: długość – 200cm (+/- 2cm), szerokość – 120cm (+/- 2cm). | tak |  |
| 4. | Waga stołu: 69kg (+/- 1kg). | tak |  |
| 5. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie – 150kg (+/- 10kg). | tak |  |
| 6. | Blat jednoczęściowy. | tak |  |
| 7. | Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża. | tak |  |
| 8. | Stelaż w kolorze białym. | tak |  |
| 9. | 4 regulowane stopki. | tak |  |
| 10. | Pilot ręczny do elektrycznej regulacji wysokości. | tak |  |
| 11. | Materiał tapicerki o zastosowaniu medycznym, o podwyższonej odporności na płyny ustrojowe, oleje, alkohol, a także środki dezynfekcyjne zawierające aktywny chlor. | tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 12. | Przewód zasilający. | tak |  |
| Inne: |
| 13. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 14. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 15. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 16. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 17. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 18. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 19. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 20. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | tak |  |
| 21. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 22. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 15 i 21 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/12a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 12 – dostawa stołu rehabilitacyjnego dwuczęściowego stacjonarnego

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 64cm-87cm (+/- 2cm). | tak |  |
| 2. | Kolor do wyboru przez Zamawiającego. | tak |  |
| 3. | Wymiary stołu: długość – 200cm (+/- 2cm), szerokość – 69cm (+/- 2cm). | tak |  |
| 4. | Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -80° do +50°. | tak |  |
| 5. | Waga stołu: 65kg (+/- 1kg). | tak |  |
| 6. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 150kg (+/- 10kg). | tak |  |
| 7. | Blat dwuczęściowy. | tak |  |
| 8. | Otwór z zatyczką w podgłówku oraz w leżu. | tak |  |
| 9. | Podgłówek regulowany sprężyną gazową. | tak |  |
| 10. | Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża. | tak |  |
| 11. | Stelaż w kolorze białym. | tak |  |
| 12. | Tapicerka skóropodobna. | tak |  |
| 13. | 4 regulowane stopki. | tak |  |
| 14. | Pilot ręczny do elektrycznej regulacji wysokości. | tak |  |
| 15. | Materiał tapicerki o zastosowaniu medycznym, o podwyższonej odporności na płyny ustrojowe, oleje, alkohol, a także środki dezynfekcyjne zawierające aktywny chlor. | tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 16. | Przewód zasilający. | tak |  |
| Inne: |
| 17. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 18. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 19. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 20. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 21. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 22. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 23. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 24. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | tak |  |
| 25. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 26. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 19 i 25 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/13a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 13 – dostawa stołu rehabilitacyjnego do pionizacji

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Blat dwuczęściowy. | tak |  |
| 2. | Otwór z zatyczką w podgłówku. | tak |  |
| 3. | Podgłówek regulowany sprężyną gazową. | tak |  |
| 4. | Podłokietniki (kpl.). | tak |  |
| 5. | Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża. | tak |  |
| 6. | Tapicerka skóropodobna – kolor do wyboru przez Zamawiającego. | tak |  |
| 7. | Stelaż w kolorze białym. | tak |  |
| 8. | 4 regulowane stopki. | tak |  |
| 9. | System jezdny z 4 skrętnymi kółkami. | tak |  |
| 10. | Pilot ręczny do regulacji wysokości stołu, wysokości podestu oraz kąta nachylenia leża. | tak |  |
| 11. | 3 pasy do stabilizacji (zapinane na rzepy). | tak |  |
| 12. | Wymiary: długość – 182cm (+/- 2cm), szerokość – 56cm (+/- 2cm), wysokość – od 67cm do 94cm (+/- 2cm). | tak |  |
| 13. | Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60° do +45°. | tak |  |
| 14. | Waga: 130kg (+/- 1kg). | tak |  |
| 15. | Regulacja kąta nachylenia leża: od 0° do +85°. | tak |  |
| 16. | Długość regulacji podnóżka: 15cm (+/- 2cm). | tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 17. | Stolik do ćwiczeń. | tak |  |
| Inne: |
| 18. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 19. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 20. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 21. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 22. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 23. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 24. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 25. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | tak |  |
| 26. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 27. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 20 i 26 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/14a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 14 – dostawa materaców trzyczęściowych składanych

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Wymiary: długość – 195cm, szerokość – 100cm, wysokość 5cm (+/- 5cm). | tak |  |
| 2. | Materiał wypełnienia: twarda pianka poliuretanowa. | tak |  |
| 3. | Materiał pokrywający materac: skóropodobny. | tak |  |
| 4. | Kolor do wyboru przez Zamawiającego. | tak |  |
| Inne: |
| 5. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 6. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 7. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 8. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 7 stanowiącego zalecenie.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/15a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 15 – dostawa lustra korekcyjnego LK 2

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Wymiary: wysokość – 204cm, szerokość – 70cm, wysokość skrzydła – 170cm (+/-2cm). | tak |  |
| 2. | Wymiary siatki posturograficznej 10cm x 10cm. | tak |  |
| 3. | Waga 20kg (+/- 1kg). | tak |  |
| 4. | Kolor biały. | tak |  |
| Inne: |
| 5. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 6. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 7. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 8. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 7 stanowiącego zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/16a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 16 – dostawa tablicy do ćwiczeń manualnych dłoni

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Blat stołu obrotowy. Wymiary: długość 72cm, szerokość 52cm (+/- 3cm). | tak |  |
| 2. | Wyposażenie: wałek drewniany, klapka dłoni służąca do ćwiczeń oporowych, uchwyt, spirala pionowa, koło drewniane, korytko drewniane służące do stabilizacji przedramienia przy ćwiczeniach z kołem. | tak |  |
| 3. | Wysokość tablicy regulowana od 55cm do 88 cm. Na każdym z przyrządów umocowane obciążniki o wadze 22 dag (+/- 2dag). | tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 4. | Stolik do ćwiczeń. | tak |  |
| Inne: |
| 5. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 6. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 7. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 8. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 7 stanowiącego zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/17a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 17 – dostawa toru do nauki chodzenia

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Wymiary: długość toru – 300cm, szerokość bieżni – 74cm, szerokość całkowita – 125,5cm (+/- 2cm). | tak |  |
| 2. | Waga – 62kg (+/- 2kg). Dopuszczalne obciążenie – 150kg. | tak |  |
| 3. | Regulacja wysokości poręczy – 69cm-109cm. Regulacja rozstawu szerokości poręczy – 37cm-70cm. Rozstaw otworów w poziomie – 20cm, 35cm, 50cm. Rozstaw otworów w pionie (w odniesieniu do podłogi toru) – 3,6cm, 7,9cm, 12,2cm. Ilość drążków: 8 szt. | tak |  |
| Inne: |
| 4. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 5. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 6. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 7. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 8. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | tak |  |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 10. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 9 stanowiącego zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/18a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 18 – dostawa sprzętu do krioterapii

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | 1 butla wraz z osprzętem o pojemności 31,5L. | tak |  |
| 2. | 2 butle do uzupełniania ciekłego azotu bez osprzętu o pojemności 31,5L. | tak |  |
| 3. | Intensywność nadmuchu 4+ kriopunktura, +2 pulsacyjne. | tak |  |
| 4. | Czynnik roboczy – ciekły azot. | tak |  |
| 5. | Aparat posiadający elastyczną izolowaną cieplnie linię przesyłową par ciekłego azotu. | tak |  |
| 6. | Temperatura strumienia gazy przy wylocie dyszy -160°C. | tak |  |
| 7. | Zużycie ciekłego azotu: 0,08 do 0,15 kg/min. | tak |  |
| 8. | Zasilanie 230V, częstotliwość 50Hz. | tak |  |
| 9. | Kompatybilność z butlami posiadanymi przez Zamawiającego tj. aparatu do krioterapii Kriopol R30 Bryza II. | tak |  |
| 10. | Stały pomiar ilości azotu w zbiorniku. | tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 11. | Rama jezdna pod butlę. | tak |  |
| Inne: |
| 12. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 13. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 14. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 15. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 16. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 17. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 18. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 19. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | tak |  |
| 20. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 21. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 14 i 20 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/19a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 19 – dostawa aparatu do terapii polem magnetycznym 
o niskiej i zmiennej częstotliwości

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Aparat do terapii polem magnetycznym – dwa niezależne kanały, encyklopedia procedur, wyświetlacz LCD. | tak |  |
| 2. | Kształt pola: prostokątny dwupołówkowy, trójkątny dwupołówkowy, prostokątny jednopołówkowy, trójkątny jednopołówkowy, sinusoidalny jednopołówkowy, impulsowy jednopołówkowy. | tak |  |
| 3. | Manualne ustawienia parametrów zabiegu. | tak |  |
| 4. | Sygnalizator dźwiękowy. | tak |  |
| 5. | Aplikator mały – średnica min. 35cm wraz z wbudowaną poduszką w miejscu aplikacji. Max. wartość zmiany indukcji 24mT. | tak |  |
| 6. | Aplikator duży – średnica min. 60cm, mocowany za pośrednictwem łożyskowanego wózka do konstrukcji leżanki. Max. wartość zmiany indukcji 12mT. | tak |  |
| 7. | Leżanka pola magnetycznego pod duży aplikator, stabilna, wytrzymała, wymienny zagłówek, nośność minimum 120kg, długość minimum 2m. | tak |  |
| 8. | Półka pod aparat mobilna. | tak |  |
| 9. | Stolik mobilny pod mały aplikator z dwoma poziomami – na kończyny górne oraz na kończyny dolne. | tak |  |
| 10. | Zegar zabiegowy 30s – 60min. | tak |  |
| 11. | Spektrum częstotliwości 0-50Hz. | tak |  |
| 12. | Częstotliwość pracy 2-140Hz. | tak |  |
| 13. | Parametry trybu przerywanego: impuls 1s/ przerwa 0,5-8s. | tak |  |
| 14. | Masa sterownika do 7kg. | tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 15. | Przedłużacz przewodu aplikatora pola magnetycznego. | tak |  |
| Inne: |
| 16. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 17. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 18. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 19. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 20. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 21. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 22. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 23. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | tak |  |
| 24. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 25. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 18 i 24 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/20a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 20 – dostawa aparatu do terapii polem elektromagnetycznym 
wysokiej częstotliwości

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Jeden kanał pola kondensatorowego oraz jeden lub dwa kanały pola indukcyjnego, aplikator kondensatorowy o średnicy 13cm. | tak |  |
| 2. | Tryb pracy ciągły oraz impulsowy – efekt termiczny i atermiczny. | tak |  |
| 3. | Kolorowy ekran dotykowy, wbudowane programy terapeutyczne, encyklopedia terapii. | tak |  |
| 4. | 6-przegubowe ramię aplikatora. | tak |  |
| 5. | Możliwość jednoczesnej terapii dwoma aplikatorami indukcyjnymi. | tak |  |
| 6. | Tryb impulsowy o mocy 400W, tryb ciągły o mocy 200W. | tak |  |
| 7. | Częstotliwość impulsu 50-150Hz. | tak |  |
| 8. | Czas trwania impulsu 50-2000 mikrosek. | tak |  |
| 9. | Zasilanie 100-240V, 50-60Hz. | tak |  |
| 10. | Wymiary 600mm x 1000mm x 600mm (+/- 20mm). | tak |  |
| Inne: |
| 11. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 12. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 13. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 14. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 15. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 16. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 17. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 18. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | tak |  |
| 19. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 20. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 13 i 19 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/21a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-17/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 21 – dostawa urządzenia do fizykoterapii

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Wymiary urządzenia: 230mm x 390mm x 260mm (+/- 20mm). | tak |  |
| 2. | Waga urządzenia: 5kg (+/- 1kg). | tak |  |
| 3. | Zasilanie: 230V / 50-60Hz, 115V / 50-60Hz. | tak |  |
| 4. | Ekran dotykowy kolorowy 5.7" (+/- 0,2"). | tak |  |
| 5. | Laseroterapia: tryb nocny – ciągły i impulsowy, dawka – 0.1-100 J/cm², częstotliwość –10000Hz, powierzchnia zabiegowa – 0.1-100cm², współczynnik wypełnienia 5-100%, klasa lasera 3B, sonda laserowa podczerwona 400mW. | tak |  |
| 6. | Elektroterapia: pełna gama prądów o niskich i średnich częstotliwościach z możliwością modyfikacji, programowalne sekwencje, tryb prądu stałego i stałego napięcia, aparat 1-kanałowy, generowane prądy: galwaniczny, diadynamiczne, Trȁberta, faradyczny, neofaradyczny, rosyjska stymulacja, impulsy ze wzrostem eksponencjalnym, impulsy prostokątne, impulsy stymulujące, impulsy trapezoidalne, impulsy trójkątne, impulsy łączone, TENS NPHV, sekwencje, 2-polowa interferencja. | tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 7. | Akcesoria, w tym elektrody oraz sondy do zabiegów laseroterapii i ultradźwięków: - 4 elektrody 5x7cm, - woreczki do elektrod, - pasy do mocowania elektrod, - lewy i prawy uchwyt do sond laserowych, - 2 kable przedłużeniowe do aplikatorów do magnetoterapii, - pen-pointer do obsługi ekranu dotykowego, - przewód, - okulary ochronne do laseroterapii (2 szt.), - stolik, - uchwyt do sond laserowych prysznicowych do stolika, - sonda laserowa łączona IR+R – 4 x 50mW / 685 nm, 4 x 200mW / 830nm, 13 x 16mW, - światło nawigacyjne LED niebieskie, - całkowita moc lasera 1000mW. | tak |  |
| Inne: |
| 8. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 9. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 10. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 11. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 12. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 13. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 14. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 15. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | tak |  |
| 16. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 17. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 10 i 16 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy