Nr postępowania: DI-Z.26.13.2022

Załącznik nr A do Formularza oferty

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe ambulansu sanitarnego

| Lp. | Parametry/cechy - wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” – jeżeli jest zgodne z parametrem/cechą wymaganą lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ambulans typu A1, zgodny z aktualną normą PN-EN 1789 (lub równoważną) |  |
| 2. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji: 2022 |  |
| Nadwozie |
| 3. | Pojazd typu furgon, zamknięty, dostosowany do ruchu prawostronnego |  |
| 4. | Liczba drzwi: 3 (prawe i lewe w kabinie kierowcy, boczne) + tylne drzwi nadwozia |  |
| 5. | Dopuszczalna masa całkowita (dmc) – do 3,5 t |  |
| 6. | Przystosowany do przewożenia minimum 3 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej |  |
| 7. | Wymiary przedziału medycznego: - długość – minimum 260 cm - wysokość – minimum 130 cm - szerokość – minimum 160 cm |  |
| 8. | Klimatyzacja kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego z osobną regulacją dwuparownikową |  |
| 9. | Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną, otwierające się do kąta 180o, wyposażone w ograniczniki i blokady |  |
| 10. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, stopień wewnętrzny ułatwiający wsiadanie |  |
| 11. | Wizualny sygnał ostrzegający kierowcę w czasie jazdy o fakcie niecałkowitego domknięcia drzwi (którychkolwiek) |  |
| 12. | Centralny zamek wszystkich drzwi |  |
| 13. | Elektrycznie regulowane szyby |  |
| 14. | Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne, podgrzewane, manualnie składane |  |
| 15. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera |  |
| 16. | Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą lub zmatowione |  |
| 17. | Ściana działowa oddzielająca przedział medyczny od przedziału kierowcy, wyposażona w okno zapewniające komunikację |  |
| 18. | Fotel kierowcy z regulacją (co najmniej wysokości i stopnia pochylenia) oraz podłokietnikiem |  |
| 19. | Wszystkie miejsca siedzące w kabinie kierowcy wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki |  |
| 20. | Uniwersalny, oświetlany schowek w desce rozdzielczej; kieszenie w drzwiach przednich |  |
| 21. | Kolor: biały (preferowany) |  |
| Silnik |
| 22. | Moc maksymalna: co najmniej 150 KM |  |
| 23. | Pojemność skokowa: minimum 2000 cm3 |  |
| 24. | Norma spalania: minimum EURO 6 |  |
| 25. | Rodzaj silnika: turbodiesel |  |
| Skrzynia biegów, układ napędowy |
| 26. | Skrzynia manulana, zsynchronizowana, minimum 6-biegowa + bieg wsteczny |  |
| 27. | Napęd na koła przednie |  |
| Hamulce, bezpieczeństwo |
| 28. | Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej, wentylowane |  |
| 29. | System ABS zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania lub równoważny |  |
| 30. | System stabilizacji toru jazdy |  |
| 31. | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego |  |
| 32. | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem |  |
| 33. | System wspomagania ruszania pod górę |  |
| Uład kierowniczy |
| 34. | Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem |
| Zawieszenie |
| 35. | Oś przednia i tylna ze stabilizatorami fabrycznymi pojazdu bazowego – zawieszenie niezależne przednie i tylne |  |
| Ogrzewanie, wentylacja |
| 36. | Ogrzewanie niezależne wodne wraz z nagrzewnicą w przedziale medycznym |  |
| 37. | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca możliwość co najmniej dwudziestokrotnej wymiany powietrza na godzinę w czasie postoju pojazdu |  |
| Instalacja elektryczna |
| 38. | Alternator o mocy zapewniającej właściwe ładowanie akumulatora |  |
| 39. | W przedziale medycznym minimum 2 gniazda/podłączenia 12V |  |
| WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| Nosze |
| 40. | Nosze fabrycznie nowe, rok produkcji - 2022 r. , zgodne z normą PN EN 1865 |  |
| 41. | Wytrzymała, lekka konstrukcja, odporna na korozję i działanie środków dezynfekcyjnych |  |
| 42. | Obciążenie noszy – minimum 200 kg |  |
| 43. | Nosze potrójnie łamane; możliwość ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej |  |
| 44. | Przystosowane do prowadzenia reanimacji |  |
| 45. | Regulacja kata nachylenia oparcia do kąta minimum 75o |  |
| 46. | Regulacja podnoszenia nóg i zginania w kolanach |  |
| 47. | Materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne |  |
| 48. | Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości, mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |  |
| 49. | Składane wzdłużenie poręcze boczne |  |
| 50. | Wysuwane rączki do przenoszenia umieszczone z przodu i tyłu noszy |  |
| 51. | Składany wieszak na płyny infuzyjne |  |
| Transporter do noszy |
| 52. | Szybki i łatwy system połączenia z noszami |  |
| 53. | Regulacja wysokości - minimum 3 poziomy |  |
| 54. | 4 kółka jezdne o średnicy w przedziale 180-200 mm |  |
| 55. | Co najmniej 2 kółka obrotowe 360o , minimum 2 kółka wyposażone w hamulce |  |
| 56. | Kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na otwartych przestrzeniach na nierównych nawierzchniach |  |
| 57. | Obciążenie dopuszczalne transportera – minimum 200 kg |  |
| 58. | Mocowanie transportera do podłogi lub lawety samochodu, rozwiązanie dedykowane do oferowanego zestawu; zgodność z normą PN-EN 1789 |  |
| 59. | Mocowanie zapewniające automatyczne zapięcie zestawu po wprowadzeniu noszy do ambulansu |  |
| Fotel kardiologiczny |
| 60. | Fotel fabrycznie nowy, rok produkcji – 2022 r. |  |
| 61. | Wytrzymała, lekka konstrukcja, odporna na korozję i działanie środków dezynfekcyjnych |  |
| 62. | Waga – maksimum 18 kg |  |
| 63. | Minimum 4 kółka transportowe o średnicy co najmniej 120 mm |  |
| 64. | Co najmniej dwa koła z blokadą obrotu |  |
| 65. | Obciążenie dopuszczalne fotela – minimum 200 kg |  |
| 66. | Czteropunktowy system pasów zabezpieczających z możliwością ich szybkiego rozpięcia |  |
| 67. | Materac siedziska i oparcia wykonany z materiału o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne |  |
| 68. | Teleskopowe, wydłużane przednie uchwyty transportowe (z regulacją wysunięcia) |  |
| 69. | Składane lub teleskopowe tylne uchwyty transportowe |  |
| 70. | Składane podłokietniki |  |
| 71. | Składane podparcie stóp |  |
| 72. | Mocowanie fotela do podłogi samochodu, rozwiązanie dedykowane do oferowanego fotela; zgodność z normą PN-EN 1789 |  |
| 73. | Składana rampa najazdowa do fotela kardiologicznego |  |
| Pozostałe wyposażenie przedziału medycznego |
| 74. | Defibrylator z rejestratorem rytmu i danych pacjenta (zgodność z normą PN-EN 60601) |  |
| 75. | Wzmocniona podłoga, wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną, odporną na działanie środków dezynfekcyjnych, połączoną szczelnie z pokryciem boków |  |
| 76. | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem łatwo zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych |  |
| 77. | Na ścianie lewej: ergonomiczna szafka podsufitowa na 2/3 długości przedziału, zamykana, wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, bez ostrych krawędzi, szafka na butlę tlenową, umożliwiająca kontrolę ciśnienia w instalacji oraz wymianę butli, butla tlenowa 10 l – 1 szt., reduktor tlenowy z szybkozłączem – 1 szt., gniazdo tlenowe typy AGA – 2 szt. |  |
| 78. | Oświetlenie: światło wewnętrzne zapalane automatycznie po otworzeniu drzwi, minimum 4 punkty ze światłem rozproszonym, minimum 1 punkt w suficie przedziału (nad noszami) |  |
| 79. | Uchwyt do kroplówki mocowany w suficie (na 2 szt. płynów infuzyjnych) |  |
| 80. | Zamontowane systemy mocowania noszy (zestawu) i fotela kardiologicznego |  |
| POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE AMBULANSU |
| 81. | Urządzenie do wybijania szyb |  |
| 82. | Nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa |  |
| 83. | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy z podnośnikiem, gaśnica |  |
| 84. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |
| 85. | Radioodtwarzacz (oryginalny) wyposażony w Bluetoth, głośniki w kabinie kierowcy |  |
| 86. | Przednie oświetlenie nad fotelem kierowcy i pasażera |  |
| 87. | Alarm |  |
| 88. | Uniwersalny, oświetlany schowek w desce rozdzielczej |  |
| 89. | Kieszenie w drzwiach przednich |  |
| 90. | Czujniki parkowania z tyłu pojazdu |  |
| 91. | Kosz na odpady w przedziale medycznym |  |
| 92. | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
| 93. | Komplet opon letnich na felgach stalowych lub z metali lekkich; komplet opon zimowych z felgami stalowymi |  |
| 94. | Trzecie światło stopu |  |
| Oznakowanie pojazdu |
| 95. | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, wykonany z folii odblaskowej |  |
| 96. | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, kolor niebieski odblaskowy |  |
| 97. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |  |
| 98. | 2 niebieskie lampy pulsacyjne, na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej |  |
| 99. | Oznaczenie typu karetki (T) |  |
| 100. | Oznaczenie - logo właściciela ambulansu |  |
| Gwarancja |
| 101. | Gwarancja mechaniczna: minimum 2 lata |  |
| 102. | Gwarancja na lakier: minimum 2 lata |  |
| 103. | Gwarancja na perforację nadwozia: minimum 10 lat |  |
| 104. | Gwarancja na zabudowę (zamontowane na stałe elementy nadwozia): minimum 2 lata |  |
| 105. | Gwarancja na nosze z transporterem oraz fotel kardiologiczny: minimum 2 lata |  |
| 106. | Autoryzowana stacja serwisowa w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego |  |
| 107. | Homologacja na pojazd skompletowany jako specjalny sanitarny |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowany ambulans musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe, a także wyposażenie nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowany ambulans któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowany pojazd nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent pojazdu bazowego (Marka):   ………………………………………………………………  (wpisać)

Model: ………………………………………………………………  (wpisać)

Rok produkcji: ……………………………… (wpisać)

Miejscowość, data ………………………………………