Załącznik nr 2.8b

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO DLA LABORATORIUM  W JELENIEJ GÓRZE

WRAZ Z PRZYSTAWKĄ JONOSELEKTYWNĄ DO OZN. ELEKTROLITÓW  I MIKROSKOPU   BIOLOGICZNEGO   DO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO.

| L.p. | Wymagane graniczne cechy dzierżawionego analizatora ANALIZATOR BIOCHEMICZY (Podać nazwę, typ, producenta (firmę), rok produkcji) | Tak/ Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nie starszy niż z 2010 roku, posiadający wbudowany czytnik kodów kreskowych, komputer zewnętrzny i drukarkę zewnętrzną. |  |
| 2 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie” |  |
| 3 | Komunikacja z aparatem w języku polskim |  |
| 4 | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych (zamknięty system poboru krwi), kubeczków pediatrycznych |  |
| 5 | Możliwość zlecenia wykonania testów pojedynczych, grup testów, tzw. Profili |  |
| 6 | Analizator pracujący w zakresie pomiarowym 340 – 670 nm |  |
| 7 | Wydajność analizatora od 100-200 i więcej oznaczeń na godzinę |  |
| 8 | Metody pomiaru: fotometryczne, kinetyczna, punktu końcowego, turbidymetria |  |
| 9 | Możliwość wykonania badań w: surowicy, osoczu, moczu, hemolizacie krwi pełnej, oraz w sur. Lipemicznych./odczynniki -DST/ |  |
| 10 | Możliwość wykonania badań w zakresie: substraty, enzymy, białka specyficzne |  |
| 11 | Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu liniowości |  |
| 12 | Wykonywanie badań w trybie CITO |  |
| 13 14 | Kuwety reakcyjne jednorazowego użytku _____________________________________________________________________________________ Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora. |  |
| 15 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek. |  |
| 16 | Jednoczesna dostępność minimum 18 różnych testów na pokładzie analizatora. do ozn. Kreat., Asp,, Alat, Mocznik, Mg, Ca, Amylaza, Kw. Moczowy, TG, Cholesterol, GGTP, Witaminy D3, Troponiny T.Bilirubiny cał.,Cholesterol HDL,Białko cał. Glukoza, Fe,CK-MB,CK, ALP, i ilościowo CRP, ASO ,RF-/ odcz. Reumatoidalny/ Odczynniki DST -tj. znoszące interferencję lipemii surowicy. Na wyposażeniu analizatora, mają być pojemniki na odczynniki wielokrotnego Użytku, dające możliwość użycia odpowiedniej ilości odczynnika w zależności Od potrzeb laboratorium. |  |
| 17 | Co najmniej 40 prób badanych na pokładzie |  |
| 18 | Zużycie wody do 4 l/ godzinę |  |
| 19 | Możliwość prowadzenia kontroli jakości badań: wykresy Levey-Jenningsa, reguły Westgarda |  |
| 20 | Aparat posiada złącze do dwukierunkowej transmisji danych i komunikacji z zewnętrznym systemem informatycznym . Podłączenie aparatu i Przystawki jonoselektywnej do istniejącego laboratoryjnego systemu informacyjnego -LIS który jest obecnie w laboratorium ,a w pózniejszym czasie podłączenie do systemu SOLAB firmy Kamsoft, /który będzie obsługiwał lab./ na koszt oferenta |  |
| 21 | Analizator Biochemiczny i Analizator do jonów oraz Mikroskop posiadający certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej |  |
| 22 | Instrukcja obsługi i oprogramowanie w języku polskim |  |
| 22 | Podtrzymywanie pracy analizatora biochemicznego i analizatora do jonów przy awarii zasilania przez UPS zewnętrzny |  |
| 23 | Zestaw startowy potrzebny do uruchomienia analizatora biochemicznego i analizatora do jonów |  |
| 24 | Oferowany analizator biochemiczny i analizator do jonów i mikroskop biologiczny objęty gwarancją i serwisem technicznym przez cały czas trwania umowy |  |
| 25 | Możliwość zgłaszania awarii 24 godz. na dobę |  |
| 26 | Czas naprawy nie dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia awarii |  |
| 27 | Możliwość ,wykorzystania pozostałych odczynników DST do analiz mocznka, Mg, Ca, Amylazy Cholesterolu, HDL, Glukozy Fe,Kw, moczowego,oraz Asp, Alat Kreatynina , bilirubina – |  |
| 28 | Oznaczane parametry Na+/ K+/Cl-/ Ca++ dla Analizatora do elektrolitów |  |
| 29 | Czas pomiaru: osocze,surowica,krew pełna <60 sek. ; mocz < 90sek. |  |
| 30 | Typ. Próbki :surowica , osocze,krew pełna, rozcieńczony mocz (1 :10) |  |
| 31 | Wielkość próbki:100ul osocze, krew pełna, surowica, lub 400ul rozcieńczony mocz |  |
| 32 | Metoda pomiaru: bezpośrednia ISE |  |
| 33 | Kalibracja : automatyczna 1- punktowa dla każdej próbki lub na żądanie automatyczna 2- punktowa co 4 godz |  |
| 34 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny |  |
| 35 | Wbudowana drukarka termiczna |  |
| 36 | Możliwość wpięcia do sieci LIS |  |
| 37 | Możliwość podtrzymywania pracy aparatu przez zasilanie zewnętrzne UPS |  |
| 38 | Pamięć wyników min. 125 pacjenta |  |
| 39 | QC: N: min 20; L;min 20 ; H min 20 wyników |  |
| 40 | Zakresy pomiarowe (mmol /L) min Na+-20-200 ; K+ 0.2- 40 ; Cl_25 -200 ; Ca++ -0,1 – 6,0 |  |
| 41 | Mikroskop Biologiczny z wbudowaną kamerą o rozdzielczości 5 MP |  |
| 42 | Nasadka dwuoczna obrotowa 360 ‘, regulacja rozstawu żrenic ,regulacja dioptryjna |  |
| 43 | Okulary 10x,/18 mm lub (10x20 mm , 15x14mm)lub okular z mikrometrem , okular ze wskażnikiem |  |
| 44 | Czteroogniskowy uchwyt obiektywów |  |
| 45 | Obiektywy plan achromatyczne : 4x,10x,40x,100x oil. |  |
| 46 | Dwuwarstwowy stolik mechaniczny z przesuwem X-Y preparatu, uchwyt dla dwóch preparatów |  |
| 47 | Zestaw filtrów( niebieski , żółty, zielony,) |  |
| 48 | Współosiowe pokrętła mikro i makro |  |
| 49 | Kondensor Abbego 0,9/1,25N.A z przesłoną irysową |  |
| 50 | Wbudowany oświetlacz 30W z płynną regulacją natężenia światła LED |  |
| 51 | Zintegrowana Kamera |  |
| 52 | Możliwość rozbudowy , lusterko, ciemne pole ,P1-fluorescencja |  |

* Wpisać Tak lub Nie

Oferty nie spełniające warunków granicznych zostaną odrzucone

UWAGA:

Oferent zobowiązuje się, na czas trwania naprawy, przekazać, na podstawie umowy dzierżawy, jeden analizator biochemiczny, do wykonywania wszystkich wymienionych oznaczeń, spełniający warunki graniczne.

……………………………..					………………………………….

Miejscowość, data                                                          	Pieczątka i podpis Wykonawcy