Przedmiar robót

Przebudowa nawierzchni ulic na terenie m. Katowice – drogi gminne

| NAZWY I KODY CPV 45233000-9 Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad : Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Ul. J. Kantorówny 2a Katowice Opracował: Krzysztof Pawlak |  |
| --- | --- |

Katowice, październik 2023

Przedmiar robót

| 1. Roboty rozbiórkowe |
| --- |
| 1 | Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 15 cm | 50,00 m |
| 2 | Kalkulacja własna Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 7 cm | 1 650,00 m2 |
| 3 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na bazę MZUiM | 115,50 m3 |
| 1. | 1650*0,07 |  |  |  | 115,50 |
| 4 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | 1 039,50 m3 |
| 1. | 115,5*9 |  |  |  | 1 039,50 |
| 2. Jezdnia |
| 5 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu | 1 650,00 m2 |
| 6 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 1 650,00 m2 |
| 7 | KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny | 200,00 t |
| 8 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu | 1 650,00 m2 |
| 9 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 1 650,00 m2 |
| 10 | KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm | 1 650,00 m2 |
| 11 | KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm | 3 300,00 m2 |
| 1. | 1650*2 |  |  |  | 3 300,00 |
| 3. Roboty różne |
| 12 | KNR 2-31 1406-02-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych | 6,00 szt |
| 13 | KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych | 16,00 szt |
| 14 | KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych | 3,00 szt |