Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 331/2023/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego, badawczego, medycznego na potrzeby jednostek UWM w Olsztynie”

Część nr 1- Wytrząsarka laboratoryjna

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Zasilanie | 230 V, 50 Hz |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Pobór mocy | 30 VA |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ruch stołu | Horyzontalny, orbitalny |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płynna regulacja częstotliwości | min. 30 - 300 cykli/min |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zakres nastawy czasu | 0 – 15 min oraz „praca ciągła” |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dopuszczalne obciążenie stołu: | min. 1,5 kg |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wymiary stołu | 410 x 280 (±10 mm) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wymiary gabarytowe | 410 x 280 x 310 mm (±10 mm) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Masa | Max 6,5 kg |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wyposażenie podstawowe | 4 poprzeczki ruchome montowane do stołu wytrząsarki, stół płaski z rantem |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Gwarancja | min. 2 lata |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Część nr 2 – Łuskarka do lodu

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Produkcja | min. 30 kg/24 h |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Pojemność zasobnika | min. 7 kg |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Część nr 3 – Zestaw do wykonywania i zapisu obrazów termowizyjnych

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| I. Przenośne urządzenie termograficzne do zdalnego pomiaru temperatury ciała w typie Avalanche |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| 1 | kamera termograficzna z matrycą | rozdzielczość min. 384 x 288 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | dokładność pomiaru | od 0,3 oC |  |  |  |  |  |  |
| 3 | szybkość wykonania pomiaru | max. 0,5 sekundy |  |  |  |  |  |  |
| 4 | szybkość reakcji alarmu | max. 0,5 sekundy |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pomiar bezdotykowy | z odległości od 1 do 5 m |  |  |  |  |  |  |
| 6 | możliwość jednoczesnego wykonywania pomiarów | minimum 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | współpraca z "ciałem czarnym", pełniącym funkcję wzorca temperatury |  |  |  |  |  |  |
| 8 | paleta kolorów | min. 18 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | inteligentny system wykrywania twarzy |  |  |  |  |  |  |
| 10 | automatyczne wskazywanie najcieplejszego punktu ekranu |  |  |  |  |  |  |
| 11 | zakres pomiaru | min. od 28 do min. 40o C |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ogniskowanie manualne i automatyczne |  |  |  |  |  |  |
| 13 | możliwość zapisu zdjęć |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2 kompatybilne statywy tripod (1 do kamery oraz 1 do „ciała czarnego”) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | dedykowana aluminiowa walizka transportowa |  |  |  |  |  |  |
| 16 | oprogramowanie do rejestracji i obróbki obrazu |  |  |  |  |  |  |
| II. Profesjonalne terenowe urządzenie termowizyjne w formie lunety obserwacyjnej (do wyszukiwania ukrytych zwierząt) w typie Rico |  |  |  |  |  |  |
| 1 | podwójna ogniskowa płynnie przełączana | 25/50 mm |  |  |  |  |  |  |
| 2 | rozdzielczość | min.640 x 512 piksele |  |  |  |  |  |  |
| 3 | rozmiar piksela | max. 12 μm |  |  |  |  |  |  |
| 4 | czułość termiczna NETD | ≤ 40 mk (milikelvin) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | odświeżanie | min. 50 Hz |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Specyfikacja optyczna: |  |  |  |  |  |  |
|  | obiektyw | min. 25/50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | liniowe pole widzenia（H×V） | min. 30*24/15*12 m/100m |  |  |  |  |  |  |
|  | powiększenie optyczne | min.1,5x/3x |  |  |  |  |  |  |
|  | zoom cyfrowy | min. 1~4× |  |  |  |  |  |  |
|  | odległość średnicy wyjściowej | około 55 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | źrenica wyjściowa | około 6 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | zakres dioptrii | min. -4 ~ +4 D |  |  |  |  |  |  |
|  | zasięg wykrywania obiektu cieplnego (cel) | min. 2600 m |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Specyfikacje wyświetlacza: |  |  |  |  |  |  |
|  | rodzaj | OLED |  |  |  |  |  |  |
|  | rozdzielczość | około 1024*768 piksele |  |  |  |  |  |  |
|  | zasilanie bateryjne | 2 wymienne akumulatory litowo-jonowe min. 4400 mAh |  |  |  |  |  |  |
|  | czas pracy na akumulatorze | min.6 h |  |  |  |  |  |  |
|  | zewnętrzny zasilacz | 5 V (typ C) |  |  |  |  |  |  |
|  | możliwość wyposażenia w dodatkowy zdejmowany akumulator |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dodatkowo: |  |  |  |  |  |  |
|  | tryb Ultra Clear |  |  |  |  |  |  |
|  | funkcja „obraz w obrazie” |  |  |  |  |  |  |
|  | Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |
|  | rejestrator zdjęć/wideo |  |  |  |  |  |  |
|  | nagrywanie dźwięku |  |  |  |  |  |  |
|  | wbudowany kompas i akcelerometr |  |  |  |  |  |  |
|  | pojemność wbudowanej pamięci | min. 32 GB |  |  |  |  |  |  |
|  | zakres temperatury pracy | min. -20 ~ +50℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | ciężar | poniżej 850 g |  |  |  |  |  |  |
|  | materiał korpusu | stop magnezu |  |  |  |  |  |  |
|  | możliwość wszechstronnej aktualizacji interfejsu |  |  |  |  |  |  |
|  | stabilne podłączenie do statywu |  |  |  |  |  |  |
|  | statyw typu triod na wyposażeniu |  |  |  |  |  |  |
| III. Przenośne urządzenie termowizyjne z dalmierzem laserowym w typie Finder |  |  |  |  |  |  |
| 1 | rozdzielczość | min. 640 x 512 pikseli |  |  |  |  |  |  |
| 2 | rozmiar piksela | max. 12 μm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | czułość termiczna NETD | ≤ 35 mk (milikelvin) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | szybkość klatek | min. 50 Hz |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pole widzenia (H x V) | min. 12,6x10,1 stopni |  |  |  |  |  |  |
| 6 | powiększenie optyczne | min. 2-8 - krotność |  |  |  |  |  |  |
| 7 | zoom cyfrowy | min. 1x,2x,3x,4x - krotność |  |  |  |  |  |  |
| 8 | typ wyświetlacza | OLED 1024x768 lub lepszy |  |  |  |  |  |  |
| 9 | zasilanie bateryjne | wymienny akumulator litowo-jonowy |  |  |  |  |  |  |
| 10 | żywotność baterii | do 6 h |  |  |  |  |  |  |
| 11 | zasięg dalmierza laserowego | min. 800 m |  |  |  |  |  |  |
| 12 | zasięg wykrywania | min.1800 m |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ciężar | do 400 g |  |  |  |  |  |  |
| 14 | wbudowana pamięć | min. 32 GB |  |  |  |  |  |  |
| 15 | możliwość zapisu fotografii i filmów |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |
| 17 | możliwość podłączenia do statywu |  |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji | min. 3 lata |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Część nr 4 – Optyczno-elektroniczne urządzenie do pomiaru stężenia gazów w niskich zakresach ppb

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Kompletny system analizujący | składający się optyczno-elektronicznego urządzenia pozwalającego precyzyjnie mierzyć stężenia gazów za pomocą rurek wskaźnikowych nawet w niskich zakresach ppb w miejscu badania |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Kolorowy wyświetlacz | o wysokim kontraście z trybem odczytu dziennego i nocnego oraz kątem widzenia 160° |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tryb pracy | pozwalający wykonać 10 testów z rzędu |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zewnętrzna pompa | Możliwość podłączenia zewnętrznej pompy umożliwiającej prowadzenie testów na odległość (np. w zbiornikach lub kanałach) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zapis danych pomiarowych | Czujnik optyczny CMOS i dioda LED |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Diagnostyka systemu | Automatyczna, z użyciem mikrokontrolerów wszystkich elementów systemu |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Czas testowania | od 5 do 1200 sekund |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gotowość do użytku | natychmiastowa |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Temperatura pracy | Od 0 °C do +40 °C |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Temperatura przechowywania | Od -20 °C do +60 °C (analizator) Od +4 °C do +25 °C (rurki) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wilgotność | 0 – 95 % wilgotności względnej, bez kondensacji |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Okres gwarancji | min. 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Część nr 5 – Głowica convex do badań jamy brzusznej, urologicznych i płucnych

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - szerokopasmowa, elektroniczna głowica convex do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych, urologicznych i płucnych z wymiennym kablem USB, - częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 2.0 MHz do 5.0 MHz, - liczba elementów głowicy min. 128, - kąt pola widzenia głowicy min. 67°, - obrazowanie min 2D, Kolor Doppler, M-Mode, PW Doppler, - waga głowicy max 140 g, - głowica kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem obrazującym/czytnikiem (typu tablet) typ: FuturePad FPZ10-A9 z systemem operacyjnym Android oraz oprogramowaniem ultrasonograficzny Philips Lumify, - lekki, wymienny kabel USG umożliwiający przypięcie głowicy poprzez port USB wbudowany w urządzenie obrazujące, - zasilanie głowicy ultrasonograficznej z wbudowanego w urządzenie obrazujące akumulatora, - torba transportowa 1 szt., - instrukcja w języku polskim, - okres gwarancji min. 60 miesięcy, |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Część nr 6 – Mikroskopowa kamera cyfrowa

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Matryca | kolorowa CMOS min. 1/1,8 cala |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Rozdzielczość | min. 2592 x 1944 pikseli migawka, min. 1920 x 1080 pikseli HDMI, WLAN, na PC |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przetwornik A/D | min. 8 bitów |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozmiar piksela | min. 1,4 x 2,4 μm |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Liczba klatek na żywo | - do 30 kl/s (Full HD 16:9 on PC, 1920 x 1080 pikseli), - do 60 kl/s (HDMI wyjście, 1920 x 1080 pikseli), - do 25 kl/s (WLAN wyjście, 1920 x 1080 pikseli) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Transfer danych | HDMI, WLAN (z adapterem), Ethernet (z USB-to-Ethernet adapterem) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | System operacyjny komputera | Windows 11 64 bitowy, Windows 10 64 bitowy |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Okres gwarancji | min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Część nr 7 – Zestaw do terapii nerkozastępczych ST 150

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Wymiary całkowite | 27 x 22 x 9 cm |  |  | szt. | 12 |  |  |
| 2 | Waga | od 890 g do 900 g |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Efektywna powierzchnia błony | 1,5 m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kapilara | wewnętrzna średnica kapilary: 240 μm |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | kopolimer akrylonitrylu i metalilosulfonianu sodu |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | polietylenoimina |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Obudowa i głowice | poliwęglan |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Związek powlekający | poliuretan |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Materiał drenu | - plastyfikowany polichlorek winylu, - metoda sterylizacji tlenek etylenu |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | - maksymalne ciśnienie przezbłonowe 450mmHg/60kPa, - maksymalne ciśnienie krwi 500mmHg/66,6kPa, - minimalna prędkość przepływu krwi 100ml/min, - maksymalna prędkość przepływu krwi 450ml/min |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Klirens: - prędkość przepływu krwi tętniczej 200ml/min, - prędkość przepływu ultrafiltracji 0ml/min |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Okres gwarancji | min. 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Część nr 8 – Zestaw do terapii nerkozastępczych M 150

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Filtr kapilarny | Kopolimer akrylonitrylu i sulfonianu metallilowosodowego |  |  | szt. | 12 |  |  |
| 2 | Obudowa i zbiorniki | Poliwęglan |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Związek użyty do zalewania | Poliuretan |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiał użyty do produkcji drenów | Uplastyczniony polichlorek winylu (PVC) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kolumna | Politereftalan etylenu z domieszką glikolu (PETG) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Filtr | Efektywna powierzchnia błony: 1,5 m2. Filtr jest trwale podłączony do linii dostępu do krwi (oznaczonej paskiem czerwonym), linii zwrotu krwi (oznaczonej paskiem niebieskim), linii doprowadzającej dializat (oznaczonej paskiem zielonym) oraz linii odprowadzającej (oznaczonej paskiem żółtym) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dreny w zestawie | Linia roztworu zastępczego (oznaczona paskiem fioletowym), – linia do podłączenia przed pompą krwi (oznaczona paskiem białym), – linia antykoagulantu (strzykawka) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Linia | Do podłączenia przed pompą krwi umożliwia podawanie wlewów do obwodu, w pobliżu zakończenia linii dostępu, przed pompą krwi. Można ją wykorzystać jako drogę podawania dodatkowego płynu infuzyjnego w ramach przedfiltracyjnego rozcieńczania krwi |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw | Wyposażony w specjalną komorę odpowietrzającą o niewielkiej objętości, w której przez większość czasu krew nie pojawia się i nie miesza z płynem zastępczym |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Worek | O pojemności od 4,5 l do 5,5 l, który podczas wypełniania urządzenia podłącza się do zakończenia linii zwrotu krwi |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dreny | Służące jako drogi płynów w zestawie, jałowe i niepirogenne |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Okres gwarancji | min. 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Część nr 9 – Zestaw do ciągłej żylno-żylnej hemodializy z antykoagulacją cytrynianową i hemofiltrem

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Kaseta | składająca się z linii tętniczych, żylnych i filtratu oraz cytrynianu i roztworu wapnia z przyłączami SecuNect wraz z dodatkowym drenem dializatu |  |  | szt. | 17 |  |  |
| 2 | Hemofiltr | o pow. 1,8 m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Membrana | polisulfonowa oraz nieobecność środków wypełniających pory, takich jak gliceryna |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtry | sterylizowane parą wodną |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hemofiltr | eliminacja substancji o masie cząsteczkowej do około 30 kDa |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Okres gwarancji | min. 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Część nr 10 – Grawer laserowy, laser do ciecia + przystawka do grawerowania na obiektach cylindrycznych

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Optyczna moc wyjściowa | min. 30W |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Zasilanie | AC 240 V, 50/60 Hz |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Możliwości cięcia i grawerowania | drewna, akrylu, stali nierdzewnej |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Obszar roboczy | min. 400 x 400 mm |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Oś Z - zakres wysokości | min. 45 mm |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ogniskowa | Stała ostrość-50mm |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Prędkość grawerowania | min. 30 000 mm/min |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Oprogramowanie do obsługi | kompatybilne z systemem Windows XP/7/8/10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyta główna | 32-bitowa |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Moc znamionowa | 145 W |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Technika grawerowania | Sześć laserów diodowych z FAC |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Żywotność głowicy lasera | min. 9000 godzin |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wyłącznik krańcowy | X wyłączniki krańcowe osi Y |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wyposażenie dodatkowe | Przystawka do grawerowania powierzchni cylindrycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podstawka/ stół roboczy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pompa Air-assist (system wspomagania powietrzem, System Air-Assist automatycznie sterowany) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pompa Air-assist (system wspomagania powietrzem, System Air-Assist automatycznie sterowany) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Okres gwarancji | min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić i podpisać zgodnie z zapisami SWZ