Numer sprawy:  DSUiZP 252/MT/38/2018

Załącznik nr  5 - dotyczy zadania nr 2

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych

PARAMETRY  WYMAGANE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Echokardiograf - przenośny

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 szt. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. Gwarancja na aparat i głowice | Tak 24 miesięcy 0 pkt. 36 miesięcy 5 pkt. |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowe nieużywane | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy …… miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 19 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 20 | Aparat przewoźny ze zintegrowaną stacją roboczą (oraz bazą pacjentów) i wbudowanym akumulatorem pozwalającym na min 20 min. pracy (na akumulatorze) | Tak |  |
| 21 | Szybki start w czasie do 10 s | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 22 | Wysokiej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | Tak |  |
| 23 | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bit |  |
| 24 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych Min. 4 | Tak |  |
| 25 | Dynamika systemu | Min.250 dB |  |
| 26 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości minimum 17” | Tak - podać Do 19.0” – 0 pkt. Od 19.1 – 7 pkt. |  |
| 27 | Panel dotykowy do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej min. 8” | Tak |  |
| 28 | Zakres częstotliwości pracy USG Min. zakres od 1,5 MHz do 13 MHz. | Tak |  |
| 29 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) Min. 17000 klatek. | Tak - podać |  |
| 30 | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | Tak |  |
| 31 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 50 s | Tak |  |
| 32 | Głębokość penetracji od czoła głowicy zakres min.: 1 - 30 cm | Tak - podać |  |
| 33 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika. Min. 10 | Tak |  |
| 34 | Obrazowanie i prezentacja obrazu | Tak |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) B + Color + M | Tak |  |
| 35 | Doppler ciągły (CWD) | Tak |  |
| 36 | Moduł EKG + kable wbudowany w aparat | Tak |  |
| 37 | Funkcje pomiarowe - obliczeniowe do badań naczyniowych, echo serca, | Tak |  |
| 38 | FRAME RATE dla trybu B Min. 1000 obrazów/s | Tak Od 1501 obrazów/s - 4 pkt Do 1500 obrazów/s - 0 pkt |  |
| 39 | FRAME RATE dla trybu B + kolor Min. 300 obrazów/s | Tak Od 401 obrazów/s - 4 pkt Do 400 obrazów/s - 0 pkt |  |
| 40 | Zaawansowane obrazowanie harmoniczne. Minimum dwie różne techniki obrazowania | Tak |  |
| 41 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) | Tak |  |
| 42 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/- 7,5 m/s | Tak – podać Do 8,0 m/s – 0 pkt. Od 8,1 m/s – 4 pkt. |  |
| 43 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
| 44 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/- 4,5 m/s | Tak - podać |  |
| 45 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | Tak |  |
| 46 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | Tak |  |
| 47 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | Tak |  |
| 48 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | Tak |  |
| 49 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym Minimum 2 kursory (linie) | Tak |  |
| 50 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | Tak |  |
| 51 | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  |
| 52 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | Tak |  |
| 53 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Od +/- 20 stopni – 4 pkt. Do +/- 19 stopni – 0 pkt. |  |
| 54 | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 85 stopni | Tak |  |
| 55 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 8 map | Tak |  |
| 56 | Archiwizacja obrazów | Tak |  |
| 57 | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 200 GB) i bazą pacjentów. | Tak |  |
| 58 | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG lub BMP lub TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW | Tak |  |
| 59 | Videoprinter czarno-biały. | Tak – podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w fakturze) |  |
| 60 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | Tak |  |
| 61 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | Tak |  |
| 62 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | Tak |  |
| 63 | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | Tak |  |
| 64 | Funkcje użytkowe | Tak |  |
| 65 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 66 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Tak |  |
| 67 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej | Tak |  |
| 68 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | Tak |  |
| 69 | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych Naczyniowych Małych narządów Brzusznych Mięśniowo-szkieletowych Pediatrycznych | Tak |  |
| 70 | Głowice sectorowa (kardiologiczna) | Tak - Podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w fakturze) |  |
| 71 | Zakres częstotliwości pracy, min zakres 1,5 – 4,0 MHz | Tak, podać |  |
| 72 | Liczba elementów min. 64 | Tak, podać |  |
| 73 | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | Tak - Podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w fakturze) |  |
| 74 | Zakres częstotliwości pracy, min. zakres 2,0 – 5,0 MHz | Tak, podać |  |
| 75 | Liczba elementów min. 128 | Tak, podać |  |
| 76 | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | Tak- Podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w fakturze) |  |
| 77 | Zakres częstotliwości pracy, min zakres 5,0 – 12,0 MHz | Tak podać |  |
| 78 | Liczba elementów min. 192 | Tak, podać |  |
| 79 | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
| 80 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową dla dorosłych | Podać model i cenę Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Na wezwanie  należy przesłać firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej