Załącznik nr 3

Opis przedmiotu  zamówienia,

I. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie przeglądu, konserwacji i bieżących napraw urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w siedzibach Zarządu Lokali Miejskich , oraz w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Kościuszki 19/Wólczańskiej 36

Przegląd 1 raz w roku

ul. Limanowskiego 194/196 (RON „Bałuty”) Zespół typu multisplit firmy DOSPEL : jednostka zewnętrzna - 1szt. jednostka wewnętrzna - ścienna - 2 szt. ul. Ciasna 19a (RON „Południe” RON „ZO” ) HYUNDAI HCC-GS-12-HRCL– 2 szt. HYUNDAI HCC-GS-18-HRCL– 1 szt. AIRWEEL AWAU-YKDO12-H11– 1 szt. ul. Sobolowa 1 (RON „Wschód”) VBW SPS-1/50-P-1845-SN/C29243/12 - 1 szt. VBW SPS-1/50-P-1630-SN/C250070/11 - 1 szt. VBW SPS-1/50-L-780-SN/C25069/11 - 1 szt. NW VENTS - 2 szt. NW-RVK SILEO 100E2-A1 - 2 szt. NW-RVK 125E2-A1 - 2 szt. ul. Wapienna 15 (RON „Zachód”)

AIRWELL Z WSI-HHF009-N11 - 1 szt.

Przegląd 1 raz w roku

Al. Kościuszki 47 Centrale wentylacyjne – 8 szt. Klimatyzatory kasetonowe – 62 szt. Klimatyzatory ścienne wewn. – 15 szt. Klimatyzatory podsufitowe – 5 szt. Klimatyzatory ścienne SPLIT – 4 szt. Agregaty skraplające VRF – 9 szt. Nawilżacze parowe – 3 szt. Firmy ROTENSO

Przegląd 1 raz w roku Kościuszki 19/Wólczańska 36 Układ klimatyzacji składa się z:

Centrali nawiewnej Optima-NW-6-P-WO-CHf/Hw-T1-D-10925/10305

Klimatyzatory ścienne 8 szt. MI-80G/DHN1-MIU-5 -3 szt. MI-90H/DHN1-MIU-1 -2 szt. MI-36G/DHN1-MIU-4 -1 szt. MI-80G/DHN1-M -1 szt. MI-36G/DHN1-MIU-4 -1 szt.

Agregatów skraplających

MV5-X450W/V2GN1 1 szt.

MDV-V120W/DRN1 1 szt. MOBA02-09HFN1-QRDOGW_H 1 szt. 4)Szafa klimatyzacyjna CCU 51A ze skarpalaczem typ KLV008A11p

II. Zakres czynności przy wykonywaniu konserwacji obejmuje w szczególności:

- Czyszczenie central nawiewnych,

- Czyszczenie skraplaczy agregatów chłodniczych,

- Wymiana kompletu filtrów (w zależności od stanu zużycia) lub ich czyszczenie

- Sprawdzenie ciśnień układów chłodniczych,

- Czyszczenie powierzchni zewnętrznej wymienników,

- Uzupełnienie uszkodzonej izolacji chłodniczej,

- Sprawdzenie drożności przewodu odprowadzenia kondensatu,

- Sprawdzenie szczelności połączeń rurociągów chłodniczych,

- Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych,

- Dezynfekcja układu środkami odkażającymi i grzybobójczymi,

- Sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących,

- Sprawdzenie szczelności układów chłodniczych – w przypadku wykrycia nieszczelności ich uszczelnienie 
i uzupełnienie czynnika (do 10% objętości układu),

- Uruchomienie i sprawdzenie poprawności pracy układu.

- Sporządzenie protokołu z wykonanych prac oraz w razie konieczności załączenie wykazu niesprawności wraz 
z szacunkowym kosztorysem ich usunięcia.

- W razie potrzeby dokonać wpisu w CRO.

UWAGA sporządzenie wykazu niesprawności i szacunkowego kosztorysu ich usunięcia nie stanowi podstawy do aneksowania zawartej umowy. Wykonanie naprawy uwarunkowane jest uzyskaniem zgody Zamawiającego 
i stanowić będzie oddzielne postępowanie w ramach obowiązującego prawa zamówień publicznych.