Zestaw laboratoryjny ma umożliwić dokładne określenie odległości między okładkami kondensatora płaskiego (powietrznego) oraz określenie jego pojemności poprzez pomiar zgromadzonego na okładkach kondensatora ładunku elektrycznego w funkcji napięcia. Ponadto, powinien zawierać zestaw co najmniej 5 płyt dielektryka tego samego rodzaju o różnej grubości tak, by zestawiając ze sobą różne płyty dielektryka można było określić pojemność kondensatora                        z dielektrykiem dla różnych odległości między okładkami kondensatora. Ze względu na możliwość wystąpienia potencjalnego wykrzywienia cienkich płyt dielektryka, wymagane jest by istniała również możliwość niewielkiego dociśnięcia powierzchni kondensatora tak, by dało się zminimalizować ilość pustych powierzchni między okładkami kondensatora, który teoretycznie powinien być w pełni wypełniony dielektrykiem. Stąd, płyty dielektryka powinny być również nieco większe niż powierzchnia okładek kondensatora.

Wymagana jest pełna instrukcja w języku polskim.

Zestaw powinien zawierać między innymi:

- kondensator z równoległą płytą o regulowanej odległości między płytami,

- przełącznik dwupozycyjny,

- wzmacniacz pomiarowy,

- mierniki uniwersalne,

- zasilacz - źródło wysokiego napięcia,

- opornik

- okablowanie itd.