Załącznik nr1

Zam.280/2022/TP/DZP

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  : Remont łazienek przy dziekanacie na  I piętrze, sali 112A, sali 114 oraz klatki schodowej  w budynku  Wydziału Nauki o Żywności    przy Pl. Cieszyńskim 1  w Olsztynie

- W ramach  robót  budowlanych zamówienie  obejmuje:

- Łazienki: damska i męska na I piętrze przy dziekanacie.:

- demontaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami,

- skucie płytek ściennych i podłogowych,

- wykonanie ścianek działowych w technologii g-k na ruszcie stalowym dla wydzielenia przedsionków,

- wykonanie zabudowy g-k  na ruszcie stalowym w celu ukrycia instalacji kanalizacyjnej

- montaż stolarki  drzwiowej,

- przygotowanie ścian: zeskrobanie starej  farby i luźnych fragmentów tynku, gruntowanie, wyrównanie powierzchni,

- ułożenie płytek ściennych i podłogowych z przygotowaniem powierzchni,

- szpachlowanie  ścian powyżej okładziny z płytek. W miejscach narażonych na  pęknięcia	zakładać siatkę, w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać  kątowniki	aluminiowe perforowane. Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome.

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian i sufitów,  kolor jasny.

- wymiana kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych,

- wywiezienie i utylizacja gruzu

- Klatka schodowa (jedna kondygnacja):

- przygotowanie podłożona do ułożenia posadzki  z płytek ceramicznych na podłożu  z  lastryka,

- ułożenie posadzki z płytek ceramicznych typu gres 30x30cm, na stopniach biegu schodów płytki ryflowane,

- przygotowanie ścian: zeskrobanie starej  farby i luźnych fragmentów tynku, gruntowanie, wyrównanie powierzchni,

- wklejenie siatki z włókna szklanego masą tynkarską dla wzmocnienia tynku,

- szpachlowanie  ścian. Gładzie gipsowe należy wykonać jako dwuwarstwowe. Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe.

- dwukrotne  malowanie  farbami   olejnymi ścian: lamperia 1,5m,  kolor jasny.

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian powyżej lamperii,  kolor jasny.

- wywiezienie i utylizacja gruzu.

- Pokój  nr: 112A:

- rozbiórka posadzki z  wykładziny pcv,

- przygotowanie podłoża do ułożenia posadzki z paneli winylowych klejonych do podłoża: skucie nierówności, gruntowanie, wykonanie podkładów wyrównujących,

- wykonanie posadzki z paneli winylowych klejonych do podłoża,

- przygotowanie ścian i sufitów do malowania: zmycie, gruntowanie, wyrównanie lokalnych nierówności,

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian,  kolor jasny.

- zabezpieczenie istniejącej stolarki, osprzętu elektrycznego przed zabrudzeniem,

- wywiezienie i utylizacja odpadów.

- Sala laboratoryjna: 114:

- rozbiórka posadzki z  wykładziny PCV,

- rozbiórka posadzki z  płytek  ceramicznych

- przygotowanie podłoża do ułożenia posadzki z płytek ceramicznych: skucie nierówności, gruntowanie, wykonanie podkładów wyrównujących,

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych wielkowymiarowych 60x60. Płytki o właściwościach  antypoślizgowych,

- oczyszczenie i pomalowanie obrzeży kanałów technologicznych,

- wypoziomowanie pokrywy kanałów z płyt stalowych ryflowanych a następnie ich pomalowanie,

- przygotowanie ścian i sufitów:  zeskrobanie starej  farby i luźnych fragmentów tynku, gruntowanie, wyrównanie powierzchni,

- wykonanie zabudowy rur wod-kan. w technologii g-k na ruszcie stalowym,

- montaż okładzin ściennych  z płytek z kamieni sztucznych przy umywalce.  Płytki o wymiarach 30x30. Na narożnikach zewnętrznych należy zastosować narożniki aluminiowe lub fazowanie płytek,

- szpachlowanie  ścian i sufitów. Gładzie gipsowe należy wykonać jako dwuwarstwowe. W miejscach narażonych na  pęknięcia	zakładać siatkę, w narożnikach wypukłych i na krawędziach	zakładać  kątowniki	aluminiowe perforowane. Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe.

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian i sufitów,  kolor jasny.

- dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej,

- wywiezienie i utylizacja gruzu

- w ramach robót sanitarnych  zamówienie obejmuje;

- Łazienki: damska i męska na I piętrze przy dziekanacie.:

- demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowych ściennych i grzejników c.o.,

- wymiana armatury i podejść wodno-kanalizacyjnych:  ustępy z miską porcelanową typu „Kompakt”, umywalki, pisuary wraz z  podejściami i armaturą.

- Pokój  nr: 112A:

- montaż zlewozmywaka stalowego: 2 komorowy  60cm x 80cm na szafce, z baterią zlewozmywakową,

- wymiana podejścia  wod-kan..

- Sala laboratoryjna: 114:

- demontaż i ponowny montaż grzejników c.o.

- wymiana umywalki z baterią i podejściem wod-kan.,

- demontaż i ponowny montaż przystawek laboratoryjnych z podłączeniami do wody, kanalizacji i gazu – z wymianą podejść

- w ramach robót elektrycznych zamówienie obejmuje:

- Łazienki: damska i męska na I piętrze przy dziekanacie.:

- Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED typu plafon

- Wymiana osprzętu elektrycznego

- Klatka schodowa:

- Ułożenie listew i przewodu do czujnika ruchu

- Montaż czujnika ruchu

- Pokój  nr: 112A:

- Przeniesienie sterowania wentylacją do zamykanej obudowy

- Sala laboratoryjna: 114:

- Demontaż instalacji elektrycznych

- Demontaż i ponowny montaż opraw oświetlenia ogólnego

- Demontaż opraw naściennych

- Wymiana osprzętu elektrycznego

- Montaż nowych przewodów do gniazd wtykowych i opraw oświetleniowych

- Montaż nowej oprawy w pomieszczeniu zaplecza

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor  może dopuścić  tylko te materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Zakres robót  pomocniczo  przedstawia  załączony przedmiar robót.

Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia.

Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia  ,o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Wykonawca  udzieli  2-letniej  gwarancji  na wszystkie prace.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą, (Normą zharmonizowaną)  lub posiadające  krajową ocenę  techniczną (europejską oceną techniczną).  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że  oferent poda  cenę  kosztorysową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją  i eksploatacją zadania.

sporzadzili:

Lech Kotlewski – roboty ogólnobudowlane

Leszek Gosiewski – roboty elektryczne

Jan Wróblewski – roboty sanitarne