Część 1: Zestaw UPLC z podwójną detekcją fluorescencyjną.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Tandem dwóch niezależnych gradientowych pomp dwutłokowych, z których każda umożliwia: Formowanie gradientu 3-składnikowego po stronie niskiego ciśnienia Kontrolowaną szybkość przepływu eluentu: od 0,001 do 8,000 ml/min z krokiem 0,001 ml/min, Precyzję przepływu < 0,05% RSD Dokładność przepływu nie gorszą niż ±0,1%, Zakres ciśnień roboczych: do min. 1030 bar w zakresie przepływu do 5 ml/min i min. 800 bar w zakresie przepływu do 8 ml/min Dokładność tworzenia gradientu – równą lub lepszą niż ± 0,5% Sześciokanałowy system odgazowania próżniowego on-line wbudowany w pompę Automatyczne przemywanie tłoków w standardzie, Wbudowane funkcje walidacyjne Pełną kontrolą z poziomu oprogramowania Autosampler z dwiema niezależnymi igłami nastrzykowymi, biokompatybilny: Cykl nastrzyku autosamplera do 10 s. Zakres ciśnień roboczych do min. 1030 bar Zakres objętości nastrzykiwanej próbki od 0,01 µl do 100 µl bez zmiany pętli i strzykawki Pojemnik na min. 200 fiolek o obj. do 2 ml oraz opcjonalnie możliwość pracy z płytkami typu-deep well plate Automatyczne rozpoznanie rodzaju zastosowanej tacy (czytnik „barcode”) Termostatowana komora próbek w zakresie min. +4°C do +40°C Precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,25% RSD dla nastrzyku 1 µl Możliwość wielokrotnego powtórzenia nastrzyku z jednej fiolki Carryover: <0,004% Wbudowane funkcje walidacyjne Pełna kontrola z poziomu oprogramowania Termostat do kolumn: Termostat do kolumn na min. 4 kolumny o długości do 8 cm lub min. 2 kolumny o długości do 30 cm Termostatowanie kolumn w zakresie min. +5 do +120 °C, Możliwość wyboru trybu termostatowania: obieg powietrza wymuszony lub bierny Stabilność temperatury: nie gorsza niż ± 0,05°C, Dokładność temperatury: nie gorsza niż ± 0,5°C, Wstępne podgrzewanie fazy ruchomej przed wejściem na kolumnę Chłodzenie eluentu po wyjściu z kolumny Wbudowane funkcje walidacyjne, Pełna kontrola z poziomu oprogramowania Detektor fluorescencyjny (2 szt.): Źródło światła: błyskowa lampa ksenonowa Częstotliwość błysków lampy: regulowana z zakresie nie mniejszym niż od 20 do 300 Hz Zakres wzbudzenia obejmujący przedział nie węższy niż od 200 do 630 nm Zakres emisji obejmujący przedział nie węższy niż od 220 do 650 Szerokość szczeliny wzbudzenia i emisji nie większa niż 20 Dokładność ustawienia długości fali: nie gorsza niż ±2 Powtarzalność długości fali: nie gorsza niż ±0,2 Co najmniej 4 kanały pomiarowe Czułość: Raman S/N: > 550 ASTM Możliwość skanowania widma emisji i wzbudzenia (widma 3D) Cela pomiarowa o objętości nie większej niż 8 µl, odporna na ciśnienie 20 barów Zbieranie danych z częstotliwością regulowaną w zakresie do 200 Hz Pełna kontrola z poziomu oprogramowania Kolektor frakcji z możliwością zbierania frakcji o różnej objętości Statyw na min. 90 probówek 13 mm, Metoda zbierania frakcji w funkcji liczby kropli, czasu i objętości, Zawór umożliwiający kierowanie „pustych” frakcji do odpadów Pełna kontrola z poziomu oprogramowania Oprogramowanie Pracujące pod systemem operacyjnym Microsoft Windows 7, 8 i 10 Oprogramowanie chromatograficzne do sterowania pracą, zbierania, analizy, przechowywania i przetwarzania danych HPLC Oprogramowanie umożliwiające kontrolowanie i pracę dwóch niezależnych systemów HPLC z jednego komputera (praca równoległa) Zgodne z wytycznymi FDA 21 CFR Part 11 Opcja 3D oprogramowania – umożliwiająca zbieranie i obróbkę widm 3D Opcja kolekcji frakcji Kontrola zmian dokonanych na danych chromatograficznych Możliwość eksportu danych do programów Microsoft Acces i Excel Możliwość tworzenia własnych raportów Architektura klient-serwer Kontrola wszystkich modułów chromatografu Wbudowana baza danych Zgodność z GLP/GMP Wbudowane procedury kwalifikacji IQ, OQ/PQ Komputer zapewniający właściwe funkcjonowanie systemu. Zestaw instalacyjny z niezbędnymi połączeniami i narzędziami Wymagania pozostałe: Szkolenie w zakresie obsługi trwające nie krócej niż 2 dni. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

Część 2. Chromatograf cieczowy z detektorem mas.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Pompa gradientowa pompa poczwórną gradientową min 2-tłokowa z gradientem po stronie niskiego ciśnienia. możliwość pracy w trybie klasycznej chromatografii HPLC i UHPLC ilość rozpuszczalników (eluentów): nie mniej niż cztery z wyborem 4 rozpuszczalników do pracy w opcji gradientowej zintegrowanym degazer próżniowy czterokanałowym maksymalne ciśnienie co najmniej : 800 bar. precyzji przepływu <0,07 % RSD, zakres przepływu: 0,001 – 5,000 ml/min, dokładność przepływu nie gorsza niż 0,001 ml/min, objętość martwa nie większa niż 350 l. wbudowana opcja obmywania tłoków oraz opcja inteligentnego programowania pracy tłoków w celu emulacji tworzenia gradientu innych systemów HPLC. zintegrowana wymiarami nadstawka na rozpuszczalniki i 4 butle po 1 l, Autosampler autosampler na minimum 100 fiolek 2 ml, możliwość dozowania z płytek 96 dołkowych oraz fiolek typu Eppendorf próbki o zakresie nastrzyku 0,1 – 100 l. precyzja nastrzyku nie gorszej niż 0,15% RSD, błąd przenoszenia (carry over) nie gorszy niż 0,003%; możliwość rozbudowy autosamplera o drugą igłę nastrzykową; możliwość rozbudowy autosamplera o opcję przemywania igły oraz siodełka igły za pomocą do 3 rozpuszczalników. maksymalne ciśnienie pracy: minimum 800 bar. Termostat do kolumn termostat kolumnowy o zakresie temperatur: co najmniej od 10°C poniżej temp otoczenia do +85°C, stabilność temperatury nie gorsza niż: ± 0,15°C, dokładność temperatury nie gorsza niż : ± 0,8°C termostat powinien posiadać 2 niezależnie kontrolowane bloki chłodzące/grzejne umożliwiające podgrzewania fazy ruchomej przed kolumną i jednocześnie chłodzenie jej za kolumną Zitegrowany moduł SPE on-line zintegrowany moduł SPE on-line składający się z zaworu 10 portowego 2 pozycyjnego z napędem wbudowanym w termostat kolumn, umożliwiający przełączanie przepływu pomiędzy kolumną i kartridżem SPE, zestaw kapilar do modułu SPE pompa izokratyczna umożliwiająca pracę modułu. sterowanie systemem LCMS oraz SPE on-line za pomocą jednego oprogramowania. Detektor mas detektor mas LCMS typu potrójny kwadrupol QQQ z pompami turbo i pompą wstępną, o czułości : S/N 75 000:1 (RMS) dla nastrzyku 1 pg rezerpiny [przejście jonowe m/z 609 do 195] jonizacja pozytywna S/N 30 000:1 (RMS) dla nastrzyku 1 pg chloramfenikolu [przejście jonowe m/z 321 do 152] jonizacja negatywna Limit detekcji instrumentu (IDL) w trybie MRM: 4 fg rezerpiny dla nastrzyku mieszaniny wzorcowej 10 fg rezerpiny Oficjalny dokument producenta potwierdzający czułość należy załączyć do oferty. rozdzielczość masowa : 0,7 amu/FWHM, stabilność mas <0,1 amu w ciągu 24 godz.; zakres mas: 5 – 3000 m/z; szybkość skanowania: 12500 amu/sek. zakres dynamiczny: > 6.0 x 106, czas MRM dwell time: 1 ms, przejścia MRM: 450 MRM-ów w segmencie czasu czas przełączania polarności: positive/negative ion mode: 30 ms lub lepszy. dokładnośc masowa: 0,1 amu (dla zakresu 5-1000 amu) komora kolizyjna – zakrzywiona (dla poprawy czułości), heksapolowa, kwadrupole ogrzewane w celu uniknięcia zabrudzenia; 2 pompy turbomolekularne i pojedyncza pompa próżni wstępnej. źródło jonizacji: ESI z możliwością podgrzewania gazu suszącego (azotu), drugie źródło jonizacji APCI System kontroli zestawu LCMS i zbierania danych stacja robocza do kontroli systemu: typu PC z procesorem 4-rdzeniowym, HDD 500 GB, DVD-R, 8 GB RAM, System operacyjny 64-bitowy, monitor LCD 23”, karta LAN, drukarka, oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem (LC i MS i SPE- online) i obróbki danych z oprogramowaniem do obróbki widmowej z możliwością tworzenia bibliotek widm. oprogramowanie umożliwiające automatyczną optymalizację parametrów pracy spektrometru mas dla danej metody oznaczania konkretnego związku, tak aby automatycznie optymalizować parametry fragmentacji dla nowych związków. stacja robocza do obróbki danych: RAM min. 32GB; min. DDR4, min. 2400 MHz, SSD min 512 GB, Karta graficzna dedykowana z min. 4 GB VRAM pamięci własnej, min. 2 x Thunderbolt 3, min. 4 x USB 3.0, LAN, WiFi, Bluetooth min. 4.2, monitor matryca min. 27 cali, rozdzielczość min (5120 x 2880) (5K) LED, IPS, RETINA System w pełni kompatybilny z powyższym urządzeniem Możliwość zdalnego sterowania systemem LCMSMS z wykorzystaniem drugiej stacji roboczej poprzez wewnętrzną sieć LAN. zainstalowane oprogramowanie - Cerno MassWorks Accurate Mass (wraz z licencją – 1 sztuka) Generator azotu generator azotu o wydajności 2 x 32 l/min wraz ze sprężarką wytwarzający azot o czystości odpowiedniej do detektora mas Zasilacz awaryjny UPS 2x4000 VA czas podtrzymania min 15 min z czystą sinusoidą na wyjściu w wersji on-line z gniazdem wyjściowym 16 A 23 V. Stół pod spektrometr Dedykowany stół pod oferowany spektrometr mas z wbudowaną szafką wyciszającą na wstępną pompę próżniową Zestaw elementów do uruchomienia aparatu Koncentrator próżniowy do zatężania z dedykowaną pompą, odporny chemicznie System klasyczny do SPE, szklana obudowa, pompa, kolumienki, zaworki Wytrząsarka - narzędzie do wytrząsania i mieszania cieczy i ciał stałych. Wyposażone w mechanizm napędowy z możliwością programowania i kontroli szybkości ruchu ramion mieszających. Ciągły monitoring pracy urządzenia na ekranie LCD, ustawionym pod kątem umożliwiającym łatwy odczyt wyświetlanych wartości. Możliwość jednoczesnego mieszania do 24 probówek. Przyłącza probówek umożliwiają stosowanie naczyń o objętości od 50ml do 15ml. Urządzenie wyposażone w cyfrowy miernik czasu. Płynna regulacja szerokości uchwytów próbek. Możliwość programowania trzech trybów pracy ( lub więcej). Zestaw narzędzi niezbędnych do konserwacji całego zestawu LC MS QQQ. Inne wymagania: możliwość pracy zestawu LC/MS w zakresie temperatur w laboratorium : co najmniej od 15 do 35 stopni C. wszystkie moduły LC i MS posiadają aktualne (najnowsze) oprogramowanie sprzętowe (firmware). główne moduły zestawu LC/MS (moduły LC i MS) pochodzą od jednego producenta w celu zapewnienia niezawodnego działania oraz spójnej obsługi serwisowej. wymagany bezpośredni dostęp do wykwalifikowanego serwisu, minimum pięciu inżynierów serwisowych (pracowników Oferenta) w Polsce posiadających uprawnienia do serwisu aparatów LC/MS typu potrójnego kwadrupola (załączyć kopie oryginalnych imiennych Certyfikatów od producenta do oferty). możliwość rozbudowy o detektor Diodowy o zakresie: 190-950 nm posiadający 1024 diody z programowalną szerokością szczeliny 1, 2, 4, 8, 16 nm możliwość rozbudowy o detektor Fluorescencyjny (sterowany z oprogramowania LCMS) pracujący w zakresach: wzbudzenie 200 – 1200 nm i emisja: 200 – 1200 nm z możliwością rejestrowania trójwymiarowych widm 3D on-line (w czasie analizy), o szybkości zbierania danych 148 Hz; Wymagania pozostałe: Szkolenie po instalacyjne z obsługi sprzętu – min. 3 dni, w miejscu dostawy, realizowane etapami w terminach wyznaczonych prze zamawiającego, do 90 dni od podpisania protokołu-zdawczo-odbiorczego. Szkolenie aplikacyjne w ilości, co najmniej 5 dni, realizowanych w terminie do 12 miesięcy po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, w terminach ustalonych przez zamawiającego, w miejscu dostawy. Wszystkie roboty instalacyjne m.in. poprowadzenie instalacji od sprężarki do generatora azotu, przyłączenie do sieci elektrycznej spełniające warunki wymagane przez sprzęt leży w zakresie wykonawcy i należy je wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania właściwego działania zestawu LC MS QQQ. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

Część 3. Zestaw ultraciśnieniowego chromatografu cieczowego (UPLC) z detekcją świetlną.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Pompa gradientowa zintegrowany odgazowywacz próżniowy co najmniej pięcioliniowy z możliwością pracy przy maksymalnych przepływach pompy, zintegrowany układ z 4 rozpuszczalnikami, gradient wysokociśnieniowy dwuskładnikowy, maksymalny przepływ nie mniejszy niż 2000 (l/min, maksymalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż 18,000 psi, pompa powinna mieć możliwość uruchamiania gradientu w momencie nastrzyku, przed nastrzykiem i po nastrzyku, precyzja przepływu nie gorsza niż 0,075% rsd, ciągła i automatyczna kompensacja ściśliwości bez konieczności interwencji użytkownika, nie mniej niż 10 zaprogramowanych krzywych gradientu, zintegrowane, automatyczne i programowalne przemywanie uszczelek tłoków, możliwość instalacji zintegrowanego zaworu zwiększającego liczbę rozpuszczalników z czterech do co najmniej dziewięciu. Automatyczny podajnik próbek (autosampler) z termostatowaniem prób w zakresie 4 - 40°C, autosampler zdolny do pracy w ciśnieniu zapewnianym przez pompę, do 18,000 psi, z możliwością umieszczenia co najmniej 750 próbek, z możliwością dalszej rozbudowy pozwalającej na umieszczenie co najmniej 7500 prób, możliwość stosowania kaset na 98 i 384 próby oraz kaset na 48 fiolek po 2 ml, objętość nastrzyku nie mniejsza od 0,1 do 10 µl, z możliwością poszerzenia do 1000 µl, przemywanie igły dwoma rozpuszczalnikami, mechanizm obrotowy poruszający kasetami na próbki ułatwiający pozycjonowanie próbek wobec portu nastrzykowego i wpływający na zmniejszenie objętości martwej, automatyczna komunikacja pomiędzy pompą i autosamplerem w celu koordynowania działań poprzedzających nastrzyk i skrócenia cyklu nastrzykowego, minimalny cykl nastrzykowy nie dłuższy niż 15 s, efekt przenoszenia poniżej 0,001%, kompatybilność z oprogramowaniem MassLynx (powiązane urządzenia w laboratorium kupującego pracują w oparciu o w/w oprogramowanie). Piec do kolumn praca w zakresie co najmniej od 20°C do 90°C w krokach co 0,1°C na 1 kolumnę lub większą liczbę o wymiarach do 4,6 x 150 mm z aktywnym przedogrzewaczem, piec zaprojektowany do pracy w warunkach ciśnienia realizowanego przez układ do 18,000 psi. Detektor fotodiodowy: jedna szerokość szczeliny zapewniająca stałą rozdzielczość 1,2 nm i porównywalność widm UV-VIS, zakres długości fali co najmniej 190 – 800 nm, szerokość szczeliny może być modyfikowana poprzez oprogramowanie dla poprawienia czułości, jedna lampa deuterowa, liczba diód 512, optymalizacja lampy deuterowej zapewniająca stałość wyników (widm UV-VIS) w miarę starzenia się lampy, przedłużenie żywotności lampy, zwiększenie czułości w zakresie widzialnym bez stosowania lampy halogenowej, cela przepływowa eliminująca efekty refrakcji podczas pracy w gradiencie, szum linii bazowej nie większy niż 10x10-6 AU, dryf nie większy niż 1x10-3/AU/h/ st. C, liniowość odpowiedzi w zakresie 2 AU, automatyczne porównanie wyników z bibliotekami widm, badanie czystości piku (przynajmniej do czterech zanieczyszczeń), możliwość niezależnego ustawiania stałej czasowej filtra i szybkości próbkowania, długość drogi optycznej przynajmniej 10 mm, objętość celki maksymalnie 9 µl, możliwość używania standardowej kuwety 10 mm dla makropróbek, wprowadzanych zewnętrznie (poza całym układem analitycznym) maksymalne ciśnienie przynajmniej 1000 psi, maksymalna szybkość próbkowania nie mniejsza niż 80 Hz. Detektor fluoroscencyjny zakres wzbudzenia nie mniejszy niż 210 – 890 nm, zakres emisji nie mniejszy niż 210 – 890 nm, stosunek sygnału do szumu większy lub równy 1000 dla piku ramanowskiego wody, szerokość wiązki 20 nm, pojemność celki nie większa niż 8 µl, lampa ksenonowa, dokładność ±3 nm, powtarzalność ±0,25 nm, zakres 0,001 do 100,000 EU, aksjalne oświetlenie celki, programowanie jako funkcji czasu: długości fal dla wzbudzenia i emisji, wzmocnienia i tłumienia, możliwość skanowania widm, widma wzbudzenia i emisji, możliwy tryb 3D, możliwość wyboru dwóch rodzajów jednostek na wyjściu: jednostek energii lub jednostek emisji, opcjonalna możliwość kompensacji wpływu temperatury na wynik pomiaru w jednostkach emisji, możliwość ochrony przed światłem elementów optycznych w okresie nieaktywności, automatyczny filtr drugorzędowy w celu poprawienia własności w zakresie widzialnym, możliwość łatwej wymiany lampy bez wzywania serwisu. Oprogramowanie: pełna architektura 32-bitowa, wewnętrzna, relacyjna baza danych, narzędzia wspomagające (kreatory, pomocniki), kontrola dostępu do danych (system haseł), kontrola uprawnień i restrykcji dla różnych użytkowników, możliwość pracy oprogramowania w sieci laboratoryjnej różnej skali, dostosowanie formatu wyników i raportów do indywidualnych potrzeb, prawdziwy podpis elektroniczny, narzędzia do kwalifikacji systemu po zainstalowaniu, możliwość obliczania cech określających sprawność systemu chromatograficznego, w tym liczby półek teoretycznych, współczynników ogonowania i symetrii Komputer wraz z drukarką zapewniający właściwe funkcjonowanie systemu. Wymagania pozostałe: Szkolenie w zakresie obsługi trwające nie krócej niż 3 dni. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

Część 4. Cytometr przepływowy.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | W pełni cyfrowy cytometr badawczy umożliwiający jednoczesny pomiar 12 fluorescencji na jednej komórce wyposażony w stację komputerową wraz z oprogramowaniem do sterowania i analizy wielokolorowej fluorescencji. Wyposażony w 3 lasery emitujące światło o długości: 488 nm (laser niebieski), ≥ 20 mW 640 nm (laser czerwony), ≥ 40 mW 405 nm (laser fioletowy) , ≥ 50 mW Wymagana ilość fotopowielaczy fluorescencji: Laser niebieski: 4 Laser czerwony: 3 Laser fioletowy: 5 Możliwość regulacji napięć na detektorach w celu zoptymalizowania sygnałów dla poszczególnych badań. Sygnały z każdego lasera muszą mieć oddzielne detektory, niewspółdzielone z innymi laserami. Konstrukcja układu optycznego umożliwiająca wysoką czułość optyczną pomiarów o następujących cechach: Jednoczesny pomiar fluorescencji w kolejności od najdłuższej do najkrótszej fali, zapewniający maksymalną efektywność detekcji każdej długości fali fluorescencji. Pomiar w kwarcowej kuwecie przepływowej połączonej z obiektywem zbierającym fluorescencje i SSC za pomocą żelu optycznego, dopasowującego współczynnik załamania światła i zwiększającego aperturę cyfrową do 1,2. Optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających i powodująca, że mieszanka fluorescencji odbija się od filtrów, a przepuszczana do detektora jest tylko fluorescencja o najdłuższej fali. Prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawów detektorów przeznaczonych dla poszczególnych laserów. Wiązki laserowe rozdzielone przestrzennie w miejscu pomiaru komórek i doprowadzane do punktu pomiarowego światłowodami, gdzie spotykają się z komórkami zogniskowanymi hydrodynamicznie: trzy szczeliny zbierające sygnały z poszczególnych laserów. Wymagana czułość pomiaru fluorescencji: 25 MESF dla FITC, 15 MESF dla PE. Szybkość zbierania danych do ≤ 25000 zdarzeń/s. Możliwość ustawienia trzech wybranych prędkości przepływu próbki: 12 µl/min, 35 µl/min, 60 µl/min, a także możliwość płynnej regulacji szybkości przepływu próbki pomiędzy tymi zakresami. Przetwarzanie sygnału - co najmniej 18 bitów. Rozdzielczość prezentacji danych na wykresach do zbierania i analizy nie gorsza niż 262000 kanałów dla jedno parametrowych histogramów i wykresów dwuwymiarowych dla każdej osi (pięć dekad skali logarytmicznej). Możliwość pełnej kompensacji cyfrowej wewnątrz- i między laserowej w czasie zbierania oraz w czasie analizy off-line. Cytometr wyposażony w podajnik próbek z płytek wielodołkowych 96 i 384 pozwalający na ustawianie parametrów pracy jak: ilość i szybkość mieszania, ilość pobieranej próbki, tryb pracy itp. Praca w trybie zwykłym (ok. 44 min ma płytkę 96 dołkową) i w trybie HTS (ok. 15 min. na płytkę 96 dołkową). Programowalne mieszanie każdej próbki w dołku metodą pipetową (wciąganie i wypuszczanie próbki). Możliwość zaprojektowania dowolnego schematu sposobu i kolejności pobierania próbek z dołków płytki. Po zamontowaniu podajnika będzie możliwość podawania próbek ręcznie z pominięciem podajnika, bez jego demontażu. Aparat wyposażony w opcję pobierania buforu roboczego ze zbiornika 20-L typu Cubitainer i używania takiego samego opakowania na zlewki. Możliwość kontrolowania poziomu płynu w zbiorniku na zlewki i na bufor roboczy. Możliwość zastosowania progów detekcji na dowolnej ilości (w szczególności na wszystkich) parametrach jednocześnie i ze wszystkich laserów. Progi detekcji można łączyć operatorem „OR” albo „AND”. Pomiar wysokości, szerokości i pola powierzchni sygnału jest możliwy dla każdego używanego parametru. Dowolnie można wybrać zestaw mierzonych wielkości dla każdego parametru niezależnie. Cytometr wyposażony w oprogramowanie pozwalające na: Zapis danych w formacie FCS 3.0 i FCS 3.1 z możliwością eksportu danych do standardu FCS 2.0 Pełną ręczną i automatyczną kontrolę cytometru (ustawianie napięć, kompensacji, progów) Automatyczne wyliczanie współczynników kompensacji dla pełnej macierzy parametrów Zarządzanie bazą danych eksperymentów Prezentacja danych w skali liniowej, logarytmicznej i biekspotencjalnej i na różnych wykresach, z możliwością nakładania histogramów i wykresów kropkowych z różnych próbek. Prezentacja danych na wykresach: histogramach i kropkowym, w co najmniej 260 tys. kanałów Umożliwiać zapisywania/archiwizację (export/import) całych eksperymentów (danych próbek, ustawień zbierania, szablonów zbierania i analizy) Maksymalna liczba Bramek Logicznych ograniczona tylko pamięcią systemu Maksymalna ilość zbieranych komórek dla próbki nieograniczona. Wyspecjalizowany moduł oprogramowania do automatycznej charakteryzacji pracy elementów cytometru, szumów, tła, minimalnej czułości, minimalnych napięć pracy dla fotopowielaczy, regulowania czasu opóźnienia laserów, tworzenia raportów statystyki Levy-Jennings. Oprócz kontroli tych ustawień bazowych, moduł umożliwia automatyczną codzienną kontrolę jakości pracy cytometru, z automatyczną regulacją ustawień eksperymentu, zapewniającymi identyczny wynik pomiaru wzorca fluorescencji (tzw. ustawienia aplikacyjne). Komputer – stacja robocza certyfikowana przez producenta dla danego cytometru, zapewniająca bezproblemową pracę cytometru i wykorzystanie jego wszystkich możliwości wraz z odpowiednim oprogramowaniem cytometrycznym ( WPISAĆ NAZWE PRODUCENTA I MODEL W PARAMETRACH OFEROWANYCH) Drukarka kolorowa laserowa. ( WPISAĆ NAZWE PRODUCENTA I MODEL W PARAMETRACH OFEROWANYCH) Monitor LCD 24”. ( WPISAĆ NAZWE PRODUCENTA I MODEL W PARAMETRACH OFEROWANYCH) Zestaw odczynników niezbędnych do uruchomienia cytometru i szkolenia. Dodatkowy program do poszerzonej analizy danych cytometrycznych. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….………

Część 5. Automatyczny zbieracz komórek.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Urządzenie powinno: zapewniać bezpośredni transfer próbki z płytki testowej na filtr poprzez prostoliniowe rury zasysające wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniać jednoczesne zbieranie z każdego dołka używając 96-lub 24-studzienkowego formatu płytek, tj. zapewniać jednoczesne przenoszenie na membranę filtracyjną 96 lub 24 próbek z mikropłytek wielodołkowych, umożliwiać przełączanie z 96- do 24-studzienkowego formatu, mieć wbudowane drapaki umożliwiające oddzielenie komórek adherentnych od dna dołka i ich całkowite zebranie, zapewniać powtarzalność zbierania, mieć oddzielne odprowadzenie dla ścieków radioaktywnych i nieradioaktywnych, posiadać pompę próżniową do wytwarzania podciśnienia w zestawie, o wydajności zapewniającej bezproblemową pracę urządzenia, mieć zestaw butli do buforów oraz zlewek o pojemności nie mniejszej niż 4 L oraz statyw do butli. posiadać kompresor powietrza do wytwarzania nadciśnienia w butli roztworem płuczącym. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…

Część 6. Automatyczny licznik komórek.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Czas potrzebny na pojedynczy pomiar (tj. analizę jednej próbki) poniżej 20 sec. Urządzenie sterowane za pomocą co najmniej 7-calowego ekranu dotykowego. Port USB na panelu frontowym urządzenia. Urządzenie musi umożliwiać przeniesienie wyników na komputer. Eksport danych w plikach jpg. i csv. Pokrętła blokady ostrości oraz regulacji obrazu (w celu uzyskania lepszego kontrastu pomiędzy żywymi i martwymi komórkami). Rozmiar liczonych komórek w zakresie 5-60 µm. Pomiar komórek w zakresie stężenia: od 1 x 104 do 1 x 107 komórek. Automatyczny licznik komórek pokazywać powinien: stężenie komórek żywych i martwych/ml, całkowitą liczbę komórek/ml, żywotność (% żywych komórek do wszystkich komórek), średnią średnicę komórek, graficzną ilustrację wybranych parametrów. Zapis i wydruk dany o liczbie komórek, w tym zdjęć za pomocą dołączonego oprogramowania. Pamięć co najmniej 500 pomiarów. Pomiar na polimetakrylanowych (PMMA) komorach o wymiarach: 75 x 25 x 1.8 mm (szer. x głęb. x wys.) przy użyciu Trypan Blue (wraz z urządzeniem zestaw startowy zawierający co najmniej 1500 szt. płytek). Objętość próbki: 10 µl. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………

Część 7. Homogenizator tkankowy.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do prowadzenia wysokowydajnej mechanicznej homogenizacji próbek biologicznych. Homogenizacja w jednorazowych probówkach o poj. 2 ml, 5ml, 50ml oraz płytkach 96-dołkowych przy użyciu kulek, co zapewnia jałowe warunki homogenizacji oraz umożliwia stworzenie warunków wolnych od enzymów degradujących DNA i RNA na potrzeby izolacji materiału genetycznego przeznaczonego do dalszych wysokoczułych analiz. Wymagana możliwość głębokiego zamrażania próbek (do -80°C) razem z adapterem. Wymagana możliwość zapisania w pamięci homogenizatora minimum 9 niezależnych programów homogenizacji. Do urządzenia muszą być dostępne na stronie producenta oferowanego homogenizatora gotowe, wystandaryzowane protokoły homogenizacji i izolacji DNA i RNA z różnych materiałów wyjściowych takich jak komórki, tkanki ludzkie i zwierzęce, roślinne, bakterie, grzyby, kości i in. Częstotliwość drgań od 3 do 30 Hz. Może być regulowana w krokach co 0,1 Hz przy użyciu przycisków dotykowych (brak pokręteł). Czas homogenizacji regulowany od 10 sekund do 99 minut. Poziom hałasu zależy od materiału rozdrabnianego i może wynosić do 72 dB(A). Przeciętnie przy zamkniętej klapie poziom hałasu emitowany do otoczenia nie powinien przekraczać 61 dB(A). W pełni transparentna pokrywa (przód, góra i boki) w celu kontroli optycznej próbek. Autoryzowany serwis producenta potwierdzony dokumentem dołączonym do oferty. Wymagane wyposażenie: 2 adaptery umożliwiające równoczesną homogenizację 48 próbek o pojemności 2 ml. 2 adaptery umożliwiające równoczesną homogenizację 192 próbek o pojemności 1,2 ml. Dyspenser (ze zbiornikiem na kulki o pojemność co najmniej 150 kulek) do kulek o średnicy 5 mm. Dyspenser (ze zbiornikiem na kulki o pojemność co najmniej 45 kulek) do kulek o średnicy 7 mm. Dyspenser do kulek o średnicy 3 mm do formatu 96-dołkowego umożliwiający równoległą aplikację do wszystkich dołków płytki. Pojemność zbiornika co najmniej 1000 kulek. Dyspenser do kulek o średnicy 5 mm do formatu 96-dołkowego umożliwiający równoległą aplikację do wszystkich dołków płytki. Pojemność zbiornika – co najmniej 300 kulek. 200 sztuk kulek stalowych o średnicy 5 mm. 200 sztuk kulek z węglika wolframu o średnicy 3 mm. 200 sztuk kulek stalowych o średnicy 7 mm. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

Część 8. Zestaw do badania kurczliwości.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Wymagania ogólne systemu Zestaw do badań narządów izolowanych składający się z: podstawa dla 4 stanowiskowej kąpieli tkankowej Schulera (zestaw kompletny), uniwersalny stojak do umieszczenia podstawy wraz z naczynkami inkubacyjnymi w systemie Schulera z możliwością poziomowania, 4 szt.: wymienniki ciepła dla kąpieli Schulera, do wstępnego ogrzania płynu w naczynkach inkubacyjnych (tkankowych) 4 szt.: ogrzewane naczynka 5 ml do inkubacji tkanek z funkcją wypuszczania i dolewania medium, 4 szt.: uchwyty tkankowe wykonane z plexiglasu z haczykami do zawieszenia tkanki typ CF2F/PT. Wymagania dotyczące urządzeń wchodzących w skład zestawu Pompa obsługiwana włącznikiem nożnym dla utrzymania cyrkulacji i równomiernego rozprowadzenia medium w całym zestawie. Łaźnia cyrkulacyjna o pojemności 3 l z wyświetlaczem aktualnej temperatury w zakresie 23 - 120°C, ze stali nierdzewnej, co najmniej 5 ustawień przepływu. Rama podstawowa systemu PLUGSYS dla montażu modułów PLUG. 4 szt.: kontrolery Verniera o regulacji siły i przemieszczenia przetworników siły, ze śrubą mikrometryczną dla pomiaru rozrzutu wzmacniacza pasujące do ramy typu PLUGSYS. 4 szt.: moduły wzmacniacza przetwornika siły system PLUGSYS wersja TAM-A Typ 705/1 z gniazdem do podłączenia przetworników siły oraz wyposażone w wskaźniki LED. 4 szt.: przetworniki siły F30 Typ 372 zakres ±30 g, ±30 μm przemieszczenia, z haczykiem i łącznikiem. Wymagane parametry wzmacniacza przetwornika siły Dostępne zakresy: przy użyciu wewnętrznej zworki: 0,2 do 10; 0,4 do 20; 1 do 50; 2 do 100; 4 do 200; 10 do 500; 20 do 1000; 100 do 5000; 200 do 10000. Precyzyjna regulacja przy użyciu 10 stopniowego obrotowego dostrajacza. Sygnał wyjściowy: na panelu frontowym przez gniazdo analogowe ± 10 V z wybieranym wewnętrznie sygnałem filtrowanym pulsującym lub uśrednionym; poprzez szynę łączącą do systemu pomiarowego za pośrednictwem pulsującego sygnału filtrowanego lub sygnału uśrednionego. Filtr dolnoprzepustowy sygnału wyjściowego: Wybierany za pomocą przełącznika na panelu frontowym dla pulsującego sygnału wyjściowego: 1, 100, 300 Hz; wybierany za pomocą wewnętrznej zworki dla średniego sygnału wyjściowego 0,1 Hz, 0,3 Hz. Elektryczna kalibracja wybierana za pomocą przełącznika na panelu frontowym: 0 V sygnał wyjściowy w pozycji „0”; dodatnie lub ujemne napięcie wyjściowe regulowane przy pomocy obrotowego dostrajacza w pozycji „CAL”. Urządzenie USB do zbierania danych z 16-kanałowym przetwornikiem A/D, z wejściami analogowymi, przewodem USB, przeznaczone do pracy z komputerem PC zgodne z PLUGSYS. DIM-D PLUGSYS – cyfrowa szyna dla modułu DIM zainstalowana w obudowie PLUGSYS dla połączenia poszczególnych modułów. Stanowisko do wstępnej obróbki i przetrzymywania badanej próbki Płytka preparacyjna z dołkami o średnicy 60 i 70 mm z możliwością podłączenia przewodu napowietrzającego próbkę. Komputer i oprogramowanie Komputer PC: ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; pojemność zainstalowanego dysku: 1 TB SATA III; pojemność zainstalowanej pamięci: 6 GB DDR4; zintegrowana karta dźwiękowa; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; liczba slotów PCI-E 1x: 2 szt.; liczba wolnych slotów PCI-E 2x: 1 szt.; liczba slotów PCI-E 16x: 1 szt.; liczba wolnych slotów PCI-E 16x: 1 szt.; 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ-45 (LAN), dołączone wyposażenie: klawiatura, mysz. 2 szt.: monitory full HD min 24 cale. Oprogramowanie LabChart. Oprogramowanie dla zbierania danych z przetworników siły - HSE-ACAD. Pozostałe wymagania: Szkolenie w zakresie obsługi trwające nie krócej niż 2 dni; Bezpłatna opieka serwisowa przez okres 12 miesięcy, obejmująca wykonanie co najmniej jednego kompletnego przeglądu całego zestawu wraz z wymianą elementów podlegających naturalnemu zużyciu, takich jak np. węże silikonowe; W okresie gwarancji: czas reakcji serwisu – nie dłuższy niż 2 dni roboczych, czas usunięcia usterki - nie dłuższy niż 5 dni w uzasadnionych wypadkach takich jako konieczność sprowadzenia części z zagranicy lub wysłania elementu do serwisu zewnętrznego dopuszcza się wydłużenie czasu usunięcia usterki do 20 dni roboczych. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

Część 9. Mineralizator mikrofalowy.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Mineralizator mikrofalowy, posiadający dwa wbudowane magnetrony o łącznej mocy co najmniej 1800 W. Niepulsacyjny sposób dostarczenia energii mikrofalowej w całym zakresie pracy. System kontroli temperatury w każdym naczyniu za pomocą czujnika podczerwieni niewymagający pomiaru temperatury za pośrednictwem np. termopary lub światłowodu w naczyniu referencyjnym. Czujnik podczerwieni wbudowany w podłogę urządzenia zapewniający odczyt temperatury od spodu naczyń do mineralizacji. Minimum 24-pozycyjny rotor na naczynia o poj. 110 ml. Zestaw co najmniej 16 teflonowych naczyń (TFM) do mineralizacji o pojemności 110 ml z automatyczną kontrolą ciśnienia maksymalnego. Naczynia muszą być samowentylujące się tj. umożliwiające uwalnianie nadciśnienia bez konieczności przerywania procesu mineralizacji. Naczynia niewymagające stosowania materiałów eksploatacyjnych w postaci np. membran, dysków, sprężyn zabezpieczających. Maksymalne ciśnienie mineralizacji w oferowanych naczyniach co najmniej 34,4 bara. Maksymalna temperatura mineralizacji w oferowanych naczyniach co najmniej 300°C. Możliwość pracy z dowolną liczbą naczyń od 1 do maksymalnej liczby bez konieczności wstawiania naczyń pustych lub naczyń z kwasem. Komora wewnętrzna pieca wykonana ze stali kwasoodpornej SS 316 pokryta wielowarstwowo teflonem. Objętość komory wewnętrznej pieca poniżej 55 dm3 w celu zapewnienia wysokiej gęstości promieniowania mikrofalowego. Mineralizator musi posiadać przeszklone drzwi lub kamerę, umożliwiające łatwy podgląd wnętrza komory. System zabezpieczeń wyłączający proces mineralizacji w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia np. otwarcia drzwi, reakcji egzotermicznej, awarii magnetronu. System zabezpieczenia magnetronu przed zwrotnym promieniowaniem rozproszonym za pomocą stałego izolatora, umożliwiający ciągłą emisję mikrofal na poziomie 100%. System wyciągowy zintegrowany w mineralizatorze, odporny na korozję i umożliwiający szybkie schłodzenie naczyń po skończonym procesie mineralizacji. Wbudowany panel kontrolny, oparty na co najmniej 7” ekranie pojemnościowym LCD, wyświetlający aktualne parametry pracy oraz umożliwiający przegląd parametrów całego procesu mineralizacji. Wbudowane w mineralizator porty komunikacyjne: USB, USB-B, Ethernet oraz RS232. Wewnętrzna pamięć do zapisu metod oraz danych. Oprogramowanie sterujące umożliwiające m. in.: programowanie i kontrolowanie (w postaci wykresów) parametrów, takich jak: temperatura, czas oraz moc, w trakcie całego procesu mineralizacji; zapis procedur użytkownika i ich archiwizację; posiadające wgraną bibliotekę metod predefiniowanych dla różnych typów próbek, wyświetlanie filmów instruktażowych z dźwiękiem; automatyczny dobór dostarczanych mikrofal w celu osiągnięcia zadanej krzywej temperatury (automatycznie dopasowuje się do ilości i typu wstawionych naczyń). System umożliwiający automatyczne wykrywanie typu wstawionych naczyń, liczenie naczyń oraz na tej podstawie dobór optymalnych parametrów pracy. System wizualnego informowania o statusie urządzenia, posiadający co najmniej dwa kolory podświetlenia komory dla różnych trybów pracy. wbudowane w mineralizator głośniki sygnalizujące dźwiękowo zakończenie procesu mineralizacji. zasilanie 230V, 50 Hz. Wymagania pozostałe: Szkolenie aplikacyjne prowadzone przez specjalistę w dziedzinie przygotowania próbek i analizy instrumentalnej w dogodnym dla klienta terminie - 1 dzień; Dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

Część 10. Wirówka laboratoryjna.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Wirówka nablatowa z chłodzeniem. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 10 200 rpm (11 420 xg) dla rotoru kątowego mogącego pomieścić co najmniej 6 probówek o pojemności 50 ml i z możliwością przystosowania rotoru do obsługi probówek o pojemności poniżej 50 ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 4 739 rpm (5 250 xg) dla rotoru wychylnego z co najmniej 4 wymiennymi koszykami zaopatrzonymi w wymienne adaptery na probówki i butelki o pojemności od 1,5 do 750 ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 4 450 rpm (4 060 xg) dla rotoru wychylnego zaopatrzonego w co najmniej 4 wymienne uchwyty na mikropłytki. Ustawienia prędkości wirowania w krokach co 10 rpm/10 xg. Dokładność prędkości ±25 rpm. Obsługa poprzez wbudowany ekran dotykowy lub klawiaturę dotykową. Możliwość zapisu co najmniej 99 programów (w tym 6 w trybie łatwego dostępu). Zakres regulacji temperatury: -10°C - +40°C (w krokach co 1°C). Uzyskiwanie temperatury co najmniej 4°C w komorze wirowania w czasie krótszym niż 5 minut. Profile przyspieszania i hamowania: co najmniej 10 (w tym hamowanie swobodne). Wykrywanie niewyważenia w czasie co najmniej 30 sekund. Generowany hałas nie więcej niż 60 dB. Wirówka wyposażona w rotor wychylny wyposażony w adaptery (8 sztuk każdego rodzaju): dla probówek konikalnych 50 ml, dla probówek konikalnych 15 ml, dla probówek 5 ml. Zasilanie 220-230V, 50Hz. czas reakcji serwisu 24h. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

Część 11. Bank mocy – UPS o mocy 10 kW 3 Ph.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Wymagany jest system o mocy rzeczywistej co najmniej 10 000 W i pozornej co najmniej 15 000 VA. Trójfazowy. Napięcie na wejściu co najmniej 170 V. Napięcie na wyjściu co najmniej 220 V. W postaci mobilnej wieży o budowie jednolitej lub modułowej. Posiadający baterie wewnętrzne i mogący pracować w trybie ciągłym – bezprzerwowym, zabezpieczając nieprzerwaną dostawę prądu do urządzeń podłączonych. Co najmniej 1 wejście dla złącza IEC 16A (dla kabli trójżyłowych). Co najmniej 6 wyjść dla złącza IEC 10A (dla kabli trójżyłowych). Możliwość startu urządzenia z baterii. Częstotliwość zasilacza 45-66 Hz. Maksymalne natężenie prądu do 300 A. Sprawność co najmniej 93%. Liczba portów USB – co najmniej 1> Port RS-232 – co najmniej 1. Temperatura pracy 0-40°C. Dopuszczalny poziom hałasu nie większy niż 60 dB. Wyświetlacz informujący o statusie urządzenia oraz wskazujący aktualne parametry pracy. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

Część 12. Autoklaw.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Autoklaw przeznaczony do sterylizacji cieczy, szkła, materiałów z tworzyw sztucznych i odpadów. Komora pozioma o pojemności co najmniej 25 litrów. Możliwość jednoczesnej sterylizacji co najmniej 12 butelek 250 ml lub 5 butelek 1000 ml lub 5 kg narzędzi. Temperatura sterylizacji co najmniej od 105°C. Sterowanie mikroprocesorowe, automatyczny proces sterylizacji bez konieczności dozoru ze strony użytkownika. Co najmniej 10 programów sterylizacji, z możliwością modyfikacji parametrów. Wbudowana pamięć o pojemności umożliwiającej rejestrację danych co najmniej 100 cykli sterylizacji. Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem. Możliwość bieżącego monitorowania następujących temperatur na wyświetlaczu: komory, czujnika referencyjnego, generatora pary, kondensatu oraz elektroniki sterującej. Komora sterylizacyjna ze stali nierdzewnej odpornej na korozję. Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Drzwi komory sterylizacyjnej wykonane z bezpiecznego szkła odpornego na wysoką temperaturę z automatycznym systemem zamykania. Blokada otwarcia drzwi w trakcie procesu sterylizacji. Sygnalizacja poszczególnych faz cyklu sterylizacji widoczna w pomieszczeniu w każdych warunkach oświetlenia. Zintegrowany zbiornik na wodę zasilającą oraz kondensator pary z wbudowanym pojemnikiem na kondensat. Zintegrowany generator pary z elementami grzejnymi pracującymi bez bezpośredniego kontaktu z wodą. System suszenia próżniowego oraz frakcjonowanej próżni wstępnej z możliwością programowania parametrów. Podwójny system zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury w komorze. Podwójne, niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem generatora pary. Zabezpieczenie przed wydostawaniem się pary z komory przy otwartych drzwiach. Jako wyposażenie należy dostarczyć urządzenie do bezciśnieniowej produkcji wody demineralizowanej na potrzeby wytwornicy pary. Woda demineralizowana musi być wytwarzana na żądanie z wydajnością co najmniej 100 l/h. Wymagana jest produkcja wody do 20 µS/cm w ilości co najmniej 300 litrów bez konieczności regeneracji urządzenia. Oferent musi zapewnić serwis wymiany żywicy jonowymiennej w urządzeniu łącznie z utylizacją zużytego złoża. Wymiary zajmowane przez autoklaw na stole laboratoryjnym nie mogą przekroczyć 50x60 cm (szer. x głęb.). Ciężar autoklawu nie większy niż 70 kg. Zasilanie: 230 V / 50 Hz. Pobór mocy nie większy niż 2,5 kW. Średnie zużycie energii na cykl sterylizacji nie może przekraczać 0,75 kWh. Średnie zużycie wody demineralizowanej na cykl sterylizacji nie może przekraczać 0,75 litra. Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 .Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub modyfikowane. Folder/prospekt oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych parametrów technicznych (dopuszczony język angielski). |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….………

Część 13. Zmywarka laboratoryjna.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Wolnostojąca, jednodrzwiowa z drzwiami otwieranymi do płaszczyzny poziomej. Obudowa i komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej. Automatyczne uchylanie drzwi po zakończeniu procesu mycia. Automatyczne zamknięcie drzwiczek przed startem programu, drzwi elektrycznie zablokowane podczas cyklu programowego. Łatwy w utrzymaniu czystości panel sterowania (brak wystających przycisków czy pokręteł). Zabezpieczenie ustawień systemowych dezynfektora poprzez kod PIN. Funkcja modyfikacji przynajmniej w 3 programach użytkownika takich parametrów jak: temperatura, czas utrzymania temperatury, ilość wody. Konduktometr. Funkcja automatycznego zapisywania w sterowaniu takich parametrów jak: zużycie wody, zużycie płynnych środków (przy dozowaniu zewnętrznym), czas pracy, ilość przebiegów programowych. Komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz min. 3 ramionami natryskowymi (w tym 1 ramię zintegrowane z górnym koszem). Monitorowanie ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych. Tylne dokowanie koszy na dolnym i górnym poziomie. Mycie iniekcyjne na dwóch poziomach. Modułowy system wyposażenia umożliwiający konfigurację na jednym poziomie wózka, mycia w module iniekcyjnym oraz nieiniekcyjnym oferując szeroką konfigurację zastosowań. Wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy (min. dwa wtryskiwacze aerozolu) i bezstopniowym wentylatorem. 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na sól regeneracyjną (pojemność min. 2 kg). Dozowanie środków płynnych przez 2 pompy dozujące z możliwością podłączenia 3 pompy. Wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, ewentualne błędy i komunikaty. Min. 14 stałych programów fabrycznych mycia. Czas trwania mycia standardowego programu nie dłuższy niż 30 min. Program dezynfekcji termicznej w temperaturze 93°C z czasem utrzymania temperatury 10 min nie dłuższy niż 53 min. Możliwość zaprogramowania min. 3 preferowanych programów pod przyciskami wyboru bezpośredniego. Funkcja startu z opóźnieniem max. 24h. Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce, o zmiennej prędkości z wbudowanymi elementami grzejnymi i konduktometrem, dostarczająca zmienne ciśnienie wody, wydajność średniej min. 60 l/min; grzałki poza komorą mycia. Wbudowany zmiękczacz dla wody ciepłej (max. 65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu mycia (niewymagany oddzielny program regeneracyjny). Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego. Poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła i mikro-filtrem. Agregat suszący o wydajności przynajmniej 47 m3/h i temperaturze nastawianej, co 1°C w zakresie 50-115°C oraz mocy grzewczej co najmniej 2,0 kW oraz mocy dmuchawy co najmniej 0,3 kW. Agregat suszący wyposażony w filtr HEPA klasy H13, wartość całkowitej skuteczności równa lub większa 99,5%, czas pracy przynajmniej 200 h. Wymagane przyłącza wodne: 1 x zimna woda, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 – 1000 kPa), wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¾ cala), 1 x ciepła woda o temp. max. 65°C, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 – 1000 kPa), wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¾ cala), 1 x woda demineralizowana, ciśnienie 0,5-10 bar (50-1000 kPa). Zasilanie elektryczne – 3N AC 400 V; 50 Hz; zabezpieczenie 3 x 16 A. Całkowita moc przyłączeniowa poniżej 10 kW. Wymiary komory mycia min: 530x510x520 mm (S x G x W). Wymagane wyposażenie: Zestaw startowy środków myjących, neutralizujących i soli umożliwiający rozruch urządzenia. Kosz górny: bez systemu podłączania modułów do mycia iniekcyjnego, otwarty front, dla różnych wkładów, jedno ramię natryskowe, wysokość ładunku 160 +/- 30 mm (w ustawieniu asymetrycznym/regulacja wysokości) – 1 szt. Kosz dolny do podłączenia modułów mycia iniekcyjnego, dla różnych modułów, 2 moduły na 1 poziomie – 1 szt. Moduł myjący, zastosowanie do np. kolby Erlenmeyera, okrągłe kolby laboratoryjne, butelki, kolby i cylindry pomiarowe: 6 x dysz wtryskowych z plastikowym stoperem (2,5 x 110 mm), 6 x dysz wtryskowych (4 x 160 mm), 6 x klipsy do dysz, 6 x dysze wtryskowe (6 x 220 mm), 6 x klipsy do dysz – 1 szt. Wkład na lejki, zlewki, szkło z szeroką szyjką itp., wys. 67/127, szer. 225, gł. 442 mm, do stosowania w koszu górnym lub dolnym – 2 szt. Moduł do mycia pipet do kosza dolnego na minimum – 95 szt. pipet, moduł do pipet obejmuje wspornik o wysokości 150 mm. System uzdatniania wody produkujący wodę trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 z przyłączem do zmywarki laboratoryjnej. Parametry techniczne: urządzenie zasilane wodą wodociągową, stopnie oczyszczania wody: prefiltracja na filtrze osadowym, filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł), odwrócona osmoza; wydajność systemu: ok. 5 - 7 dm3/h (dobowa 120 - 160 dm3), stopień retencji: 97-99%, praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa, system wyposażony w pompę podnoszącą ciśnienie wody zasilającej z automatyką, punkt poboru wody zaopatrzony w wylewkę wody demi, ruchome, regulowane ramię podtrzymujące punkt poboru wody o zasięgu min. 2 m, automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku lub zamkniętym zaworze kranu, zbiornik ciśnieniowy do magazynowania wody oczyszczonej o pojemności 40 dm3, przyłącze do zmywarki laboratoryjnej, możliwość stworzenia sieci wody demi z kilkoma punktami poboru wody, możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana modułów wymiennych), system przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40°C zasilanie: 230 V / 50 Hz, możliwość samodzielnego montażu urządzenia, obudowa z nierdzewnej stali kwasoodpornej. Funkcje monitorujące pracę systemu: urządzenie wyposażone jest w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający: wyświetlacz parametrów, konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej, wyświetlanie w jednostkach µS/cm lub MOhm, kompensacja temperatur, alarm informujący o wymianie filtrów wstępnych, alarm informujący o wymianie modułu membranowego RO, podgląd terminów serwisowych, graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa, możliwość modyfikacji numeru telefonu serwisowego przez użytkownika, wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem, możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów; manometr ciśnienia wody zasilającej, oprogramowanie przerwanie pracy pompy przy: niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia, pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

14. Spektrofotometr UV/VIS.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Sterowany poprzez zewnętrzny komputer. Pomiar przy stałej lub różnej długości fali (do 20 wartości). Odczyt absorbancji, transmitancji, stężenia. Układ jednowiązkowy z wbudowanym detektorem referencyjnym (tzw. pozorna dwuwiązkowość). Zakres długości fali: 190 – 1100 nm. Stała szerokość szczeliny: maksymalnie 1,4 nm. Dokładność długości fali nie gorsza niż: +/- 0,1 nm. Powtarzalność długości fali nie gorsza niż: +/-0,02 nm. Rozdzielczość nie gorsza niż: 0,1 nm. Dokładność fotometryczna nie gorsza niż: +/-0,003 A. Rozproszenie światła nie większe niż: 0,03% T. Optyka pokryta kwarcem. Źródło światła: lampa deuterowa dla zakresu UV oraz lampa halogenowa dla zakresu VIS z możliwością automatycznego lub manualnego ich wyłączania/włączania. Zakres pomiarowy od 0,3 A do 3 A. Stabilność linii w czasie przy 500 nm min. 0,0005 A/h. Szybkość skanowania co najmniej 12000 nm/min. Wbudowane gniazdo pomiarowe dla prób o dużym zmętnieniu. Automatyczne rozpoznawanie dodatkowych akcesoriów. Zewnętrzne oprogramowanie umożliwiające m.in.: pomiar absorbancji, stężenia, energii przy dowolnej długości fali, możliwość wyboru prędkości skanowania, analizę ilościową, analizę kinetyczną, analizę barwy, obróbkę danych (np. dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, zawężanie), możliwość dowolnego definiowania dalszych przeliczeń z użyciem wyników pomiarów. Instrukcja w językach polskim i angielskim. Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz szkolenie. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………………………

15. Spektrometr absorbcji atomowej.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Spektrometr absorpcji atomowej umożliwiający pracę w technice bezpłomieniowej (z kuwetą grafitową). Zakres spektralny: min. 185 - 900 nm. Monochromator Czerny-Turner o długości min. 270 mm, min. 1800 linii/mm, detektor typu fotopowielacz. Min. 8 pozycyjny, karuzelowy zmieniacz lamp, czytający lampy kodowane z wbudowanymi co najmniej 4 zasilaczami na lampy o podwyższonej intensywności. Zestaw min. 8. lamp kodowanych. Szerokość szczeliny ustawiana w min. 4 krokach od 0,2 nm do min. 1,2 nm. Ustawianie długości fali z poziomu oprogramowania. Korekcja tła przy pomocy lampy deuterowej z katodą wnękową z częstotliwością taktowania min. 300 Hz oraz za pomocą efektu Zeemana z możliwością zmiany natężenia pola magnetycznego co najmniej w zakresie od 0,05 T do 1,0 T. Piec grafitowy poprzecznie grzany z temperaturą grzania minimum do 3000°C. Optyczna (bezdotykowa) kontrola temperatury w kuwecie. Komputerowe sterowanie przepływem gazu wewnątrz kuwety. Zamknięty układ chłodzenia kuwety grafitowej. Wbudowana kamera do obserwacji wnętrza kuwety grafitowej. Zestaw rurek grafitowych. Podajnik do pieca na minimum 100 próbek, z automatycznym dodawaniem modyfikatorów matrycy z automatycznym i tzw. inteligentnym rozcieńczeniem (przygotowanie krzywej wzorcowej z jednego wzorca), z możliwością zatężania próbek przez wielokrotny nastrzyk oraz z możliwością nastrzyku do podgrzanej rurki. Zestaw komputerowy do sterowania aparatem. 25 rurek grafitowych z platformą. Możliwość późniejszego doposażenia spektrometru w: przystawkę do generowania wodorków przystawkę do bezpośredniej analizy prób stałych. Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim do pracy spektrometru umożliwiające monitorowanie i sterowanie wszystkimi funkcjami i parametrami aparatu, zbierające dane, dające możliwość wyboru algorytmu krzywej kalibracji, kontroli statystycznej wyników i kalibracji, umożliwiające przygotowania raportów projektowanych przez użytkownika, umożliwiające transfer danych do zewnętrznych programów do dalszej obróbki. Instalacja, uruchomienie, sprawdzenie oraz szkolenie z obsługi i konserwacji spektrometru. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

16. System do hodowli Danio pręgowanego.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Wymagania ogólne: System składający się z: centralnej jednostki filtracyjnej, 3 sztuk regałów na zbiorniki, zestawu zbiorników do utrzymywania i hodowli ryb Danio rerio, zmiękczacza do wody wodociągowej wraz z filtrem wstępnym. System zawierający wszystkie niezbędne połączenia miedzy jednostką filtracyjną i regałami. Brak elementów zawierających metale ciężkie. Wykonanie z materiałów odpornych na działanie wody i soli. System umożliwiający utrzymywanie i hodowlę ryb w postaci od larw do osobników dorosłych. Całe orurowanie systemu wykonane z nietoksycznego tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. System kompatybilny ze zbiornikami firmy Tecniplast znajdującymi się na wyposażeniu Zamawiającego. Parametry centralnej jednostki filtracyjnej: Jednostka filtracyjna posiadająca możliwość obsługi do 6 regałów ze zbiornikami o łącznej pojemności min. 175 l dla każdego z regałów – możliwość późniejszej rozbudowy oferowanego systemu o kolejne trzy regały. Jednostka filtracyjna składająca się minimum z następujących elementów: filtra mechanicznego, filtra chemicznego, lamp UV, minimum dwóch pomp obiegowych pracujących zamiennie, systemu kontrolującego i regulującego temperaturę wody, jednostki kontrolnej z panelem sterowania, elementów zapewniających automatyczne podmiany wody, systemu kontrolującego i regulującego pH i przewodność wody systemowej. Filtr mechaniczny w postaci wymiennych filtrów harmonijkowych lub równoważnych o porowatości nie większej niż 50 µm. Filtr chemiczny w postaci przepływowego, ciśnieniowego filtra węglowego mogącego pomieścić minimum 1 kg węgla aktywowanego. Jednostka wyposażona w bypass pozwalający na wymianę filtra mechanicznego i chemicznego bez konieczności zatrzymywania przepływu wody w systemie. Lampa UV o mocy minimum 120 000 µW/cm2/sekundę (moc mierzona po 9000 h pracy promienników przy maksymalnym obciążeniu jednostki filtracyjnej). Obudowa lampy UV wykonana ze stali nierdzewnej klasy min. AISI316. Pompy obiegowe zapewniające minimum 5 wymian wody na godzinę w każdym zbiorniku (przy podłączeniu do systemu 6 regałów). Pompy obiegowe pracujące zamienne, każda z pomp zapewniająca samodzielnie odpowiedni obieg wody dla całego systemu. Pompy automatycznie przełączające się w razie awarii jednej z nich. System wyposażony w grzałki pozwalające na utrzymanie w całym systemie temperatury wody na poziomie 28°C ± 1°C (przy temperaturze otoczenia w zakresie 22-26°C). Panel sterowania w postaci ekranu dotykowego chroniony hasłami dostępu na minimum dwóch poziomach. Zmiana parametrów wody w systemie (pH, temperatury i przewodności) oraz innych ustawień systemu może odbyć się tylko po autoryzacji przez uprawnionego pracownika (hasło dostępu). System wyposażony w automatyczne przypomnienia o procedurach konserwacyjnych oraz całodobowy monitoring parametrów wody (minimum temperatury, pH oraz przewodności). Jednostka wyposażona w system alarmowy powiadamiający minimum o: przekroczeniu zadanych parametrów wody (pH, przewodność i temperatura), zbyt niskim i zbyt wysokim ciśnieniu wody w systemie, zbyt niskim poziomie wody w systemie, zapchanym filtrze mechanicznym, błędach w pracy pomp obiegowych, konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych (wymiana lamp UV, kalibracja sond). Archiwizacja alarmów pojawiających się w systemie. Archiwizacja wskazań parametrów wody przynajmniej z ostatnich 12 godzin. Jednostka wyposażona w system automatycznej podmiany wody w systemie w zakresie minimum od 1 do 20%, na poziomie zadanym przez Użytkownika. Woda w systemie wymieniana stopniowo w ciągu 24 h. Jednostka wyposażona w system monitoringu temperatury, pH oraz przewodności wody z możliwością nastawienia wymaganych parametrów i progów alarmowych. Parametry wody monitorowane przez system przez całą dobę oraz wyświetlane na ekranie kontrolnym. Jednostka wyposażona w dwa zbiorniki na roztwory buforowe i dwie pompy dozujące roztwory buforowe. Jednostka wyposażona w sondy pH i przewodności o minimum dwupunktowej kalibracji. Sonda pH o dokładności minimum 0,1 jednostki. Sonda przewodności o dokładności minimum 10 µS. Pompy dozujące automatycznie wzbogacające wodę w sól morską i węglany, tak aby w systemie stale utrzymywały się zadane parametry pH i przewodności. Wymiary zewnętrze jednostki filtracyjnej (bez orurowania) nie większe niż: wysokość 2010 mm, głębokość 910 mm, szerokość 900 mm. Parametry regałów na zbiorniki (3 sztuki): Stelaże regałów wykonane ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 316, malowanej proszkowo. Wymiary zewnętrzne każdego z regałów nie większe niż: wysokość 2150 mm, głębokość 470 mm, szerokość 1380 mm. Możliwość transportu regałów w poziomie. Regały minimum 5-rzędowe z możliwością podłączenia w każdym z regałów minimum 25 dużych zbiorników o pojemności 8 l (± 5%) lub minimum 50 małych zbiorników o pojemności 3,5 l (± 5%) albo kombinacji tych ilości zbiorników. Pełna wymienność zbiorników dużych i małych bez konieczności modyfikacji regałów (jeden większy zbiornik może być umieszczony w miejscu przeznaczonym na dwa mniejsze zbiorniki). Każdy z regałów wyposażony w minimum 50 wielofunkcyjnych zaworów z możliwością dostrojenia przepływu wody oraz otwierania/zamykania dopływu wody do każdego zbiornika osobno. Odcięcie i ponowne otwarcie przepływu wody nie zmienia wcześniej ustawionego przepływu w danym zaworze. Każdy z zaworów wyposażony w wizualny wskaźnik ostrzegający użytkownika o odciętym dopływie wody. Doprowadzenie wody do pojedynczych zbiorników z przodu regałów. Każdy z regałów wyposażony w buforowy zbiornik na wodę systemową umiejscowiony pod regałem. Zbiorniki buforowe o objętości pozwalającej na odebrania całej wody spływającej z rur po wyłączeniu cyrkulacji wody w systemie. Zbiorniki buforowe wyposażone w mechaniczny filtr wstępny o porowatości nie większej niż 100 µm, filtrujący wodę spływającą bezpośrednio z każdego regału. Zbiorniki buforowe wyposażone w wydzieloną przestrzeń do umieszczenia medium filtra biologicznego. Medium w postaci ceramicznych lub szklanych pierścieni lub rozwiązania równoważnego dostarczane podczas instalacji systemu. Ilość medium filtra biologicznego dostosowana do maksymalnego obsadzenia systemu przy założeniu utrzymywania 6 osobników dorosłych w każdym litrze wody w zbiornikach. Rynny zbierające wodę ze zbiorników umieszczone na tylnej ścianie regału. Rury i rynienki rozprowadzające i zbierające wodę łączone w sposób umożliwiający wielokrotne rozkładanie i składanie bez wpływu na szczelność i funkcjonalność systemu. W regałach zamontowane prowadnice do zbiorników o ciemnym zabarwieniu, ułatwiające pozycjonowanie zbiorników oraz orientację przestrzenną zwierząt. Konstrukcja regałów zapobiegająca wyjęciu zbiornika podczas gdy otwarty jest przepływ wody w odpowiadającym mu zaworze. Parametry zestawu zbiorników do utrzymywania i hodowli ryb Danio rerio: W skład zestawu zbiorników wchodzi: 25 kompletnych zbiorników dużych o pojemności 8 l ± 5%, 100 kompletnych zbiorników małych o pojemności 3,5 l ± 5%, 20 szt. zaślepek dla stadiów larwalnych i młodocianych o porowatości siatki 300 µm (± 10%), 20 szt. zaślepek dla stadiów larwalnych i młodocianych o porowatości siatki 800 µm (± 10%). Każdy kompletny zbiornik duży winień składać się z: korpusu zbiornika o pojemności użytkowej 8 l ± 5%, pokrywy, zaślepek dla ryb dorosłych zapobiegających przedostawaniu się ryb do syfonu (2 szt.), syfonów ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego (2 szt.), silikonowych sprężynek do zamontowania syfonów (2 szt.). Każdy kompletny zbiornik mały winień składać się z: korpusu zbiornika o pojemności użytkowej 3,5 l ± 5%, pokrywy, zaślepki dla ryb dorosłych zapobiegającej przedostawaniu się ryb do syfonu (1 szt.), syfonu ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego (1 szt.), silikonowej sprężynki do zamontowania syfonu (1 szt.). Wszystkie korpusy i pokrywy zbiorników winny być wykonane z przeźroczystego poliwęglanu lub tworzywa równoważnego o niebieskim zabarwieniu, co ma ograniczać rozwój alg. Każdy zbiornik powinien być podzielony na minimum dwie strefy – strefę hodowlaną do utrzymywania ryb oraz strefę techniczną do umiejscowienia syfonu. Strefy powinny być oddzielone przy pomocy odpowiedniej zaślepki, dobieranej w zależności od wielkości ryb. Możliwość późniejszego doposażenia małych zbiorników w perforowane przegrody umożliwiające podział zbiornika na dwie strefy hodowlane. Pokrywa każdego zbiornika wyposażona w minimum jeden otwór do doprowadzania wody oraz minimum dwa otwory do dozowania pokarmu. Konstrukcja regałów i zbiorników zapewniająca samoczynne usuwanie nieczystości i resztek pokarmu z dna zbiorników poprzez odpowiedni spadek dna zbiorników w kierunku syfonu i odpowiednią konstrukcję syfonów. Parametry zmiękczacza do wody wodociągowej wraz z filtrem wstępnym: Zmiękczacz dwukolumnowy przeznaczony do pracy ciągłej. Filtr wstępny z wymiennym wkładem workowy o porowatości nie większej niż 50 µm. Zbiornik solanki o pojemności minimum 25 l. Zmiękczacz na gotowej ramie montażowej z orurowaniem, niezbędnymi zaworami i by-passem. Możliwość zamontowania wszystkich elementów pod blatem roboczym umieszczonym na wysokości 900 mm nad posadzką. Warunki dostawy, gwarancji i serwisu: Wymagane przeprowadzenie wizji lokalnej w pomieszczeniu docelowym w celu sprawdzenia warunków instalacyjnych dla oferowanego sprzętu. Protokół z przeprowadzenia wizji lokalnej wraz z wizualizacją rozmieszczenia elementów systemu w pomieszczeniu należy dołączyć do oferty. Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu przeprowadzone przez przedstawicieli producenta lub autoryzowany przez producenta serwis. Dokumenty wymagane przy dostawie: pełna instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. Szkolenie dla użytkowników z obsługi i konserwacji systemu. Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia. W przypadku awarii powodujących zatrzymanie przepływu wody w systemie czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 h. Cały system fabrycznie nowy, nieregenerowany, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2019. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

17. System do analizy behawioralnej gryzoni i Danio pręgowanego.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | System śledzenia ogólnego przeznaczenia, odpowiedni dla wielu zastosowań behawioralnych. System składający się minimum z: oprogramowania do obserwacji i analiz behawioralnych różnych gatunków zwierząt laboratoryjnych; komory obserwacyjnej dedykowanej dla stadiów larwalnych Danio pręgowanego z kamera cyfrową oraz kompatybilną stacją roboczą; oprogramowania do obserwacji i analiz behawioralnych ryb Danio przy użyciu kamery mikroskopowej (kamera i mikroskop nie wliczone do oferty); oprogramowania do rejestracji eksperymentów behawioralnych na gryzoniach wraz kamerą GigE oraz kompatybilną stacją roboczą. Parametry oprogramowania do obserwacji i analiz behawioralnych różnych gatunków zwierząt laboratoryjnych: Oprogramowanie modularne i skalowalne. Oprogramowanie umożliwia kontrolę jakości aktualnych danych poprzez porównywanie danych i materiałów wideo w zestawieniu czasowym, z uwzględnieniem pojedynczych punktów pomiarowych. Oprogramowanie umożliwiające korektę brakujących i niepoprawnych pomiarów. Oprogramowanie pozwalające na uzyskanie minimum następujących danych na temat śledzonych obiektów: prędkość, przebyta odległość, czas spędzony w strefie lub poza strefą, czas spoczynku, czas z wysoką aktywnością, obroty, drgawki, średnia prędkość, aktywność. Zintegrowany interfejs użytkownika z wskazówkami przebiegu pracy podczas eksperymentu. Wbudowane szablony eksperymentów dla różnych gatunków, minimum dla: szczurów, myszy, ryb, stawonogów, w tym dla minimum dziesięciu różnych labiryntów dla myszy i minimum trzech różnych labiryntów dla dorosłego danio pręgowanego. Nieograniczona liczba bezpłatnych licencji analitycznych. Dostępne interfejsy zewnętrzne, minimum API i SDK. Wbudowany w oprogramowanie samouczek wideo. Co najmniej sześć metod pozyskiwania danych: skala szarości, odejmowanie statyczne, odejmowanie dynamiczne, różnicowanie, oznaczanie kolorem i zmiana piksela. Możliwość śledzenia na żywo i z wcześniej nagranego materiału wideo. Dostępne minimum trzy algorytmy wygładzania śladu – lokalnie ważona regresja wielomianowa, minimalna odległość przebyta, maksymalna odległość przebyta. Wbudowana lista testów z niezależnymi zmiennymi do planowania eksperymentów. Możliwość ustawienie w pełni automatycznego startu i zatrzymania doświadczenia, co pozwala na przeprowadzanie wysokowydajnych testów. Oprogramowanie wyposażone w moduł lub moduły umożliwiające śledzenie wielu obiektów w tym samym polu z określaniem położenia nosa i podstawy ogona. Funkcje analizy obejmują określenie minimum następujących interakcji społecznych: bliskość, średnia ważona intensywności ruchu, szybkość przemieszczania się do siebie i od siebie. Oprogramowanie wyposażone w moduł umożliwiający interakcję z zewnętrznym sprzętem za pomocą TTL i innych poleceń, które są wywoływane przez wykryte zachowania zwierząt. Zastosowanie wizualnego języka skryptowego dla protokołów. Oprogramowanie wyposażone w moduł umożliwiający śledzenie zwierząt jednocześnie w wielu polach – możliwość zaprogramowania do minimum 96 pól śledzenia. Możliwość zdefiniowania warunków rozpoczęcia i zakończenia śledzenia niezależnie dla każdego pola. Możliwość późniejszej rozbudowy oprogramowania o minimum następujące moduły/funkcje: automatyczna analiza zachowań myszy i szczurów, takich jak jedzenie, picie, stójkowanie bez podparcia, stójkowanie z podparciem, mycie pyszczka i czyszczenie futra, węszenie, chodzenie, odpoczynek, skakanie i drżenie; integracja i analiza zewnętrznych danych fizjologicznych, takich jak tętno, ciśnienie krwi i aktywność neuronalna oraz innych danych zewnętrznych, takich jak wokalizacje, temperatura lub wilgotność środowisk; śledzenie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej. Wizualizacja wszystkich danych i wideo w jednym zsynchronizowanym widoku, z wbudowaną funkcją nagrywania ekranu w celach prezentacji. Możliwość wizualizacji wielu ścieżek z kolorami jako wskaźnikami prędkości lub innych zmiennych zależnych. Możliwość wizualizacji uzyskanych danych za pomocą map, które wskazują położenie zwierzęcia lub grupy zwierząt podczas eksperymentu (obrazujące za pomocą skali kolorystycznej czas przebywania w danym obszarze lub wystąpienie określonych zachowań). Trwałe, posiadające możliwość wielokrotnego użycia, profile filtrowania pozyskanych danych w oparciu o złożone kombinacje zmiennych niezależnych i zależnych. Trwałe, posiadające możliwość wielokrotnego użycia profile analityczne definiujące wybór statystyk wyjściowych do różnych celów. Możliwość eksportu danych surowych oraz statystycznych do programów Microsoft Excel lub SPSS. Oprogramowanie kompatybilne ze sprzętem i stacją roboczą opisanymi w sekcji B. Oprogramowanie zainstalowane na minimum jednej stacji roboczej opisanej w sekcji B. Parametry komory obserwacyjnej dedykowanej dla stadiów larwalnych Danio pręgowanego z kamera cyfrową oraz kompatybilną stacją roboczą: Wszystkie elementy kompatybilne z oprogramowaniem opisanym w sekcji A. Komora obserwacyjna i jednostka przetwarzająca dedykowane dla stadiów larwalnych Danio pręgowanego. Komora pozwalająca na obserwację larw zarówno w świetle widzialnym, jak i w podczerwieni. Możliwość jednoczesnej obserwacji do minimum 96 larw Danio pręgowanego. Komora wyposażona w podświetlany na podczerwień uchwyt kompatybilny z minimum płytkami wielodołkowymi o różnej wielkości oraz płytkami Petriego. Podświetlany na podczerwień uchwyt ma zapewniać równomierne oświetlenie każdego pola i zapobiegać powstawaniu cieni. Możliwość dostosowania do płytek Petriego o średnicy 150 mm. Podświetlenie komory białym światłem – regulacja w zakresie min. od 0 do 5000 Lux. Możliwość regulacji i programowania oświetlenia za pomocą oprogramowania opisanego w sekcji A. Komora zapewnia niezawodne śledzenie - mniej niż 2% brakujących próbek w warunkach standardowych. Minimalizacja wibracji dzięki pokrywie ze złączem przegubowym. Komora wyposażona w kamerę cyfrową GigE wrażliwą na poczerwień. Kamera znajduje się nie dalej niż 30 cm od obserwowanego przedmiotu bez problemów z paralaksą lub okluzją w 96-studzienkowej płytce. Kamera w wysokiej rozdzielczości i dużej prędkości: rozdzielczość minimum 640x480 przy 60 klatkach na sekundę; rozdzielczość minimum 1280x960 przy 15 klatkach na sekundę. Komora wyposażona w soczewkę Fresnela zapobiegającą zniekształceniu widoku krawędzi płytki wielodołkowej. Możliwość późniejszego doposażenia komory w minimum: system regulacji temperatury z pomiarem temperatury w zbiorniku wody wewnątrz komory; system wytwarzania bodźców dźwiękowych i wibracji. Sterowanie komorą i kamerą oraz śledzenie i analiza uzyskanych danych za pomocą oprogramowania opisanego w sekcji A. Stacja robocza składająca się minimum z: komputera, monitora Full HD o przekątnej minimum 23 cale, klawiatury, myszy, głośnika lub głośników. Komputer wchodzący w skład stacji roboczej o minimum następujących parametrach: procesor Intel Core i7-8700, 6-rdzeniowy, o częstotliwości taktowania 3.20GHz lub równoważny; pamięć RAM minimum 8 GB; minimum dwa dyski twarde, w tym jeden dysk SSD o pojemności minimum 256 MB i jeden dysk o pojemności minimum 1TB; karta graficzna NVIDIA Quadro P400, 2GB lub równoważna; system operacyjny Windows 10 Professional 64 bit lub równoważny. Parametry oprogramowania do obserwacji i analiz behawioralnych ryb Danio przy użyciu kamery mikroskopowej (kamera i mikroskop nie wliczone do oferty): Oprogramowanie do obserwacji i analizy aktywności, kardiologii i morfologii zarodków i larw Danio pręgowanego. Analiza oparta na plikach wideo lub zdjęciach. Oprogramowanie wykorzystujące dane z zewnętrznej kamery mikroskopowej nie będącej elementem oferowanego systemu. Oprogramowanie umożliwiające automatyczne wyszukiwanie zarodków z tła oraz rejestrację i mierzenie aktywność każdego zarodka. Możliwość uzyskania minimum następujących parametrów dotyczących aktywności zarodków: liczba ruchów, liczba ruchów na minutę, procent czasu spędzonego aktywnie, procent czasu bez aktywności, całkowity czas spędzony aktywnie, całkowity czas bez aktywności. Oprogramowanie pozwalające na monitorowanie bicia serca larw (BPM lub BPS). Możliwość monitorowania wielu larw w jednym pliku wideo, po zaznaczeniu dla każdej larwy obszaru w którym znajduje się serce. Oprogramowanie pozwalające na pomiar przepływu krwi lub przepływów jelitowych (procentowy wskaźnik aktywności przepływu) u jednej lub kilku larw, po zaznaczeniu odpowiedniego obszaru naczynia lub jelita. Oprogramowanie pozwalające na wykonanie pomiarów morfologicznych larw na nieruchomych obrazach – po kalibracji oprogramowanie ma automatycznie dokonywać pomiarów długości i powierzchni np. długości ogona, wielkości oka i obszaru osierdziowego. Możliwość analizy plików wideo o dużej prędkości (do minimum 60 klatek na sekundę). Możliwość selekcji, wizualizacji i analizy uzyskanych danych oraz ich eksportu w celu analizy w zewnętrznych programach statystycznych. Parametry oprogramowania do rejestracji eksperymentów behawioralnych na gryzoniach wraz kamerą GigE oraz kompatybilną stacją roboczą: Oprogramowanie umożliwiające synchroniczne nagrywanie eksperymentów behawioralnych z minimum czterech różnych źródeł wideo i audio w tym samym czasie. Możliwość nagrywania w rozdzielczości minimum full HD 1920x1080. Możliwość rejestracji nagrań z prędkością do 100 klatek na sekundę (przy zastosowania odpowiedniej kamery). Możliwość rejestracji minimum 24-godzinnych nagrań. Oprogramowanie umożliwiające połączenie do minimum czterech nagrań wideo w jeden plik. Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie do minimum trzech małych obrazów wideo w jednym głównym obrazie – możliwość wybrania pozycji i rozmiaru osadzonych obrazów. Oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane uruchamianie i zatrzymywanie nagrywania. Kompatybilność oprogramowania z oprogramowaniem opisanym w sekcji A – możliwość analizy uzyskanych nagrać w oprogramowaniu opisanym w sekcji A. Kamera GigE o minimum następujących parametrach: rozdzielczość do minimum 1280 x 1024, prędkość nagrywania do minimum 60 klatek na sekundę; matryca z sensorem CMOS 1/1.8” podłączenie Gigabit Ethernet; możliwość nagrywania w świetle białym i przy słabym oświetleniu; możliwość nagrywania w świetle białym i wykonywania śledzenia oznaczonego kolorem. Kamera wyposażona w minimum: obiektyw zmiennoogniskowy 4-8 mm; Injector Power over Ethernet (PoE); Oprogramowanie zainstalowane na stacji roboczej o minimum następujących parametrach: procesor Intel Xeon 3530, 4-rdzeniowy, o częstotliwości taktowania 2,8 GHz lub równoważny; pamięć RAM minimum 4 GB; minimum jeden dysk twardy o pojemności minimum 1TB; karta graficzna Nvidia NVS 295 lub równoważna; karta sieciowa do obsługi kamery internetowej opisanej w punktach I.67 i I.68; system operacyjny Windows 7 Professional 64 bit lub równoważny. Stacja robocza składająca się minimum z komputera, monitora, klawiatury i myszy. Warunki dostawy, gwarancji i serwisu: Instalacja systemu i szkolenie przeprowadzone przez przedstawiciela producenta oprogramowania. Darmowe aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji. Całodobowe wsparcie techniczne dostępne w dni robocze w okresie gwarancji. Dostępna szczegółowa dokumentacja funkcyjna i techniczna - rozbudowane podręczniki i pomoc online opisujące metody śledzenia, parametry analizy danych i inne funkcje. Dokumenty wymagane przy dostawie: karta gwarancyjna. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

18. Obrazujący dopplerowski miernik przepływu krwi.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | System umożliwiający analizę kontrastu obrazu spekli (sieć zróżnicowanych ziarnistości) laserowych. Kompletne urządzenie składające się ze źródła lasera, kamery, macierzy do przetwarzania sygnału analogowego w cyfrowy oraz komputera. Cechy główne: Monitorowanie i analiza w czasie rzeczywistym m.in. budowy układu mikrokrążenia, zmian perfuzji mikrokrążenia, zmianę średnic naczyń krwionośnych. Wysoka rozdzielczość czasowa oraz przestrzenna. Wysoki kontrast. Umożliwia przeprowadzenie nieinwazyjnego i bezkontaktowego badania. Bez użycia środka kontrastowego. Pełne pole. Bez skanowania. Głębokość penetracji: nie więcej niż 1 mm. Możliwość zastosowania urządzenia do analizy przepływu krwi w mózgu, podczas udaru niedokrwiennego mózgu (model MCAO), przepływu krwi w naczyniach żołądkowo-jelitowych, niedokrwienia kończyn, angiogenezy, do analizy oparzeń i alergicznych testów skórnych oraz przepuszczalności bariery krew-mózg. Warunki pracy: Zasilanie - 220-240V, 50/60 Hz. Temperatura – standardowa dla pomieszczeń laboratoryjnych. Oświetlenie otoczenia – standardowe dla pomieszczeń laboratoryjnych. Wydajność: Akwizycja – pojedyncza kamera CCD. Rozmiar obrazu – nie gorsza niż 656x494. Długość fali lasera - 785 nm. Moc lasera – 90 mW. Szybkość obrazowania przepływu krwi – nie mniejsza niż 60 fps (przy rozdzielczości 656x494). Specjalna rozdzielczość – nie gorsza niż 3,3 μm/piksel. Gęstość pikseli na cm2 (PPCM) nie mniejsza niż 1 800 000. Odległość robocza – 100 - 120 mm. Powiększenie optyczne x 0,67 – x 4,5, opcjonalnie pomocniczy obiektyw x 0,5 lub x 2. Pole widzenia – o zakresie nie mniejszym niż 14,4 x 10,9 mm – 2,15 x 1,62 mm. Analiza: Urządzenie wielo-parametrowe: analiza średniej wartości przepływu krwi w obszarze zainteresowania (ROI) i średnicy naczynia w trybie online lub offline oraz średnią wartość przepływu krwi i standardowe odchylenie w czasie zainteresowania (TOI) w trybie offline. Elastyczność: dowolne kształtowanie i zwiększanie liczby obszarów zainteresowania (ROI), swobodna regulacja pozycji i wielkości każdego obszaru zainteresowania (ROI). Różne formaty danych: dane nieprzetworzone (plik typu .raw), obrazy typu .jpg/.bmp/.png, piki wideo typu .avi. Warunki dostawy, gwarancji i serwisu: Wymagana dostawa, instalacja i uruchomienie systemu. Dokumenty wymagane przy dostawie: pełna instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. Szkolenie dla użytkowników z obsługi i konserwacji systemu |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

19. System do anestezji zwierząt laboratoryjnych.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | System do anestezji dla gryzoni laboratoryjnych (mysz i szczur) w wykonaniu nablatowym. Parownik izofluranowy z możliwością regulacji w zakresie 0-5%. Przepływomierz tlenu, który reguluje przepływ nośnika w maskach anestetycznych oraz komorze indukcyjnej. Zakres przepływu tlenu: od minimum 0,1 l/min. do maksimum 1 l/min. Stojak do parownika i przepływomierza wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI304. System zaopatrzony w zawór bezpieczeństwa chroniący parownik przed zbyt dużym przepływem nośnika. Możliwość jednoczesnego podłączenia do urządzenia minimum dwóch masek anestetycznych oraz jednej komory indukcyjnej. Podstawowa platforma chirurgiczna i maska anestetyczna dla szczurów. Maska anestetyczna i platforma wykonana z tworzywa sztucznego. Podstawowa platforma chirurgiczna i maska anestetyczna dla myszy. Maska anestetyczna i platforma wykonana z tworzywa sztucznego. Komora indukcyjna dla gryzoni o masie do 1000 g. Komora zaopatrzona w dzielnik umożliwiający wykorzystywanie połowy objętości komory do przeprowadzania indukcji pojedynczych lub małych zwierząt. Urządzenie zaopatrzone w system oczyszczania mieszanki wydostającej się z komory i masek anestetycznych. W skład systemu oczyszczania wchodzi filtr węglowy. System zaopatrzony we wbudowany wentylator. Warunki dostawy, gwarancji i serwisu: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu przeprowadzone przez przedstawicieli producenta lub autoryzowany przez producenta serwis. Dokumenty wymagane przy dostawie: pełna instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. Szkolenie dla użytkowników z obsługi i konserwacji systemu. Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

20. Modernizacja cytometru obrazującego ImageStream X (Amnis).

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa cytometru obrazującego ImageStream X (Amnis), rok produkcji 2011, o ultraszybką kamerę, zestaw filtrów i dodatkowe obiektywy. W skład zestawu do rozbudowy muszą wchodzić: Kamera CCD 12 Imaging Channel nr kat 200180, umożliwiająca podwojenie ilości kanałów graficznych z 6 do 12, koło filtrowe, filtry oraz zespół rozkładu widmowego. Zestaw filtrów Full Color Brightfield nr kat 200170, pełnokolorowy (tzw. Full color) system obrazowania komórek w jasnym polu (brightfield) z możliwością zbierania obrazu komórki w jasnym polu w dowolnym kanale detekcji oraz obrazowania barwienia histochemicznego. Moduł zintegrowanych obiektywów mikroskopowych MultiMag (20x/60x) nr kat 200190, do obrazowania małych i dużych obiektów z automatyczną technologią ustawiania ostrości. Dodatkowe obiektywy osadzone w zmotoryzowanym automatycznym uchwycie rewolwerowym. Obiektyw 20X - apertura numeryczna 0.5, pole widzenia (μm) 120 x 512, szybkość obrazowania 2000 (komórek/sek.) Obiektyw 60X – apertura numeryczna 0.9, pole widzenia (μm) 40 x 170, szybkość obrazowania 600(komórek/sek.) |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

21. Modernizacja cytometru przepływowego FACSCanto II (BD).

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Laser fioletowy (405nm, 30mW) i stacja sterująca z systemem Diva Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa cytometru FACSCanto II o trzeci laser (fioletowy, 405 nm) i dwie fluorescencje do konfiguracji 4/2/2 oraz wymiana stacji sterującej aparatem. W skład zestawu do rozbudowy muszą wchodzić: laser fioletowy na ciele stałym (405 nm, 30-mW), zasilacz lasera, oprawka detektorów Trigon, detektory, zestaw filtrów (BD Horizon 450, BD Horizon 500), światłowód, elementy konieczne do montażu dodatkowego wyposażenia w cytometrze. Instalacja elementów rozbudowy oraz zestrojenie całości i sprawdzenie poprawności działania cytometru po rozbudowie Wymiana stacji sterującej na nową o następujących parametrach: Procesor od 3.5 GHz do 3.8 GHz, Karta graficzna 2,0 GB, 8GB (2x4GB) DDR3, 500 GB SATA 6 Gb/s 7200 HDD, Monitor LCD 24”, Programy do sterowania cytometrem FACSDiva Software wer. 8.0.2 i FACSCanto Software wer. 3.1. Wykonawca winien wykazać, że jest uprawniony do wykonywania usługi Upgrade cytometrów firmy Becton Dickinson. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

22. Komora klimatyczna.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Pojemność komory roboczej nie mniejsza niż 100 dm3. Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż (szer. x wys. x gł.): 600 x 480 x 350 mm. Zakres temperatury (wyłączona funkcja wilgotności): od 0 do +70°C. Zakres temperatury (włączona funkcja wilgotności): od +10 do +70°C. Układ chłodzenia kompresorowy, gwarantujący pracę w podanych zakresach temperatury przy temperaturze otoczenia do min. 32°C. Układ termostatowania komory wyposażony w komorę wstępnego termostatowania powietrza, elementy grzejne odsunięte od ściany komory. Zakres wilgotności: od 10 do min. 80% wilg. wzgl. Konwekcja wymuszona przy włączonej funkcji wilgotności: przy 25°C/60% wilg. wzgl. stabilność temperatury ≤ ± 0,1 K, przy 40°C/75% wilg. wzgl. stabilność temperatury ≤ ± 0,1 K, przy 25°C/60% wilg. wzgl. jednorodność temperatury ≤ ± 0,2 K, przy 40°C/75% wilg. wzgl. jednorodność temperatury ≤ ± 0,2 K, przy 25°C/60% wilg. wzgl. stabilność wilgotności ≤ ± 2% wilg. wzgl., przy 40°C/75% wilg. wzgl. stabilność wilgotności ≤ ± 2% wilg. wzgl. Dokładność ustawienia temperatury min. 0,1°C. Fluktuacja wilgotności ≤ ± 2 % wilg. wzgl. Dokładność nastawy wilgotności min. 0,1% wilg. wzgl. Liczba półek: 2, nośność półki minimum 30 kg. Nośność całego urządzenia min. 100 kg. Półki wykonane ze stali nierdzewnej, druciane. Regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilgotności i nawilżaczem parowym. Kontroler z ekranem dotykowym z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym. Wewnętrzny rejestrator danych, wartości pomiarowe w otwartym formacie możliwe do odczytu przez USB. Funkcje alarmowe (m.in. niewłaściwej temperatury, wilgotności względnej, zbyt długo otwartych drzwi). Drzwi pełne, podgrzewane, wyposażone w klamkę. Dodatkowe wewnętrzne drzwi, szklane, szkło bezpieczne, hartowane. Komora wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej. Obudowa malowana proszkowo. Interfejs typu Ethernet do podłączenia komór do oprogramowania. W zestawie system do uzdatniania oraz demineralizacji wody wodociągowej, składający się z jednorazowego wkładu, zestawu węży i urządzenia pomiarowego. Zasilanie 230 V 50/60 Hz. Poziom hałasu nie większy niż 52 dB. Pobór mocy przy 40°C/75% wilg. wzgl. nie większy niż 500 W. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

23. Mikroskop stereoskopowy.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Mikroskop stereoskopowy z kamerą cyfrową i stacją sterującą z oprogramowaniem do analizy obrazu. Parametry głowicy mikroskopu: Statyw mikroskopu stereoskopowego z układem zoom min. 8:1 oraz polu widzenia głowicy min. 23 mm. Płynna zmiana powiększeń typu zoom z optyką klasy apochromatycznej. Powiększenie regulowane płynnie w zakresie od min. 0,63x do min. 5x z możliwością ustalenia min. 10 powtarzalnych powiększeń. Zintegrowany z głowicą stereoskopową tubus trinokularny o kącie nachylenia 35°, regulacja rozstawu źrenic w zakresie min. 55-75 mm, wyjście do kamery o dwupozycyjnym podziale światła 100:0 / 0:100, adapter mechaniczno-optyczny o powiększeniu 0,5x do podłączenia kamery cyfrowej. Odległość robocza min. 92 mm. Apertura numeryczna min. 225 LP/mm. Okulary o powiększeniu 10x – 2 szt. o polu widzenia min. 23 mm, oba z korekcją dioptrii. Gumowe muszle oczne na okulary – 2 szt. Całkowite powiększenie mikroskopu z dostępnymi obiektywami i okularami regulowane w zakresie min. 6,5x-50x. Parametry statywu mikroskopu: Stabilna podstawa o wymiarach min. 190x310 mm, powierzchnia robocza min. 160x195 mm. Zintegrowana z podstawą kolumna o wysokości min. 250 mm z przesuwem w zakresie min. 145 mm, z regulacja siły nacisku, udźwig min. 5 kg. Umieszczone na kolumnie pokrętło regulacji intensywności światła oraz uchwyt do przenoszenia mikroskopu. Zasilacz sieciowy wbudowany w statyw mikroskopu. Oświetlenie do światła odbitego: Oświetlenie dwuramienne typu LED, mocowanie ramion na statywie mikroskopu, możliwość regulacji wysokości położenia ramion oraz ich dowolnego odchylania. Możliwość włączania oświetlacza z poziomu statywu, pokrętło regulacji intensywności światła. Parametry kamery cyfrowej: Kolorowa kamera cyfrowa ze standardowym gwintem typu C. Efektywna liczba pikseli: min. 5 milionów pikseli (min. 2560 x 1920 pikseli). Przetwornik obrazu typu CMOS, wielkość przetwornika min. 0,4 cala (5.7 mm x 4.28 mm). Wielkość piksela min. 2,2x2,2 µm. Głębia kolorów min. 3 x 8 bitów/piksel. Czasy ekspozycji regulowane w zakresie min.: 100 μs - 2 s. Wbudowane złącze USB 3.0. Prędkość rejestracji przy pełnej rozdzielczości min. 15 ramek/s. Oprogramowanie do analizy obrazu: Oprogramowanie współpracujące z opisaną kamerą pracujące w trybie 64-bitowym. Pakiet do rejestracji obrazu z możliwością podglądu obrazu w trybie „on-line” na komputerze. Możliwość automatycznego wyskalowania powiększeń i pomiarów w skali rzeczywistej. Funkcje poprawy kontrastu, jasności, korekcja gamma, balans bieli, wygaszanie tła, funkcja wygładzania/wyostrzania. Import oraz eksport obrazów w standardowych rozszerzeniach. Opis obrazów: tekst, strzałki, wskaźniki, skala pomiarowa. Funkcje pomiarowe: pomiar długości, obwodu i pola powierzchni. Zapisywane z obrazem pole tekstowe, przygotowywanie zdjęć i opisów do wydruku. Mikroskop, statyw, oprogramowanie oraz kamera muszą pochodzić od jednego producenta. Stacja sterująca: Komputer przenośny typu laptop umożliwiający płynną pracę kamery z systemem operacyjnym Windows 10 64 bitowym (WPISAĆ NAZWE PRODUCENTAI MODEL W PARAMETRACH OFEROWANYCH) |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

24. Stacja do analizy cytometrycznej.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej stacji do analizy cytometrycznej immunofenotypu komórek wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Stacja typu all-in-one o następujących parametrach: Ekran min. 27”, rozdzielczość : 5120 x 2880. Procesor min. 3,2 GHz. Karta graficzna min. 8192 MB. Min. 16 GB DDR4 2400 MHz. Minimum 1 TB HDD magnetyczny lub 512 GB SSD. Złącza RJ45, Thunderbolt, USB 3.0, Audio na tylnym panelu. Standard łączności bezprzewodowej Bluetooth 4.2 i IEEE 802.11 ac. Mysz bezprzewodowa w standardzie Bluetooth, wyposażona w akumulator do wielokrotnego ładowania z powierzchnią typu Multi-Touch. Klawiatura bezprzewodowa. Platforma do obsługi stacji MAC OS X. Program do przeglądania i edycji plików w formacie .docx, .pptx, .xlsx. Program do analizy immunofenotypu komórek i innych analiz cytometrycznych Flow Jo V10.4.2 Dongle. |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

25. Aparat USG z Dopplerem.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1. | Konstrukcja Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. Dynamika systemu min. 300 dB. Monitor LCD o przekątna min. 19 cali i rozdzielczości min. 1366x768, monitor zamontowany na przegubowym ramieniu. Liczba cyfrowych kanałów przetwarzania min. 5 000 000. Regulacja konsoli aparatu: góra, dół. Regulacja konsoli aparatu: prawo, lewo. Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu. Regulacja głębokości pola obrazowania min. 32 cm, Regulacja wzmocnienia „Gain”. Waga aparatu do 65 kg. Min. 4 aktywne gniazda sond obrazowych przełączanych elektronicznie. Obrazowanie i prezentacja obrazu Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min.: B, B + B, 4 B, B + M, M, B + D, D, B + Color + M, B + C (Color Doppler), B + PD (Power Doppler). Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 2183 Hz. Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 246 Hz. Obrazowanie harmoniczne. Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD). Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 125 Hz do 23 KHz. Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy. Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach. Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min.500 Hz do 41 KHz. Doppler ciągły (CW). Doppler tkankowy (TDI). Obrazowanie typu „Compound” (tzw. skrzyżowane ultradźwięki). Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD +PWD). Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym. Obrazowanie trapezowe. Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku. Fizyczna, alfanumeryczna klawiatura. Archiwizacja obrazów. Wewnętrzny system archiwizacji danych z dyskiem twardym min. 250 GB. Czarno-biały videoprinter. Funkcje użytkowe: Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x8. Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x8. Raporty z nomenklaturą weterynaryjną z badań. Pełne oprogramowanie do badań zwierząt: Canine Feline Equine Bovine Porcine Caprine Aplikacja Reprodukcja, umożliwiająca oszacowanie na podstawie pomiarów wieku płodu u zwierząt min. pies, kot. Głowice ultradźwiękowe: Głowica Liniowa. Zakres częstotliwości pracy min. 4 – 13 MHz. Szerokość pola skanowania max. 47 mm. Głowica MicroConvex. Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 9,0 MHz. Kąt skanowania min. 93° Głowica Kardiologiczna (Phased Array). Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 13,0 MHz. Kąt skanowania min. 89° Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty): Elastografia na głowicy liniowej Obrazowanie panoramiczne Oprogramowanie wspomagające wizualizację igły Oprogramowanie wspomagające wizualizację kontrastu przy badaniu z kontrastem Wymagania pozostałe: Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 Nieużywany wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nierekondycjonowany; Dostawa do 4 tygodni od dnia podpisania umowy Bezpłatna dostawa i montaż sprzętu oraz szkolenie personelu kupującego bezpośrednio po instalacji aparatu Gwarancja: 2-letnia gwarancja na cały system ultrasonograficzny (aparat, głowice) |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………