Załącznik Nr 3

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-2/23

(poprawiony po odpowiedziach na zapytania w dniu 03.02.2023 r.)

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia

Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa urządzeń aktywnych (przełączniki/switche) przewodowej sieci informatycznej wraz z osprzętem

w celu rozbudowy sieci LAN w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr jest taki sam - identyczny) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Przełącznik dostępowy 52 porty PoE – 40 szt. | Podać nazwę producenta, typ/model |  |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 rok | TAK Opisać |  |
| 2 | Porty przełącznika: minimum 48*10/100/1000Base-T, minimum 4 porty 1GESFP/10GE SFP+; Porty SFP+ 10GE obsługujące moduły 1GE SFP; | TAK Opisać |  |
| 3 | Stackowanie: możliwość połączenia minimum 4 przełączników w stos za pomocą portów SFP+ bez dedykowanego okablowania | TAK Opisać |  |
| 4 | Obsługa PoE: Obsługa standardów IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at na minimum 48 portach urządzenia | TAK Opisać |  |
| 5 | Matryca przełączająca: minimum 176 Gbps | TAK Opisać |  |
| 6 | Przepustowość pakietów: minimum 130 Mpps (dla pakietów 64Kb) | TAK Opisać |  |
| 7 | Pojemność tablicy MAC: minimum 16000 | TAK Opisać |  |
| 8 | Ilość wpisów tablicy ACL: minimum 256 | TAK Opisać |  |
| 9 | Ilość kolejek sprzętowych dla portów GE: 8 | TAK Opisać |  |
| 10 | Ilość aktywnych IEEE802.1Q VLAN: minimum 4092 | TAK Opisać |  |
| 11 | Zasilanie urządzenia: 230V AC zasilacz wbudowany w urządzenie, wbudowany zasilacz dla funkcji PoE z budżetem mocy minimum 740W | TAK Opisać |  |
| 12 | Zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi: 6KV | TAK Opisać |  |
| 13 | Algorytm pracy: Storage and forwarding | TAK Opisać |  |
| 14 | Ruting L3: ruting statyczny, minimum 512 statycznych tras rutingu; tablica routingu dla IPv4 współdzielona z IPv6 (w proporcji 4:1) | TAK Opisać |  |
| 15 | Wsparcie dla zdefiniowanych typów VLANów: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation | TAK Opisać |  |
| 16 | Obsługa protokołów IP: IPv4 oraz IPv6 | TAK Opisać |  |
| 17 | Obsługa spanning tree: IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1W RSTP, IEEE 802.1S MSTP, Root guard, BPDU guard, BPDU forwarding, BPDU tunel | TAK Opisać |  |
| 18 | Obsługa protokołów redundantnego ringu: MRPP lub równoważny, ITU-T G.8032, Loopback Detection, Fast Link | TAK Opisać |  |
| 19 | Agregacja LACP: zgodne z IEEE 802.3ad, minimum 128 grup po 8 portów, Load Balance | TAK Opisać |  |
| 20 | Inne funkcje L1 i L2: DAI, limitowanie adresów MAC na porcie oraz VLANie, kontrola sztormów w oparciu o pakiety i bajty, Virtual Cable Testing, DDM, UDLD, LLDP, LLDP-MED, Port Mirror, Slow lub OpenFlow. Parametr z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytanie z 03.02.2023 r. | TAK Opisać |  |
| 21 | Funkcje QoS: Klasyfikacja ruchu w oparciu o IEEE 802.1p CoS, DSCP, ACL, VLAN ID, IPv6 Flow Label, wsparcie kolejkowania SP, WRR, SWRR lub DWRR, Bandwidth Control, Flow Redirect. Parametr z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytanie z 03.02.2023 r. | TAK Opisać |  |
| 22 | Bezpieczeństwo: Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Web Portal, Authentication, Authorization, Accounting, Radius, TACACS+ | TAK Opisać |  |
| 23 | Listy kontroli dostępu: minimum 256 wpisów typu IP ACL, MAC ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Czasowe ACL, ACL na interfejsie VLAN | TAK Opisać |  |
| 24 | Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP fast leave, IPv6 MLD v1/v2 snooping, MVR, IPv4/IPv6 DCSCM(D) | TAK Opisać |  |
| 25 | Zarządzanie: XModem lub TFTP lub FTP lub SFTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, Ping, Trace Route, Radius Authentication, Syslog (IPv4/IPv6), SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files. Parametr z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytanie z 03.02.2023 r. | TAK Opisać |  |
| 26 | Firmware oraz konfiguracja: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępny bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życiowego urządzenia poprzez internet, wsparcie techniczne producenta lub dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług, możliwość wgrania kilku plików z obrazem lub konfiguracją systemu, możliwość wgrania oprogramowania oraz konfiguracji poprzez TFTP/FTP, | TAK Opisać |  |
| 27 | Obsługa DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82,Option 37/38, IPv4/IPv6 DHCP, Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server | TAK Opisać |  |
| 28 | W czasie zaoferowanego w formularzu „OFERTA” okresu gwarancji na urządzenia (przełączniki/switche dostępowe) - wymiana uszkodzonego przełącznika na nowy do 4 godzin od zgłoszenia usterki przez 7 dni w tygodniu. Dostarczony sprzęt w okresie gwarancji objęty jest bezpłatnym, telefonicznym wsparciem technicznym producenta, świadczonym przez oficjalnego przedstawiciela producenta dostarczonego sprzętu. Dostarczony sprzęt w okresie gwarancji objęty jest bezpłatnym wsparciem w zakresie aktualizacji oprogramowania dostarczonych urządzeń. UWAGA! - okres gwarancji na urządzenia (przełączniki/switche dostępowe) podać w formularzu „OFERTA” (Zał. Nr 1 do SWZ) - jest to kryterium oceny ofert. | TAK Opisać |  |
| 29 | Punkty serwisowe dla oferowanego urządzenia (przełącznika dostępowego) | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwisowych) |  |
| II | Osprzęt światłowodowy |  |  |
| 1 | Moduły światłowodowe SFP 1.25 Gbps LC 1310nm SMF 20 km do oferowanego przełącznika – 30 szt. | TAK Opisać |  |
| 2 | Moduły światłowodowe SFP+ 10 Gbps LC 1310 nm SMF 10 km do oferowanego przełącznika – 20 szt. | TAK Opisać |  |
| 3 | Kable fabrycznie zarobione, jednoczęściowe do łączenia zamawianych przełączników dostępowych w stos duplex SM SFP+ 10Gbit 1 m – 60 szt. | TAK Opisać |  |
| 4 | Kable fabrycznie zarobione, jednoczęściowe do łączenia zamawianych przełączników dostępowych w stos duplex SM SFP+ 10Gbit 5 m – 20 szt. | TAK Opisać |  |
| 5 | Okres gwarancji na osprzęt światłowodowy: 3 lata od odbioru. | Tak |  |
| III | Kable przyłączeniowe |  |  |
| 1 | Patchcord światłowodowy SM LC-LC 1 m – 140 szt. | TAK Opisać |  |
| 2 | Patchcord światłowodowy SM LC-LC 3 m – 60 szt. | TAK Opisać |  |
| 3 | Patchcord światłowodowy SM LC-LC 5 m – 60 szt. | TAK Opisać |  |
| 4 | Patchcord UTP 6A 50 cm niebieski – 1600 szt. | TAK Opisać |  |
| 5 | Patchcord UTP 6A 50 cm żółty – 250 szt. | TAK Opisać |  |
| 6 | Patchcord UTP 6A 50 cm zielony – 250 szt. | TAK Opisać |  |
| 7 | Patchcord UTP 6A 50 cm biały – 250 szt. | TAK Opisać |  |
| 8 | Patchcord UTP 3m telefoniczny kat 5e czarny – 200 szt. | TAK Opisać |  |
| 9 | Patchcord UTP 5m telefoniczny kat 5e czarny – 200 szt. | TAK Opisać |  |
| 10 | Organizator kabli RACK 1U grzebieniowy, 8 uchwytów, cały metalowy, kolor czarny, do montażu poziomego, odległość między uchwytami min. 35 mm, pokrywa 4 zatrzaski, wysokość po zamontowaniu pokrywy min 70mm – 140 szt. | TAK Opisać |  |
| 11 | Okres gwarancji na kable przyłączeniowe: 3 lata od odbioru. | Tak |  |
| IV | Kable przyłączeniowe zasilające |  |  |
| 1 | Kabel zasilający UPS C13-C14 czarny 0.5m – 100 szt. | TAK Opisać |  |
| 2 | Kabel zasilający UPS C13-C14 czerwony 0.5m – 100 szt. | TAK Opisać |  |
| 3 | Kabel zasilający UPS C19-C20 czarny 1m – 50 szt. | TAK Opisać |  |
| 4 | Kabel zasilający UPS C19-C20 czerwony 1m – 50 szt. | TAK Opisać |  |
| 5 | Okres gwarancji na kable zasilające: 3 lata od odbioru. | Tak |  |
| V | Inne akcesoria |  |  |
| 1 | Śruby montażowe do szaf rack 19”, gwint M6, łeb krzyżakowy, stal ocynk, nakrętka koszykowa stal ocynk, podkładka z tworzywa sztucznego – 2000 szt. | TAK Opisać |  |
| 2 | Szafa teletechniczna rack 19”, 600x600mm, wysokość 37U, jednosekcyjna drzwi szklane z zamkiem, cztery szyny montażowe, kółka + stopki panel wentylatorów z termostatem, kolor szary lub beż, szafa zmontowana – 1 szt. | TAK Opisać |  |
| a | Okres gwarancji na szafę teletechniczną rack 19”: 3 lata od odbioru. | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wymagania techniczne zawarte w SWZ, są kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                                 (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)