OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zestawienie sprzętu – Pakiety nr 1-8 – oraz częstość i zakres obsługi serwisowej sprzętu wyszczególnionego w Pakietach”

Rozdział I.  Zestawienie sprzętu – Pakiety od nr 1 do nr 8

| Pakiet nr 1 - Rezonans Magnetyczny prod. Siemens, Niemcy |
| --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Nr seryjny | Miejsce zainstalowania | Rok prod. |
| 1 | Rezonans magnetyczny Magnetom Avantofit , A Tim+Dot System z wyposażeniem | 69644 | DCO we Wrocławiu Zakład Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego Pracownia RM bud. A | 2015 |
| 2 | Komputerowa stacja operatora z klawiaturą i monitorem LCD |  |  |  |
| 3 | Stacja komp. Syngo/MMWP + oprogramowanie + monitor medyczny | 16548 |  |  |
| 4 | Osprzęt elektryczny dostarczony wraz z aparatem |  |  |  |

| Pakiet nr 2 – Tomograf Komputerowy prod. Siemens, Niemcy |
| --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Nr seryjny | Miejsce zainstalowania | Rok prod. |
| 1 | Tomograf komputerowy typ Somatom Definition AS, w tym: gantry, w tym m.in. lampa rtg Straton, generator WN, kolimator, detektor stół 2000mm z blatem do radioterapii szafa elektryczna z UPS system sterowania obrazem (ICS) system rekonstrukcji obrazu (IRS) system oceny obrazu (IES) pulpit sterowania | 66883 | Filia DCO (Zakładu Radioterapii) w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5 | 2013 |
| 2 | Komputerowa stacja operatora z klawiaturą i monitorem LCD |  |  |  |
| 3 | System centratorów laserowych LAP DORADO 3 w/CARINAsim sufitowy boczny kolumnowy boczny kolumnowy konsola DoradoNavigator | DOR_00374 073697-008 073870-001 073870-002 1909113184508 |  |  |

| Pakiet nr 3 – Tomograf Komputerowy prod. Siemens, Niemcy |
| --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Nr seryjny | Miejsce zainstalowania | Rok prod. |
| 1 | Tomograf komputerowy typ Somatom Definition AS, w tym: gantry, w tym m.in. lampa rtg Straton, generator WN, kolimator, detektor stół 2000mm z blatem do radioterapii szafa elektryczna z UPS system sterowania obrazem (ICS) system rekonstrukcji obrazu (IRS) system oceny obrazu (IES) pulpit sterowania | 65592 | DCO we Wrocławiu Zakład Radioterapii Ambulatoryjnej, bud. B | 2011 |
| 2 | Komputerowa stacja operatora z klawiaturą i monitorem LCD |  |  |  |
| 3 | Stacja komp. Syngo/MMWP + oprogramowanie + monitor medyczny | 16581 |  |  |
| 4 | System centratorów laserowych LAP DORADO 3 w/CARINAsim sufitowy boczny kolumnowy boczny kolumnowy konsola DoradoNavigator | LAP_CT-3 xxxxxx-010 524249-010 497250-006 019907114338 |  |  |

| Pakiet nr 4 – aparat RTG prod. Siemens, Niemcy |
| --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Nr seryjny | Miejsce zainstalowania | Rok prod. |
| 1 | aparat stacjonarny RTG Multix TOP P | 9086/1214 | DCO we Wrocławiu Z-d Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii, bud. A | 2008 |
| Pakiet nr 5 – aparat RTG prod. Siemens, Niemcy |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Nr seryjny | Miejsce zainstalowania | Rok prod. |
| 1 | aparat mobilny RTG Polymobil Plus | 20233 | DCO we Wrocławiu Z-d Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii, bud. A | 2008 |

| Pakiet nr 6 – aparat RTG prod. Siemens, Niemcy |
| --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Nr seryjny | Miejsce zainstalowania | Rok prod. |
| 1 | aparat mobilny RTG Arcadis Avantic Gen2 - ramię C | 36011 | DCO we Wrocławiu Blok Operacyjny, bud. A | 2016 |

| Pakiet nr 7 – aparat RTG prod. Mecall S.R.L., Włochy |
| --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Nr seryjny | Miejsce zainstalowania | Rok prod. |
| 1 | Aparat stacjonarny RTG Eidos RF439 | 001/274 | DCO we Wrocławiu Z-d Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii, bud. H | 2015 |
|  | aparat cyfrowy, typu telekomando |  |  |  |
|  | generator DEIMOS 80 R/F AM 18872A1 |  |  |  |
|  | system obrazowy HIRIS RF43 |  |  |  |
|  | Stacja technika (operatora) |  |  |  |
|  | Komputerowe stacje opisowe – 2 szt. |  |  |  |
|  | Osprzęt elektryczny dostarczony wraz z aparatem |  |  |  |
| Pakiet nr 8 – Syngo.Via |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Nr seryjny | Miejsce zainstalowania | Rok prod. |
| 1 | Serwer Syngo.Via | 100960 | DCO we Wrocławiu Zakład Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego Pracownia RM bud. A | 2015 |

Rozdział II.  Częstość i zakres obsługi serwisowej sprzętu wyszczególnionego w Rozdziale I. powyżej:

Pakiet nr 1 –  dot. RM 	(przeglądy min. co ok. 2,5 miesiąca)

Pakiet nr 2  – dot. TK 	(przeglądy min. co ok.  5 miesięcy)

Pakiet nr 3  – dot. TK 	(przeglądy min. co ok.  5 miesięcy)

Pakiet nr 4  – dot. RTG (przeglądy min. co ok. 10 miesięcy)

Pakiet nr 5 –  dot. RTG (przeglądy min. co ok. 10 miesięcy)

Pakiet nr 6 –  dot. RTG (przeglądy min. co ok.  5 miesięcy)

Pakiet nr 7 –  dot. RTG (przeglądy min. co ok.  5 miesięcy)

Pakiet nr 8 –  dot. syngo.via    (przeglądy min. co ok.  5 miesięcy)

- Przeglądy okresowe

- Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta, ale co najmniej:

- Pakiet nr 1:  		8-krotnie w ciągu trwania umowy.

- Pakiety nr 2, 3, 6, 7 i 8:  	4-krotnie w ciągu trwania umowy

- Pakiety nr 4 i 5:  		2-krotnie w ciągu trwania umowy

Przeglądy okresowe będą realizowane wg harmonogramów. Harmonogramy przeglądów (dla każdego Pakietu) zostaną uzgodnione z pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Kontrola bezpieczeństwa pracy i konserwacja hardware’u podczas przeglądów okresowych:

- Wykonawca zapewnia dostawy części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

- Kontrola występowania usterek. Sprawdzenie historii komunikatów i błędów. Usunięcie drobnych usterek

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego. Czyszczenie i smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego włącznie ze sprawdzeniem przewodu uziemiającego.

- Sprawdzenie akumulatorów i/lub UPS-ów. Wymiana na nowe – jeśli konieczne.

- Dokonywanie 1 raz w roku elektrycznych pomiarów ochronnych (pomiary rezystancji izolacji przewodów, sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej) wraz wydaniem stosownych protokołów i przekazaniem ich do Zakładu Elektroniki Medycznej Zamawiającego.

- Przeprowadzenie innych niż w/wym czynności zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługi sprzętu  włącznie z wymianą potrzebnych do tego celu materiałów i części zamiennych – jeśli niezbędne.

- Sprawdzenie pod względem ochrony radiologicznej (w tym czujniki otw/zamkn drzwi) – dotyczy Pakietów nr 2, 3, 4 i 7

- Kontrola i ew. oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Kontrola jakości urządzenia, obrazowania oraz konserwacja software’u podczas przeglądów okresowych

- Kontrola występowania usterek. Usunięcie drobnych usterek

- Sprawdzenie jakości obrazowania. Kalibracja systemu obrazowania.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych sprzętu z wykorzystaniem, w razie potrzeby specjalistycznej aparatury pomiarowej i/lub fantomów

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia

- Konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych – dotyczy Pakietu nr 1, 2 i 3 oraz 7 i 8

- Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby regulacja

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Zdalna diagnostyka (dotyczy sprzętu podłączonego do sieci logicznej Zamawiającego i posiadającego adres IP przydzielony przez Zamawiającego)

- Aktywne monitorowanie parametrów przesyłanych przez aparat do serwisu w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, który polega na czasowej obserwacji poszczególnych elementów (np. układu kriogenicznego – poziom ciekłego helu, temperatura osłon i głowicy, ciśnienie wewnętrzne magnesu) w dłuższym wymiarze czasu.

- Wykorzystanie zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

- Utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usługi zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej. System zdalnej diagnostyki musi spełniać międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013

- Standaryzacja bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z certyfikatem ISO/IEC 27001:2013 w celu ujednolicenia poziomu zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach realizujących zadania publiczne, zgodnie z §1 ust.1 pkt 3 w związku z §20 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

- Naprawy i usuwanie usterek – wszystkie Pakiety (jeśli nie zaznaczono inaczej)

- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji sprzętu wraz z dojazdem inżyniera

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek, naprawy wraz z niezbędną wymianą części.

- Asysta inżyniera serwisowego przy uzupełnianiu ciekłego helu w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz wypożyczenie linii transmisyjnej – dotyczy tylko Pakietu nr 1.

Uwaga: wyłącza się koszty związane z procedurą przywrócenia funkcji magnesu po awaryjnym spuście helu (quench) tj. koszt helu oraz koszt oprzyrządowania niezbędnego do budowy pola magnetycznego.  Koszty te ponosi Zamawiający, chyba że quench nastąpił podczas i w bezpośrednim związku z wykonywaniem prac serwisowych realizowanych przez Wykonawcę; wówczas te koszty ponosi Wykonawca – dotyczy tylko Pakietu nr 1.

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Modyfikacje zalecane przez producenta (upgrades):

- Wykonanie zalecanych  przez producenta aktualizacji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego (software).

- Wykonanie zalecanych  przez producenta sprzętowych modyfikacji urządzenia (hardware), włącznie z wymianą potrzebnych części i materiałów

- Ochrona antywirusowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności poprzez ochronę przed działaniem złośliwego oprogramowania, urządzeń i systemów medycznych Zamawiającego (aparat TK) eliminująca zagrożenia związane z działaniem wirusów komputerowych oraz innego złośliwego oprogramowania. System antywirusowy spełnia wymagania producenta urządzenia medycznego w zakresie kompatybilności z oprogramowaniem syngo (aktualizacje bazy sygnatur wirusów, instalacja pakietów poprawek). Dotyczy Somatom Definition AS s/n  65592

G)     Części zamienne –– wszystkie Pakiety (chyba że zaznaczono inaczej)

- Wykonawca zapewnia dostawy i wymianę wszystkich części (w tym lamp rentgenowskich i detektorów promieniowania, wzmacniaczy obrazu itd., itp.)  w celu zastąpienia tych, które uległy awarii/uszkodzeniu lub na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu i stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji.

- Wykonawca zapewnia nowe oryginalne części zamienne dostarczane przez producenta lub jego przedstawiciela.

- Wykonawca zapewnia dostawy nowych oryginalnych części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

- Wykonawca zapewnia dostawy nowych oryginalnych części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia modyfikacji (upgrade’ów) wymaganych przez producenta

- Wykonawca NIE zapewnia dostawy ani serwisowania:

  - materiałów eksploatacyjnych - wszelkich materiałów związanych z prowadzeniem badań medycznych, jak elektrody, kontrasty, materiały opatrunkowe itp.

  - elementów wyposażenia dodatkowego i sprzętu dodatkowego (np. zewnętrzna  aparatura nadzoru pacjenta, stacje znieczulania, strzykawki do kontrastu, fartuchy/rękawice/okulary ochronny radiologicznej itp.)

  - instalacji „branżowych” pracowni (np. kabla zasilania z rozdzielni głównej, tablic elektr., instalacji HVAC, instalacji gazów medycznych, oświetlenia, sygnalizacji ostrzegawczej, itp.)

  - ciekłego helu dla RM – dotyczy tylko Pakietu nr 1.

  - magnesu nadprzewodzącego RM zdefiniowanego od osłony próżniowej do displacera – wyłączenie dotyczy samego magnesu – termosu zawierającego elektromagnes wytwarzający pole magnetyczne;

Uwaga: pozostały osprzęt RM jak zawory, złącza, wyposażenie zewnętrzne RM, elektronika magnesu nie podlegają wyłączeniu z obsługi serwisowej – dotyczy tylko Pakietu nr 1.

- Pomoc aplikacyjna:

- Doradztwo i wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu podczas przeglądów okresowych.

- Doradztwo w zakresie aplikacji i porady przez telefon.

- Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie przez specjalistów aplikacyjnych przeszkolonych u producenta aparatu

- Dokumentacja czynności serwisowych i informacje dodatkowe:

  - Usługi winny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta danego sprzętu i postanowieniami ustawy z dn. 17.01.2017 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017, poz. 211)

  - Karta Pracy (lub Raport/Protokół Serwisowy) Wykonawcy jest podstawowym dokumentem obrazującym czas pracy zużyty na daną czynność, czas oczekiwania, czas podróży oraz części zużyte podczas przeglądu okresowego, naprawy lub modyfikacji a także części, które zostaną zamówione w celu usunięcia awarii. 
Karta Pracy musi być każdorazowo podpisana przez osobę upoważnioną Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. Kopia Karty Pracy pozostaje u Zamawiającego.

  - Zużyte lub uszkodzone części, wymienione w czasie naprawy, zostaną przekazane Wykonawcy. Przekazanie części zużytych Wykonawcy odnotowane zostanie w karcie pracy. Wykonawca zapewnia utylizację zużytych części.

  - Wykonawca po stwierdzeniu uszkodzeń niewynikających z naturalnego zużycia elementów, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, np. nieprawidłową obsługą, samodzielną naprawą lub działaniem siły wyższej (pożar, powódź, zalanie, akt agresji, akt wandalizmu, kradzież), niezwłocznie jednak najpóźniej w terminie 3 dni roboczych powiadamia Zamawiającego przedstawiając możliwe sposoby i kosztorysy naprawy. Po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca za dodatkowym wynagrodzeniem, pod warunkiem, że koszt naprawy nie przekroczy wartości, o której mowa w art. 4, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przystępuje niezwłocznie do naprawy. 
W takim przypadku termin naprawy nie może trwać dłużej niż 10 dni roboczych.

- Czas pracy serwisu

- Wykonawca zapewni pracę inżynierów serwisu (posiadających certyfikat ze szkolenia serwisowego) od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamawiający udostępni pomieszczenia pracowni aparatu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14.35, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający może udostępnić pomieszczenia pracowni w w/wym dniach w godzinach po 14:35 do 22.00 po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę (np. przedłużająca się naprawa).

| Rozdział III. TABELA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Przeglądy okresowe Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta, ale co najmniej jak obok >> Przeglądy okresowe będą realizowane wg harmonogramów. Harmonogramy przeglądów (dla każdego Pakietu) zostaną uzgodnione z pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą niezwłocznie po podpisaniu umowy. Przeglądy okresowe będą realizowane zgodnie z zaleceniami wynikającymi z instrukcji producenta sprzętu. | 8-krotnie w ciągu trwania umowy. | 4-krotnie w ciągu trwania umowy | 4-krotnie w ciągu trwania umowy | 2-krotnie w ciągu trwania umowy | 2-krotnie w ciągu trwania umowy | 4-krotnie w ciągu trwania umowy | 4-krotnie w ciągu trwania umowy | 4-krotnie w ciągu trwania umowy |
| Kontrola bezpieczeństwa pracy i konserwacja hardware’u podczas przeglądów okresowych: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | nd |
| Kontrola występowania usterek zewnętrznych. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | nd |
| Inspekcja zużycia części. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | nd |
| Wymiana zużytych części | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | nd |
| Smarowanie ruchomych części mechanicznych. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | nd |
| Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu oprogramowania dedykowanego. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Dokumentacja przeglądów. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Kontrola jakości obrazowania podczas przeglądów okresowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie jakości obrazu. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | nd |
| Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | nd |
| Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | nd |
| Modyfikacje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego (software). | ( | ( | ( | ( | NIE | ( | ( | ( |
| Wykonanie zalecanych przez producenta sprzętowych modyfikacji urządzenia (hardware), włącznie z wymianą potrzebnych części i materiałów (dot. także serwera Syngo.Via) | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |

| Naprawy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisowego. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części. Uwaga: nie dotyczy czynności związanych z procedurą przywrócenia funkcji magnesu po spuście helu gazowego (quench) powstającego w wyniku ogrzania się helu ciekłego, zapobiegając w ten sposób wzrostowi ciśnienia w magnesie i jego rozsadzeniu. Koszt dostarczenia helu oraz koszt oprzyrządowania niezbędnego do odbudowy pola magnetycznego zostaną przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę stosowną ofertą; powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadku, gdy spust helu (quench) nastąpi w trakcie wykonywania świadczeń serwisowych przez Wykonawcę. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | nd |
| Wymiana uszkodzonych części (dot. także serwera Syngo.Via) | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Dokumentacja interwencji serwisowych. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Części zamienne – UWAGA: Zamawiający wymaga stosowania części o jakości OE lub OEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dostawa materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Dostawa części (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów i/lub modyfikacji zalecanych przez producenta | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Dostawa fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach części zamiennych i specjalnych (tj. lamp RTG i detektorów promieniowania) w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Dostawa i wymiana części istotnych dla bezpieczeństwa RM tj. Tales Board (wymiana co 2 lata) oraz Absorber Board (wymiana co 3 lata) – jeśli wskazane wyżej momenty wymiany przypadną w czasie trwania niniejszej umowy | ( | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Dostawa magnesu nadprzewodzącego zdefiniowanego od komory próżniowej do displacera (dotyczy samego magnesu). | NIE | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Dostawa ciekłego helu (z uwzględnieniem poz. 5b. w „Uwaga”) | NIE | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Obsługa serwisowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Możliwość dokonywania przez Zamawiającego zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pocztą elektroniczną | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Obsługa serwisowa wykonywana przez inżynierów posiadających certyfikat ze szkolenia serwisowego dedykowanego dla danego aparatu (dni obsługi poniżej w poz. 10 oraz w umowie) | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Zdalna diagnostyka (dotyczy aparatury wyposażonej funkcję zdalnej diagnostyki) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego. System zdalnej diagnostyki musi spełniać międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013 | ( | ( | ( | NIE | NIE | NIE | NIE | ( |
| Aktywne monitorowanie parametrów przesyłanych przez aparat do serwisu w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, który polega na obserwacji poszczególnych parametrów (np. układu kriogenicznego – poziom ciekłego helu, temperatura osłon i głowicy, ciśnienie wewnętrzne magnesu) w dłuższym wymiarze czasu (dot. także serwera Syngo.Via) | ( | ( | ( | NIE | NIE | NIE | NIE | ( |
| Diagnoza awarii i naprawa uszkodzeń (software) | ( | ( | ( | nd | nd | nd | nd | ( |
| Wsparcie techniczne i aplikacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doradztwo i wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu podczas przeglądów okresowych. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok stacjonarne (na życzenie użytkownika, w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie przez inżynierów posiadających certyfikat ze szkolenia serwisowego dedykowanego dla danego aparatu | ( | ( | ( | NIE | NIE | ( | ( | ( |
| Czas pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca zapewni pracę inżynierów serwisu (posiadających certyfikat ze szkolenia serwisowego) od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający udostępni pomieszczenia odpowiedniej pracowni aparatu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14.35, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający może udostępnić pomieszczenia pracowni w w/wym dniach w godzinach po 14:35 po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| LEGENDA: ( = TAK, wymagane NIE = niewymagane nd = nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………………………….

(Data, pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)