Szp/ZP – 225/       /2022                                                                               Wrocław, dnia  26.07.2022 r.

INFORMACJA NR 7 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa sprzętu medycznego”

PYTANIE 1 - Zadanie nr 3 – Cieplarka

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cieplarki o następujących parametrach technicznych:

- poz.1 - Panel dotykowy z przyciskami, wyświetlaczem 3.2'' oraz wskaźnikiem stand-by. Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą i zadaną,

- poz.2 - Napięcie zasilania: 220-240 VAC

- poz.3 - Moc grzałki: 400 Wat,

- poz.4 - Wewnętrzny wymiar komory: 316 x 610 x 440 mm (S x W x G),

- poz.5 - Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 70°C ±2°C (zmiana o 1°C),

- poz.6 – Wahanie temperatury ±2°C,

- poz. 7 - poj. 60l (90l brutto) - Przybliżona pojemność do ogrzewania: czterdzieści butelek 0.5L; dwadzieścia cztery butelki 1L; cztery worki 5L; sześć worków 3L,

- poz. 8 - Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia tworzywem sztucznym,

- poz.9 - zmiana  temperatury o 1°C,

- poz.10-11 - Cieplarka do pracy ciągłej z oprogramowaniem wyposażonym w programator czasowy, pozwalający precyzyjnie ustalić dzienny i tygodniowy cykl pracy urządzenia,

- poz.12 - Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem bezpośrednio monitorujące temperaturę powietrza w komorze. Niezależny czujnik temperatury dla elektronicznego zabezpieczenia przed przegrzaniem. Konstrukcja urządzenia zapewniająca brak możliwości przekroczenia zadanej temperatury powierzchni, na której znajdują się elementy ogrzewane. Dwa czujniki temperatury zastosowane w celu kontroli systemu ogrzewania. Mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie przed przegrzaniem.

- poz.13 - Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania.

Dodatkowo powyższa cieplarka wyposażona jest m.in. w system dezynfekcji UVC, jest mobilna, umożliwiająca łatwy i bezpieczny transport, wyposażona w 4 kółka (2 z opcją blokady). Posiada dwie szuflady z systemem automatycznego domykania, system ogrzewania jest konwekcyjny z obiegiem wymuszonym wentylatorem, gwarantującym równomierny rozkład temperatury w całej komorze. Posiada opcję "BOOST" pozwalającą na przyspieszenie ogrzewania wsadu poprzez czasowe zwiększenie temperatury grzania.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza cieplarkę o powyższych parametrach technicznych

PYTANIE 2 - Zadanie nr 3 - Cieplarka

Czy Zamawiający wymaga, aby cieplarka była mobilna, umożliwiająca łatwy i bezpieczny transport, wyposażona w 4 kółka (2 z opcją blokady)?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe

PYTANIE 3 - Zadanie nr 3 - Cieplarka

Czy Zamawiający wymaga, aby cieplarka była wyrobem medycznym potwierdzonym certyfikatem lub deklaracją?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe

PYTANIE 4 - Zadanie nr 3 - Cieplarka

Czy Zamawiający wymaga konwekcyjnego systemu ogrzewania z obiegiem wymuszonym wentylatorem, gwarantującym równomierny rozkład temperatury w całej komorze?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe

PYTANIE 5 - Zadanie nr 3 - Cieplarka

Czy Zamawiający wymaga, aby cieplarka była wyposażona w system dezynfekcji UVC?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.