# Wymagane i oferowane parametry i cechy

# szafy chłodniczej

## Nazwa postępowania:

Dostawa szafy chłodniczej dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

Producent szafy:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe

| Lp. | Parametry/cechy | Wymagane | Oferowane* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa fabrycznie nowa, rok produkcji 2022 r. | Tak |  |
| 2 | Minimalna szerokość szafy: 160 cm | Tak |  |
| 3 | Minimalna wysokość szafy: 190 cm, maksymalna: 210-215 cm | Tak |  |
| 4 | Zakres temperatur: od -1OC do 8OC | Tak |  |
| 5 | Moc urządzenia [W]: max. 500 | Tak |  |
| 6 | Szafa musi być zgodna z Normą PN-EN ISO 23953 | Tak |  |
| 7 | Szafa wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 8 | Szafa otwierana za pomocą 2 drzwi skrzydłowych | Tak |  |
| 9 | Szafa musi być wyposażona w pasującej do niej półki - min. 2 szt. na każde drzwi (tj. min. 4 półki na całą szafę chłodniczą) | Tak |  |
| 10 | Szafa usytuowana na 4 kółkach skrętnych (w tym 2 muszą posiadać możliwość zablokowania) | Tak |  |
| 11 | Rodzaj drzwi: pełne | Tak |  |
| 12 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |
| 13 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie Polski | Tak |  |
| 14 | Dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat | Tak |  |

* - (wpisać „Tak” lub  podać wartość bądź opisać)

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowana szafa chłodnicza (komplet -  wraz z półkami) musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane urządzenie któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający może uznać, że oferowana szafa chłodnicza nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

..........................., dnia ....................			          ………………….…………………………………

czytelny podpis (lub pieczątka i podpis) osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy