Kompletny zestaw doświadczalny mierzący prędkość dźwięku w powietrzu w funkcji temperatury. Stanowisko pozwalające wyznaczyć współczynnik adiabatyczny χ powietrza.

Wymagana jest pełna instrukcja w języku polskim.

Zestaw powinien zawierać między innymi:

- urządzenie do pomiaru prędkości dźwięku w powietrzu dla różnych temperatur - obudowa, mocowanie, przyłącza itd.

- głośnik z zasilaniem umożliwiającym ustalenie częstotliwości dźwięku,

- mikrofon umożliwiający określenie powstałej w urządzeniu długości fali stojącej,

- czujnik temperatury sprzężony z elementem grzewczym dla ustalenia zadanej temperatury,

- element grzewczy jednorodnie ogrzewający powietrze w urządzeniu pomiarowym,

- okablowanie, zasilacze itd. To wszystko co jest potrzebne do działania wcześniej wymienionych elementów.

stanowisko.