DOSTAWA PODZESPOŁÓW OBEJMUJĄCYCH:

- 16 CZUJNIKÓW TENSOMETRYCZNYCH 30T   (preferowany produkt: Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH)

- Wykonany ze stali nierdzewnej, spawanej laserowo, IP68

- Możliwa legalizacja zgodnie z OIMLR60 do 5000 działek i odpowiednio do 10000 działek (klasa III NTEP)

- Spełnia wymagania EMC/ESD zgodnie z normą EN45501

- Wersje iskrobezpieczne zgodnie z ATEX 95 (opcjonalnie)

- Zakresy nominalne 20t, 30t, 40t, 60t, 100t, 200t, 400t

- Klasa dokładności D1, C3

- Zatwierdzenia OIML, NTEP, Ex, GOS

- Materiał Stal nierdzewna

-  PUSZKI SUMUJĄCE  (preferowane niemieckiej produkcji)

- Konstrukcja poliestrowa

- Stopień ochrony IP68

- Możliwość regulacji narożnika

- Obwód ochrony przeciwprzepięciowej

- Urządzenia  6 przewodowe

- Maksymalna średnica kabla 9 mm

- MIERNIKI  ANALOGOWO-CYFROWE  ZE STALI NIERDZEWNEJ (preferowane niemieckiej produkcji)

- Obudowa ze stali szlachetnej niklowo- chromowanej 1.4301

- Jednostka: kg

- Stopień ochrony : IP67

- Temp. Pracy : -10˚C +40˚C

- Podświetlany LCD

- Komunikacja :  2x  rs232

- Wejścia i wyjścia cyfrowe

- Zegar czasu rzeczywistego

- 2  Pamięci tary

- 10 Pamięci sum

- Funkcja sumowania

- Manualna tara

- WYŚWIETLACZE  ZEWNĘTRZNE LED 2 szt.

- HARTOWANE GNIAZDA CZUJNIKOWE

- 8 STUDZIENEK 400 MM O NOŚNOŚCI 20 T  ( DEMONTAŻ STARYCH ZAKLINOWANYCH STUDZIENEK)

- WYMIANA USZKODZONYCH PROFILI TYPU -T

- MONTAŻ OPTOIZOLACJI PRZED KARTAMI RS232

ZAKRES PRAC:

- MONTAŻ NOWYCH KASETEK  ZE STALI NIERDZEWNEJ  + ELASTOMERY GUMOWE  Z WKŁADEM  STALOWYM ( DEMONTAŻ STAREGO SYSTEMU ODBOJNIKÓW)

-MYCIE  I PRZYGOTOWANIE POMOSTÓW WAŻĄCYCH DO MODERNIZACJI ZA POMOCĄ MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWEJ

-PODNIESIENIE POMOSTÓW WAŻACYCH

-DEMONTAŻ ZAKLINOWANYCH STUDZIENEK

-MONTAŻ NOWYCH STUDZIENEK

-DEMONTAŻ STARYCH PODZESPOŁÓW

- PRZENIESIENIE PUSZKI SUMUJĄCEJ DO ŚRODKOWEJ STUDZIENKI

- INSTALACJA NOWYCH TRAS KABLOWYCH

-KONSERWACJA ELEMENTÓW STALOWYCH

-MONTAŻ NOWYCH CZUJNIKÓW TENSOMETRYCZNYCH

-PRACE SPAWALNICZE I ŚLUSARSKIE PRZY DEMONTAŻU  STARYCH GNIAZD  CZUJNIKOWYCH

- USTAWIENIE POMOSTÓW WAŻĄCYCH POD  NIWELATOR

- MONTAŻ NOWEGO OKABLOWANIA   WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM PRZED GRYZONIAMI I

CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI (WILGOĆ, BŁOTO ,USZKODZENIA ,MECHANICZNE)

- LEGALIZACJA  „WE” Z OKRĘGOWYM URZĘDEM MIAR I WAG

WYMAGANE DODATKOWO UDZIELENIE  24 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI NA DOSTARCZONE ELEMENTY Z POKRYCIEM KOSZTÓW EWENTUALNEJ WYMIANY( Z WYŁĄCZENIEM SKUTKÓW WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH I USZKODZEŃ MECHANICZNYCH)   WRAZ Z 12 GODZINNĄ REAKCJĄ SERWISU W PRZYPADKU AWARII MODERNIZOWANYCH WAG.

MODERNIZACJA POWINNA ZOSTAĆ WYKONANA W CZASIE WEEKENDU (PIĄTEK-SOBOTA-NIEDZIELA), PRZY CZYM PRACE W PIĄTEK I SOBOTĘ MOŻLIWE BĘDĄ WYŁĄCNZIE NA JEDNEJ Z WAG (W GODZ. 6:00-14:00), ABY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ PRACY INSTALACJI.