Szczecin, dnia 23.06.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum 
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222 334 500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego  zamówienia.

Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie: Instrukcji udzielania zamówień sektorowych o wartości nie przekraczającej 130 000 zł dla dostaw realizowanych przez Dział Zaopatrzenia – z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 wspomnianej ustawy.

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasuw kołnierzowych, doszczelniaczy oraz złączy naprawczych do wody.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Warunki dostawy: Magazyn Główny ul. 1 Maja 37 Szczecin.

- Preferowany termin dostawy: do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

- Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub  w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres:

d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl . Złożona oferta zostanie dodana przez zamawiającego.

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Cena oferty ma być podana w polskich złotych i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest spełnić następujące warunki odnośnie przedmiotu zamówienia:

a) Produkt musi posiadać aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający  produkt do kontaktu z woda pitną , b) Produkt musi posiadać aktualny certyfikat Lloyd's lub GSK (organizacji certyfikującej Gutegemeinscheft Schere Korrosionsschutz lub Lloyd's Register dla produktu wymienionego w poz 1. (zasuwy DN400)

c) karta katalogowa z opisem i rozwiązaniami materiałowymi

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zasuwa  DN400 fig F4 płaska   2 szt

ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – MATERIAŁOWE ZASUW KOŁNIERZOWYCH

1.            Korpus i głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40(EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18, EN-GJS-450-10, EN-GJS-500-7),

2.            Opcjonalnie korpus i głowica monolityczna jednoczęściowa z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40.

3.            Powłoka ochronna korpusu i głowicy za pomocą powłok z proszków epoksydowych. Grubość powłoki ochronnej min. 250µm.

4.            Element zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 z nawulkanizowaną powłoką z EPDM lub NBR (wewnętrznie i zewnętrznie).

5.            Opcjonalnie element zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 z powłoką ochronną jak wyżej, uszczelnienie pomiędzy klinem a korpusem za pomocą uszczelnień elastomerowych trwale połączonych z konstrukcją klina z elementów z powłokami ochronnymi.

6.            Wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w strefie o-ringowej polerowane.

7.            Kostka zasuwowa mosiężna kuta, oszlifowana bez ostrych krawędzi lub kostka zalana w klinie na stałe (w zależności od konstrukcji klina – serca).

8.            Przelot zasuwy prosty bez gniazda.

9.            Zasuwa szczelna w obu kierunkach w zakresie 0-16 bar.

10.          Zasuwa winna posiadać min. 2 główne oringi.

11.          Oringi wykonane z EPDM lub NBR.

12.          Gwint w głowicy, w którą wkręcona jest tuleja uszczelniająca wrzeciona (mosiężna) odseparowany od kontaktu z wodą.

13.          Opcjonalnie uszczelnienie bezgwintowe, pomiędzy tuleją wrzeciona a korpusem z zabezpieczeniem przed wysunięciem; strefa uszczelniająca w zabezpieczeniu antykorozyjnym jak wyżej.

14.          Śruby łączące korpus z głowicą ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane całkowicie schowane w gniazdach z zabezpieczeniem przed penetracją wody (masa plastyczną na gorąco) lub połączenie korpusu z głowicą w systemie bez śrubowym z zapewnieniem szczelności 16 bar.

15.          Kolor zasuwy niebieski

16.        Zasuwy będą posiadać  dodatkowy, odporny na  ścieranie element umożliwiający prowadzenie klina z rowkami w korpusie zasuwy

Dostawa złącz kołnierzowych  do rury żeliwnej, stalowej  zakres UD  DN 300 310-350mm oraz UD DN 400  zakres  min. 400-430mm

ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – złączy naprawczych

1.       Korpus łącznika (obudowa) wykonany z żeliwa sferoidalnego o minimalnej wytrzymałości Rm min. 400MPa (min. GGG 40 EN-GJS-400).

2.       Ochrona antykorozyjna korpusu (obudowy) za pomocą fluidyzacyjnego lub natryskowego spiekania proszków epoksydowych, żywicy epoksydowej (EKB) lub pokryta rilsanem. Grubość powłoki ochronnej min. 250 µm.

3.       Śruby, nakrętki  stalowe ocynkowane.

5.       Wytrzymałość ciśnieniowa złączy w granicach od 0 do PN 16, medium woda pitna.

6.       Owiercenie kołnierza zgodne z PN 10 , lub uniwersalne PN 10/PN 16 (fasolki)

7. 	    Łączniki naprawcze na rury z PE winny posiadać zabezpieczenie odporne na korozje uniemożliwiające wysuniecie się rury ze złącza

8.	    Uszczelka gumowa z EPDM lub NBR lub z innych mieszanek kauczukowych o twardości nie większej niż 68 w skali twardości Shor’a +/- 5

- Wszelkich informacji udziela p. Dominik Zakrzewski tel. 91-44-26-314; 695 150 255.

- Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.

- Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu o cenę sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

FORMULARZ Nr 1

..............................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | producent model | cena netto [zł] | wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasuwa DN400 fig F4 płaska | szt. | 2 |  |  |  |
| 2. | Łącznik kołnierzowy UD zakres 400-435 - | szt. | 2 |  |  |  |
| 3. | Łącznik kołnierzowy UD zakres 310-350 | szt. | 2 |  |  |  |
| 4. | Łącznik kołnierzowy do PE160 UD | szt. | 4 |  |  |  |
| 5. | Doszczelniacz kielichowy DN300 | szt. | 2 |  |  |  |

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego do niniejszego postępowania

wraz z załącznikami, nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń i w pełni je akceptujemy.

........................................                                                                                      .............................................

( miejsce i data )                                                                                                                           ( podpisy i pieczęcie )