Szczecin, dnia 10.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP – 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 219 416 500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego zamówienia. Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 10/2008 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie udzielania zamówień publicznych – z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.).Wyłączenia dokonano na podstawie art. 4 pkt. 8 wspomnianej ustawy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Stycznik próżniowy

DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez zamawiającego

- Warunki dostawy: loco Magazyn Główny nr 1 ul. Szczawiowa 9-14 70-010 Szczecin

- Termin dostawy: do 30 dni od daty złożenia zamówienia.

- Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji faksem, pismem lub drogą elektroniczną

- Wymagania stawiane wykonawcom:

- Złożenie oferty warunków wykonania zamówienia – formularz nr 1

- Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

- jak w punkcie 1 a)

- Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty złożenia zamówienia

- Ofertę wraz  załączonymi  dokumentami należy przesłać do dnia 15.03.2017r do 12.00 w formie elektronicznej na platformie zakupowej

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Cena oferty ma być podana w polskich złotych lub innej walucie liczbowo i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Natomiast wykonawca składający ofertę w innej walucie powinien dokonać zaokrąglenia cen 
w sposób analogiczny jak dla polskich złotych, czyli końcówki poniżej 0,5 pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do pełnych nominałów właściwej jednostki monetarnej.

- Na potrzeby porównania i oceny ofert  cena netto podana w innej walucie niż polski złoty zostanie przeliczona przez zamawiającego na złote polskie według kursu średniego NBP dla danej waluty z dnia 10.03.2017r, opublikowanego na stronie internetowej www.nbp.pl (tabela A kursów średnich walut obcych). Cena netto za przedmiot zamówienia w złotych polskich otrzymana w wyniku powyższego przeliczenia stanowić będzie cenę netto, jaką zamawiający przyjmie na potrzeby porównania i oceny ofert.

- W przypadku wykonawców, którzy złożyli ofertę w innych walutach niż polski złoty rozliczenia będą prowadzone w polskich złotych. Cena podana w innej walucie niż polski złoty zostanie przeliczona na złote polskie według kursu średniego NBP dla wybranej waluty obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT. Różnica pomiędzy kursem z dnia przeliczenia oferty, o którym mowa w pkt. 7, a kursem z dnia wystawienia faktury VAT stanowi ryzyko wykonawcy i zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wszelkich informacji udziela p. Dominik Zakrzewski tel. 091-489-88-14, fax. 091-489-88-19

- Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.

- Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu o cenę sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

# Kierownik Działu

FORMULARZ Nr 1

..............................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

| l.p. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł* …..* | Wartość netto w zł* …..* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stycznik próżniowy będący zamiennikiem stacjonarnego stycznika HSV-7M prod. ZAŁ Piaseczno. Stycznik powinien spełniać podane niżej parametry oraz być łatwy do zamontowania w miejsce HSV-7M (posiadać odpowiedni adapter). Dane techniczne stycznika próżniowego Znamionowe napięcie izolacji: 7,2 kV Znamionowe napięcie łączeniowe: 6 kV Częstotliwość 50 Hz Znamionowy prąd łączeniowy AC1: 250A Moc silnika w kat. AC3 przy 6 kV: 2000 kW Częstość łączeń w kat. AC1 ÷ AC3: 300 ł/h Trwałość łączeniowa kat. AC3: 30000 cykli Znamionowy prąd 1-sekundowy: 7,0 kA Znamionowy prąd szczytowy: 14,0 kA Napęd elektromagnesowy Napięcie sterownicze: 220 VDC Pobór mocy max: rozruch/trzymanie 2000/15 W Łączniki pomocnicze Ilość i typ styków: 4Z+4R Napięcie izolacji: 500V Prąd znamionowy przy 220VDC: 0,25A przy 230VAC: 6A Masa stycznika z adapterem: do 18 kg Wymiary max. stycznika z adapterem (wys./szer./gł.): 380/465/345 mm Przewody przyłączowe Przekrój z końcówką kablową: 70 ÷ 150 mm2 Szyna max.: 25 x 5 mm Śruby zaciskowe: M10 Zacisk uziomowy: M12 Zgodny z normami: PN-EN 60470-1:2010, PN-EN 60947-4-1:2010 Producent model ........................................ | Szt | 2 |  |  |

*cena wyrażona w zł polskich lub innej walucie – (…..*) – podać walutę

........................................                                                                                      .............................................

( miejsce i data )                                                                                                 ( podpisy i pieczęcie )

Oświadczamy, że:

- Posiadam(-y) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

- Dysponuje(-my) zdolnościami technicznymi lub zawodowymi zapewniającymi wykonanie zamówienia.

- Znajduje(-my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego do niniejszego postępowania wraz z załącznikami i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- Uzyskaliśmy od zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia,

- Termin płatności określamy na 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez zamawiającego,

- Nasza oferta zawiera .................. ponumerowanych stron,

- Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: cenę netto, koszty transportu do miejsca odbioru przez zamawiającego, koszty załadunku, itp.

........................................                                                                                      .............................................

( miejsce i data )                                                                                                 ( podpisy i pieczęcie )