Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (Przedmiotowy środek dowodowy)

Uwaga:

- Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 6 wszystkie wymagane parametry oraz w kolumnie nr 7 podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.

- W przypadku, gdy Zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

- Zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem "TAK" lub innym ogólnym stwierdzeniem.

| Zadanie nr 1. Zmywarka gastronomiczna z urządzeniem do uzdatniania wody |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1.1. | WTŻ cz niegosp.- 8 – przetwórstwo mleka (0.107) | Zmywarka | 1. | Zmywarka gastronomiczna elektromechaniczna do tac, garnków i pojemników, wolnostojąca, o wymiarach kosza nie mniejszych niż 50 x 50 cm, Wyposażona w: dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego, drzwi i ścianki boczne o konstrukcji dwuwarstwowej, kosz ze stali nierdzewnej, stojak na tace, kosz na sztućce, 2 szt. filtrów powierzchniowych Cechy zmywarki: sterowanie elektroniczne za pomocą wyświetlacza dotykowego, możliwość wyboru nie mniej niż 4 programów mycia o czasach trwania w zakresie nie mniejszym niż od 120 do 540 sekund, możliwość personalizacji parametrów: czas mycia, temperatura mycia i płukania, dozowanie środka myjącego mycie w temperaturze o zakresie nie mniejszym niż od 50 do 60 st. C wyparzanie naczyń w temperaturze o zakresie nie mniejszym niż od 80 do 90 st. C. wydajność maksymalna przy zasilaniu wodą o temp. +55 st. C nie mniejsza niż 30 koszy/godz. możliwość mycia: talerzy o wysokości nie mniejszej niż 43 cm, garnków o wysokości nie mniejszej niż 44,5 cm, koszy o wysokości 44,5 cm, pojemników GN 1/1 i 60 x 40 cm moc pompy myjącej nie mniejsza niż 2000 W, moc grzałek bojlera nie mniejsza niż 5400 W, moc grzałek zbiornika nie mniejsza niż 4500 W pojemność zbiornika nie mniejsza niż 37 litrów, pojemność bojlera nie mniejsza niż 12 litrów, zużycie wody podczas cyklu nie większe niż 2 litry zasilanie 400V |  |  |
|  |  | Urządzenie do uzdatniania wody | 1. | Urządzenie do zmiękczania wody zasilającej zmywarkę gastronomiczną, działające na zasadzie wymiany jonowej na złożu żywicy jonowymiennej, Cechy urządzenia: objętość uzdatnionej wody o twardości 10 °dH pomiędzy regeneracjami 1 m3 ( ±0,1 m3), automatyczna regeneracja złoża żywicy jonowymiennej roztworem soli tabletkowanej z możliwością ręcznego ustawienia częstotliwości regeneracji, objętość złoża żywicy jonowymiennej nie mniejsza niż 3,5 litra objętość zbiornika na sól tabletkowaną mieszcząca nie mniej niż 10 kg soli nominalne natężenie przepływu wody w zakresie nie mniejszym niż 0-15 litrów, ciśnienie robocze wody w zakresie nie mniejszym niż 2-6 Bar panel sterujący z wyświetlaczem diodowym lub LCD zasilanie 230 V/20 Hz |  |  |

| Zadanie nr 2. Karta pomiarowa do montażu w komputerze |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 2.1. | WIPiE Cz.nie gosp.-5 – Lab. automatyzacji procesów technologicznych (0.43) | Karta pomiarowa do montażu w komputerze | 3. | Uniwersalny moduł kontrolno-pomiarowy o następujących parametrach funkcjonalnych: interfejs komunikacji z PC - USB min. 2.0, minimum 16-o bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy, minimalna liczba wejść analogowych: 16, minimalna liczba wyjść analogowych: 2, szybkość przetwarzania: minimum 150kS/s (szybkość pracy osiągającą wartość 150 tys. pomiarów na sekundę), dostępne zakresy wejściowe napięć: ±10V, ±5V, ±2.5V, ±1.25V, ±0.625V, biblioteki dll dla Win10 / Win8.1 / Win8 / Win7 / WinVista / WinXP w wersji 32 i 64 bit oraz Linux lub dla systemów równoważnych z możliwością pełnej integracji z domeną Active Directory MS Windows , posiadaną przez Zamawiającego |  |  |

| Zadanie nr 3. Sprzęt chłodniczy |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 3.1. | WTŻ cz. gosp. 6- pracownia sensoryczna (0.67, 0.68,0.69) | Szafa chłodnicza dwudrzwiowa | 1. | Pojemność użytkowa: minimum 700 L, Wymiary zewnętrzne nie większe niż: szerokość 140 cm, wysokość 225 cm, głębokość 85 cm, Zakres temperatury: -2/+5°C, Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, dopuszczonej do kontaktu z żywnością, Chłodzenie statyczne lub dynamiczne wspomagane wewnętrznym wentylatorem, Filtr przeciwpyłkowy, Komora w standardzie GN 2/1, Samozamykające się drzwi wyposażone w zamek, Nóżki lub kółka ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji, Cyfrowy wyświetlacz, Elektroniczny termostat, Klasa klimatyczna: minimum klasy 4 (warunki pracy: temperatura otoczenia do 30°C, wilgotność względna 55%) |  |  |
| 3.2. | WTŻ cz. gosp. 7- lab. Mikrobiologiczne (0.63A, 0.63 B) | Szafa chłodnicza do +10 | 2. | Konstrukcja – stojąca, szafowa, o wymiarach podstawy nie przekraczającej 66 cm x 66 cm Drzwi: pojedyncze , przeszkolone lub pełne, z zamkiem, z możliwością regulacji kierunku otwierania, Pojemność: całkowita brutto co najmniej 360 l, netto co najmniej 330 l, Odszranianie automatyczne, Zakres temperatury nie gorszy niż: od +3°C do +10°C, Widoczny na zewnątrz wskaźnik temperatury , Oświetlenie wewnętrzne -sufitowe LED, Dźwiękowy i optyczny alarm: temperatury (powyżej i poniżej zadanego progu), informacja o awarii zasilania (przy jego przywróceniu), Interfejs RS 485, Półki: minimum 5 rusztów, a nie więcej niż 7 rusztów, z możliwością regulacji wysokości w komorze, ruszty powlekane tworzywem sztucznym (nierdzewiejące), Ilość prowadnic: co najmniej 3-krotność liczby rusztów, Obciążenie półki/rusztu: 40 kg ( ± 5 kg) Ekologiczny czynnik chłodzący, Materiał wykonania: obudowy - stal, wnętrza – z materiału odpornego na mycie środkami do dezynfekcji ( tworzywo sztuczne lub aluminium lub stal nierdzewna kwasoodporna) Zasilanie 230V, 50 Hz |  |  |
| 3.3. | WTŻ cz. niegosp. 15- lab. Nutrigenomiki - pracow. Histologiczna (0.52 i 0.50 – komunikacja) | Lodówko-zamrażarka | 1. | Wymiary zewnętrzne (W x S x G) 203 x 60 x 66 cm (±10% dla każdego wymiaru), Klasa energetyczna minimum E Liczba drzwi: 2 (oddzielne dla chłodziarki i oddzielne dla zamrażarki), Możliwość obustronnego montażu drzwi , Liczba termostatów: 2, Chłodziarka: pojemność użytkowa /netto: 290 l (±5%), liczba półek: 5 (szklane) pojemnik na warzywa, pojemnik na butelki, no Frost, odszranianie: automatyczne, Zamrażarka: liczba pojemników: 3 pojemność użytkowa zamrażarki :nie mniejsza niż 87 l ,a nie większa niż 95 l, sposób odszraniania/ rozmrażania - automatyczny. Sterowanie: elektroniczne Chłodziarko zamrażarka wolnostojąca Ekologiczny czynnik chłodzący | . |  |
| 3.4. | WTŻ cz. niegosp. 16- lab.nutrigenomiki- PRACOW. KOMOREK PIERWOTNYCH (0.48) | Lodówko-zamrażarka | 1. | Wymiary zewnętrzne (W x S x G) 203 x 60 x 66 cm (±10% dla każdego wymiaru), Klasa energetyczna minimum E Liczba drzwi: 2 (oddzielne dla chłodziarki i oddzielne dla zamrażarki), Możliwość obustronnego montażu drzwi, Liczba termostatów: 2, Chłodziarka: pojemność użytkowa /netto: 290 l (± 5 %), liczba półek: 5 (szklane), pojemnik na warzywa,, pojemnik na butelki, no Frost, odszranianie: automatyczne, Zamrażarka: liczba pojemników: 3 pojemność użytkowa zamrażarki :nie mniejsza niż 87 l, a nie większa niż 95 l, sposób odszraniania/ rozmrażania- automatyczny, Sterowanie: elektroniczne, Chłodziarko zamrażarka wolnostojąca, Ekologiczny czynnik chłodzący |  |  |
| 3.5. | WTŻ cz. niegosp. 17- lab. Nutrigenomiki- PRACOW. NUTRIGENOMIKI (0.46) | Lodówko-zamrażarka | 1. | Wymiary zewnętrzne (W x S x G) 203 x 60 x 66 cm (±10% dla każdego wymiaru), Klasa energetyczna minimum E, Liczba drzwi: 2 (oddzielne dla chłodziarki i oddzielne dla zamrażarki), Możliwość obustronnego montażu drzwi , Liczba termostatów: 2, Chłodziarka: pojemność użytkowa /netto: 290 l (± 5 %), liczba półek: 5 (szklane) pojemnik na warzywa, pojemnik na butelki, no Frost, odszranianie: automatyczne, Zamrażarka: liczba pojemników: 3 pojemność użytkowa zamrażarki :nie mniejsza niż 87 l a nie większa niż 95 l, sposób odszraniania/ rozmrażania - automatyczny. Sterowanie: elektroniczne Chłodziarko zamrażarka wolnostojąca, Ekologiczny czynnik chłodzący |  |  |
| 3.6. | WTŻ niegosp. 18- lab. Nutrigenomiki- PRACOW. PROTEOMIKI (0.47) | Lodówko-zamrażarka | 1. | Wymiary zewnętrzne (W x S x G) 203 x 60 x 66 cm (±10% dla każdego wymiaru), Klasa energetyczna minimum E, Liczba drzwi: 2 (oddzielne dla chłodziarki i oddzielne dla zamrażarki), Możliwość obustronnego montażu drzwi , Liczba termostatów: 2, Chłodziarka: pojemność użytkowa /netto: 290 l (± 5 %), liczba półek: 5 (szklane), pojemnik na warzywa, pojemnik na butelki, no Frost, odszranianie: automatyczne, Zamrażarka: liczba pojemników: 3 pojemność użytkowa zamrażarki :nie mniejsza niż 87 l, a nie większa niż 95 l, sposób odszraniania/ rozmrażania automatyczny. Sterowanie: elektroniczne, Chłodziarko zamrażarka wolnostojąca, Ekologiczny czynnik chłodzący |  |  |
| 3.7. | WTŻ cz. gosp. 6 – pracownia sensoryczna (0.67, 0.68, 0.69) | Zamrażarka szufladowa | 1. | Minimalna pojemność użytkowa 195 l, Wymiary zewnętrzne nie większe niż: szerokość 60 cm, wysokość 160 cm, głębokość 80 cm Liczba szuflad co najmniej 6, Zdolność zamrażania co najmniej 14 kg/24h, Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania nie krótszy niż: 14 h, Poziom hałasu max 40 dB, Regulowany termostat, Roczne zużycie prądu nie większe niż: 261 kWh |  |  |
| 3.8. | WTŻ cz.niegosp.11- bioreaktory (0.42) | Zamrażarka | 1. | Wymiary (wys/szer/gł): 215 × 79 × 98 cm ( ± 10 % dla każdego wymiaru), Wymiary wewnętrzne (SxGxW): 62.3 x 80 x 155 cm ( ± 10 % dla każdego wymiaru), Rodzaj drzwi: pełne , samo domykające się , z obustronnym montażem, zamykane na klucz, Pojemność całkowita: 856 l ( ± 5 %), Pojemność użytkowa: 629 l ( ± 5 %), Automatyczne odszranianie, Rodzaj materiału wewnątrz: stal chromoniklowa, Liczba półek minimum 4 szt., Liczba prowadnic minimum 4 szt., Powierzchnia użytkowa półek (SxG): 62.3 x 80 cm (± 10 % dla każdego wymiaru), Maksymalne obciążenie półki: nie mniejsze niż 60 kg , Zakres temperatur w środku nie gorszy niż: -10 do -35 ° C, Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy , Napięcie/ zasilanie: 230 V/50 Hz, Zużycie energii w ciągu 24h nie większe niż: 5,500 kWh Sterowanie: Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem tekstowym, Obieg powietrza wymuszony, Alarm optyczny i dźwiękowy: braku zasilania bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz., przekroczenia temperatury, otwartych drzwi, Interfejs/ złącze: RS 485/ beznapięciowe (bezpotencjałowe), Samonastawne rolki z hamulcem z przodu + rolki z tyłu Klasa klimatyczna co najmniej T (urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia z zakresu: od +18 do +43°C), Czynnik chłodniczy ekologiczny, Konstrukcja – pionowa stojąca szafkowa pionowa |  |  |
| 3.9. | WIPiE cz .gosp. 1- lab. Bezpieczeństwa mikrobiologicznego ( 0.58A, 0.58B, 0.58C,0.59, 0.60A, 0.60B) | Lodówka | 1. | Ogólna pojemność użytkowa nie mniejsza niż: 160 l, Pojemność użytkowa chłodziarki nie mniejsza niż 100 l, Pojemność użytkowa zamrażarki nie mniejsza niż;; 60 l , Zakres temperatur nie węższy niż: +1 ÷ +15 °C, Cyfrowy wyświetlacz temperatury, Ilość szuflad w zamrażarce: minimum 3 szt. , Ilość półek w chłodziarce : minimum 3 szt. , Drzwi pełne, Odmrażanie automatyczne, Wolnostojąca , Ekologiczny czynnik chłodzący. |  |  |
| 3.10. | WIPiE cz. niegosp. 1- lab. Fizycznych modyfikacji(0.44) | Lodówka | 2. | Ogólna pojemność użytkowa nie mniejsza niż: 160 l, Pojemność użytkowa chłodziarki nie mniejsza niż 100 l, Pojemność użytkowa zamrażarki nie mniejsza niż;; 60 l , Zakres temperatur nie węższy niż: +1 ÷ +15 °C, Cyfrowy wyświetlacz temperatury, Ilość szuflad w zamrażarce: minimum 3 szt. , Ilość półek w chłodziarce : minimum 3 szt. , Drzwi pełne, Odmrażanie automatyczne, Wolnostojąca , Ekologiczny czynnik chłodzący. |  |  |
| 3.11. | WIPiE cz. niegosp. 3- lab. Ekstruzji i tłoczenia (0.110) | Chłodziarko zamrażarka | 1. | Ogólna pojemność użytkowa nie mniejsza niż: 160 l, Pojemność użytkowa chłodziarki nie mniejsza niż 100 l, Pojemność użytkowa zamrażarki nie mniejsza niż;; 60 l , Zakres temperatur nie węższy niż: +1 ÷ +15 °C, Cyfrowy wyświetlacz temperatury, Ilość szuflad w zamrażarce: minimum 3 szt. , Ilość półek w chłodziarce : minimum 3 szt. , Drzwi pełne, Odmrażanie automatyczne, Wolnostojąca , Ekologiczny czynnik chłodzący. |  |  |
| 3.12. | WIPiE cz. gosp. 2- lab. Technologii przetwarzania odpadów ( 0.92, 0.96,0.98) | Szafa chłodnicza | 1. | Szafa 2-drzwiowa, Pojemność całkowita nie mniejsza niż 900 litrów, a nie większa niż 1000 litrów, Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej (tylna zewnętrzna ściana ze stali galwanizowanej), Chłodzenie wymuszone, Izolacja komory nie mniejsza niż 50 mm, Cyfrowy wyświetlacz, Elektroniczny termostat, Agregat chłodniczy o pojemności sprężarki nie mniejszej niż 5 cm3, Automatyczne odparowanie skroplin, Klasa klimatyczna nie gorsza niż: 4. , Bezproblemowa praca urządzenia do temperatury otoczenia 38°C, Samozamykające się drzwi wyposażone w zamek, Wygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi, 4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej, Szafa chłodnicza: kompresor: o mocy co najmniej 1/3 KM (ok. 290 W), ekologiczny czynnik chłodzący, W zestawie 6 półek o wymiarach nie mniejszych niż: 525x530 mm, o maksymalnej nośności 40 kg (±5 %) każda (przy równomiernym obciążeniu półki) Temperatura chłodzenia minimum 4°C |  |  |
| 3.13. | WIPiE cz. gosp. 2- lab. Technologii przetwarzania odpadów ( 0.92, 0.96,0.98) | Chłodziarka z kostkarką | 1. | Pojemność chłodziarki netto minimum 300 l, Pojemność użytkowa zamrażarki netto minimum 100 l, Szuflady na warzywa i owoce- szt. 2., Liczba półek : szt. 5. w tym 4 ze szkła hartowanego , Półki zatrzymujące płyny: szt. 4, Liczba pojemników na drzwiach : 4, Komora na nabiał, Pojemnik na jajka, Pochłaniacz zapachów, Zdolność zamrażania minimum 12 kg/24h, Liczba szuflad do zamrażania minimum 2 szt. Klasa energetyczna minimum E, Konstrukcja szafkowa, położenie zamrażalnika na dole, Wolnostojąca, Ilość drzwi – 2 szt. Wyświetlacz z możliwością blokady, Alarm niedomknięcia drzwi, Wbudowana, automatyczna kostkarka do lodu, Obudowa ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo na kolor biały, Wnętrze ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, Ekologiczny czynnik chłodzący |  |  |
| 3.14. | WIPiE cz. niegosp. 4- lab. Suszarnicze i odzyskiwanie substancji prozdrowotnych (0.111) | Chłodziarko zamrażarka | 1. | Wysokość 200 cm (±10%), Pojemność całkowita 365 l (±1%), Pojemność zamrażalnika 98 l (±5%), Pojemność użytkowa chłodziarki 250 l (±5%) Zakres temperatury nie gorszy niż: +2 do -18oC, w tym: Dla chłodziarki: nie gorszy niż: +2 do +4oC, Dla zamrażarki, co najmniej do -18oC, Wyświetlacz temperatury, Ilość szuflad w zamrażarce: 3 szuflady, ilość półek w chłodziarce: 3 półki, Drzwi: oddzielne do chłodziarki i oddzielne do zamrażarki z możliwością obustronnego montażu, Odmrażanie No Frost, Możliwość oddzielnego sterowania temperaturą, Materiał wykonania obudowy stal nierdzewna, wnętrza powłoka antybakteryjna, Chłodziarko –zamrażarka stojąca, wolnostojąca, Ekologiczny czynnik chłodzący |  |  |
| 3.15. | WTŻ cz. gosp. 6- pracownia sensoryczna (0.67, 0.68,0.69) | Witryna chłodnicza | 1. | Pojemność użytkowa minimum 320 l, Zakres temperatur nie gorszy niż: od 0 do +10 oC, Temperatura regulowana, Drzwiczki przeszklone zamykane na zamek, Liczba półek: minimum 6 półek drucianych, Wymiary zewnętrzne nie większe niż: : szerokość 61 cm, wysokość 190 cm, głębokość 61 cm |  |  |
| 3.16. | WTŻ cz. gosp. 13- lab. Analityczne (0.64)) | Chłodziarko-zamrażarka | 2. | Wysokość 200 cm (±5%), Osobna komora chłodziarki i zamrażarki, Pojemność chłodziarki netto nie mniejsza niż 200 l, Pojemność użytkowa zamrażarki netto nie mniejsza niż 60 l, Klasa energetyczna minimum F, Zdolność utrzymania temperatury minimum przez 24 h po zaniku napięcia, Półki: minimum 5 szt., z regulacją wysokości, Głośność poniżej 45 dB, Zakres temperatury: od +3°C do +10°C, Ilość szuflad w zamrażarce: 3, Drzwi: oddzielne dla chłodziarki i zamrażarki, Odmrażanie: no frost, Materiał wykonania: obudowy - stal, wnętrza – tworzywo sztuczne łatwe do mycia Chłodziarko-zamrażarka , wolnostojąca, Ekologiczny czynnik chłodzący |  |  |
| 3.17. | WTŻ cz.niegosp.14- pracownia wysokosp. Technik analitycznych e-os (0.55,0.56) | Chłodziarko-zamrażarka | 1. | Wymiary zewnętrzne: szerokość nie większa niż 62 cm, wysokość 200 cm (±5%),, głębokość nie większa niż 70 cm, Osobna komora chłodziarki i zamrażarki, Pojemność chłodziarki użytkowa nie mniejsza niż 200 l, Pojemność zamrażarki użytkowa nie mniejsza niż 60 l, Klasa energetyczna minimum F, Zdolność utrzymania temperatury minimum przez 24 h po zaniku napięcia, Ilość poziomów przechowywania w chłodziarce (z regulacją wysokości), minimum: 5, Ilość szuflad w zamrażarce : 3 Głośność poniżej 45 dB Drzwi: oddzielne dla chłodziarki i zamrażarki, Odmrażanie: no frost lub system bezszronowy, Chłodziarko-zamrażarka , wolnostojąca |  |  |
| 3.18. | WTŻ cz.niegosp. 8- przetwórstwo mleka (0.107) | Szafa chłodnicza | 1. | Szafa chłodnicza jednodrzwiowa z dynamicznym systemem chłodzenia, Konstrukcja jednoczęściowa z zaokrąglonymi narożnikami wewnętrznymi, Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej, Agregat w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia, Pojedyncza komora GN 2/1 o pojemności użytkowej (netto) nie mniejszej niż 450 l, z zaokrąglonymi krawędziami, Co najmniej 6 półek typu ruszt wraz z prowadnicami, Parownik umieszczony poza komorą chłodniczą, Wymuszony obieg powietrza, Elektroniczna regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym niż od -2 °C do +12 °C, Maksymalna dopuszczalna temp. otoczenia nie niższa niż +40 °C, Grubość warstwy pianki izolacyjnej ścian urządzenia nie mniejsza niż 70 mm, Typ kompresora hermetyczny, Automatyczne odszranianie, automatyczne odparowanie kondensatu, Przedni panel sterowania z cyfrowym termometrem-termostatem, Moc chłodnicza (-10°C) nie niższa niż 280 W, Zasilanie 230 V/ 50 Hz, Oświetlenie wewnątrz komory, Zamykana na klucz. |  |  |
| 3.19.. | WTŻ cz. niegosp. 8- przetwórstwo mleka (0.107) | Zamrażarka | 1. | Zamrażarka o pojemności użytkowej netto nie niższej niż 450 l, Automatyczne odszranianie, Elektroniczna regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym niż: od -15 do -28 oC, Wymuszony obieg powietrza, O konstrukcji jednoczęściowej z zaokrąglonymi narożnikami wewnętrznymi, Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej, Wyposażona w nie mniej niż 5 półek, Agregat w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia, parownik umieszczony poza komorą chłodniczą, Grubość warstwy pianki izolacyjnej ścian urządzenia nie mniejsza niż 75 mm, Klasa klimatyczna 5, Maksymalna dopuszczalna temp. otoczenia nie niższa niż +40 °C, Sterowanie za pomocą panelu dotykowego z wyświetlaczem LCD, Oświetlenie LED wewnątrz komory, Moc chłodnicza przy temperaturze odparowania -10°C i temp. otoczenia +45°C nie niższa niż 1500 W, Zasilanie 230 V/ 50 Hz. |  |  |

| Zadanie nr 4. Autoklaw |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 4.1. | WTŻ cz.gosp.-20- pom. Modułowe (0.13, 0.14, 0,15, 0.16) | Autoklaw | 1. | Pojemność: minimum 15 l i nie większa niż 25l, Regulowana temperatura sterylizacji, zakres regulacji temperatury nie węższy niż od 100 do 135oC, Programowanie czasu sterylizacji poprzez panel operatorski, Autoklaw w układzie pionowym, Układ zabezpieczający przed osiągnięciem nadmiernego ciśnienia (zawór bezpieczeństwa), Maksymalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż 2,6bar (g), Wykonanie ze stali nierdzewnej, Zasilanie jednofazowe zgodne z wymogami obowiązującymi na terenie Polski, Pobór mocy nie mniejszy niż 1kW i nie większy niż 3kW, Autoklaw zapewniający sterylizację: cieczy, butelek, ciał stałych, żywności, pożywek, testowania materiałów, ZAOFEROWANY AUTOKLAW (WYMAGA/NIE WYMAGA REJESTRACJI W URZĘDZIE DOZORU TECHNICZNEGO | Ad 11): □ wymaga □ nie wymaga rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego (właściwe zaznaczyć). |  |

| Zadanie nr 5. Maszyna wielozadaniowa |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 5.1 | WTŻ cz.gosp.-20- pom. Modułowe (0.13, 0.14, 0,15, 0.16 | Maszyna wielozadaniowa | 1. | Podgrzewanie wsadu przynajmniej do 110oC, Pojemność powyżej 4 litrów, Funkcje: chłodzenia, mieszania, rozdrabniania, homogenizacji, zagęszczania i mycia, Wbudowany generator pary, Jednostka napędowa zintegrowana z urządzeniem, Materiał wykonania: stal chromowo-niklowa o podwyższonej zawartości molibdenu, Przystawki/tarcze: narzędzie mieszające, nóż rozdrabniający "gładki", nóż rozdrabniający "ząbkowany", dozownik substancji płynnych do kotła w trakcie gotowania, koszyk do gotowania/kandyzacji, narzędzie do aeracji, Sterowanie PLC, dotykowy panel operatorski z wyświetlaczem TFT, złącze USB do komunikacji, Zabezpieczenie - wyłącznik główny na obudowie, Urządzenie nablatowe, masa urządzenia nie większa niż 90kg, Zasilanie ~400V/50Hz/3fazy, maksymalny pobór mocy 8kW |  |  |

| Zadanie nr 6. Zamrażalnia |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 6.1. | WTŻ cz.gosp.-20- pom. Modułowe (0.13, 0.14, 0,15, 0.16 | Zamrażalnia | 1. | Minimalna temperatura mrożenia -20 oC, Cyfrowy wyświetlacz temperatury, Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska, Pojemność nie mniejsza niż 1300 l, Pobór mocy nie większy niż 2kW, Wymiary: długość - nie większa niż 1800 mm, szerokość/głębokość - nie większa niż 1000 mm, wysokość - nie wyższa niż 2060 mm, Liczba drzwi: 2 sztuki, Wykonanie – stal nierdzewna, Funkcja rozmrażania automatycznego, Liczba półek nie mniejsza niż 24, Nośność półki nie mniejsza niż 30kg, Wymuszony obieg powietrza, Urządzenie z pełnymi lub z przeszklonymi drzwiami. |  |  |

- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Prawdziwość powyższych informacji stwierdzam podpisem.