Opis Przedmiotu Zamówienia - samochód osobowy marki ………………………………….

| L.p. | Parametr | J.m. | Wymagane | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojazd | - | - dach o konstrukcji oraz poszyciu wyk. z metalu |  |
| 2 | Rodzaj nadwozia | - | -zamknięte całkowicie przeszklone |  |
| 3 | Liczba miejsc | szt. | 5 |  |
| 4 | Rozstaw osi | mm | min. 2600 |  |
| 5 | Długość całkowita | mm | min. 4300 |  |
| 6 | Wysokość | mm | max 1400 |  |
| 7 | Rodzaj silnika | - | -min. 4-cylindrowy - min. EURO 6 |  |
| 8 | Pojemność silnika | - | Dla silnika o zapłonie iskrowym - min. 1.380 cm3 Dla silnika o zapłonie samoczynnym – min 1550 cm3 |  |
| 9 | Moc silnika | - | Dla silnika o zapłonie iskrowym - min. 140 kM Dla silnika o zapłonie samoczynnym – min 110 kM |  |
| 10 | Układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | - | wymagane |  |
| 11 | Regulacja kolumny kierowniczej | - | -min. w płaszczyźnie góra-dół, |  |
| 12 | Wspomaganie układu kierowniczego | - | wymagane |  |
| 13 | Układ napędowy | - | - system stabilizacji toru jazdy - układ zapobiegania poślizgowi kół podczas ruszania pojazdu |  |
| 14 | Tarcze kół - opony | - | - koła jezdne z ogumieniem bezdętkowym - pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe z oferty fabrycznej producenta pojazdu przy zastosowaniu pełnowymiarowego koła zapasowego bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy) - w chwili odbioru opony nie starsze niż 78 tygodni |  |
| 15 | Pasy bezpieczeństwa | - | - trzypunktowe dla wszystkich miejsc siedzących |  |
| 16 | Poduszki powietrzne | - | - przednie i boczne dla min. I rzędu siedzeń |  |
| 17 | Szyba tylna podgrzewana wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz | - | Wymagane Wycieraczka – w przypadku montażu na linii fabrycznej |  |
| 18 | Lusterka / szyby | - | - lusterka, elektrycznie sterowane, podgrzewane(zewnętrzne) - szyby drzwi przednich i tylnych, elektrycznie opuszczane i podnoszone z możliwością blokowania tylnych szyb z miejsca kierowcy |  |
| 19 | Centralny zamek | - | - sterowany pilotem |  |
| 20 | Regulacja foteli | - | - kierowcy, min. przód-tył, góra-dół - pasażera, min przód-tył - płynna regulacja oparcia siedzeń I rzędu |  |
| 21 | Kluczyki wraz z pilotami | kpl. | min. 2 |  |
| 22 | Klimatyzacja | - | wymagana |  |
| 23 | Komplet dywaników gumowych lub welurowych | - | - w przedziale I, II |  |
| 24 | Radioodbiornik | 1 | - montowany na linii fabrycznej wyposażony w min. 2 głośniki |  |
| 25 | Czujnik parkowania / Kamera cofania | - | - min. z tyłu pojazdu, z sygnalizacją akustyczną lub kamera cofania |  |
| 26 | Kolor nadwozia | - | - w ciemnych odcieniach szarości |  |
| 27 | Zderzaki i lusterka | - | W kolorze nadwozia |  |
| 28 | Fotele przedziału I i II-go | - | muszą być wykonane z ciemnego materiału, łatwego do utrzymania w czystości. |  |
| 29 | Gniazdo zapalniczki fabryczne | szt. | 1 |  |
| 30 | Gaśnica | - | proszkowa, typu samochodowego |  |
| 31 | Apteczka samochodowa z wyposażeniem | - | wymagana |  |
| 32 | Trójkąt ostrzegawczy | szt. | 1 |  |
| 33 | Zestaw podręcznych narzędzi. | - | wymagany |  |
| 34 | Rok produkcji | - | bieżący dla roku dostawy |  |
| 35 | Dokumenty wymagane przy odbiorze pojazdu | - | - książka gwarancyjna - wykaz wyposażenia - instr. Obsługi pojazdu - karta pojazdu - książka przeglądów serwisowych - świadectwo zgodności WE - fakturę |  |
| 36 | Gwarancje | - | 1.Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie. 2.Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres: -min. 24 miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz wyposażenie pojazdu, - min. 36 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą, - min. 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia, licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego. 3.W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższe okresy gwarancji niż minimalne wymagane przez Zamawiającego na poszczególne elementy lub podzespoły pojazdu określone w pkt. 2 ppkt. 1 – 3, zostaną one uwzględnione w zawartej umowie, jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich skrócenia do okresów minimalnych wymaganych w postępowaniu przetargowym. 4.Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne. 5.Zgłoszenie o wystąpieniu wady będzie dokonywane przez Zamawiającego do wskazanych przez Wykonawcę autoryzowanych serwisów w formie telefonicznej co zostanie potwierdzone informacją o przyjęciu zgłoszenia na adres mailowy zaopatrzenie.kwp@wp.pl. 6.Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia. 7.Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. 8.Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. 9.Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości dotyczących montażu w pojeździe: - instalacji antenowych i zasilania; - łączności radiowej; - urządzeń do pomiaru zużycia paliwa; - innego sprzętu służbowego. 10.Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpłatnych przeglądów gwarancyjnych we wszystkich autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdów na terenie kraju dostępnych dla klientów indywidualnych Przeglądy okresowe i naprawy w ramach gwarancji realizowane będą w miejscu użytkowania pojazdu na terenie Polski. W przypadku, gdy wykonanie przeglądu okresowego lub naprawy jest niemożliwe do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przeglądów lub napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. |  |

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Podpisano

/upełnomocniony przedstawiciel/