| WYKAZ Świadczeń inżynieryjnych |
| --- |
| Zamawiający: | Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 45-076 Opole, skr. poczt. 220 |
| Nazwa zadania inwestycyjnego: | Zabudowa 9-ciu wag samochodowych na stanowiskach załadunku cementu w zakładzie EKOCEM w Dąbrowie Górniczej |
| Numer zadania inwestycyjnego: | N.1610164329 |
| Branża: | Projekt budowlany zabudowy wag Projekt wykonawczy odwodnienia wag |

# Opis stanu istniejącego

W zakładzie produkcji cementu Ekocem w Dąbrowie Górniczej istnieje 8 stanowisk załadunku cementu luzem za samochody bezpośrednio z silosów cementu bez wag samochodowych. Ważenie samochodów odbierających cement, przed i po załadunku cementu, odbywa się na dwóch wagach samochodowych terminalu, który zlokalizowany jest w rejonie bramy wjazdowej.

# Opis zamierzeń inwestycyjnych

W celu usprawnienia sprzedaży, a głównie usprawnienia załadunku cementu luzem na samochody z silosów cementu, zamierza się, zabudować, w każdym z ośmiu punktów załadunku, wagi samochodowe. Ponadto, zamierza się wykonać dodatkowe stanowisko załadunku cementu luzem z istniejącego silosu cementu zlokalizowanego przy bocznicy kolejowej z wagą samochodową.

Wagi samochodowe dostarczy firma Schenck Polska o wylewanej konstrukcji wanny wagowej na placu budowy. Poziom pomostu ważącego będzie na poziomie istniejącej posadzki stanowiska załadowczego.

Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest wykonanie dokumentacji technicznej (PB i PW) dla zabudowy tych wag zgodnie z planowaną ich  lokalizacją oraz przystosowaniem dokumentacji technicznej firmy Schenck dla wagi samochodowej o konstrukcji wanny fundamentowej wykonywanej w miejscu zabudowy, dla  pomostu ważącego o długości 18,00m.

# Zakres dokumentacji projektowej do wykonania

Dokumentacja projektowa dla zabudowy 9-ciu wag samochodowych musi zawierać:

# ,

# Projekt budowlany – w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego – dla uzyskania pozwolenia na budowę,

- Projekty wykonawcze:

- Branża instalacyjna – odwodnienie wag

Dokumentację projektową należy wykonać w następującej ilości:

  - Projekt budowlany					 - 5 egz.

  - Projekt wykonawczy				  -3 egz.

oraz 1 egzemplarz wszystkich projektów na płycie CD.

# Podstawa opracowania

Opracowania projektowe powinny być zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego i normami budowlanymi oraz związanymi z tematem pozostałymi przepisami dotyczącymi budownictwa, zagospodarowania terenu oraz ochrony środowiska.

Dokumentacje techniczną należy wykonać na podstawie załączników:

- Szkic  projektowanej lokalizacji wag wykonany na mapie zasadniczej.

Uwaga: Aktualna mapa do celów projektowych zostanie przekazana wybranemu w drodze konkursu ofert wykonawcy opracowań projektowych.

- „Dokumentacja techniczna. Waga samochodowa DTF-E2 12-18 x 3 o konstrukcji wanny fundamentowej wykonanej w miejscu zabudowy” firmy Schenck

W sprawie powyższych dokumentów oraz w innych sprawach technicznych należy kontaktować się z:

- w sprawach ogólnych -  Andrzej Kowalski, tel.77/777 8499 lub 691 910 509

- w sprawach technicznych – Bernard Woźnica,  tel. 077/446 84 88 lub 693 279 848

.

# Obowiązki zamawiającego

Zamawiający dostarczy wybranemu wykonawcy  następujące dokumenty:

- Aktualną mapę do celów projektowych

# Terminy

- Termin podpisania umowy (zlecenie)							-  26.09.2016

- Termin dostarczenia przez zamawiającego mapy do celów projektowych			-  05.10.2016

- Termin dostarczenia zamawiającemu Projektu Budowlanego  w wersji elektronicznej
w celu jego akceptacji przez zamawiającego						-  12.09.2016

- Termin akceptacji PB przez zamawiającego						-  13.09.2016

- Termin dostarczenia Projektu Budowlanego zamawiającemu				-  21.10.2016

- Termin dostarczenia Projektu Wykonawczego odwodnienia wag – 		  	 - 21.10.2016

# Warunki złożenia oferty

Oferta powinna zawierać:

  - Cenę całkowitą opracowań projektowych oraz w rozbiciu na projekt budowlany oraz wykonawczy odwodnienia wag

  - Potwierdzenie terminu dostarczenia dokumentacji jak określono w pkt 6

W przypadku projektu budowlanego, za termin dostarczenia będzie się uważać termin dostarczenia kompletnego projektu budowlanego wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Koszt nadzoru autorskiego.
Nadzór autorski powinien obejmować:

    - wprowadzanie do dokumentacji poprawek w związku ze zmianą przez inwestora założeń projektowych lub poprawek do dokumentacji nie zawinionych przez projektanta, a wynikłych w trakcie realizacji robót

    - udzielanie dodatkowych wyjaśnień do projektów, niezbędnych do prawidłowej realizacji obiektów

    - przyjazdy do Górażdże Cement w trakcie wykonywania dokumentacji, w celu dokonania uzgodnień projektowych lub zaprezentowania stanu prac projektowych

    - przyjazdy na teren budowy w trakcie realizacji robót, na wezwanie inwestora.

Nadzór autorski nie obejmuje:

    - wprowadzania do dokumentacji zmian, zawinionych przez projektanta,

    - przyjazdów na teren budowy w związku z wprowadzaniem do dokumentacji zmian zawinionych błędami projektanta

  - Opis oferowanych gwarancji

  - Opis posiadanych ubezpieczeń.

- Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru lub odrzucenia oferty bez podania uzasadnienia 
lub zlecenia wykonania tylko wybranej części opracowania.

- Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej terenu, który jest przedmiotem zapytania ofertowego. Informacji w tej sprawie udzieli kierownik projektu.

Załączniki:

- Szkic projektowanej lokalizacji wag samochodowych

- Dokumentacja techniczna. Waga samochodowa DTF-E2 12-18 x 3 o konstrukcji wanny fundamentowej wykonanej w miejscu zabudowy” firmy Schenck