Zadanie nr 1:

1.1: Stentgraft z rękawkami i otworami

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe | TAK |  |
| 2 | Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. | TAK |  |
| 3 | Pozwalający na zaopatrzenie endowaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej. | TAK |  |
| 4 | Posiadający trzy lub więcej rękawków i otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny. | TAK |  |
| 5 | Introducer posiadający wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację. | TAK |  |
| 6 | System posiadający możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia | TAK |  |
| 7 | Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające. | TAK |  |
| 8 | Stentgraft dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi elementami dodatkowymi koniecznymi do implantacji: stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka z jednym elementem proksymalnym lub systemem mocującym. Ilość tych elementów jest uzależniona od danego przypadku i nie jest ograniczona. | TAK |  |
| 9 | W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych, możliwość dostarczenia stentgraftu z 4 rękawkami (TBRANCH) w ciągu 24 godzin. | TAK |  |

1.2: Stentgraft aorty piersiowej

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbudowany na bazie stalowego, dający poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. | TAK |  |
| 2 | Część proksymalna stentgraftu z systemem haczyków fiksujących, część dystalna z częścią wolną z haczykami. | TAK |  |
| 3 | Wymagane wymiary stentgraftu: średnice od 22 do 42mm, długości od 79 do 218mm. | TAK |  |
| 4 | System wprowadzający o średnicy maksymalnej 22F. | TAK |  |
| 5 | Widoczność w skopii, możliwość korekty ustawienia graftu po wstępnym rozprężeniu. | TAK |  |
| 6 | Dostępny stentgraft zbudowany na bazie nitynolowego stentu o wymiarach: średnice od 24 do 46mm i długościach od 105 do 122 mm oraz systemie wprowadzającym o maksymalnej średnicy 20F. | TAK |  |

1.3 i 1.4: Stentgraft aorty brzusznej (korpus i przedłużenie stentgraftu)

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbudowany na bazie stalowego, dający poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. | TAK |  |
| 2 | Zbudowany z trzech części: część główna graftu, nogawka contraletarna przedłużająca krótszą nogawkę body oraz ipslateralna przedłużająca dłuższą nogawkę body. | TAK |  |
| 3 | Stentgraft o umocowaniu nadnerkowym za pomocą segmentu wolnego z haczykami. | TAK |  |
| 4 | Wymagane wymiary części głównej protezy od 22 do 36mm, części biodrowej od 9 do 24mm. | TAK |  |
| 5 | System wprowadzający o średnicy maksymalnej 22F (body) i 16F (nogawki), ze zbrojoną koszulką naczyniową z zastawką. | TAK |  |
| 6 | Widoczność w skopii, możliwość korekty ustawienia graftu po wstępnym rozprężeniu. | TAK |  |
| 7 | Dostępny stentgraft o fiksacji nadnerkowej, zbudowany na bazie nitynolowego stentu o wymiarach części głównej protezy od 22 do 36mm, części biodrowej od 9 do 24mm i systemie wprowadzającym o maksymalnej średnicy 17F (body) i 14F (nogawki). | TAK |  |

1.5: Stentgraft moduł „iliac branch”

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe. | TAK |  |
| 2 | Część główna rozwidlona o średnicach: 12mm proksymalnie oraz 10 i 12 mm dystalnie, długość części rozwidlonej – odcinek tętnicy biodrowej wspólnej: 45, 61 mm; długość części rozwidlonej – odcinek tętnicy biodrowej wewnętrznej: 41, 58 mm. | TAK |  |
| 3 | Introducer posiadający wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA, kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację. | TAK |  |
| 4 | System posiadający możliwość korekty położenia po 50% otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia. | TAK |  |
| 5 | Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające. | TAK |  |

1.6: Zestaw wprowadzający do stentgraftu

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulki wprowadzające do kaniulacji tętnic udowych - zestaw składający się z koszulki z zastawką i kaniulą wewnętrzną (rozszerzadłem), igły i prowadnika: | TAK |  |
| 2 | posiadająca silikonową zastawkę hemostatyczną na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza | TAK |  |
| 3 | posiadająca kranik z wężykiem do przepłukiwania cewnika | TAK |  |
| 4 | posiadająca oczko do szwu chirurgicznego | TAK |  |
| 5 | rozmiary: 5, 6F długości 13cm, igła metalowa 18Gdługości 7cm prowadnik 0.035” dla koszulek 5F lub 0.038” dla koszulek 6 | TAK |  |

1.7: Cewnik balonowy do stentgraftu

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik balonowy lateksowy przeznaczony do zamykania dużych naczyń oraz do doprężania stentgraftów | TAK |  |
| 2 | Średnice balonu 32 mm i 46 mm | TAK |  |

1.8: Cewnik diagnostyczny angiograficzny

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki angiograficzne nylonowe, zbrojone, o średnicy 5Fr, kompatybilne w zależności od średnicy z prowadnikiem o średnicy 0,035"; 0,038"; 0,041” | TAK |  |
| 2 | Długość cewnika od 40 cm do 125 cm. | TAK |  |
| 3 | Miękka atraumatyczna końcówka cewnika. | TAK |  |
| 4 | Opcjonalnie cewnik z cieniodajną końcówką typu Beacon. | TAK |  |
| 5 | Róże kształty końcówek. Różne końcówki cewników. | TAK |  |

1.9: Prowadnik sztywny

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnik ekstra sztywny typu LUNDERQUIST lub równoważny wykonany ze stali nierdzewnej, z miękką, sprężynową końcówką | TAK |  |
| 2 | Prowadnik pokrywany teflonem. | TAK |  |
| 3 | Prowadnik o średnicy 0,035 cala i długości 145, 180, 260 i 300 cm. | TAK |  |
| 4 | Giętka końcówka o długości 4cm lub 7cm. | TAK |  |
| 5 | Końcówka prowadnika prosta, w kształcie "J" o promieniu 3mm lub 7.5mm | TAK |  |

Niniejszym oświadczam, iż oferowane wyroby posiadają parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/

Zadanie 2:

2.1: Stentgraft do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej z modułem iliac branch

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft o budowie modułowej składający się z dwóch podstawowych elementów: stentgraftu podstawowego i dodatkowej odnogi bocznej. | TAK |  |
| 2 | Skład zestawu: | TAK |  |
| a | stentgraft rozwidlony wraz z systemem wprowadzającym | TAK |  |
| b | taka ilość odnóg bocznych i przedłużek, która umożliwi wyłączenie tętniaka w aorcie brzusznej | TAK |  |
| c | jeden moduł iliac branch | TAK |  |
| d | dwa prowadniki sztywne typu Lunderquist lub inne o podobnej sztywności 0,0035", długość 260-300cm | TAK |  |
| e | balon niskociśnieniowy do modelowania stentgraftu | TAK |  |
| 3 | Materiał, z którego wykonany jest stentgraft: nitinol z pokryciem poliestrowym | TAK |  |
| 4 | Odkryty stent z haczykami na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu jeszcze powyżej odejścia tętnic nerkowych | TAK |  |
| 5 | System wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 20 F /OD | TAK |  |
| 6 | Średnice proksymalne stentgraftu podstawowego: 23-36 mm | TAK |  |
| 7 | Przedłużenia aortalne o średnicach 23-38mm | TAK |  |
| 8 | Długość odnogi bocznej od 50 do 105 mm bez strefy nakładania się – przynajmniej 4 długości | TAK |  |
| 9 | Przedłużenia biodrowe o średnicy proksymalnej 13-27mm i dystalnej 10-27mm | TAK |  |
| 10 | Moduł iliac branch z branchem do tętnicy biodrowej wewnętrznej o średnicy w części proksymalnej 14-18 mm, dystalnej 10-14 mm | TAK |  |
| 11 | Możliwość zamiany na na stentgraft typu aorto-uni-iliac o średnicy proksymalnej 23-36 mm, średnicy dystalnej 13 mm, długości części pokrytej 105mm, z taką ilością odnóg i przedłużek, która umożliwi wyłączenie tętniaka w aorcie brzusznej | TAK |  |
| 12 | Brak przeciwwskazań do wykonania badania MRI | TAK |  |

2.2: Stentgraft do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft o budowie modułowej składający się z dwóch podstawowych elementów: stentgraftu podstawowego i dodatkowej odnogi bocznej | TAK |  |
| 2 | Skład zestawu: | TAK |  |
| a | stentgraft rozwidlony wraz z systemem wprowadzającym | TAK |  |
| b | taka ilość odnóg bocznych i przedłużek, która umożliwi wyłączenie tętniaka w aorcie brzusznej | TAK |  |
| c | dwa prowadniki sztywne typu Lunderquist lub inne o podobnej sztywności 0,0035", długość 260-300cm | TAK |  |
| d | balon niskociśnieniowy do modelowania stentgraftu | TAK |  |
| 3 | Materiał, z którego wykonany jest stentgraft: nitinol z pokryciem poliestrowym | TAK |  |
| 4 | Odkryty stent z haczykami na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu jeszcze powyżej odejścia tętnic nerkowych | TAK |  |
| 5 | System wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 20 F /OD | TAK |  |
| 6 | Średnice proksymalne stentgraftu podstawowego: 23-36 mm, | TAK |  |
| 7 | Przedłużenia aortalne o średnicach 23-38mm | TAK |  |
| 8 | Długość odnogi bocznej od 50 do 105 mm bez strefy nakładania się – przynajmniej 4 długości | TAK |  |
| 9 | Przedłużenia biodrowe o średnicy proksymalnej 13-27mm i dystalnej 10-27mm | TAK |  |
| 10 | możliwość zamiany na na stentgraft typu aorto-uni-iliac o średnicy proksymalnej 23-36 mm, średnicy dystalnej 13 mm, długości części pokrytej j 105mm, z taką ilością odnóg i przedłużek, która umożliwi wyłączenie tętniaka w aorcie brzusznej | TAK |  |
| 11 | Brak przeciwwskazań do wykonania badania MRI | TAK |  |

2.3: Stentgraft do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej – element główny

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft rozwidlony wykonany z nitinolu z pokryciem poliestrowym | TAK |  |
| 2 | Odkryty stent z haczykami na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu jeszcze powyżej odejścia tętnic nerkowych | TAK |  |
| 3 | System wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 20 F /OD | TAK |  |
| 4 | Średnice proksymalne stentgraftu: 23-36 mm | TAK |  |
| 5 | Długość nogi kontra 85 mm, 100 mm | TAK |  |
| 6 | Długość nogi ipsilateralnej:100-160 mm- co najmniej 4 długości | TAK |  |
| 7 | Marker kierunkowy E | TAK |  |
| 8 | Możliwość zamiany na stentgraft typu aorto-uni-iliac o średnicy proksymalnej 23-36 mm, średnicy dystalnej 13 mm, długości części pokrytej 105mm | TAK |  |

2.4: Stentgraft do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej – moduł iliac branch

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft rozwidlony, wykonany z nitinolu i poliestru, do tętnicy biodrowej wspólnej wraz z systemem wprowadzającym | TAK |  |
| 2 | System wprowadzający stentgarftu o średnicy 18 F | TAK |  |
| 3 | Długość całkowita stentgraftu 97 ,109, 121 mm | TAK |  |
| 4 | Średnice proksymalne stentgraftu 14,16,18 mm, średnica dystalna 10,12,14 mm | TAK |  |
| 5 | Średnice dystalne odnogi bocznej 8 mm | TAK |  |
| 6 | Zestaw wprowadzany na prowadniku sztywnym 0.035" | TAK |  |
| 7 | Obecność markerów na obu końcach i markera kierunkowego E na body stentgraftu | TAK |  |

2.5: Stentgraft do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej –  przedłużka biodrowa, noga kontralateralna

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft do tętnicy biodrowej wspólnej wykonany z nitinolu i poliestru wraz z systemem wprowadzającym | TAK |  |
| 2 | System wprowadzający stentgraftu nie większy niż 18F /OD | TAK |  |
| 3 | Stentgraft noga kontralateralna CL o średnicy proksymalnej 13 i dystalnej 10-25mm | TAK |  |
| 4 | Stentgraft przedłużka biodrowa IE o średnicy proksymalnej 13-27mm i dystalnej 10-27mm | TAK |  |
| 5 | Długość stentgraftu CL- 50 do 105 mm bez strefy nakładania się – przynajmniej 4 długości | TAK |  |
| 6 | Długość IE: 50 mm bez strefy nakładania się | TAK |  |

2.6: Stentgraft do aorty piersiowo-brzusznej fenestrowano-branchowany

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft zbudowany na bazie nitinolowego stentu z pokryciem poliestrowym, przeznaczony do zaopatrzenia endowaskularnego pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy kreskowej górnej | TAK |  |
| 2 | Projektowany zgodnie z warunkami anatomicznymi pacjenta na indywidualne zamówienie | TAK |  |
| 3 | Stentgraft posiadający oznaczenie kierunkowe w postaci umieszczonego centralnie markera E | TAK |  |
| 4 | W zależności od anatomii pacjenta możliwość zaopatrzenia tętnic trzewnych poprzez wykonanie: | TAK |  |
| a | rękawka uszczelniającego umieszczonego wewnątrz stentgraftu /inerbranch/ średnica 6-10 mm, dł. 15-20 mm | TAK |  |
| b | rękawka uszczelniającego umieszczonego na zewnątrz stentgraftu /branch/, średnica 6-10 mm, dł. 15 mm | TAK |  |
| 5 | Brak przeciwwskazań do wykonywania badań MRI po implantacji stentgraftu | TAK |  |
| 6 | Stentgraft dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi elementami dodatkowymi koniecznymi do implantacji: stentami pokrywanymi, stentami samorozprężalnymi, elementem proksymalnym albo standardowym stentgraftem brzusznym, akcesoriami: pętla, koszule, cewniki, prowadniki itp. Ilość tych elementów jest uzależniona od danego przypadku i nie jest ograniczona. | TAK |  |
| 7 | Możliwość wymiany na certyfikowany stentgraft półkowy z prekaniulowanymi 4 rękawkami wewnętrznymi | TAK |  |
| 8 | Stentgraft zgodny z projektem, zatwierdzonym przez Kierownika Kliniki lub upoważnionego lekarza | TAK |  |
| 9 | Czas dostawy 30 dni roboczych od podpisania zamówienia | TAK |  |

2.7: Stentgraft obwodowy do tętnicy biodrowej wewnętrznej

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft obwodowy wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, pokryty ePTFE | TAK |  |
| 2 | Średnice: 5, 6 mm, długości 18, 22, 28, 38, 58 mm | TAK |  |
| 3 | Średnica 7-10 mm, długości 27, 37, 57 mm | TAK |  |
| 4 | Długość zestawu wprowadzającego 120 cm | TAK |  |

2.8: Cewnik balonowy

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balon poliuretanowy przeznaczony do rozszerzania samorozprężających się stentgraftów, stosowanych w leczeniu tętniaków aorty brzusznej oraz tętniaków aorty piersiowej | TAK |  |
| 2 | Posiadający dwa radiocieniujacy znaczniki | TAK |  |
| 3 | Długość użytkowa 100 cm | TAK |  |
| 4 | Średnica balonu: 10 mm-50mm (zależnie od napełnienia) | TAK |  |
| 5 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | TAK |  |
| 6 | Minimalna średnica koszuli do wprowadzenia balonu: 12F | TAK |  |

Niniejszym oświadczam, iż oferowane wyroby posiadają parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/