Przedmiot zamówienia:   Resektoskop bipolarny kompletny zestaw wraz z optyka i akcesoriami- kpl. 1                                                  Nazwa-model/typ……………………………

Rok produkcji ( fabrycznie nowy 2023r.)  …………………………..

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY WPISAĆ parameter oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Specyfikacja techniczna |  |  |
| 1 | Element pracujący resektoskopu bipolarnego pasywny do połączenia z płaszczem ; długość całkowita: 238mm +/-1,5mm; długość robocza: 203mm +/-0,8mm | TAK |  |
| 2 | Płaszcz wewnętrzny rotacyjny 24/26 Ch do resektoskopu bipolarnego; ceramiczna, skośna końcówka o wzmocnionej trwałości; kod oznakowania żółty; system „quick-lock“ | TAK |  |
| 3 | Płaszcz zewnętrzny rotacyjny 26 Ch do resektoskopu bipolarnego; perforowane zakończenie; dwa zawory umożliwiające ciągłą irygację ; matowe wykończenie powierzchni płaszcza i delikatna chropowatość ułatwiają optymalne przyleganie lubrykantu i dzięki temu atraumatyczne wprowadzanie urządzenia; długość całkowita: 212mm +/-1,5mm; długość robocza: 179mm +/-1mm; średnica 8,8mm, system „quick-lock“ | TAK |  |
| 4 | Obturator; 24/26 Ch kompatybilny z płaszczem wewnętrznym | TAK |  |
| 5 | Optyka HD+4K do resektoskopu; ø4mm, dł.=302mm, kąt patrzenia 30°; obiektyw i okular wykonany ze szkła szafirowego | TAK |  |
| 6 | Elektroda bipolarna typu pętla tnąca, zakrzywiona o 30°; 24Ch, średnica 0,40 mm; kolor niebesko-żółty; 24Ch – 2 szt. | TAK |  |
| 7 | Kabel bipolarny HF kompatybilny z diatermią posiadaną przez Użytkownika BOWA ARC 350 | TAK |  |
| 8 | Płaszcz jednorazowego użytku na optykę gwarantujący sterylność ; ø4,00 mm, dł.=300- 302mm, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego: poliuretanu medycznego o grubości 0,07mm; kanał roboczy 5-7 Ch; osłona kamery w zestawie; Pakowany sterylnie w podwójne opakowanie folia-papier medyczny Tyvek | TAK |  |
|  | Gwarancja | TAK |  |
| 9 | Gwarancja przez okres min. 24 miesięcy | TAK |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 11 | Szkolenie personelu po dostarczeniu sprzętu | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego  z w/w wymagań spowoduje     odrzucenie oferty. Oświadczamy, że  oferowane  powyżej  wyspecyfikowane wyposażenie jest  kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data……………………….

Podpis……………………..