Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

- NAZWA ZADANIA:

Wykonanie zadania, pn. ,, Komisariat Policji w Łochowie – remont pomieszczeń

i schodów zewnętrznych”  – realizacja zaleceń pokontrolnych

07 - 130 Łochów, ul.  1 Maja 18

- Kody wg CPV:

Kod CPV: 45000000 - 7 - Roboty budowlane

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Prace będą wykonywane w trakcie całodobowego funkcjonowania Komisariatu Policji.

Każdorazowo należy z użytkownikiem na bieżąco ustalać zakres prac.

- Zakres robót:

Branża budowlana:

Schody zewnętrzne:

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - stopnie schodów zewnętrznych i jeden stopień schodów wewnętrznych , skucie nierówności betonu, ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości do 20 mm zatarte na ostro,

okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm.

Spoinowanie płytek ceramicznych fugą barwioną

Czyszczenie i malowanie pędzlem farbami podkładowymi i farbą zewnętrzną  poręczy i barierek. Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zawierającą kwarc – murki podjazdu dla niepełnosprawnych  i schodów.

Malowanie   pomieszczeń  -  zabezpieczenie podłóg i mebli  folią, odstawianie mebli, przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, gruntowanie podłoży preparatami, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów, wymiana fragmentu posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, przyklejenie narożników ochronnych PCV  na narożach ścian, wymiana  skrzydła drzwiowego wewnętrznego , łazienkowego, wymiana szafki pod umywalką, wymiana suszarki do rąk

Zakres robót szczegółowo określa załączony przedmiar.

Do wykonania robót należy użyć wszystkich materiałów fabrycznie nowych i posiadających

wymagane certyfikaty, świadectwa przydatności użytkowej i atesty.

Wykonawca skompletuje na dzień odbioru karty materiałowe oraz certyfikaty i deklaracje

właściwości użytkowych na wszystkie wbudowane materiały oraz przekaże je Zamawiającemu.

- Termin realizacji umowy 30 dni od daty zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty zaleca się odbycie wizji lokalnej na obiekcie w celu zapoznania się ze

stanem faktycznym.

- telefon kontaktowy w celu ustalenia terminu wizji lokalnej 47 701 23 53;

w godzinach    830  - 1530