OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Wykonanie w ramach likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych dokumentacji projektowej na wymianę dwóch wind osobowych 
w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi w Katowicach przy ul. Głowackiego 10 oraz w Częstochowie przy ul. Kopernika 38”.

Kategoria usług wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV 71.22.00.00-6

Nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień: usługi projektowania architektonicznego

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych istniejących dwóch wind osobowych 
w budynkach Szpitala:

a/ windy osobowej  pięcio -przystankowej przy ul. Głowackiego 10 w Katowicach ;

b/ windy osobowej sześcio- przystankowej przy ul. Kopernika 38 w Częstochowie.

2. Zakres rzeczowy obejmuje między innymi:

a) przegląd układu konstrukcyjnego i technologicznego istniejących wind wraz z inwentaryzację stanu istniejącego z uwzględnieniem stanu infrastruktury budowlanej, stanu instalacji elektrycznej i teletechnicznej, urządzeń napędu i bezpieczeństwa, sterowania,

b) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ,

c) wszelkie niezbędne uzgodnienia dokumentacji z właściwymi organami i instytucjami, w tym uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego,

d) uzyskanie pozwolenia na budowę (jeśli będzie konieczne) lub oświadczenia o braku sprzeciwu na prowadzenie robót budowlanych odpowiedniego  organu architektoniczno-budowlanego,

e) pełnienie nadzoru autorskiego.

3. Projekt należy przygotować z uwzględnieniem zasady minimalizacji nakładów finansowych na fizyczną realizację projektu. Opracowanie projektowe winno zawierać szczegółowy opis zaproponowanego rozwiązania w formie papierowej i elektronicznej, a w szczególności:

a/ projekty budowlane zawierające wszystkie elementy projektu wykonawczego architektury  z konstrukcją,

b/ projekty wykonawcze branżowe m.in.: instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych,

c/ rozwiązania pod kątem efektywności energetycznej uwzględniające np. układ odzysku energii/ układ zwrotu energii,

d/  wytyczne technologiczne wyposażenia układu windowego,

e/ proponowane wyposażenie kabin windowych obejmujące miedzy innymi: wentylator 
w kabinie, gong, zjazd pożarowy, autodialer - system awaryjnego łączenia się z telefonem alarmowym (telefon do określenia stacjonarny lub komórka ), interkom, oświetlenie awaryjne, przyciski typu antywandal z alfabetem Braill'a, sygnalizacja przeciążenia itp.,

f/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego uwzględniające rodzaje robót budowlanych oraz nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień.

g/ kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  zawierające wszystkie wyszczególnione w § 7 niniejszego rozporządzenia zawierające pozycje w tym:

- założenia wyjściowe do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne technologiczne i organizacyjne nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych,

- przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia

cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych,

h/  informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

4. Projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  winne być sporządzone  w wersji papierowej w 5 egz. natomiast  kosztorysy wraz z przedmiarami w wersji papierowej  w 2 egz.

5. Z uwagi na fakt, że Zamawiający zamierza pozyskać finansowanie zewnętrzne na realizacje prac budowlanych Wykonawca winien wyodrębnić projekt wymiany windy dla  Katowic oraz dla Częstochowy.

6. Zamawiający wymaga również dostarczenia dokumentacji w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD w użytecznej formie, uzgodnionej z Zamawiającym, do wykorzystania przy zlecaniu wykonawstwa projektu (*.pdf, *.cad).

7. Projekt winien być sporządzony zgodnie z wymogami określonymi szczególności w:

- Rozporządzeniu Ministra  Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów;

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;

- Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane;

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej;

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ;

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- wszystkich pozostałych przepisów szczególnych i Norm Polskich mających zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.

8. Wykonawca winien uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie niezbędne decyzje /zgłoszenia administracyjne  i uzgodnienia,  konieczne dla wykonania całego zadania, we właściwych urzędach oraz pokrycie związanych z tym kosztów.

9. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

10. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja nie może przedmiotu zamówienia opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia , chyba, że jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń , a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne lub inne równoznaczne wyrazy. Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą cech technicznych i jakościowych o których mowa w art. 30 ust. 1,2,3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jeżeli nie jest to możliwe ze względu na specyfikę i brak możliwości opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń to wskazaniom takim winny towarzyszyć wyrazy „lub równoważny" (art. 29 cytowanej ustawy), wraz z informacją, co należy rozumieć pod określeniem równoważności, celem umożliwienia Zamawiającemu porównania w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót, przedstawionych elementów równoważnych.

11. W chwili rozpoczęcia realizacji projektu (ogłoszenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi pisemnej na ewentualne zapytania w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od dnia przekazania zapytania przez Zamawiającego. W przypadku, gdy odpowiedź na zapytanie powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, Wykonawca wprowadzi te zmiany w terminie nieprzekraczającym 4 dni, uwzględniając je w kosztorysie inwestorskim oraz przedmiarach robót (również w wersji elektronicznej).

- W przypadku wątpliwości Zamawiającego dotyczących treści ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej konsultacji i udzielenia stosownych wyjaśnień.

12. Pełnienie nadzoru autorskiego.

a/ Pełnienie nadzoru autorskiego prowadzone będzie przez przewidywany okres realizacji inwestycji. Planowany termin 31.12.2020r

b/ W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do:

- czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową.

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru zamawiającego i nanoszenie ich w dokumentacji projektowej oraz uzgadnianiu ich z organami uprawnionymi do zatwierdzania projektów( w przypadku, kiedy jest to konieczne). Wszelkie zmiany, aktualizacje rozwiązań projektowych itp. wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, muszą być potwierdzone przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Potwierdzenia te, w zależności od wielkości i rodzaju zmian stanowić będą: stosowne zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji, rysunki zamienne lub szkice albo nowe składniki dokumentacji projektowej opatrzone datą, podpisem, informacją jaki element dokumentacji zastępują lub uzupełniają oraz zgodą na wprowadzenie odpowiednich organów jeżeli taka zgoda jest wymagana, protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony, wpisy do dziennika budowy, uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

- udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta (-ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb, określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach  przez kierownika budowy,

- udziału w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze

końcowym inwestycji.

- weryfikacji dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

13. Projektant winien zaproponować takie rozwiązania techniczne i układy sterowania instalacjami, które będą w maksymalnym stopniu przeciwdziałały skutkom nieprawidłowej eksploatacji i użytkowaniu wind przez pacjentów i personel szpitala.

14. Wszystkie roboty budowlane należy zaprojektować tak aby w minimalnym stopniu powodowały uciążliwości powodujące lub przyczyniające się w istotny sposób do ograniczenia /utrudnienia działalności bieżącej Szpitala.

15. Zamawiający informuje, że budynek przy ul. Głowackiego 10 w Katowicach ujęty jest
 w gminnej ewidencji zabytków i objęty  ochroną konserwatorką w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej ( Uchwała nr L/1182/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 roku).