IB.271.1.2021.                                                                                                                                             15.01.2021r.

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia i opis spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej ( przebudowy/remontu) dla dróg gminnych ul. Głowackiego i ul. Gwarna obręb Krotoszyce.- osobne opracowania dla każdej z dróg.

- Przedmiot zamówienia obejmuje także:

a)   pozyskanie map do celów projektowych, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,

b)   wykonanie przedmiarów robót w układzie specyfikacyjnym z podziałem na poszczególne branże,

c)   wykonanie kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże w  tym 1 dodatkowa aktualizacja.

d)   wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z podziałem na poszczególne branże. Zakres, wytyczne i opisy robót w szczegółowych specyfikacjach technicznych muszą być spójne z projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz przedmiarami robot,

e)   projekt wykonawczy musi zawierać m.in.: rysunki w skali 1:500  z określeniem zakresu koniecznych robót, projektowane rzędne niwelety, przekroje konstrukcyjne poszczególnych elementów drogi - jezdnie, chodniki, zjazdy itp., spadki poprzeczne oraz podłużne dla prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników z określeniem rzędnej istniejącej i projektowanej nawierzchni w przekrojach poprzecznych wyznaczonych nie rzadziej niż 10 m, opis techniczny i technologię wykonania robót. Rzędne niwelety jezdni należy określić min. w trzech miejscach przekroju w sposób umożliwiający wysokościowe wytyczenie niwelety i prawidłowe wykonanie nawierzchni. Zamawiający informuje, że projekt budowlany i wykonawczy mogą stanowić jedno opracowanie,

f)    wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej posiadającej co najmniej część opisowo-tabelaryczną i graficzną w formie mapy w skali 1:500 określającą usytuowanie drzew lub krzewów w sposób czytelny i jednoznaczny, planowane wycinki drzew i nasadzenia zamienne, nasadzenia krzewów, wykonanie zieleńców i inne elementy w zakresie zieleni wraz z określeniem zakresu robót,

g)   uzyskanie wszystkich koniecznych dokumentów, warunków technicznych, opinii, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, porozumień, itp., wykonanie wszelkich innych czynności, niezbędnych do uzyskania  przez Zamawiającego zgód na realizację przedmiotu zamówienia,

h)   przygotowanie i złożenie do właściwego organu w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie pozwoleń na realizację inwestycji lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych na realizację przedmiotu zamówienia wraz z niezbędną dokumentacją projektową i uzyskanie tych zgód.,

i)    uczestniczenie bez dodatkowego wynagrodzenia w postępowaniu przetargowym na roboty realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, której opracowanie stanowi przedmiot zamówienia, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące przedmiotowych dokumentacji projektowych w terminie określonym przez Zamawiającego,

j)    wykonania badań geotechnicznych podłoża, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowych, będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wiedzą techniczną,

k)   pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych i współpraca z inżynierem budowy i wykonawcą robót przy realizacji przedsięwzięć, w oparciu o opracowaną dokumentację projektową w zakresie:

-	pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi, wyjaśnień, informacji dotyczących rozwiązań w dokumentacji projektowej kierowanych przez inżyniera budowy oraz pozostałych uczestników procesu budowlanego,

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz koniecznych powstałych w wyniku błędu projektowego  Wykonawca, na wniosek inżyniera budowy zobowiązany będzie bez dodatkowego wynagrodzenia do opracowania projektów zamiennych i dodatkowych jeżeli nastąpi taka potrzeba.

l) wykonanie mini. 1 wizji lokalnej przy udziale przedstawiciela Gminy Krotoszyce,

2. Warunki ubiegania się o zamówienie.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

3. Opis sposobu przygotowania ofert.

- każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej: www.platformazakupowa.pl

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej: www.platformazakupowa.pl do dnia 25.01.2020 godz. 9:00

- zamawiający nie  dopuszcza możliwość złożenia oferty w innej formie.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5. Kryteria oceny ofert.

CENA 80% ( 80pkt)

Czas wykonania:

Do 14 tygodni od daty podpisania umowy- 20 pkt

Do 18 tygodni od daty podpisania umowy – 10 pkt.

Powyżej 19 tygodni - 0pkt.

6. Wykonawca winien przedłożyć:

    - Kopie uprawnień budowalnych i przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa.

7. Warunki umowy

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej oferty wraz z załącznikami.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zostawia sobie prawo do  unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Krotoszyce

Wojciech Woźniak