Załącznik nr 1 do SWZ

Postępowanie nr  347/2022/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania na: Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wykonawca wypełnia w części, na którą składa ofertę

Część: dostawa serwerów obliczeniowych (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 1_1):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Serwery obliczeniowe. |  |  | zestaw | 3 |  |  |
|  | Serwery służące do rozbudowy istniejącego klastra wirtualizacji vMware vSphere obsługującego technologię EVC na poziomie Skylake, zbudowanego w oparciu o serwery Fujitsu Primergy RX2530 M5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania minimalne dla nowych serwerów: |  |  |  |  |  |  |
|  | Obudowa typu rack, o wysokości maksimum 1U, dostarczona wraz z szynami do szafy rack, umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów. Elementy umożliwiające montaż bez użycia narzędzi. Możliwość instalacji wewnętrznego napędy DVD-RW. |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesor: zainstalowany minimum jeden procesor w architekturze x86, 64 bitowy, minimum 24 rdzenie, o taktowaniu minimum 3GHz, osiągający w testach PassMark minimum 38600 punktów. Wynik musi być opublikowany na stronie cpubenchmark.net; wymagana możliwość rozbudowy o drugi identyczny procesor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta główna: Dwuprocesorowa, możliwość instalacji procesorów dwudziestoośmio-rdzeniowych; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Minimum 4 złącza PCI Express generacji 3, w tym minimum 3 złącza o prędkości x16; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dostępne minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express), nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug; Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora lub systemu operacyjnego w slocie M.2 bez zajmowania klatek dyskowych serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wymagany 1 wolny slot PCI Express do instalacji wewnętrznego kontrolera RAID; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zintegrowany moduł TPM 2.0. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM: |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany model serwera musi obsługiwać pamięć nieulotną z możliwością instalacji w co najmniej 12 gniazdach pamięci RAM (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci); |  |  |  |  |  |  |
|  | - Minimum 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 8TB pamięci RAM DDR4; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC, |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”, Memory Mirroring; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zainstalowane 192GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2933Mhz w kościach jednego typu; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zainstalowane 128GB pamięci RAM typu typu nieulotnego, 2666MHz, która musi współpracować poprawnie z zainstalowaną pamięcią RAM. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zainstalowane dyski (wartości minimalne): |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 wnęki na dyski 2,5”, hot-plug; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zainstalowany jeden dysk SSD SATA 240GB (M.2) na potrzeby uruchamiania wirtualizatora Vmware vSphere w wersji 7 (funkcjonalność wymagana, aby dołączyć serwer do posiadanego przez Zamawiającego środowiska vMware vSphere 7, do servera vCenter Server). |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontroler dyskowy I/O: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zainstalowany kontroler SATA RAID 0, 1, 10. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolery LAN i SAN: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Jedna dwuportowa karta LAN 10Gbit/s RJ-45 na płycie głównej lub dedykowanej karcie typu Flexible LOM, obsługująca iWARP RDMA; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Jedna dwuportowa kartaLAN 1Gbit/s RJ-45, ze wsparciem iSCSI, niezajmująca sloty PCIe; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Jedna dwuportowa karta FCSAN 16Gbit/s obsadzona odpowiednimi wkładkami z portami LC MM. Oferowana karta musi współpracować z serwerem składowania danych oferowanym w tym samym postępowaniu. |  |  |  |  |  |  |
|  | porty: |  |  |  |  |  |  |
|  | - zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA dostępnym z przodu i z tyłu serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | - minimum 5x USB 3.0, minimum 1 wewnętrzne, minimum 1 dostępne z przodu serwera, minimum 2 z tyłu serwera; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1x rj45 1GBit do karty zarządzającej; |  |  |  |  |  |  |
|  | zasilanie, chłodzenie |  |  |  |  |  |  |
|  | - Redundantne dwa zasilacze zgodne ze standardem EPA typu hot-plug, o mocy maksymalnej 800W na 1 zasilacz, sprawność energetyczna 94% (klasa Platinum); |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory typu hot-plug; |  |  |  |  |  |  |
|  | Zarządzanie |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wbudowane diody informacyjne informujące o stanie serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: |  |  |  |  |  |  |
|  | • Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | • Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; |  |  |  |  |  |  |
|  | • Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii |  |  |  |  |  |  |
|  | • Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Możliwość przejęcia konsoli tekstowej |  |  |  |  |  |  |
|  | • Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 16Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |  |  |  |  |  |  |
|  | • Dedykowana, wbudowana w kartę zarządzającą pamięć flash o pojemności minimum 16 GB |  |  |  |  |  |  |
|  | • Rozwiązanie musi umożliwiać instalację obrazów systemów, własnych narzędzi diagnostycznych w obrębie dostarczonej dedykowanej pamięci (pojemność dostępna dla obrazów własnych – minimum 8,5GB); |  |  |  |  |  |  |
|  | • Możliwość zdalnej naprawy systemu operacyjnego uszkodzonego przez użytkownika, działanie wirusów i szkodliwego oprogramowania; |  |  |  |  |  |  |
|  | • Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; |  |  |  |  |  |  |
|  | • Możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej (w szczególności bez pendrive, dysków twardych wewn. i zewn., itp.) – możliwość manualnego wykonania aktualizacji jak również możliwość automatyzacji; |  |  |  |  |  |  |
|  | • Rozwiązanie musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego powiadomienia serwisu o zbliżającej się lub istniejącej usterce serwera (co najmniej dyski twarde, zasilacze, pamięć RAM, procesory, wentylatory, kontrolery RAID, karty rozszerzeń); |  |  |  |  |  |  |
|  | • Możliwość zapisu i przechowywania informacji i logów o pełnym stanie maszyny, w tym usterki i sytuacje krytyczne w obrębie wbudowanej pamięci karty zarządzającej - dostęp do tych informacji musi być niezależny od stanu włączenia serwera oraz stanu sprzętowego w tym np. usterki elementów poza kartą zarządzającą; |  |  |  |  |  |  |
|  | • karta zarządzająca musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego informowania autoryzowanego serwisu producenta serwera o zaistniałej lub zbliżającej się usterce (wymagana jest możliwość automatycznego otworzenia zgłoszenia serwisowego w systemie producenta serwera. Funkcjonalność wymagana do uruchomienia zaraz po instalacji serwera bez zakupu dodatkowych licencji – czas trwania minimum równy dla wymaganego okresu gwarancji producenta serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | Wspierane systemy operacyjne: |  |  |  |  |  |  |
|  | Vmware vSphere 7, Windows Server, Red Hat, Suse. |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty producenta sprzętu: |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001 lub równoważny; |  |  |  |  |  |  |
|  | System operacyjny – licencja na vSphere Enterprise Plus 7 na wszystkie dołączone procesory z rocznym wsparciem na poziomie Basic. Licencja jest wymagana, aby dołączyć serwer do posiadanego przez Zamawiającego środowiska vMware vSphere 7, do servera vCenter Server. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentacja i inne: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Elementy, z których zbudowane są serwery całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie czasu reakcji i naprawy (wymagane oświadczenie producenta serwera potwierdzające spełnienie wymagań dołączone do oferty); |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu (dopuszczony język angielski); |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera – wymagane oświadczenie o spełnieniu wymogu; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja obejmująca sprzęt: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Minimum 60 miesięcy gwarancji producenta serwera na sprzęt realizowanej w miejscu instalacji serwera z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (tzw. NBD Recovery). |  |  |  |  |  |  |
|  | - W celu zapewnienia odpowiedniego SLA, jako element odbioru technicznego serwera wymaga się dostarczenia potwierdzenia Producenta serwera o okresie obowiązywania gwarancji, reżimie naprawy oraz odpowiednie dane kontaktowe uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego zostały zgłoszone przez Wykonawcę do Producenta serwera celem konfiguracji proaktywnego wsparcia/kontaktu w przypadku wystąpienia usterki. Dane zostaną podane przez Zamawiającego z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem odbioru sprzętu |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera, |  |  |  |  |  |  |
|  | - Infolinia producenta serwera w języku polskim (w ofercie należy podać nr telefonu), w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci RAM, czasu obowiązywania i typu udzielonej gwarancji. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wymagana jest karta produktowa umożliwiająca weryfikację parametrów oferowanego sprzętu, Zamawiający dopuszcza kartę w języku polskim lub angielski. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 0% stawka VAT: | 0,00 zł |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

2 Część: dostawa serwera (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 2_2):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Serwer składowania danych: |  |  | Szt. | 1 |  |  |
|  | - Serwer musi posiadać architekturę modułową dla instalacji kontrolerów, portów komunikacyjnych oraz obsługiwanych dysków, z dopuszczeniem współdzielenia jednego z modułów przez zainstalowane kontrolery i dyski; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19”; |  |  |  |  |  |  |
|  | Obudowa oferowanego rozwiązania wraz z dyskami i półkami dyskowymi nie może przekroczyć 4U wysokości; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Obudowa musi posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii macierzy; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi być wyposażony w co najmniej jedną parę kontrolerów, kontrolujących wszystkie zasoby dyskowe bez korzystania z zewnętrznych połączeń kablowych pomiędzy dowolnymi kontrolerami (nie dopuszcza się jakichkolwiek połączeń typu IP/LAN poprzez zewnętrzne switche, główki, itp.); |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi zawierać minimum 5 dysków SSD, SAS o pojemności minimum 960 GB każdy oraz minimum 7 dysków NL-SAS o pojemności 8TB każdy, wszystkie dyski muszą być dostępne do przechowywania danych; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi być wyposażony sumarycznie w minimum 4 aktywne porty FC 16Gbit/s z wkładkami SFP+ do podłączenia do sieci SAN; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Każdy skonfigurowany moduł kontrolerów i/lub dyskowy musi posiadać nadmiarowy układ zasilania i chłodzenia, zapewniający ciągłą pracę całej konfiguracji sprzętowej bez ograniczeń czasowych i wydajnościowych w przypadku utraty nadmiarowości w danym elemencie (zasilania lub chłodzenia); |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi umożliwiać rozbudowę i jednoczesne podłączenie i używanie modułów dyskowych dla dalszej rozbudowy, w co najmniej trzech wariantach: |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Maksimum 2U przy gęstości upakowania minimum 24 dysków 2,5” typu hotplug (jednoczesna obsługa dowolnej kombinacji dysków SAS, SSD w pojedynczej półce), |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Maksimum 2U przy gęstości upakowania minimum 12 dysków 3,5” typu hotplug lub 4U przy gęstości upakowania minimum 24 dyski 3,5” typu hotplug (jednoczesna obsługa dowolnej kombinacji dysków SAS, NL-SAS, SSD), |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Maksimum 4U przy gęstości upakowania minimum 60 dysków 3,5” typu hotplug (jednoczesna obsługa dowolnej kombinacji dysków SAS, NL-SAS, SSD), |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wymaga się, aby serwer umożliwiał jednoczesne podłączenie i użycie dowolnego rodzaju i kombinacji półek dyskowych typu a, b, c; (np. jednoczesne użycie półek gęstego upakowania typu c. i półek 2U dla dysków 2,5” typu a. w jednej konfiguracji sprzętowej); |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wszystkie zewnętrzne połączenia kablowe pomiędzy modułami muszą zapewniać komunikację nawet w przypadku awarii dowolnej z półek ze wszystkimi pozostałymi półkami/dyskami; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Połączenia kablowe SAS 12G pomiędzy modułami muszą zapewniać przepustowość minimum 48Gb/s w ramach pojedynczego połączenia; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Oferowany serwer musi obsługiwać minimum 250 dysków wykonanych w technologii hot-plug bez konieczności dokupowania/wymiany żadnych elementów sprzętowych czy licencyjnych innych, niż same półki dyskowe wraz z dyskami; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kontrolery dyskowe muszą obsługiwać tryb pracy w układzie active-active lub mesh-active. Serwer musi być dostarczony z zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Każdy z kontrolerów musi posiadać po minimum 64 GB pamięci podręcznej cache – zawartość pamięci cache musi być identyczna dla wszystkich kontrolerów; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer w dostarczonej konfiguracji musi obsługiwać deduplikację i kompresję danych na dyskach wbudowanych w urządzenie (nie dopuszcza się główek, kompresji zewnętrznej, programowej itp.) w następujących trybach równocześnie oraz niezależnie na poziomie każdego LUN: |  |  |  |  |  |  |
|  | Sama deduplikacja wybranego LUN; |  |  |  |  |  |  |
|  | Sama kompresja wybranego LUN; |  |  |  |  |  |  |
|  | Kombinacja technologii kompresji i deduplikacji wybranego LUN; |  |  |  |  |  |  |
|  | Brak użycia technologii kompresji i deduplikacji dla wybranego LUN; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Jeżeli do uruchomienia wymaganych funkcjonalności deduplikacji i kompresji są wymagane jakiekolwiek licencje lub elementy sprzętowe, wymaga się ich dostarczenia dla maksymalnej obsługiwanej przez macierz pojemności; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi być wyposażony w zabezpieczenie stanu pamięci cache np. na wypadek awarii zasilania – zapis stanu pamięci cache na dyski flash lub równoważny nośnik nie wymagający zasilania. Czas przechowywania kopii pamięci flash nie może być ograniczony czasowo; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi umożliwiać wymianę minimum 1 kontrolera, bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi posiadać minimum 4 dedykowane interfejsy RJ-45 Ethernet 1Gb/s dedykowane dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Każdy z kontrolerów dyskowych musi być wyposażony w co najmniej jeden procesor wykonany w technologii x86 z minimum 8 rdzeniami fizycznymi; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Każdy kontroler dyskowy musi pozwalać na instalację i konfigurację interfejsów niezbędnych do komunikacji z serwerami bezpośrednio podłączonymi do macierzy, za pośrednictwem co najmniej następujących interfejsów: LAN ISCSI, FC SAN oraz NAS; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dla komunikacji blokowej I/O z serwerami, oferowany model serwera wyposażony w oferowaną liczbę kontrolerów, musi obsługiwać bez wymiany kontrolerów co najmniej następujące protokoły i porty: |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość instalacji minimum 8 portów SAS 12Gbit/s, |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość instalacji minimum 16 portów FC 16Gbit/s, |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość instalacji minimum 8 portów FC 32Gbit/s, |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość instalacji minimum 8 portów iSCSI 10 Gbit/s SFP+ lub RJ-45, |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość instalacji minimum 8 portów iSCSI 1 Gbit/s SFP+ lub RJ-45. |  |  |  |  |  |  |
|  | Musi istnieć możliwość jednoczesnego wykorzystania różnych typów interfejsów jednocześnie; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Oferowany model musi umożliwiać wymianę portów do transmisji danych na porty obsługujące protokoły: iSCSI 1 Gb/s, iSCSI 10Gb/s, FC 16Gb/s, FC 32Gb/s, SAS 12G. Wymiana portów nie może powodować wymiany samych kontrolerów RAID w oferowanym rozwiązaniu, w przypadku konieczności licencjonowania tej funkcjonalności, serwer musi być dostarczony z aktywną licencją na instalację i obsługę każdego z wymienionych protokołów transmisji danych; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dla komunikacji plikowej NAS z serwerami, oferowany model macierzy wyposażony w oferowaną liczbę kontrolerów musi obsługiwać co najmniej następujące protokoły i porty: CIFS, NFS oraz interfejsy Ethernet 1Gbit/s i 10Gbit/s. Oferowany model macierzy musi umożliwiać jednoczesne użytkowanie portów do komunikacji blokowej i plikowej; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Oprogramowanie do zarządzania zintegrowane jest z systemem operacyjnym serwera zarówno przy obsłudze transmisji danych protokołami blokowymi (FC, iSCSI, SAS), jak i do obsługi transmisji protokołami CIFS oraz NFS (nie dopuszcza się tzw. główek czy dodatkowych serwerów w celu realizacji obsługi dostępu protokołami CIFS i NFS do danych znajdujących się na macierzy); |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer jest wyposażony w nadmiarowe mechanizmy badania integralności składowanych danych; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kontrolery obsługują co najmniej następujące poziomy RAID: 0, 1, 1+0, 5, 50,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer umożliwia skonfigurowanie każdego zainstalowanego dysku hot-plug, jako dysk hot-spare (dysk zapasowy) w trybach: |  |  |  |  |  |  |
|  | hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID; |  |  |  |  |  |  |
|  | hot-spare dla zabezpieczenia dowolnej grupy dyskowej RAID lub zapewnienia możliwości skonfigurowania równoważnej przestrzeni zapasowej; |  |  |  |  |  |  |
|  | W przypadku awarii dysku fizycznego i wykorzystania wcześniej skonfigurowanego dysku zapasowego, wymiana uszkodzonego dysku na sprawny nie może powodować powrotnego kopiowania danych z dysku hot-spare na wymieniony dysk; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Komunikacja z wbudowanym Oprogramowaniem zarządzającym odbywa się w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. Zdalne zarządzanie odbywa się bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wbudowane Oprogramowanie serwera obsługuje połączenia z modułem zarządzania poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi być wyposażony jest w system kopii migawkowych umożliwiających wykonanie minimum 2048 kopii migawkowych – jeżeli funkcjonalność ta wymaga zakupu licencji, to należy je dostarczyć w wariancie dla maksymalnej pojemności dyskowej dla oferowanego rozwiązania; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer umożliwia zdefiniowanie minimum 4096 woluminów tzw. LUN. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Oferowany Serwer musi umożliwiać szyfrowanie danych na zainstalowanych dyskach dowolnego typu – funkcjonalność realizowana bezpośrednio przez kontrolery dyskowe dla danych blokowych – minimum AES 256. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowych elementów sprzętowych bądź aktywacji dodatkowej licencji, to należy dostarczyć je wraz z rozwiązaniem dla maksymalnej pojemności oferowanego rozwiązania; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi umożliwiać aktualizację Oprogramowania wewnętrznego, kontrolerów i dysków, bez konieczności wyłączania, ponownego uruchamiania serwera i bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC/iSCSI dla podłączonych serwerów; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych) operacje: powiększanie grup dyskowych, zwiększanie rozmiaru woluminu, alokowanie woluminu na inną grupę dyskową; |  |  |  |  |  |  |
|  | -Serwer musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych: MS Windows Server 2019, SuSE Linux, Oracle Linux, Oracle VM, RedHat Linux, VMWare; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi być dostarczony z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC i iSCSI; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi obsługiwać woluminy logiczne o maksymalnej pojemności nie mniejszej niż 16TB.; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi umożliwiać obsługę mechanizmów QoS (ang. Quality of Services), czyli nadawanie priorytetów obsługi transmisji I/O dla skonfigurowanych hostów, LUN-ów, portów do hostów; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi umożliwiać rozproszenie alokacji danych dla pojedynczego woluminu LUN na maksymalnej liczbie obsługiwanych dysków HDD; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi pozwalać na integrację w środowiskach Vmware w zakresie obsługi mechanizmów: Vmware VAAI, Vmware VVOL, Vmware VASA, Vmware MultiPath IO; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wraz z serwerem należy zapewnić wsparcie dla mechanizmów Offloaded Data Transfer i Space Reclamation; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi obsługiwać mechanizmy Thin Provisioning, czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w oferowanym rozwiązaniu. Jeżeli taka funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji, to należy je dostarczyć wraz z serwerem dla maksymalnej pojemności dyskowej oferowanej macierzy; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi obsługiwać mechanizmy typu AST (Automated Storage Tiering) tj. automatycznego migrowania i realokacji bloków danych pomiędzy różnymi technologiami dyskowymi na podstawie analizy częstotliwości operacji I/O dla tych bloków oraz wg potrzeb wydajnościowych serwerów, środowisk i aplikacji korzystających z zasobów dyskowych. Mechanizm AST musi być obsługiwany przy trzech różnych technologiach dyskowych równocześnie: SSD, SAS, NL-SAS. - Serwer musi mieć możliwość na definiowanie minimum 120 różnych polityk i zasad migrowania danych w obrębie tego samego urządzenia. Maksymalna wielkość pojedynczego bloku danych podczas migracji i realokacji mechanizmami AST nie może przekraczać 256MB. Mechanizm AST musi pozwalać na wykluczanie wybranych godzin i dni z pomiarów wydajności operacji I/O. Licencja na wymienioną funkcjonalność nie jest przedmiotem niniejszego postępowania; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi umożliwiać uruchomienie zdalnej Replikacji danych z posiadanym przez Zamawiającego Serwerem Fujitsu ETERNUS AF250 o numerze seryjnym 4601822373 w trybie synchronicznym i asynchronicznym - po protokołach FC 16Gbit/s oraz 10Gbit/s iSCSI bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji, główek typu serwer/wirtualizator, itp. Funkcjonalność Replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego serwera. Jeżeli do uruchomienia Replikacji pomiędzy oferowanym serwerem, a już posiadanym przez Zamawiającego wymagane są dodatkowo inne elementy sprzętowe czy licencyjne, należy je dostarczyć i zainstalować; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Model oferowanego serwera musi wspierać rozwiązania klasy „wysokiej dostępności” tj. zapewnienia wysokiej dostępności zasobów dyskowych dla podłączonych platform software’owych i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych poprzez interfejsy FC i iSCSI pomiędzy minimum 2 urządzeniami składowania danych. Pod użytym pojęciem „wysoka dostępność zasobów dyskowych” należy rozumieć zapewnienie bezprzerwowego działania środowiska (aplikacja/system operacyjny/serwer) podłączonego do oferowanego serwera (macierz podstawowa) w przypadku wystąpienia awarii logicznego połączenia z, bądź awarii samego urządzenia, powodujących dla danego środowiska brak dostępu do zasobów serwera podstawowego. Replikacja danych pomiędzy serwerami podstawowym i zapasowym, wykorzystanych w układzie „wysokiej dostępności”, musi wspierać poziomy RAID: 1,10,5, 6 bez konieczności stosowania lustrzanej konfiguracji grup dyskowych pomiędzy urządzeniami podstawowym i głównym; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na automatyczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z urządzenia podstawowego na zapasowe w przypadku awarii macierzy podstawowej (tzw. automated failover); |  |  |  |  |  |  |
|  | - Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na ręczne (zaplanowane) przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z podstawowego na zapasowe (tzw. manual failover); |  |  |  |  |  |  |
|  | - Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na minimum ręczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z zapasowego na podstawowe, po usunięciu awarii serwera podstawowego (tzw. failback); |  |  |  |  |  |  |
|  | - Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi wspierać konfiguracje z serwerem zapasowym zainstalowanym w innej fizycznej lokalizacji, o ile nadal spełnione są warunki dla realizacji synchronicznej Replikacji danych pomiędzy lokalizacjami; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi wspierać dwukierunkowe przełączanie serwera podstawowego na zapasowy tj. przypadek, gdy każde z tych urządzeń obsługuje własne środowisko produkcyjne, a rolę jej serwera zapasowego pełni drugi; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Gwarancja, serwis i opieka techniczna: |  |  |  |  |  |  |
|  | Serwer składowania danych musi być objęty minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta (zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie Wykonawcy) w trybie onsite z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wymagana jest możliwość skutecznego zgłaszanie usterek w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, również w dni świąteczne. Zgłoszenia usterek muszą być akceptowane przez producenta zarówno drogą email (najpóźniej w dniu zawarcia umowy należy podać dedykowany adres email serwisu producenta do zgłoszeń serwisowych), jak również drogą telefoniczną (ogólnie dostępna linia telefoniczna producenta, kontakt w języku polskim, linia telefoniczna w polskiej strefie numeracyjnej - telefon stacjonarny. Nie dopuszcza się numerów specjalnych, komórkowych, o podwyższonej płatności itp.). Linia telefoniczna musi być czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w dni świąteczne i musi być ogólnodostępnym numerem linii serwisowej producenta. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy należy podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń serwisowych oraz dostarczyć oświadczenie producenta oferowanego serwera, iż wymagany poziom gwarancji i wsparcia na sprzęt i oferowane wraz z nim oprogramowanie, jest realizowany przez Producenta w miejscu instalacji urządzenia; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwis gwarancyjny obejmuje dostęp do poprawek i nowych wersji firmware, które są elementem zamówienia przez cały okres obowiązywania gwarancji, a także ich zaimplementowanie; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Producent oferowanego serwera musi posiadać dedykowaną, ogólnie dostępną stronę internetową, gdzie po wpisaniu numeru seryjnego serwera można zweryfikować co najmniej: czas i poziom oferowanego serwisu gwarancyjnego producenta zarówno dla serwera, jak i dowolnej z półek dyskowych, datę zakończenia wsparcia gwarancyjnego, datę zakończenia wsparcia producenta dla oferowanego urządzenia; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Producent oferowanego urządzenia musi posiadać dedykowaną, ogólnie dostępną linię telefoniczną wsparcia technicznego w języku polskim, linia telefoniczna w polskiej strefie numeracyjnej (telefon stacjonarny lub 0-800/0-801, nie dopuszcza się numerów o podwyższonej płatności – zagranicznych, specjalnych, komórkowych, itp.). Linia telefoniczna musi być czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w dni świąteczne. Po podaniu numeru seryjnego można zweryfikować telefonicznie co najmniej: czas i poziom oferowanego serwisu gwarancyjnego producenta zarówno dla serwera, jak i dowolnej z półek dyskowych, datę zakończenia wsparcia gwarancyjnego, datę zakończenia wsparcia producenta dla oferowanego urządzenia, jak również zgłosić problem/zapytanie techniczne związane z urządzeniem – najpóźniej w dniu zawarcia umowy należy podać pełen numer telefonu linii wsparcia technicznego producenta; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie dedykowanej funkcji automatycznego powiadomienia serwisu o usterce przez samo urządzenie (poprzez dedykowany system wbudowany w serwer - bez pośrednictwa administratora, nie dopuszcza się użycia ogólnodostępnych mechanizmów - poczty email, w tym m.in. protokołu SNMP i SMTP, nie dopuszcza się SMS – Zamawiający nie dopuszcza możliwości komunikacji z/do macierzy poprzez pocztę email/SNMP/SMTP itp. z powodów bezpieczeństwa). Funkcjonalność musi pozwalać na automatyczne otwarcie zgłoszenia serwisowego w bazie serwisowej producenta macierzy zgodnie z wymaganym w specyfikacji poziomem SLA. Opcja ta musi być dostępna bezpłatnie w trakcie całego okresu gwarancji producenta. Oferowana funkcjonalność musi również umożliwiać konfigurację i uruchomienie zdalnego dostępu do urządzenia bezpośrednio przez producenta – musi być do tego wykorzystany dedykowany system serwisowy. W celu zapewnienia odpowiedniego SLA jako element odbioru technicznego serwera wymaga się dostarczenia oświadczenia producenta, iż odpowiednie dane kontaktowe uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego zostały zgłoszone przez Wykonawcę do Producenta serwera celem świadczenia proaktywnego wsparcia/kontaktu w przypadku nastąpienia usterki w Polsce. (Dane zostaną podane przez Zamawiającego z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem przed odbiorem sprzętu); |  |  |  |  |  |  |
|  | - Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe. Serwer musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta i posiadać gwarancję w trybie onsite, tj. w miejscu instalacji oraz reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia urządzeń odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Urządzenie wykonane jest zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Przed podpisaniem protokołu odbioru, Wykonawca dostarczy pisemne potwierdzenie wykupienia i uruchomienia gwarancji producenta serwera w trybie onsite, zgodnej co najmniej z wymaganiami specyfikacji i ze złożoną przez niego ofertą – potwierdzenie musi być pisemnie potwierdzone oraz wystawione przez producenta. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 0% stawka VAT: | 0,00 zł |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

3 Część: dostawa serwera (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 3_3):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Serwer kopii zapasowych. |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | System kopii zapasowych: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Rozwiązanie musi reprezentować trójwarstwową architekturę (serwer zarządzający, serwer mediów oraz klient), która pozwoli na elastyczną skalowalność rozwiązania bez względu na dynamikę przyrostu danych. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Rozwiązanie musi być niezależne od platformy sprzętowej. Niedopuszczalne jest, aby funkcjonalności związane z zabezpieczaniem danych były w jakikolwiek sposób związane czy zależne od konkretnego typu czy producenta urządzenia. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Jeśli system korzysta z bazy danych, to wszelkie potrzebne licencje muszą być dostarczone i stanowić całość oferty, z tym, że licencje dla silnika bazodanowego muszą pozwalać na zainstalowanie go: na serwerze fizyczny (minimum 2xCPU po 12 core), klastrze active-passive czy serwerze wirtualnym w środowisku Vmware i Hyper-V. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Jeśli system korzysta z licencji systemu operacyjnego np. MS Windows Server, to wszelkie potrzebne licencje w ilościach odpowiadających parametrom serwera muszą być dostarczone i stanowić całość oferty. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Licencje muszą pozwalać na stworzenie rozwiązania wysokodostępnego z czasem przełączenia nie dłuższym niż 15 minut dla serwera zarządzającego. Jeśli do stworzenia takiego rozwiązania potrzebne są dodatkowe komponenty czy licencje to należy je dostarczyć wraz z rozwiązaniem. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Oprogramowanie musi zapewnić interfejs graficzny do zarządzania i instalacji. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Oprogramowanie musi umożliwiać zdalną instalację komponentów klienckich |  |  |  |  |  |  |
|  | na systemach Windows, Linux i Unix zarządzaną centralnie – musi być to możliwe z jednego serwera pełniącego rolę cache dla wszystkich pakietów oprogramowania klienckiego. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Na wypadek awarii system musi zapewniać funkcjonalność odtwarzania konfiguracji serwera zarządzającego. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Oprogramowanie musi realizować zadania tworzenia kopii zapasowych jak i archiwizacji danych z systemów klienckich, a zarządzanie tymi zadaniami muś być dostępne z jednej konsoli administracyjnej oraz z konsoli webowej. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykonywania backupu pełnego, przyrostowego, różnicowego oraz syntetycznego. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Rozwiązanie musi zapewniać dostęp do systemu zarządzania zintegrowany z usługą katalogową, przynajmniej z Windows AD. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi zapewniać elastyczne delegowanie uprawnień oraz audytowanie działań użytkowników. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Komunikacja pomiędzy agentem a serwerem systemu musi opierać się na połączeniu szyfrowanym, z użyciem certyfikatu. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi umożliwiać szyfrowanie zapisywanych danych z możliwością wykorzystania algorytmów przynajmniej Blowfish i AES |  |  |  |  |  |  |
|  | - Możliwość szyfrowania musi pozwalać na elastyczny wybór miejsca szyfrowania: szyfrowanie danych na kliencie, szyfrowanie danych na serwerze backupowym i szyfrowanie tylko transmisji pomiędzy klientem backupowym a serwerem. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi pozwalać na integrację z zewnętrznymi repozytoriami do przechowywania kluczy. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi wspierać wykonanie kopii na systemach klasy Windows, Linux i Unix. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi posiadać wbudowany mechanizm tworzenia kopii otwartych plików na platformie Windows i Linux. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi posiadać szerokie wsparcie dla środowisk Linux, minimum: RHEL, SuSe, Debian, Fedora, Oracle Linux, Ubuntu, Slackware. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi posiadać szerokie wsparcie dla środowisk Unix, minimum: AIX, FreeBSD, HP-UX, Solaris. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi umożliwiać uruchamianie skryptów przed i po backupie oraz musi umożliwiać konfigurację poświadczeń użytkownika, w kontekście których taki skrypt będzie wykonany. Mechanizm ten musi być centralnie zarządzany poprzez konsolę administracyjną. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco bazy danych MS SQL MySQL, Postgress, Oracle, Informix, DB2 na dowolnej platformie systemu operacyjnego (Windows/Linux/Unix) wspieranego przez dostawce platformy bazy danych. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wsparcie dla backupu online dla minimum MS SQL Server 2016/2014/2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dedykowany agent bazodanowy dla backupu MS SQL na platformie Linux: Ubuntu, SuSe, RHEL |  |  |  |  |  |  |
|  | - Odtwarzanie danych z backupu bazodanowego (MS SQL, Oracle, MySQL, Postgress, DB2, Informix) musi odbywać się poprzez konsolę administracyjną bez konieczności konfigurowania skryptów. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dla silników bazodanowych MS SQL i Oracle musi istnieć mechanizm backupu logów transakcyjnych z częstotliwością co 1 minuta nawet w przypadku, gdy serwer zarządzający systemem backupowym jest niedostępny. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD wraz z hasłami użytkowników. |  |  |  |  |  |  |
|  | 27. System musi wspierać backup całych maszyn wirtualnych dla czołowych rozwiązań wirtualizacyjnych, kontenerowych i chmurowych: |  |  |  |  |  |  |
|  | • Docker |  |  |  |  |  |  |
|  | • Microsoft Hyper-V |  |  |  |  |  |  |
|  | • Kubernetes |  |  |  |  |  |  |
|  | • OpenStack |  |  |  |  |  |  |
|  | • Oracle VM |  |  |  |  |  |  |
|  | • Red Hat OpenShift |  |  |  |  |  |  |
|  | • VMware |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi wspierać wersje środowisk VMware 6.5, 6.7, 7.0 poprzez integrację z vStorage API. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dla backupu i odtwarzania środowisk wirtualnych opartych o Vmware musi być możliwość wyboru różnych transportów: SAN, Hot-add, NBD, SSL, NAS. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi wspierać środowisko Hyper-V dla: |  |  |  |  |  |  |
|  | • Microsoft Windows Server 2012 R2 |  |  |  |  |  |  |
|  | • Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 |  |  |  |  |  |  |
|  | • Microsoft Windows Server 2016 (z Core Edition) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Microsoft Hyper-V Server 2016 (z Core Edition) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Microsoft Windows Server, version 1709 (z Core Edition) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Microsoft Hyper-V Server, version 1709 (z Core Edition) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Microsoft Windows Server 2019 (z Core Edition) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Microsoft Hyper-V Server 2019 (z Core Edition) |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi zapewniać automatyczne wykrywanie i dodawanie do polityki backupu nowych maszyn wirtualnych. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi wspierać funkcjonalność odtwarzania fizycznego serwera do środowiska wirtualnego, minimum: dla serwera Windows do środowiska Vmware. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi wspierać mechanizm change block tracking minimum dla Vmware i Hyper. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi umożliwiać konwersję zbackupowanego serwera Windows i Linux do maszyny wirtualnej w środowisku Hyper-V i Vmware. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi pozwalać na składowanie danych na taśmach celem ich długoterminowego przechowywania. Dane na taśmach muszą być przechowywane w taki sposób, aby była możliwość ich bezpośredniego odtworzenia bez konieczności migracji na inny rodzaj nośników. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi pozwalać na współdzielenie napędów taśmowych w środowisku sieci SAN. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi umożliwiać backup danych na nośniki dyskowe. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi umożliwić przechowywanie jedynie unikalnych bloków danych tzw. deduplikacja. Funkcjonalność ta musi działać na poziomie blokowym i być wykonywana online podczas procesu tworzenia kopii danych. Deduplikacja musi być realizowana poprzez oprogramowanie systemu na dowolnym sprzęcie czy to w warstwie serwera systemu czy klienta. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi oferować globalną deduplikację dla wszystkich rodzajów składowanych danych. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Deduplikacja blokowa musi obejmować dane nie tylko backupowane ale i archiwizowane, przy czym wielkość bloku nie może być większa niż 128KB. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi zapewniać wspólny stopień deduplikacji (jedna baza deduplikacyjna) dla danych czy to z backupu czy archiwizacji. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi umożliwiać wykonywanie kopii w post procesie do drugiej lokalizacji przesyłając jedynie unikalne bloki danych (dla dowolnych danych: czy to z procesu backupu czy archiwizacji). |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi pozwalać na instalację bazy deduplikacyjnej w układzie wysokiej dostępności (minimum na dwóch serwerach) w taki sposób aby awaria pojedynczego serwera nie powodowała utraty możliwości deduplikacji i odtwarzania danych. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pojedynczy serwer systemu musi umożliwiać przechowywanie danych po deduplikacji minimum do 500 TB. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi zapewniać funkcjonalność wykonywania zadania backupu wieloma równoległymi strumieniami – tzw. multistreaming. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi zapewniać funkcjonalność multipleksowania kilku strumieni danych na nośniku taśmowym – tzw. multiplexing. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi posiadać możliwość nieodwracalnego kasowania danych – funkcjonalność ta musi być częścią oprogramowania. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dla dowolnego transferu danych z klienta musi istnieć możliwość definiowania/ograniczania pasma dla transferu danych – funkcjonalność ta musi być dostępna także przy włączonej deduplikacji na kliencie. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Agenci systemu muszą posiadać funkcjonalność komunikowania się poprzez jeden port TCP/IP, celem zabezpieczenia komunikacji z środowisk typu DMZ. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Automatyczne tunelowanie komunikacji TCP/IP pomiędzy agentami systemu – jeśli agent systemu wykryje ograniczenia w komunikacji, wtenczas automatycznie zestawia połączenie tunelowe. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Komunikacja agentów systemu z serwerami musi odbywać się poprzez SSL – konfiguracja tego typu transferu nie może powodować konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi posiadać rozbudowany system powiadamiania o zdarzeniach poprzez email. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi automatycznie wysyłać informacje o alertach, zdarzeniach oraz informacjach audytowych do serwera syslog. |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi posiadać rozbudowany system raportowania dla administratorów, minimalny zestaw dostępnych raportów to: |  |  |  |  |  |  |
|  | • Raport zmian/wzrostu środowiska systemu |  |  |  |  |  |  |
|  | • Raport wykorzystania licencji |  |  |  |  |  |  |
|  | • Raport wykonanych zadań backupowych |  |  |  |  |  |  |
|  | - System musi mieć możliwość automatycznego zapisywania raportów w formacie minimum: PDF, HTML i CSV. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wymaga się, aby licencjonowanie było niezależne od ilości składowanych danych na dowolnych nośnikach (np. dysk, taśma VTL…) czy to z deduplikacją czy bez. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zaoferowane licencje nie mogą ograniczać wielkości przestrzeni do składowania danych czy ich replik do innych lokalizacji. Jakakolwiek rozbudowa przestrzeni dyskowej repozytoriów backupowych nie może wymagać zakupu jakichkolwiek licencji dla systemu. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Oferowana licencja oraz architektura systemu musi pozwalać na backup danych na |  |  |  |  |  |  |
|  | nielimitowaną ilość bibliotek taśmowych i napędów fizycznych. |  |  |  |  |  |  |
|  | - W przypadku wielu lokalizacji licencja musi pozwalać na nielimitowaną replikację danych po deduplikacji pomiędzy lokalizacjami. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zaoferowane licencje na system muszą zapewnić backup danych z środowiska o wielkości: środowisko maszyn wirtualnych (onpremis i cloud) wraz z aplikacjami i bazami danych: ilość maszyn wirtualnych min. 250 sztuk. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Do dostarczonych licencji jest wymagane 12 miesięczne wparcie producenta zapewniające wsparcie techniczne w trybie 5 dni roboczych oraz dostęp do bezpłatnych ewentualnych poprawek i uaktualnień. W przypadku serwisu świadczonego przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta na terenie Polski wymagane jest potwierdzeni jakości świadczonych usług poprzez certyfikat ISO 9001:2015 na świadczone usługi serwisowe. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania minimalne dotyczące sprzętu: |  |  |  |  |  |  |
|  | Obudowa typu rack, o wysokości maksimum 2U, dostarczona wraz z szynami do szafy rack, umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów. Elementy umożliwiające montaż bez użycia narzędzi. Możliwość zainstalowania wewnętrznego napędu DVD-RW. |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesor: zainstalowane dwa procesory w architekturze x86, 64 bitowy, minimum 8 rdzeni, o taktowaniu minimum 3,2GHz, osiągające w oferowanym serwerze w konfiguracji dwuprocesorowej w testach Spec CPU 2017 Integer Rate wynik 104 punkty (peak). Wynik dla oferowanego modelu serwera z oferowanym typem procesorów musi być opublikowany na stronie https://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html; |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta główna: Dwuprocesorowa, możliwość instalacji procesorów dwudziestoośmio-rdzeniowych; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Minimum 6 złączy PCI Express generacji 3, w tym minimum 3 złącza o prędkości x16; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dostępne minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express), nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug; Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora lub systemu operacyjnego w slocie M.2 bez zajmowania klatek dyskowych serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagane minimum 2 wolne sloty PCI Express do dalszej rozbudowy po instalacji wszystkich wymaganych kart rozszerzeń – możliwość instalacji kart LAN/FC/SAS z zewnętrznymi interfejsami w pustych slotach; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wymagany 1 wolny slot PCI Express do instalacji wewnętrznego kontrolera RAID; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zainstalowany moduł TPM 2.0. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM: |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany model serwera musi obsługiwać pamięć nieulotną z możliwością instalacji w co najmniej 12 gniazdach pamięci RAM (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC, |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”, Memory Mirroring; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Minimum 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 7,5TB pamięci RAM DDR4; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zainstalowane 128GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2933Mhz w kościach jednego typu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zainstalowane dyski (wartości minimalne): |  |  |  |  |  |  |
|  | - 8 wnęk na dyski 3,5”, hot-plug; |  |  |  |  |  |  |
|  | - zainstalowane 5 dysków NL-SAS 12G hot-plug, o pojemności 12TB każdy; |  |  |  |  |  |  |
|  | - zainstalowane 2 dyski SSD hot-plug, DWDP 5, o pojemności 480GB każdy. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolery dyskowe I/O: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zainstalowany kontroler SAS 12G, min 4GB pamięci cache, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zainstalowany kontroler SAS 12G HBA do podłączenia biblioteki taśmowej z dwoma złączami SFF8644. W przypadku oferowania kontrolera z innymi złączami, wymagane jest dostarczenie dwóch kabli SAS ze złączami odpowiadającymi oferowanej karcie oraz złączami SFF8088 do podłączenia biblioteki taśmowej. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolery LAN i SAN: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Jedna dwuportowa karta LAN 10Gbit/s SFP+ na płycie głównej lub dedykowanej karcie typu Flexible LOM, obsługująca iWARP RDMA; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Jedna dwuportowa kartaLAN 1Gbit/s RJ-45 ze wsparciem iSCSI, niezajmująca slotu PCIe; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Jedna dwuportowa karta FCSAN 16Gbit/s obsadzona odpowiednimi wkładkami z portami LC MM. |  |  |  |  |  |  |
|  | Porty: |  |  |  |  |  |  |
|  | - zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; |  |  |  |  |  |  |
|  | - minimum 5x USB 3.0, minimum 1 wewnętrzne, minimum 1 dostępne z przodu serwera, minimum 2 z tyłu serwera; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1x rj45 1GBit do karty zarządzającej; |  |  |  |  |  |  |
|  | zasilanie, chłodzenie |  |  |  |  |  |  |
|  | - Redundantne dwa zasilacze zgodne ze standardem EPA typu hot-plug, o mocy maksymalnej 800W na 1 zasilacz, sprawność energetyczna 94% (klasa Platinum); |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory typu hot-plug; |  |  |  |  |  |  |
|  | Zarządzanie |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wbudowane diody informacyjne informujące o stanie serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: |  |  |  |  |  |  |
|  | • Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | • Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; |  |  |  |  |  |  |
|  | • Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii |  |  |  |  |  |  |
|  | • Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Możliwość przejęcia konsoli tekstowej |  |  |  |  |  |  |
|  | • Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 16Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |  |  |  |  |  |  |
|  | • Dedykowana, wbudowana w kartę zarządzającą pamięć flash o pojemności minimum 16 GB |  |  |  |  |  |  |
|  | • Rozwiązanie musi umożliwiać instalację obrazów systemów, własnych narzędzi diagnostycznych w obrębie dostarczonej dedykowanej pamięci (pojemność dostępna dla obrazów własnych – minimum 8,5GB); |  |  |  |  |  |  |
|  | • Możliwość zdalnej naprawy systemu operacyjnego uszkodzonego przez użytkownika, działanie wirusów i szkodliwego oprogramowania; |  |  |  |  |  |  |
|  | • Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; |  |  |  |  |  |  |
|  | • Możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej (w szczególności bez pendrive, dysków twardych wewn. i zewn., itp.) – możliwość manualnego wykonania aktualizacji jak również możliwość automatyzacji; |  |  |  |  |  |  |
|  | • Rozwiązanie musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego powiadomienia serwisu o zbliżającej się lub istniejącej usterce serwera (co najmniej dyski twarde, zasilacze, pamięć RAM, procesory, wentylatory, kontrolery RAID, karty rozszerzeń); |  |  |  |  |  |  |
|  | • Możliwość zapisu i przechowywania informacji i logów o pełnym stanie maszyny, w tym usterki i sytuacje krytyczne w obrębie wbudowanej pamięci karty zarządzającej - dostęp do tych informacji musi być niezależny od stanu włączenia serwera oraz stanu sprzętowego w tym np. usterki elementów poza kartą zarządzającą; |  |  |  |  |  |  |
|  | • karta zarządzająca musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego informowania autoryzowanego serwisu producenta serwera o zaistniałej lub zbliżającej się usterce (wymagana jest możliwość automatycznego otworzenia zgłoszenia serwisowego w systemie producenta serwera. Funkcjonalność wymagana do uruchomienia zaraz po instalacji serwera bez zakupu dodatkowych licencji – czas trwania minimum równy dla wymaganego okresu gwarancji producenta serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | Wspierane systemy operacyjne: |  |  |  |  |  |  |
|  | Vmware vSphere 7, Windows Server, Red Hat, Suse. |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty producenta sprzętu: |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001 lub równoważny; |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentacja i inne: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Elementy, z których zbudowane są serwery całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie czasu reakcji i naprawy (wymagane oświadczenie producenta serwera potwierdzające spełnienie wymagań dołączone do oferty); |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu (dopuszczony język angielski); |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera – wymagane oświadczenie o spełnieniu wymogu; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja obejmująca sprzęt: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Minimum 60 miesięcy gwarancji producenta serwera na sprzęt realizowanej w miejscu instalacji serwera z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (tzw. NBD Recovery). |  |  |  |  |  |  |
|  | - W celu zapewnienia odpowiedniego SLA, jako element odbioru technicznego serwera wymaga się dostarczenia potwierdzenia Producenta serwera o okresie obowiązywania gwarancji, reżimie naprawy oraz odpowiednie dane kontaktowe uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego zostały zgłoszone przez Wykonawcę do Producenta serwera celem konfiguracji proaktywnego wsparcia/kontaktu w przypadku wystąpienia usterki. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera, |  |  |  |  |  |  |
|  | - Infolinia producenta serwera w języku polskim (w ofercie należy podać nr telefonu), w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci RAM, czasu obowiązywania i typu udzielonej gwarancji. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 0% stawka VAT: | 0,00 zł |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

4 Część: dostawa serwera (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 4_4):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Serwer kopii aplikacji krytycznych. |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Wymagania minimalne: |  |  |  |  |  |  |
|  | Obudowa typu rack, o wysokości maksimum 2U, dostarczona wraz z szynami do szafy rack, umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów. Elementy umożliwiające montaż bez użycia narzędzi. Wbudowany napęd DVD-RW. |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesor: zainstalowany jeden procesor w architekturze x86, 64 bitowy, minimum 12 rdzeni, o taktowaniu minimum 3GHz, osiągający w oferowanym serwerze w konfiguracji dwuprocesorowej w testach Spec CPU 2017 Integer Rate wynik 195 punktów base (wynik osiągnięty dla zainstalowanych dwóch procesorów). Wynik dla oferowanego modelu serwera z oferowanym typem procesora musi być opublikowany na stronie https://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html; |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta główna: Dwuprocesorowa, możliwość instalacji procesorów czterdziestordzeniowych; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Minimum 7 złączy PCI Express generacji 3, w tym minimum 4 złącza o prędkości x16; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dostępne minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express), nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug; Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora lub systemu operacyjnego w slocie M.2 bez zajmowania klatek dyskowych serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagane minimum 3 wolne sloty PCI Express do dalszej rozbudowy po instalacji wszystkich wymaganych kart rozszerzeń – możliwość instalacji kart LAN/FC/SAS z zewnętrznymi interfejsami w pustych slotach; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wymagany 1 wolny slot PCI Express do instalacji wewnętrznego kontrolera RAID; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zainstalowany moduł TPM 2.0. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM: |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany model serwera musi obsługiwać pamięć nieulotną z możliwością instalacji w co najmniej 8 gniazdach pamięci RAM (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC, |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”, Memory Mirroring; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Minimum 32 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 12TB pamięci RAM; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zainstalowane 192GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 3200Mhz w kościach jednego typu, |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zainstalowane 256GB pamięci RAM nieulotnej, 320MHz. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zainstalowane dyski (wartości minimalne): |  |  |  |  |  |  |
|  | - 16 wnęk na dyski 2,5”, hot-plug; |  |  |  |  |  |  |
|  | - zainstalowane 4 dyski SAS, 12G, prędkość oborotowa 10krpm, hot-plug, o pojemności 2,4TB każdy; |  |  |  |  |  |  |
|  | - zainstalowane 2 dyski SSD hot-plug, DWDP 1, o pojemności 240GB każdy, |  |  |  |  |  |  |
|  | - zainstalowane 2 dyski SSD hot-plug, DWDP 3,5, o pojemności 1,92TB każdy. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolery dyskowe I/O: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zainstalowany kontroler SAS 12G, min 2GB pamięci cache, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolery LAN i SAN: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Jedna dwuportowa karta LAN 10Gbit/s SFP+ na płycie głównej lub dedykowanej karcie typu Flexible LOM, obsługująca iWARP RDMA; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Jedna dwuportowa karta FCSAN 16Gbit/s obsadzona odpowiednimi wkładkami z portami LC MM. |  |  |  |  |  |  |
|  | Porty: |  |  |  |  |  |  |
|  | - zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z przodu i z tyłu serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | - minimum 6x USB 3.0, minimum 1 wewnętrzne, minimum 2 dostępne z przodu serwera, minimum 2 z tyłu serwera; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1x rj45 1GBit do karty zarządzającej; |  |  |  |  |  |  |
|  | zasilanie, chłodzenie |  |  |  |  |  |  |
|  | - Redundantne dwa zasilacze zgodne ze standardem EPA typu hot-plug, o mocy maksymalnej 900W na 1 zasilacz, sprawność energetyczna 94% (klasa Platinum); |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory typu hot-plug; |  |  |  |  |  |  |
|  | Zarządzanie |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wbudowane diody informacyjne informujące o stanie serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: |  |  |  |  |  |  |
|  | • Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | • Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; |  |  |  |  |  |  |
|  | • Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii |  |  |  |  |  |  |
|  | • Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Możliwość przejęcia konsoli tekstowej |  |  |  |  |  |  |
|  | • Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 16Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) |  |  |  |  |  |  |
|  | • Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |  |  |  |  |  |  |
|  | • Dedykowana, wbudowana w kartę zarządzającą pamięć flash o pojemności minimum 16 GB |  |  |  |  |  |  |
|  | • Rozwiązanie musi umożliwiać instalację obrazów systemów, własnych narzędzi diagnostycznych w obrębie dostarczonej dedykowanej pamięci (pojemność dostępna dla obrazów własnych – minimum 8,5GB); |  |  |  |  |  |  |
|  | • Możliwość zdalnej naprawy systemu operacyjnego uszkodzonego przez użytkownika, działanie wirusów i szkodliwego oprogramowania; |  |  |  |  |  |  |
|  | • Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; |  |  |  |  |  |  |
|  | • Możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej (w szczególności bez pendrive, dysków twardych wewn. i zewn., itp.) – możliwość manualnego wykonania aktualizacji jak również możliwość automatyzacji; |  |  |  |  |  |  |
|  | • Rozwiązanie musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego powiadomienia serwisu o zbliżającej się lub istniejącej usterce serwera (co najmniej dyski twarde, zasilacze, pamięć RAM, procesory, wentylatory, kontrolery RAID, karty rozszerzeń); |  |  |  |  |  |  |
|  | • Możliwość zapisu i przechowywania informacji i logów o pełnym stanie maszyny, w tym usterki i sytuacje krytyczne w obrębie wbudowanej pamięci karty zarządzającej - dostęp do tych informacji musi być niezależny od stanu włączenia serwera oraz stanu sprzętowego w tym np. usterki elementów poza kartą zarządzającą; |  |  |  |  |  |  |
|  | • karta zarządzająca musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego informowania autoryzowanego serwisu producenta serwera o zaistniałej lub zbliżającej się usterce (wymagana jest możliwość automatycznego otworzenia zgłoszenia serwisowego w systemie producenta serwera. Funkcjonalność wymagana do uruchomienia zaraz po instalacji serwera bez zakupu dodatkowych licencji – czas trwania minimum równy dla wymaganego okresu gwarancji producenta serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | Wspierane systemy operacyjne: |  |  |  |  |  |  |
|  | Vmware vSphere 7, Windows Server, Red Hat, Suse. |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty producenta sprzętu: |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001 lub równoważny; |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentacja i inne: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Elementy, z których zbudowane są serwery całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie czasu reakcji i naprawy (wymagane oświadczenie producenta serwera potwierdzające spełnienie wymagań dołączone do oferty); |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu (dopuszczony język angielski); |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera – wymagane oświadczenie o spełnieniu wymogu; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja obejmująca sprzęt: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Minimum 60 miesięcy gwarancji producenta serwera na sprzęt realizowanej w miejscu instalacji serwera z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (tzw. NBD Recovery). |  |  |  |  |  |  |
|  | - W celu zapewnienia odpowiedniego SLA, jako element odbioru technicznego serwera wymaga się dostarczenia potwierdzenia Producenta serwera o okresie obowiązywania gwarancji, reżimie naprawy oraz odpowiednie dane kontaktowe uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego zostały zgłoszone przez Wykonawcę do Producenta serwera celem konfiguracji proaktywnego wsparcia/kontaktu w przypadku wystąpienia usterki. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera, |  |  |  |  |  |  |
|  | - Infolinia producenta serwera w języku polskim (w ofercie należy podać nr telefonu), w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci RAM, czasu obowiązywania i typu udzielonej gwarancji. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 0% stawka VAT: | 0,00 zł |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

5 Część: dostawa serwera (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 5_5):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Serwer NAS z dołączonymi dyskami |  |  | szt | 2 |  |  |
|  | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 1722 punktów, na dzień 26.08.2022 (załącznik nr a) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność dołączonych dysków min. 8TB |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość dołączonych dysków min. 2 dyski 3,5'' |  |  |  |  |  |  |
|  | Kieszenie na dyski min. 2,5"/3,5" - 2 szt. (Hot swap) |  |  |  |  |  |  |
|  | RAID 0 1 Basic JBOD Synology Hybrid RAID |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaje wyjść / wejść min. USB 3.0 - 2 szt. RJ45 (LAN) 1 Gbps - 2 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM min. 2 GB (DDR4) |  |  |  |  |  |  |
|  | Protokoły sieciowe min.: HTTP, HTTPS, iSCSI, Serwer CIFS/SMB, NFS, SNMP, Wake-On-LAN, FTPS |  |  |  |  |  |  |
|  | System plików dla dysków zewnętrznych min.: FAT, NTFS, HFS+, EXT3, EXT4, Btrfs |  |  |  |  |  |  |
|  | System plików min. EXT4, Btrfs |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowe informacje min.: Funkcja Wake on LAN/WAN Licencja na 2 kamery IP Zabezpieczenie Kensington lock |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga max.: 1,3 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Dołączone akcesoria min.: Zasilacz, Pakiet akcesoriów, Kabel sieciowy - 2 szt., Kabel zasilania - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min.: 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 0% stawka VAT: | 0,00 zł |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

6 Część: dostawa serwera (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 6_6):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem minimalnych wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | SPECYFIKAJCA - Przełącznik rdzeniowy optyczny 10 gigabit Ethernet |  |  | zestaw | 2 |  |  |
|  | Ilość zamawianych przełączników w zestawie - 1 sztuk |  |  |  |  |  |  |
|  | Porty przełącznika: minimum 48*10G (SFP+), minimum 6*40G (QSFP+) z możliwością rozszycia każdego portu na 4x10G |  |  |  |  |  |  |
|  | Stackowanie: możliwość połączenia minimum 4 przełączników w stos za pomocą portów QSFP+ bez dedykowanego okablowania |  |  |  |  |  |  |
|  | Matryca przełączająca: minium 1440 Gb/s |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepustowość pakietów: minimum 1071 Mp/s (dla pakietów 64Kb) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność tablicy MAC: minimum 32k |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica routingu: minimum 128k |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica ARP: minimum 16k |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć Flash: minimum 16GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM: minimum 4GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie urządzenia: minimum dwa modularne, zasilacze hot-swap - 230VAC, maksymalny pobór mocy przełącznika do 305W |  |  |  |  |  |  |
|  | Chłodzenie urządzenia: min. 4 aktywne + 1 redundantny wentylator, modularne |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość wpisów tablicy ACL: minimum 4k |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość aktywnych IEEE802.1Q VLAN: minimum 4094 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruting L3: Ruting statyczny, RIPv1/v2, OSPFv2, RIPng, OSPFv3, BGP4+, Ruting LPM, Ruting PBR dla IPv4/IPv6, DVMRP, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, Static multicast route, |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa VLAN: IEEE 802.1Q, QinQ, Flexible QinQ |  |  |  |  |  |  |
|  | Wsparcie dla zdefiniowanych typów VLANów: MAC VLAN, Voice VLAN, PVLAN, Protocol VLAN, Multicast VLAN, N:1 VLAN Translation |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa protokołów IP: IPv6 oraz IPv4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa spanning tree: IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1W RSTP, IEEE 802.1S MSTP, Root guard, BPDU guard, BPDU forwarding, BPDU tunnel |  |  |  |  |  |  |
|  | Agregacja LACP: zgodne z IEEE 802.3ad, minimum 128 grup, minimum 8 portów per grupa, LACP Load Balance |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne funkcje L1 i L2: unicast/broadcast/multicast storm-control, GVRP DDM, UDLD, LLDP, LLDP-MED, Port Mirror, sFlow |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne funkcje L3: VRRP, URPF, ECMP, BFD, VSF |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa Openflow: Openflow 1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcje QoS: Strict priority, Weighted Deficit Round Robin, Weighted Random Early Detection, Strict priority in Weighted Deficit Round Robin, traffic shaping, klasyfikacja ruchu w oparciu o: CoS, ToS, DiffServ DSCP, ACL, port |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpieczeństwo: Port, MAC based authentication, RADIUS, TACACS+, Guest VLAN, Auto VLAN, DHCP/DHCPv6 snooping, port security, IP source guard, ARP Guard, Local ARP Proxy, ARP binding, Anti ARP/NDP cheat, Anti ARP scan |  |  |  |  |  |  |
|  | Listy kontroli dostępu: IP ACL, MAC ACL, IP-MAC ACL, time ranged ACL, VLAN based ACL, ACL konfigurowane na porcie lub VLANie |  |  |  |  |  |  |
|  | Multicast: minimum 8000 grup multicastowych, IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, IGMP snooping fast leave, MLD snooping |  |  |  |  |  |  |
|  | Zarządzanie: CLI, Web/SSL, Telnet, SSH, IPv4/IPv6 SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, RMON 1,2,3,9, Dual firmware images/configuration files, 802.3ah |  |  |  |  |  |  |
|  | Firmware oraz konfiguracja: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępny bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życiowego urządzenia poprzez Internet, wsparcie techniczne producenta lub dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług, możliwość wgrania kilku plików z obrazem lub konfiguracją systemu, możliwość wgrania oprogramowania oraz konfiguracji poprzez TFTP/FTP, |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa DHCP: DHCP client/server/relay, DHCPv6 relay/server |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj gwarancji: minimum 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|  | SPECYFIKAJCA - Moduł optyczny SFP+ 10Gbs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość modułów w zestawie - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ interfejsu: SFP+ |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ modułu: Duplex |  |  |  |  |  |  |
|  | Medium transmisyjne: SingleMode |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ transmisji: Duplex |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ złącza: LC/UPC |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływność: minium 10 Gb |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość fali TX: 1310 nm |  |  |  |  |  |  |
|  | Sposób transmisji: 1310 nm |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj modulacji: NRZ |  |  |  |  |  |  |
|  | Nadajnik: DFB |  |  |  |  |  |  |
|  | Odbiornik: PIN |  |  |  |  |  |  |
|  | Dystans: minium 20 km |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura pracy: -5¦70 stopni celsjusza |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj gwarancji: minimum 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|  | SPECYFIKAJCA - Moduł optyczny QSFP+ 40Gbs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość modułów w zestawie - 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ interfejsu: QSFP+ |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ modułu: Duplex |  |  |  |  |  |  |
|  | Medium transmisyjne: SingleMode |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ transmisji: Duplex |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ złącza: LC/UPC |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływność: minimum 40 Gb |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość fali TX: 1310 nm |  |  |  |  |  |  |
|  | Sposób transmisji: CWDM [1270, 1290, 1310, 1330 nm] |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj modulacji: NRZ |  |  |  |  |  |  |
|  | Nadajnik: DFB/DML |  |  |  |  |  |  |
|  | Odbiornik: PIN |  |  |  |  |  |  |
|  | Dystans minimum: 10 km |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura pracy: 0¦70 stopnie celsjusza |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj gwarancji: minimum 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|  | SPECYFIKAJCA - Przełącznik agregacyjny 10 gigabit Ethernet |  |  | zestaw | 3 |  |  |
|  | Ilość przełączników w zestawie - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |
|  | Porty przełącznika: minimum 8 portów 10/100/1000Base-T, minimum 24 porty 10GE SFP+; Porty SFP+ 10GE obsługujące moduły 1GE SFP; minimum 2 porty 40GE QSFP (z możliwością rozszycia każdego portu na 4x10G) |  |  |  |  |  |  |
|  | Stackowanie: możliwość połączenia minimum 4 przełączników w stos za pomocą portów SFP+ lub QSFP bez dedykowanego okablowania |  |  |  |  |  |  |
|  | Matryca przełączająca: minimum 656 Gbps |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepustowość pakietów: minimum 488 Mpps (dla pakietów 64Kb) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność tablicy MAC: minimum 32k |  |  |  |  |  |  |
|  | Ramka Jumbo: min 16k |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość wpisów tablicy ACL: minimum 2,7k |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość wpisów tablicy routingu: minimum 16k dla IPv4 z możliwością wykorzystania IPv6. Dopuszcza się rozwiązania współdzielące tablicę routingu dla IPv4 oraz IPv6 w maksymalnej proporcji 4:1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość wpisów ARP: minimum 16k |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość aktywnych IEEE802.1Q VLAN: minimum 4094 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taktowanie procesora: minimum dual core 1,25 GHz |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć Flash: minimum 128MB |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM: minimum 512MB |  |  |  |  |  |  |
|  | Bufor pakietów: minimum 4MB |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie urządzenia: wbudowany zasilacz 230V AC wraz z wbudowanym redundantnym zasilaczem 48 VDC |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS |  |  |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 6KV |  |  |  |  |  |  |
|  | Algorytm pracy: Storage and forwarding |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruting L3: Static Routing, RIPv1/v2, RIPng, OSPFv2/v3, BGP4, BGP4+, OSPF multiple process, LPM Routing, Policy-based Routing (PBR) IPv4/IPv6, VRRP, IPv6 VRRPv3, URPF IPv4/IPv6, ECMP, BFD, Static Multicast Route, Multicast Receive Control, |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Flexible QinQ |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa spanning tree: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding, Loopback Detection, Fast Link |  |  |  |  |  |  |
|  | Protekcja ringowa: ITU-T G.8032, |  |  |  |  |  |  |
|  | Agregacja LACP: IEEE 802.3ad (LACP), minimum 128 grup per urządzenie oraz minimum 8 portów per grupa, load balance |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcje QoS: 8 queues per port, Bandwidth Control, Flow Control: HOL, IEEE802.3x, Flow Redirect, Classification based on ACL, COS, TOS, DiffServ, DSCP, port number; Traffic Policing, PRI Mark/Remark, IEEE 802.1p, Queuing Method: Strict Priority, Weighted Round Robin, Weighted Deficit Round Robin, Strict priority in Weighted Round Robin, DNS Client, DNS Relay |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpieczeństwo: Storm Control based on packets, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit, Anti ARP/NDP Cheat, Anti ARP Scan, ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting, Radius IPv4/IPv6, TACACS+, MAB, Port and MAC based authentication, Accounting based on time length and traffic, Guest VLAN and auto VLAN, |  |  |  |  |  |  |
|  | Listy kontroli dostępu: IP Src/Dst ACL, MAC Src/Dst ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, port number TCP/UDP ACL, ACL on VLAN interface, Rules can be configured to port, VLAN, VLAN routing interfaces, |  |  |  |  |  |  |
|  | Multicast: IGMP snooping v1/v2/v3 and L2 Query, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM |  |  |  |  |  |  |
|  | Zarządzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, Syslog (IPv4/IPv6), SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, CPU Mirror, IEEE 802.3ah/802.1ag OAM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., VSF (min 4 urządzenia w stosie) – sprzętowa obsługa VSF |  |  |  |  |  |  |
|  | Diagnostyka: sFlow, Traffic Analysis, RSPAN, VCT, DDM, Ping, Trace Route |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server |  |  |  |  |  |  |
|  | Firmware oraz konfiguracja: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępny bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życiowego urządzenia poprzez internet, wsparcie techniczne producenta lub dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług, możliwość wgrania kilku plików z obrazem lub konfiguracją systemu, możliwość wgrania oprogramowania oraz konfiguracji poprzez TFTP/FTP, |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj gwarancji: minium 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|  | SPECYFIKAJCA - Moduł optyczny SFP+ 10Gbs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość modułów w zestawie - 5 sztuki |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ interfejsu: SFP+ |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ modułu: Duplex |  |  |  |  |  |  |
|  | Medium transmisyjne: SingleMode |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ transmisji: Duplex |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ złącza: LC/UPC |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływność: minium 10 Gb |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość fali TX: 1310 nm |  |  |  |  |  |  |
|  | Sposób transmisji: 1310 nm |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj modulacji: NRZ |  |  |  |  |  |  |
|  | Nadajnik: DFB |  |  |  |  |  |  |
|  | Odbiornik: PIN |  |  |  |  |  |  |
|  | Dystans: minium 20 km |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura pracy: -5¦70 stopni celsjusza |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj gwarancji: minimum 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|  | SPECYFIKAJCA - Moduł optyczny QSFP+ 40Gbs |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość modułów w zestawie - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ interfejsu: QSFP+ |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ modułu: Duplex |  |  |  |  |  |  |
|  | Medium transmisyjne: SingleMode |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ transmisji: Duplex |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ złącza: LC/UPC |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływność: minium 40 Gb |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość fali TX: 1310 nm |  |  |  |  |  |  |
|  | Sposób transmisji: CWDM [1270, 1290, 1310, 1330 nm] |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj modulacji: NRZ |  |  |  |  |  |  |
|  | Nadajnik: DFB/DML |  |  |  |  |  |  |
|  | Odbiornik: PIN |  |  |  |  |  |  |
|  | Dystans: 10 km |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura pracy: 0¦70 stopnie celsjusza |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj gwarancji: minimum 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 0% stawka VAT: | 0,00 zł |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

7 Część: dostawa serwera (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 7_7):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 41400 punktów, na dzień 26.08.2022 (załącznik nr b) |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Karta graficzna osiągająca w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 27230 punktów, na dzień 26.08.2022 (załącznik nr c) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć ram osiągająca w benchmarku: https://www.memorybenchmark.net/read_uncached_ddr5_intel.html minimum 19570 punktów, na dzień 26.08.2022 (załącznik nr d) |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany blok wodny procesora, kompatybilny z kontrolerem CL-O015-PL00BL-A |  |  |  |  |  |  |
|  | Karta graficzna dedykowana do bloku wodnego 3831109832608 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie płyty głównej : 16+1 faz zasilania o mocy znamionowej min. 70 A |  |  |  |  |  |  |
|  | PCIe® 5.0, obsługa DDR5, Thunderbolt™ 4, 10 Gb i 2,5 Gb Ethernet, WiFi 6E, cztery gniazda PCIe 4.0 M.2 z radiatorami oraz panel przedni USB 3.2 Gen 2x2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta główna powinna posiadać radiatory na sekcji zasilania, chipsecie i na gniazda dysków M2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącze Thunderbolt, zapewniające przepustowość do 40 Gb/s i z obsługą monitora 8K |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność dysku twardego min. 1TB, PCI-E x4 Gen4 NVMe, Szybkość odczytu dysku Min. 7400 MB/s, Szybkość zapisu dysku Min. 5500 MB/s |  |  |  |  |  |  |
|  | Chłodzenie procesora Aktywne ( BK022 ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość i wielkość wentylatorów do chłodzenia procesora minimum 2 x 120 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | TDP Min. 250W |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość i średnica ciepłowodów Min. 7 i 6mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływ powietrza Min. 67 CFM |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalny poziom hałasu Max. 24 dBA |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc zasilacza Min. 850 W |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilacz w pełni modularny Tak ( BN324 ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikat sprawności 80 Plus Gold |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość gniazd PCI-E 8-pin (6+2) Min. 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
|  | Obudowa typu Midi Tower z oknem Tak ( SPC251 ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość złącz na przednim panelu min. USB 3.2 Gen 1-2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość zamontowanych wentylatorów min.: 4 sztuki 120 mm, jeden wyciągowy na tylnej ściance oraz 3 na przedniej |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowe wentylatory 120 mm min.: 4 sztuki ( BL039 ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja obrotów PWM Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływ powietrza Min. 51 CFM |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalny poziom hałasu Max. 20 dBA |  |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka zasilająca 4-pin PWM |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: minmum 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 0% stawka VAT: | 0,00 zł |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ