ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z analizą wielokryterialną 
dla zadania pn.

„Przebudowa lub zabezpieczenie budynku podstacji trakcyjnej przy  ul. Kieleckiej 5 w Bydgoszczy”

SPIS TREŚCI

1	Informacje wstępne	3

1.1	Przedmiot zamówienia	3

1.2	Obszar przedmiotu zamówienia	3

1.3	Zamawiający	3

1.4	Ogólne cele projektu	3

2	Zakres prac	4

3	Przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania	4

3.1	Materiały wyjściowe do opracowania koncepcji programowo-przestrzennej	4

3.1.1	Dokumentacja stacji prostownikowej trakcyjnej „Kielecka” w Bydgoszczy – architektura i konstrukcja z czerwca 1981 roku.	4

3.1.2	Raport z badań geotechnicznych wraz z wytycznymi do wzmocnienia fundamentów  z czerwca 2022 roku.	4

3.1.3	Ekspertyza Techniczna  – Analiza budowlana z podaniem wytycznych do naprawy pękniętych ścian w budynkach podstacji trakcyjnych przy ul. Kieleckiej 5 i ul. Leśnej 12 w Bydgoszczy – (Wyciąg dla Podstacji P9) z dnia 30.11.2018r	4

3.2	Materiały wyjściowe niezbędne do opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, do pozyskania, wykonania przez Wykonawcę.	5

3.2.1	Mapa zasadnicza do celów projektowych,	5

3.2.2	Wypisy z rejestru gruntów,	5

3.2.3	Badania geotechniczne wraz z klasyfikacją warunków gruntowo-wodnych w obszarze inwestycji – opinia geotechniczna,	5

3.2.4	Inwentaryzacja terenu (w szczególności inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego),	5

3.2.5	Inwentaryzacja i badanie stanu technicznego budynku podstacji trakcyjnej,	5

3.2.6	Aktualizacja mapy zasadniczej umożliwiająca zaprojektowanie wariantów inwestycji  w planie oraz profilu podłużnym.	5

3.2.7	Inne (uzgodnienia, warunki techniczne przebudowy sieci i instalacji itp.)	5

4	Opis istniejącego budynku podstacji.	5

5	Opis wariantów i wstępne koncepcje programowo-przestrzenne	6

5.1	Zawartość wstępnych koncepcji programowo-przestrzennych	6

6	Analiza wielokryterialna	6

7	Forma opracowania	7

7.1	Zawartość koncepcji programowo-przestrzennej	7

7.1.1	Część opisowa	7

7.1.2	Część – opinie i uzgodnienia	7

7.1.3	Część rysunkowa	7

7.1.4	Część ekonomiczna	7

8	Forma opracowania	8

9	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	8

10	Przepisy prawne	9

11	Załączniki	9

# Informacje wstępne

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej oraz przeprowadzenie analizy wielokryterialnej dla następującego zadania:

„Przebudowa lub zabezpieczenie budynku podstacji trakcyjnej przy  ul. Kieleckiej 5 w Bydgoszczy”

Wykonawca przedstawi dwa warianty remontu/modernizacji budynku z których jeden w wyniku przeprowadzonej analizy zostanie wskazany do realizacji. Zamawiający na podstawie wytworzonych przez Wykonawcę materiałów przygotuje w przyszłości zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych. Powyższe realizowane będzie w trybie projektuj i buduj.

Niniejsze zamówienie polega na przygotowaniu wstępnej koncepcji dla dwóch wariantów przebudowy lub zabezpieczenia budynku podstacji trakcyjnej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia analizy wielokryterialnej, wykonaniu analizy wielokryterialnej dla  zaproponowanych wariantów oraz wykonanie ostatecznej wersji koncepcji wraz z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla wybranego wariantu. Umożliwi to Zamawiającemu zlecenie realizacji inwestycji w trybie projektuj i buduj.

## Obszar przedmiotu zamówienia

Podstacja trakcyjna znajduje się w południowo wschodniej części Miasta Bydgoszczy, pomiędzy skrzyżowaniem ulicy Kieleckiej z ulicą Toruńską, oraz skrzyżowaniem ulicy Kieleckiej z ulicą Smoleńską. Załącznik do OPZ stanowi mapa, która przedstawia istniejące zagospodarowanie terenu w tej okolicy z orientacyjnym obszarem planowanego zadania.

## Zamawiający

Zainteresowanym wykonaniem niniejszego przedmiotu zamówienia jest Miasto Bydgoszcz, 
w którego imieniu i na jego rzecz działać będzie Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich 
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, telefon: 52 582 27 23, fax: 52 582 27 77, email: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

## Ogólne cele projektu

Do zadań Wykonawcy będzie należało opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej wskazującej Zamawiającemu optymalne rozwiązanie pod kątem inwestycyjnym 
i eksploatacyjnym. Wykonawca na podstawie przygotowanych materiałów ma dostarczyć Zamawiającemu wskazania w zakresie wyboru wariantu modernizacji budynku optymalnego 
z punktu widzenia finansowo użytkowego w układzie transportu publicznego miasta.

# Zakres prac

Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszym zamówieniem przewiduje następujące etapy realizacyjne:

- przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania - wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie prac mających na celu rozpoznanie warunków geotechnicznych, wykonanie inwentaryzacji terenu w tym inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego. Szczegółowy zakres dla opracowania wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej przedstawiono w punkcie 3,

- opracowanie wstępnej wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej dla 2 wariantów remontu/modernizacji budynku podstacji trakcyjnej przy ul. Kieleckiej 5
 w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia analizy wielokryterialnej. Szczegółowy zakres dla opracowania wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej  przedstawiono w punkcie 5,

- wykonanie analizy wielokryterialnej zaproponowanych koncepcji. Szczegółowy zakres dla wykonania analizy wielokryterialnej przedstawiono w punkcie 6,

- wykonanie jednej pełnej koncepcji programowo-przestrzennej pozwalającej na przygotowanie zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej  i uzyskaniu decyzji administracyjnych pozwalających na wykonanie zadania inwestycyjnego  w formule zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedstawiono w punkcie  7,

- przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla wybranej koncepcji. Szczegółowy opis przedstawiono w punkcie  9.

# Przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania

## Materiały wyjściowe do opracowania koncepcji programowo-przestrzennej

Materiały wyjściowe niezbędne do opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, przekazane przez Zamawiającego:

### Dokumentacja stacji prostownikowej trakcyjnej „Kielecka” w Bydgoszczy – architektura i konstrukcja z czerwca 1981 roku.

### Raport z badań geotechnicznych wraz z wytycznymi do wzmocnienia fundamentów  z czerwca 2022 roku.

### Ekspertyza Techniczna  – Analiza budowlana z podaniem wytycznych do naprawy pękniętych ścian w budynkach podstacji trakcyjnych przy ul. Kieleckiej 5 i ul. Leśnej 12 w Bydgoszczy – (Wyciąg dla Podstacji P9) z dnia 30.11.2018r

## Materiały wyjściowe niezbędne do opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, do pozyskania, wykonania przez Wykonawcę.

### Mapa zasadnicza do celów projektowych,

### Wypisy z rejestru gruntów,

### Badania geotechniczne wraz z klasyfikacją warunków gruntowo-wodnych w obszarze inwestycji – opinia geotechniczna,

### Inwentaryzacja terenu (w szczególności inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego),

### Inwentaryzacja i badanie stanu technicznego budynku podstacji trakcyjnej,

### Aktualizacja mapy zasadniczej umożliwiająca zaprojektowanie wariantów inwestycji w planie oraz profilu podłużnym.

### Inne (uzgodnienia, warunki techniczne przebudowy sieci i instalacji itp.)

# Opis istniejącego budynku podstacji.

Budynek stacji prostownikowej - parterowy, niepodpiwniczony, z dołami olejowymi pod czterema komorami transformatorów olejowych. Składa się z dwóch podobnych bocznych segmentów połączonych ze sobą niższym i nieco węższym łącznikiem. Posiada wymiary w rzucie poziomym 15.5 x 26,9 m. Oś podłużna budynku znajduje się na kierunku wschód – zachód. Teren wokół stacji jest niezabudowany, jedynie od strony południowej działka graniczy ze stacją energetyczną. Schemat rzutu poziomego (obrys) budynku znajduje się w dokumentacji z czerwca 1981 roku. Dokumentacja techniczna przedmiotowego obiektu opracowana została w 1981 roku przez specjalistyczne biuro projektowe „Elektroprojekt” w Łodzi. Podstacja została oddana do użytku w 1987 roku.

Przekrycie obydwu bocznych segmentów budynku stanowi jednospadowy – w kierunku łącznika – pełny stropodach z korytkowych zamkniętych płyt dachowych opartych na belkach stalowych z dwóch zespawanych ceowników stężonych połaciowo skrzyżowanymi kątownikami. Nad łącznikiem znajduje się dwuspadowy stropodach pełny zmontowany z wielokanałowych płyt stropowych opartych na ścianach poprzecznych.

Ściany zewnętrzne do wysokości około 3 m ponad posadzką zmontowano z płyt wielokanałowych (tzw. cegła żerańska) o grubości 24 cm ocieplonych od zewnątrz 12 cm warstwą płytek gazobetonowych. Górne pasmo ścian pomurowano z cegły pełnej. Również ściany wewnętrzne łącznika wykonano z prefabrykowanych płyt kanałowych. Pozostałe ściany (zewnętrzne i wewnętrzne komór transformatorowych oraz zewnętrzne przełączniki pomurowano z cegły pełnej, ściany działowe łącznika z cegły dziurawki. Kanał zewnętrzny nawiewny przy komorach transformatorowych wykonano jako monolityczny betonowy.

Budynek posiada ławy fundamentowe betonowe zbrojone prętami podłużnymi. Również ściany fundamentowe wykonano jako betonowe monolityczne. Fundamenty zaprojektowano na głębokości 90 cm poniżej terenu. Wody opadowe odprowadzane są rurami spustowymi umieszczonymi w cofniętych narożnikach na styku łącznika z segmentami bocznymi na wybetonowaną powierzchnię wokół budynku. Zabezpieczenie działki stanowi ogrodzenie stalowe z siatki w ramach z kątowników na cokole betonowym, wyposażone we wrota i furtkę. Budynek posiada instalacje elektryczna, wodociągową i kanalizacyjną.

W związku z pojawiającymi się zarysowaniami ścian budynku, w 2018 została zlecona Ekspertyza Techniczna której celem była analiza budowlana z podaniem wytycznych do naprawy pękniętych ścian w budynkach podstacji trakcyjnych przy ul. Kieleckiej i ul. Leśnej w Bydgoszczy. W efekcie realizacji zaleceń wykonano podparcie belki dachowej opartej na krawędzi ściany między pomieszczeniem rozdzielni a komorą transformatora nr 4 oraz wykonano spięcie ścian ściągami w poziomie stropu.

# Opis wariantów i wstępne koncepcje programowo-przestrzenne

Należy wykonać wielowariantową koncepcję programowo-przestrzenną dla inwestycji określonej w punkcie 1 tj. budynku podstacji trakcyjnej zlokalizowanej przy ul. Kieleckiej 5 w Bydgoszczy.  Należy wykonać dwa warianty koncepcji według poniższych założeń:

Wariant 1.

W wariancie tym należy uwzględnić zabezpieczenie budynku podstacji trakcyjnej przy          ul. Kieleckiej 5 w Bydgoszczy przed dalsza degradacją. Przy opracowaniu tego wariantu można się posiłkować raportem z badań geotechnicznych wraz z wytycznymi do wzmocnienia fundamentu stanowiący załącznik do OPZ. Ponadto należy dokonać nowej analizy rozwiązań zabezpieczających uszkodzony budynek i jeśli okaże się, że rozwiązania opisane w raporcie są niewystarczające należy przedłożyć w tym wariancie pełne zabezpieczenie budynku przed degradacją w zakresie rozszerzonym ponad to co opisano w raporcie. W analizie kosztowej należy uwzględnić że Podstacja nie zostanie wyłączona. Dopuszcza się wyłączenia nocne poza godzinami kursowania tramwajów.

Wariant 2.

W wariancie tym należy rozważyć rozbiórkę budynku lub jego części i zastąpienie  likwidowanych rozdzielni wersją kontenerową (rozdzielni lub całej stacji). Wydzielona część rozdzielni SN15kV zajmowana jest przez urządzenia operatora energetycznego ENEA Operator.  Podczas opracowania tego wariantu należy rozważyć pozostawienie tej rozdzielni. W tym wariancie dopuszcza się czasowe wyłączenie urządzeń energetycznych w podstacji. W analizie ekonomicznej uwzględnić koszty komunikacji zastępczej.

Kryteria obu wariantów nie są obligatoryjne. Mogą ulec modyfikacji w wyniku konsultacji z Zamawiającym z uwzględnieniem racjonalnych argumentów.

## Zawartość wstępnych koncepcji programowo-przestrzennych

Zawartość wstępnych koncepcji programowo-przestrzennych obejmuje co najmniej:

- Część opisowa – charakterystyka poszczególnych wariantów z opisem stanu istniejącego i projektowanego.

- Część rysunkowa – plan orientacyjny, plany sytuacyjne,

- Przekroje normalne i konstrukcyjne, widok obiektów inżynierskich,

- Wstępna analiza ekonomiczna dla każdego wariantu obejmująca koszty realizacji inwestycji oraz koszty eksploatacyjne.

# Analiza wielokryterialna

Dla opracowanych wariantów należy wykonać analizę wielokryterialną obejmującą min 5 kryteriów cząstkowych.

Propozycja kryteriów cząstkowych:

- całkowity koszt realizacji inwestycji,

- utrudnienia w ruchu komunikacji tramwajowej (wstrzymanie ruchu tramwajowego w związku z wyłączeniem podstacji),

- koszt komunikacji zastępczej,

- czas i rodzaj utrudnień związanych z prowadzonymi robotami,

- utrudnienia związane z obsługą urządzeń energetycznych,

- koszty utrzymania infrastruktury tramwajowej.

# Forma opracowania

## Zawartość koncepcji programowo-przestrzennej

Koncepcja programowa po 2 egz. dla każdego wariantu. Koncepcja musi obejmować następujące części:

### Część opisowa

- Część ogólna

- Obiekt inżynierski (budynek)

- Infrastruktura techniczna związana z przebudową

- Infrastruktura techniczna niezwiązana z inwestycją (kolizje)

- Część geologiczno-inżynierska i hydrologiczna,

- Część środowiskowa (jeśli będzie wymagana)

- Podsumowanie

### Część – opinie i uzgodnienia

- Analiza uzyskanych opinii i uzgodnień

- Uzyskanie opinii:

  - Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
w Bydgoszczy

  - Wydział Mienia i Geodezji

  - Gestorów infrastruktury technicznej (m.in. Enea, MWiK itp.)

### Część rysunkowa

- Plan orientacyjny,

- Plan sytuacyjny,

- Przekroje konstrukcyjne budynku,

- Rzuty konstrukcyjne budynku,

- Widok obiektu, (elewacje i inne.)

- Wizualizacje architektoniczne w ilości min. 2 wizualizacje dla każdego wariantu wstępnego.

### Część ekonomiczna

- Koszty poszczególnych robót budowlanych i instalacyjnych z podziałem na poszczególne branże w odniesieniu dla każdego wariantu

- Koszty ewentualnych wyburzeń i rozbiórki  budynku (lub jego części)

- Koszt rozdzielni kontenerowych

Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna zostanie poddana analizie. Do obowiązku wykonawcy oprócz opracowania w/w koncepcji  należy przygotowanie prezentacji tematu.

# Forma opracowania

Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. Należy dołączyć 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie DVD.

Należy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej:

- Materiały wyjściowe – 2 egzemplarz,

- Wstępna koncepcja programowo-przestrzenna dla każdego wariantu – 2 egzemplarze,

- Analiza wielokryterialna – 2 egzemplarze.

- Koncepcja programowo-przestrzenna dla wybranego wariantu – 2 egzemplarze,

- Program Funkcjonalno-Użytkowy – 4 egzemplarze,

# Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) należy wykonać zgodnie 
z wymogami zawartymi w art. 103 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz                         z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Program funkcjonalno-użytkowy należy opracować na podstawie koncepcji programowo-przestrzennej. Program Funkcjonalno-Użytkowy należy opracować w sposób umożliwiający zlecenie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez Wykonawcę będzie stanowił część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór Wykonawcy robót. Przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych będzie prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i opracowania wynikające z niniejszego przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z ww, ustawą, w szczególności PFU wraz z załącznikami powinny być wolne od nazw własnych sugerujących producentów zastosowanych w opracowaniu wyrobów budowlanych i urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany w zakresie opracowanej koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego udzielać odpowiedzi w ciągu 2 dni od otrzymania na pytania potencjalnych Wykonawców robót zadanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część opisowa programu musi dodatkowo określać:

1) Warunki wykonawstwa oraz wytyczne realizacyjne robót budowlanych przekazane przez Zamawiającego,

2) Uzgodnienie planowanej inwestycji z gestorami urządzeń podziemnych (jeśli będzie
           wymagane),

3) Wytyczne w sprawie organizacji ruchu podczas realizacji robót remontowych,

4) Wytyczne dla służb utrzymaniowych w trakcie prowadzenia prac.

# Przepisy prawne

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny być zgodne 
z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, normami, standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzą inżynierską.

# Załączniki

1. Orientacyjna mapa obszaru na którym zlokalizowany jest budynek podstacji trakcyjnej
           na ul. Kieleckiej 5 w Bydgoszczy

    - Dokumentacja stacji prostownikowej trakcyjnej „Kielecka” z czerwca 1981 roku,

    - Raport z badan geotechnicznych wraz z wytycznymi do wzmocnienia fundamentów 
z czerwca 2022 roku.

    - Ekspertyza Techniczna  – Analiza budowlana z podaniem wytycznych do naprawy pękniętych ścian w budynkach podstacji trakcyjnych przy ul. Kieleckiej 5 i ul. Leśnej 12 w Bydgoszczy – (Wyciąg dla Podstacji P9) z dnia 30.11.2018r.